Приложение

от   ___________      №  ______

# Схемы теплоснабжения

# города Киржач

# Киржачского района Владимирской  области

# на 2020 год

- ВВЕДЕНИЕ

1. Общие указания

Развитие систем теплоснабжения поселений в соответствии с требованиями Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении» необходимо для удовлетворения спроса на тепловую энергию и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом, внедрения энергосберегающих технологий. Развитие системы теплоснабжения осуществляется на основании схемы теплоснабжения.

Схема теплоснабжения города Киржач разработана администрацией города Киржач.

Предусматривается разработка схемы теплоснабжения для центральной части города Киржач, микрорайона Шелковый комбинат, микрорайона Красный Октябрь, улицы Добровольского, Микрорайона  Мебельной фабрики.

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ И КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

По характеру рельефа территория города Киржач  представляет собой переход от возвышенных отрогов Клинско-Дмитровской гряды (абсолютные высоты 170-200 метров над уровнем моря) к Киржачской зандровой равнине (абсолютные высоты 140-150 метров над уровнем моря).

Поверхность города наклонена с севера на юг к долине р. Клязьмы.

Северная часть по геоморфологическим признакам определяется как морено-эрозионная Дубнинско-Нерлинская равнина, приурочена к восточному склону Клинско-Дмитровской гряды и отличается увалисто-холмистым рельефом с ярко-выраженной овражно-балочной сетью.

Киржачская зандровая равнина отличается слабо-волнистым рельефом поверхности, значительной заболоченностью.

Долины рек извилистые, склоны умеренные, местами крутые, слабо расчлененные неглубокими оврагами и долинами притоков. Заболоченные территории находятся в юго-западной части района.

Климат умеренно-континентальный. Средняя температура наиболее теплого месяца – июля +18 0С, холодного периода – января -16 0С. Длительность безморозного периода в среднем составляет 115-125 дней. Абсолютно минимальная температура воздуха  - 48 0С. Средняя температура наиболее холодной пятидневки  -32 0С.

Расчетная температура наружного воздуха -28оС,

Расчетная температура наружного воздуха за отопительный период -3,5оС.

Продолжительность отопительного периода -213 суток.

Устойчивый снежный покров образуется в конце ноября, начинает разрушаться в первой половине апреля.

Максимальная высота снежного покрова 43-80 см.

Относительная влажность воздуха в холодный период года (январь) составляет 83%, а тёплый (май) - 48%. Среднемноголетняя относительная влажность воздуха 67-74%.

Среднегодовое количество осадков – 510-560 мм, из которых 70-75% выпадает в теплый период, с температурой выше 10 0С (280 мм). В конце зимы и начале осени нередки продолжительные дождевые периоды. Ветры преобладают южных и юго-западных румбов. Скорость ветра в среднем 4,4 м/с. По теплообеспеченности (сумме температур выше +10 0С, условиям увлажненности) район относится к 3 агроклиматической зоне, охватывающей западную часть области. Продолжительность вегетационного периода около 170 дней.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРОДА КИРЖАЧ

Численность населения по статистическим данным на 1 января  2017 г. составляет – 27 157 человек.

Теплоснабжение  города  осуществляется  от  отопительных и  промышленных   котельных.  Отопительные  котельные  различных  ведомств в  основном мелкие, оборудованы  котлами  малой  мощности.

Система  теплоснабжения города Киржач  реализована  в    закрытой системе. Теплоснабжение   населения,  значимых  социальных объектов,  организаций  города осуществляется от 20 источников тепловой энергии:

Таблица № 1

| № п/п | Котельные, отапливающие социально значимые объекты и население | Собственник | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ООО «Владимиртеплогаз» Модульная котельная ул. Магистральная д. 13/1 | Администрация города Киржач | Природный газ |
|  | ЛИК АО «НИИ парашютостроения» | ЛИК АО «НИИ парашютостроения» | Природный газ |
|  | ОАО «Киржачагропромстрой» котельная № 1 г.Киржач, ул.Мичурина, дом 33/2 | ООО «Киржачагропромстрой» | Природный газ |
|  | ОАО «Киржачагропромстрой» котельная № 2 г.Киржач, ул.Десантников, дом 13/2 | ООО «Киржачагропромстрой» | Природный газ |
|  | ОАО «Киржачагропромстрой» котельная № 3 г.Киржач, ул. Метленкова, дом 2 | ООО «Киржачагропромстрой» | Природный газ |
|  | ООО «Владимиртеплогаз» Квартальная котельная, 1-й проезд | ООО «Владимиртеплогаз» | Природный газ |
|  | ООО «Владимиртеплогаз» Котельная ул. Метленкова, д. 16 (модуль) | ООО «Владимиртеплогаз» | Природный газ |
|  | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 1 ул. Советская, д. 51 | Администрация города Киржач | Природный газ |
|  | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 2 ул. Дзержинского, д. 4/3 | Администрация города Киржач | Природный газ |
|  | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 3 ул. Юбилейная, д. 20 стр. 3 | Администрация города Киржач | Природный газ |
|  | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 4 ул. Больничный проезд, д. 11а стр.13 | ОАО «ВКС» | Природный газ |
|  | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 5 ул. М.Расковой, д. 14б | ОАО «ВКС» | Природный газ |
|  | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 6 ул. Шелковиков, д. 11а | ОАО «ВКС» | Природный газ |
|  | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 7 ул. Привокзальная, д. 4б | ОАО «ВКС» | Природный газ |
|  | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 8 ул. Заводская, д. 6а | Администрация города Киржач | Природный газ |
|  | ООО «Владимиртеплогаз» Электро-кот. по ул. Кирова | ООО «Владимиртеплогаз» | Электроэнергия |
|  | ООО «Владимиртеплогаз» Блочно-модульная котельная №13, ул.Калинина, дом 61 | Администрация города Киржач | Природный газ |
|  | ООО «Владимиртеплогаз» котельная №14, ул.Северная, дом 5 | Администрация города Киржач | Природный газ |
|  | ООО «Владимиртеплогаз» блочно-модульной котельной для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улиц Свобода, Пугачева. | Администрация города Киржач | Природный газ |
|  | МУП ВКХ «Водоканал» Котельная ул.Фрунзе,д.2а | МУП ВКХ «Водоканал» | Природный газ |

Наряду с  перечисленными   основными  источниками   тепловой  энергии,  используемыми  в  настоящее  время для  обеспечения  тепловой  энергией  потребителей  города,  часть  потребителей частного  сектора,  офисных  зданий  и  промышленных  предприятий  используют  собственные  локальные  источники  тепловой  энергии.

II. СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1.

ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ  И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА

Площадь строительных фондов и прирост площади строительных фондов, объемы потребления тепловой мощности и приросты теплопотребления по расчетным элементам, как в существующем положении, так и в перспективе с выделением первой очереди и к расчетному сроку приведены в нижеследующей таблице.

Таблица № 2

| № п/п | Наименование | Существующее положение 2016 год | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь строительных фондов, (м2) в том числе | 323012,32 | 294300,91 | 294300,91 |
|  | - жилой фонд | 288045,32 | 270847,91 | 270847,91 |
|  | - общественные здания | 92818 | 81304 | 81304 |
| 1. Котельная ООО «Владимиртеплогаз» модульная котельная ул. Магистральная д. 13/1 |
|  | - жилой фонд | 8196,42 | 8196,42 | 8196,42 |
|  | - общественные здания | 894,1 | 894,1 | 894,1 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 1,023 | 1,023 | 1,023 |
| 2.Котельная ЛИК АО «НИИ парашютостроения» |
|  | - жилой фонд | 8105,15 | 8105,15 | 8105,15 |
|  | - общественные здания | 0 | 0 | 0 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 2 | 2 | 2 |
| 3.Котельная ОАО «Киржачагропромстрой» котельная № 1 |
|  | - жилой фонд | 6955,4 | 6955,4 | 6955,4 |
|  | - общественные здания | 0 | 0 | 0 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
| Котельная ОАО «Киржачагропромстрой» котельная № 2 |
|  | - жилой фонд | 5926,4 | 5926,4 | 5926,4 |
|  | - общественные здания | 0 | 0 | 0 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
| Котельная ОАО «Киржачагропромстрой» котельная № 3 |
|  | - жилой фонд | 3593,4 | 3593,4 | 3593,4 |
|  | - общественные здания | 0 | 0 | 0 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» Квартальная котельная |
|  | - жилой фонд | 16147 | 16147 | 16147 |
|  | - общественные здания | 22386 | 22386 | 22386 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 10,018 | 10,018 | 10,018 |
| Блочно-модульная котельная ООО «Владимиртеплогаз» ул. Калинина, дом 61 |
|  | - жилой фонд | 54333.29 | 54333.29 | 54333.29 |
|  | - общественные здания | 5871,52 | 5871,52 | 5871,52 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 5,412 | 5,412 | 5,412 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. ул. Метленкова |
|  | - жилой фонд | 3803,71 | 3803,71 | 3803,71 |
|  | - общественные здания | 172,9 | 172,9 | 172,9 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 0,793 | 0,793 | 0,793 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 1 ул. Советская, д. 51 |
|  | - жилой фонд | 32241,65 | 32241,65 | 32241,65 |
|  | - общественные здания | 27278 | 27278 | 27278 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 7,443 | 7,443 | 7,443 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 2 ул. Дзержинского, д. 4/3 |
|  | - жилой фонд | 115982,15 | 115982,15 | 115982,15 |
|  | - общественные здания | 23397 | 23397 | 23397 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 14,514 | 14,514 | 14,514 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 3 ул. Юбилейная, д. 20 стр. 3 |
|  | - жилой фонд | 6691,3 | 6691,3 | 6691,3 |
|  | - общественные здания | - | - | - |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 0,6225 | 0,6225 | 0,6225 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 4 ул. Больничный проезд, д. 11а стр.13 |
|  | - жилой фонд | 12120,2 | 12120,2 | 12120,2 |
|  | - общественные здания | 5357 | 5357 | 5357 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 2,596 | 2,596 | 2,596 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 5 ул. М.Расковой, д. 14б |
|  | - жилой фонд | 3735,2 | 3735,2 | 3735,2 |
|  | - общественные здания | 90 | 90 | 90 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 0,4304 | 0,4304 | 0,4304 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 6 ул. Шелковиков, д. 11а |
|  | - жилой фонд | 3043,3 | 3043,3 | 3043,3 |
|  | - общественные здания | - | - | - |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 0,313 | 0,313 | 0,313 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 7 ул. Привокзальная, д. 4б |
|  | - жилой фонд | 5808,5 | 5808,5 | 5808,5 |
|  | - общественные здания | 662 | 662 | 662 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 0,563 | 0,563 | 0,563 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 8 ул. Заводская, д. 6а |
|  | - жилой фонд | 15456,8 | 15456,8 | 15456,8 |
|  | - общественные здания | 1067 | 1067 | 1067 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 1, 68 | 1, 68 | 1, 68 |
| Электрокотельная ООО «Владимиртеплогаз» по ул. Кирова |
| - жилой фонд (площадь, м.кв.) | 653,99 | 653,99 | 653,99 |
| - общественные здания | 0 | 0 | 0 |
| - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 0,0861 | 0,0861 | 0,0861 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» по ул. Северная д.5 |
| - жилой фонд (площадь, м.кв.) | 834,47 | 834,47 | 834,47 |
| - общественные здания | 0 | 0 | 0 |
| - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 0,113 | 0,113 | 0,113 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улиц Свобода, Пугачева |
| - жилой фонд (площадь, м.кв.) |  |  |  |
| - общественные здания |  |  |  |
| - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) |  |  |  |
| 20. Котельная МУП ВКХ «Водоканал» |
| - жилой фонд (площадь, м.кв.) | - | - | - |
| - общественные здания | 1676,3 | 1676,3 | 1676,3 |
| - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 0,067 | 0,067 | 0,067 |

РАЗДЕЛ 2.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

Перспективные балансы тепловой мощности централизованного источника тепла приведены ниже в таблице № 3.

Таблица № 3

| №п/п | Наименование | На первую очередь до 2020 г. | На расчетный срок до 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.ООО «Владимиртеплогаз» Модульная котельная ул. Магистральная д. 13/1 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 1,38 | 1,38 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 1,023 | 1,023 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,357 | 0,357 |
| 2.Котельная ЛИК АО «НИИ парашютостроения» |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 4,3 | 4,3 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 2 | 2 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 2,3 | 2,3 |
| 3.Котельная ОАО «Киржачагропромстрой» котельная № 1 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 0,366 | 0,366 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,082 | 0,082 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,284 | 0,284 |
| 4.Котельная ОАО «Киржачагропромстрой» котельная № 2 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 0,355 | 0,355 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,082 | 0,082 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,273 | 0,273 |
| 5.Котельная ОАО «Киржачагропромстрой» котельная № 3 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 0,289 | 0,289 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,096 | 0,096 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,193 | 0,193 |
| 6.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» Квартальная котельная |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 12,87 | 12,87 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 12,87 | 12,87 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | нет | нет |
| 7.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. ул. Метленкова |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 0,86 | 0,86 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,793 | 0,793 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,067 | 0,067 |
| 8.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 1 ул. Советская, д. 51 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 12,8 | 12,8 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 7,443 | 7,443 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 5,357 | 5,357 |
| 9.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 2 ул. Дзержинского, д. 4/3 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 28,8 | 28,8 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 14,514 | 14,514 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 14,286 | 14,286 |
| 10.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 3 ул. Юбилейная, д. 20 стр. 3 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 1,9 | 1,9 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,62 | 0,62 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 1,28 | 1,28 |
| 11.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 4 ул. Больничный проезд, д. 11а стр.13 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 2,86 | 2,86 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 2,596 | 2,596 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,264 | 0,264 |
| 12.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 5 ул. М.Расковой, д. 14б |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 0,86 | 0,86 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,43 | 0,43 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,43 | 0,43 |
| 13.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 6 ул. Шелковиков, д. 11а |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 0,43 | 0,43 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,313 | 0,313 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,117 | 0,117 |
| 14.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 7 ул. Привокзальная, д. 4б |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 0,86 | 0,86 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,563 | 0,563 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,297 | 0,297 |
| 15.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 8 ул. Заводская, д. 6а |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 2,17 | 2,17 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 1,68 | 1,68 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,49 | 0,49 |

| 16.Электрокотельная ООО «Владимиртеплогаз» по ул. Кирова |
| --- |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 0,7 | 0,7 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,09 | 0,09 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,08 | 0,08 |
| 17.ООО «Владимиртеплогаз» Блочно-модульная котельная №13, ул.Калинина, дом 61 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 6,45 | 6,45 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 5,412 | 5,412 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 1,038 | 1,038 |
| 18.ООО «Владимиртеплогаз» Котельная №14, ул.Северная, дом 5 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 0,166 | 0,166 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,113 | 0,113 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,053 | 0,053 |
| 19. ООО «Владимиртеплогаз» Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улиц Свобода, Пугачева |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч |  |  |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях |  |  |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч |  |  |
| 20.Котельная МУП ВКХ «Водоканал» |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 0,073 | 0,073 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,073 | 0,073 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | - | - |

Существенным  резервом мощности  располагают котельная № 1 (ул. Советская д.51), котельная № 2 (ул. Дзержинского д.4а), дефицит мощности прослеживается в квартальной котельной ООО «Владимиртеплогаз» (1,004 Гкал/час).

При  развитии  города  в  основном  предполагается  строительство  малоэтажной  застройки,  где  предполагаются  дома  с  индивидуальным отоплением.

Для  повышения   качества, надежности  и  доступности  теплоснабжения  на  территории  города  необходимо  предусмотреть  оптимизацию схемы теплоснабжения с целью наиболее полной загрузки имеющихся мощностей, исключения из схемы нерентабельных и морально устаревших источников тепловой энергии с заменой на более современные блочно-модульные котельные.

РАЗДЕЛ 3.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ.

Перспективные балансы расхода теплоносителя, производительности водоподготовительных установок приведены в  таблице № 4

Таблица № 4

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.ООО «Владимиртеплогаз» модульная котельная ул. Магистральная, д. 13/1 |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 41,0 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,211 |
| 2.Котельная ЛИК АО «НИИ парашютостроения» |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 79,7 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,52 |
| 3.Котельная ОАО «Киржачагропромстрой» котельная № 1 |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 3,3 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,02 |
| 4.Котельная ОАО «Киржачагропромстрой» котельная № 2 |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 3,3 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,02 |
| 5.Котельная ОАО «Киржачагропромстрой» котельная № 3 |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 3,8 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,03 |
| 6.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» Квартальная котельная |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 397,38 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 1,306 |
| 7.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. ул. Метленкова |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 17,1 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,11 |
| 8.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 1 ул. Советская, д. 51 |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 258,4 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 1,15 |
| 9.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 2 ул. Дзержинского, д. 4/3 |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 549,9 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 3,61 |
| 10.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 3 ул. Юбилейная, д. 20 стр. 3 |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 33,5 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,22 |
| 11.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 4 ул. Больничный проезд, д. 11а стр.13 |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 52,6 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,35 |
| 12.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 5 ул. М.Расковой, д. 14б |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 12 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,08 |
| 13.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 6 ул. Шелковиков, д. 11а |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 6,4 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,04 |
| 14.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 7 ул. Привокзальная, д. 4б |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 6,4 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,067 |
| 15.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 8 ул. Заводская, д. 6а |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 19,1 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,21 |
| 16.Электрокотельная ООО «Владимиртеплогаз» по ул. Кирова |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | - |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | - |
| 17.ООО «Владимиртеплогаз» Блочно-модульная котельная №13, ул.Калинина, дом 61 |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 209,12 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 1,08 |
| 18.ООО «Владимиртеплогаз» Котельная №14, ул.Северная, дом 5 |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 1,57 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,012 |
| 19. ООО «Владимиртеплогаз» Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улиц Свобода, Пугачева |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч |  |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч |  |
| 20. Котельная МУП ВКХ «Водоканал» |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 0,00033 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | - |

Объем подпитки определен в соответствии с СНиП  41-02-2003 п. 6.16 и 6.18.

Таблица № 5

|  | Сведения о подключенных тепловых нагрузках потребителей ООО "Владимиртеплогаз" |
| --- | --- |
|  | № п/п | Наименование потребителя | Максимальная нагрузка на отопление Тр=28 °С, Гкал/час | Нагрузка на горячее водоснабжение, Гкал/сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | среднесуточная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Гагарина ул, 22, ( Дом культуры ), Дом культуры, ул. Гагарина, д. 22 | 0.117425 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Гагарина ул, 25, ( Средняя школа №2 ), средняя школа* №2, ул. Гагарина, д.25 | 0.152177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Гагарина ул, 25, ( Средняя школа №2 ), средняя школа №2, ул. Гагарина, д.25 | 0,131097 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Гагарина ул, 26, ( Досуговый центр+централизованная бухгалтерия ), централиз.бухгалтерия, ул.Гагарина, д.26 | 0.014154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Гагарина ул, 26, ( Досуговый центр+централизованная бухгалтерия ), Досуговый центр, ул. Гагарина, д.26 | 0.00928 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Гагарина ул, 32, ( Детский чад №6 ), прачечная, ул. Гагарина, д.32 | 0.001461 | Не топится |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Гагарина ул, 32, ( Детский чад №6 ), детский сад №6, ул. Гагарина, д.32 | 0.076681 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Гагарина ул, 37, ( Центр нар. Культуры ), Художеств.салон, ул. Гагарина, д.37 | 0.024966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | Гагарина ул, 8, ( Дом быта ), адм.помещ. (ЗАГС), ул. Гагарина, д.8 | 0.017542 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | Гагарина ул, 8, ( Дом быта ), адм.помещ. (Кр.Знамя), ул.Гагарина, д.8 | 0.014171 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | Гагарина ул, 8, ( Дом быта ), адм.помещ. (КУМИ), ул.Гагарина, д.8 | 0.014092 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | Гагарина ул, 8, ( Дом быта ), адм.помещ. (архив), ул. Гагарина, д.8 | 0.012857 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | Гагарина ул, 8, ( Дом быта ), адм.помещ. (библиотека), ул.Гагарина, д.8 | 0.01858 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | Гагарина ул, 8, ( Дом быта ), адм.помещ.(МФЦ), ул.Гагарина д.8 | 0.013269 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | Ленинградская ул, 51, ( начальная школа №1 ), начальная школа №1, ул.Ленинградская, д.51 | 0,095865 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | Ленинградская ул, 53, ( средняя школа №1 ), средняя школа №1, ул.Ленинградская, д.53 | 0.254747 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | Морозовская ул, 89, ( детский сад №8 ), детский сад №8, ул.Морозовская, д.89 | 0.098509 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | Морозовская ул, 93, ( детский сад №37 ), детский сад №37, ул. Морозовская, д. 93 | 0.092571 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | Некрасовская ул, 26, ( детский сад №6 ), детский сад №6, ул. Некрасовская, д.26 | 0.022734 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | Серегина ул, 10, ( Административное помещ+Районная библиотека+Школа искусств ), Районная библиотека, ул. Серегина,, д.10 | 0.02948 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 | Серегина ул, 10, ( Административное помещ+Районная библиотека+Школа искусств ), Школа искусств, ул.Серегина, д.10 | 0.147618 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 | Серегина ул, 3, ( начальная школа №2 ), начальная школа №2, ул.Серегина, д.3 | 0.067586 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 | Серегина ул, 7, ( Хозяйственно-транспортное управление администрации ), Администр.здание, ул. Серегина, д.7 | 0.146878 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 | Серегина ул, 7, ( Хозяйственно-транспортное управление администрации ), гараж отдела культуры, ул. Серегина, д.7 | 0.005765 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | Серегина ул, 7, ( Хозяйственно-транспортное управление администрации ), Гаражи, ул. Серегина, д.7 | 0.005765 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 | Гагарина ул, 19, ( Частный дом ), частный дом Гагарина,19-1(Шиголева Валентина Николаевна) | 0.006804 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 | Гагарина ул, 24, ( Жилой дом ), Жилой дом Гагарина,24 | 0.111405 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 | Гагарина ул, 33, ( Жилой дом+ 2 юрика ), Жилой дом Гагарина,33 | 0.033772 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29 | Ленинградская ул, 1, ( Жилой дом +магазин+Стоматологический кабинет ), Жилой дом Ленинградская,1 | 0.192934 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 | Ленинградская ул, 30, ( частный дом ), частный дом Ленинградская,30 (Муханова Татьяна Сергеевна) | 0.005983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31 | Ленинградская ул, 94, ( Жилой дом ), Жилой дом Ленинградская,94 | 0.067157 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 | Некрасовская ул, 11, ( Жилой дом ), Жилой дом Некрасовская,11-1 | 0.002066 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33 | Пугачева ул, 2, ( Жилой дом+магазины+Сбербанк ), Жилой дом Пугачева,2 | 0.462135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 34 | Серегина ул, 11, ( Жилой дом ), Жилой дом Серегина,11 | 0.159668 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 | Советская ул, 10а, ( частный дом ), частный дом Советская,10 (Григорьева Ксения Кондратьевна) | 0.008047 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 36 | Советская ул, 1г, ( Жилой дом ), Жилой дом Советская 1-г | 0.002273 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 37 | Советская ул, 32, ( частный дом ), частный дом Советская,32-1 (Синюгин Григорий Иванович) | 0.005549 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 38 | Советская ул, 33, ( Жилой дом ), Жилой дом Советская,33 | 0.094054 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 39 | Советская ул, 6, ( частным дом ), частный дом Советская,6 (Сульжинская Зинаида Алексеевна) | 0.010385 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 | Советская ул, 64, ( частный дом ), частный дом Советская,64-1(Сибиркина Светлана Николаевна) | 0.003402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 41 | Советская ул, 8, ( частный дом ), частный дом Советская,8 (Васина Лидия Николаевна) | 0.005094 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 42 | Советская ул, 82, ( частный дом ), частный дом Советская,82-2(Перфильева Татьяна Рудолфовна) | 0.006275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 43 | Чехова ул, 1, ( Жилой дом ), Жилой дом Чехова,1 | 0.384979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44 | Чехова ул, 2, ( Жилой дом ), Жилой дом Чехова,2 | 0.502428 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 | Чехова ул, 3, ( Жилой дом ), Жилой дом Чехова,3 | 0.380179 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 46 | Чехова ул, 4, ( Жилой дом ), Жилой дом Чехова,4 | 0.502572 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 47 | Чехова ул, 5, ( Жилой дом ), Жилой дом Чехова,5 | 0.499594 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 48 | Гагарина ул, 34, ( Типография ), гаражи ( Соц.обслуж.), ул. Гагарина, д.34 | 0.001774 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 49 | Ленинградская ул, 55, ( Коррекционная школа ), спец.(кор.) школа-инт.VIII вида, ул. Ленинградская,д. 55 | 0.109157 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | Ленинградская ул, 55, ( Коррекционная школа ), спотивно-бытовой комплекс, ул.Ленинградская, д.55 | 0.079342 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 51 | Ленинградская ул, 55, ( Коррекционная школа ), швейная мастрская, ул.Ленинградская, д.55 | 0.012514 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 52 | Ленинградская ул, 92, ( Учебный корпус №1,№2 ), Учебный корпус №1, ул.Ленинградская, д.92 | 0,087895 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 53 | Ленинградская ул, 92, ( Учебный корпус №1,№2 ), Учебный корпус №2, ул. Ленинградская, д.92 | 0,046829 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 54 | Ленинградская ул, 92, ( Учебный корпус №1,№2 ), Учебный корпус №1.1, ул.Ленинградская, д.92 | 0,05879 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 55 | Советская ул, 1, ( отдел социальной защиты ), администр.помещ. ул.Советская, д.1 | 0.001838 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 56 | Советская ул, 1, ( отдел социальной защиты ), отдел социальной защиты, ул.Советская, д.1 | 0.025311 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 57 | Гагарина ул, 15, ( Баня ), Баня 1 (город), ул. Гагарина, д.15 | 0.035883 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 58 | Гагарина ул, 15, ( Баня ), Баня 2(город), ул. Гагарина, д.15 | 0.060432 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 59 | Гагарина ул, 15, ( Баня ), Баня 3(город), ул. Гагарина, д.15 | 0.051961 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 | Гагарина ул, 15А, ( Магазин ), Магазин (мансарда), ул.Гагарина, д.15А | 0.007842 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 61 | Гагарина ул, 15А, ( Магазин ), Магазин (подвал), ул.Гагарина, д.15А | 0.002966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 62 | Гагарина ул, 15А, ( Магазин ), Магазин, ул.Гагарина, д.15А | 0.006523 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 63 | Гагарина ул, 23, ( Гостиница Шерна ), пом. банка Партнер, ул. Гагарина,23 | 0.018038 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 64 | Гагарина ул, 23, ( Гостиница Шерна ), Помещение банка МИНБ, ул. Гагарина, д. 23 | 0.041762 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 65 | Гагарина ул, 23, ( Гостиница Шерна ), Гостиница Шерна, ул. Гагарина,23 | 0.167793 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 66 | Гагарина ул, 24, ( Жилой дом ), Магазин, ул. Гагарина,24 | 0.06738 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 67 | Гагарина ул, 28, ( Сиднева О.Н. ), Магазин "Аленушка" ул. Гагарина, 28 | 0.004286 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 68 | Гагарина ул, 28а, ( Склад-магазин (Шаваддинов) ), Склад-магазин, ул.Гагарина, д. 28 А | 0.009382 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 69 | Гагарина ул, 28а, ( Типография ), (В) дом Мараева | 0.026607 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 70 | Гагарина ул, 28а, ( Типография ), (В 1) дом Мараева (пристройка) | 0.002302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71 | Гагарина ул, 29, ( Магазины ), Магазин "Все для дома" (Чесвен) | 0.003483 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 72 | Гагарина ул, 29, ( Магазины ), Магазин "Криста" (Рыбаков) | 0.010746 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 73 | Гагарина ул, 29, ( Магазины ), Магазин "Меркурий"(Комис) | 0.01434 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 74 | Гагарина ул, 29, ( Магазины ), Магазин Карат, ул.Гагарина, д.29 | 0.011253 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75 | Гагарина ул, 29, ( Магазины ), Магазин торг.ряды(Контакт), ул.Гагарина, д.29 | 0.011518 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 76 | Гагарина ул, 29, ( Магазины ), Магазин (Колос) | 0.006935 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 77 | Гагарина ул, 29, ( Магазины ), ООО "Социальная аптека", ул. Гагарина, д. 29 | 0.005749 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 78 | Гагарина ул, 29, ( Магазины ), Павильон "Уралочка" (Овощи) | 0.003134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 79 | Гагарина ул, 29, ( Магазины ), Подвал, (Комис) | 0.003223 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 | Гагарина ул, 31, ( Рыбаков В.Ю. ), Магазины ул. Гагарина, д.31 | 0.060812 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 81 | Гагарина ул, 33, ( Жилой дом+ 2 юрика ), Админ. здание, ул. Гагарина,33 | 0.005048 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 82 | Гагарина ул, 33, ( Жилой дом+ 2 юрика ), Администр.помеш., ул.Гагарина,33 | 0.005877 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 83 | Гагарина ул, 34, ( Типография ), Административное здание, ул. Гагарина, д.34 | 0.020115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 84 | Гагарина ул, 34, ( Типография ), Гараж (бокс 1) ул. ул. Гагарина, д.34 | 0.00266 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85 | Гагарина ул, 34, ( Типография ), Гараж (бокс 4) ул. Гагарина, д.34 | 0.001834 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 86 | Гагарина ул, 34, ( Типография ), Гаражи(бокс 2), ул.Гагарина, д.34 | 0.001833 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 87 | Гагарина ул, 36, ( Типография ), Производственные цеха ул. Гагарина, д.36 | 0.025466 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 88 | Гагарина ул, 36, ( Типография ), Административное помещение ул. Гагарина, д.36 | 0.031291 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 89 | Гагарина ул, 8, ( Дом быта ), адм.помещ. (нотариус), ул.Гагарина, д.8 | 0.011877 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90 | Ленинградская ул, 1, ( Жилой дом +магазин+Стоматологический кабинет ), Стоматологический кабинет, ул. Ленинградская,1 | 0.00266 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91 | Ленинградская ул, 1, ( Жилой дом +магазин+Стоматологический кабинет ), Магазин ателье, ул.Ленинградская,1 | 0.008316 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 92 | Ленинградская ул, 1, ( Жилой дом +магазин+Стоматологический кабинет ), Магазин, ул. Ленинградская, д.1 | 0.00511 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 93 | Пугачева ул, 2, ( Жилой дом+магазины+Сбербанк ), Магазин промышленные товары (кв.1), ул. Пугачева, д. 2 | 0.007047 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 94 | Пугачева ул, 2, ( Жилой дом+магазины+Сбербанк ), Магазин промышленные товары (кв.2), ул. Пугачева, д. 2 | 0.005044 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 95 | Пугачева ул, 2, ( Жилой дом+магазины+Сбербанк ), ООО "Социальная аптека" (кв. 17), ул. Пугачева,2 | 0.005928 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 96 | Пугачева ул, 2, ( Жилой дом+магазины+Сбербанк ), Сбербанк, ул. Пугачева,2 | 0.046632 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 97 | Пугачева ул, 2б, ( Админ. здание ), Админ. здание, ул. Пугачева, д. 2 Б | 0.010474 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 98 | Серегина ул, 11, ( Жилой дом ), Административное помещение, ул. Серегина,11 | 0.003758 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 99 | Серегина ул, 11, ( Жилой дом ), Магазин, ул. Серегина,11 | 0.011902 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | Серегина ул, 11, ( Жилой дом ), Нотариус Киржачского нотариального округа, ул. Серегина,11 | 0.008826 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101 | Серегина ул, 14, ( магазин (АО Тандер) ), магазин (АО Тандер), ул. Серегина, д.14 | 0.033578 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 102 | Серегина ул, 16, ( Городской туалет ), Городской туалет, ул.Серегина, д.16-т | 0.013359 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 103 | Серегина ул, 16, ( Магазин ), Магазин | 0.154848 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 104 | Советская ул, 12, ( Мастерская+торговые помещения ), Торговые помещения, ул.Советская, д.12 | 0.171011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 105 | Советская ул, 12, ( Мастерская+торговые помещения ), Мастерская, ул. Советская, д. 12 | 0.004178 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 106 | Советская ул, 12, ( Мастерская+торговые помещения ), мастерская, ул. Советская,12 | 0.003698 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 107 | Советская ул, 12а, ( Торговые помещения ), Торговые помещения, ул. Советская, д.12а | 0.096825 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 108 | Советская ул, 1а, ( Адм.здание ), Адм.здание, ул.Советская, д.1а | 0.054192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 109 | Советская ул, 2а, ( Адм.здание ), адм.помещ. ул.Советская, д.2а (Владимиртеплогаз) | 0.019115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 110 | Советская ул, 2а, ( Адм.здание ), адм.помещ. ул.Советская, д.2а (Газпром) | 0.011599 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 111 | Советская ул, 2а, ( Адм.здание ), адм.помещ. ул.Советская, д.2а (Россельхозбанк) | 0.030825 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 112 | Советская ул, 3, ( Админ.здание+гараж ), Админ. здание, ул. Советская, д.3 | 0.032257 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 113 | Советская ул, 3, ( Админ.здание+гараж ), Гараж, ул. Советская, д.3 | 0.002718 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 114 | Гагарина ул, 8, ( Дом быта ), адм.помещ. (ДАООБ), ул. Гагарина, д.8 | 0.024402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 115 | Гагарина ул, 8, ( Дом быта ), адм.помещ. (Владимирстат), ул.Гагарина, д.8 | 0.002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 116 | Ленинградская ул, 19, ( Гараж ), Гараж, ул.Ленинградская, д.19 | 0.008862 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 117 | Ленинградская ул, 32, ( Админ.помещение+Милиция общ.безопастности ), Милиция общ.безопастности, ул. Ленинградская, д.32 | 0.022609 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 118 | Ленинградская ул, 34, ( Военный комиссариат), Админ.помещение, ул.Ленинградская, д.34 | 0.056316 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 119 | Морозовская ул, 91, ( Здание прокуратуры+гараж ), Гараж, ул. Морозовская, д.91 | 0.008257 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 120 | Морозовская ул, 91, ( Здание прокуратуры+гараж ), Здание прокуратуры, ул. Морозовская, д.91 | 0.034746 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 121 | Некрасовская ул, 18, ( Административное здание+гараж ), Административное здание, ул. Некрасовская, д.18 | 0.086209 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 122 | Некрасовская ул, 18, ( Административное здание+гараж ), Гараж, ул.Некрасовская, д.18 | 0.010778 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 123 | Серегина ул, 10, ( Административное помещ+Районная библиотека+Школа искусств ), Административное помещ., ул.Серегина, д.10 | 0.044678 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 124 | Серегина ул, 12, ( Здание Киржачского районого Суда ), Здание Киржачского районого Суда, ул.Серегина, д.12 | 0.104357 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 125 | Серегина ул, 16а, ( РОВД ), Гаражи, ул. Серегина, д.16а | 0.039566 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 126 | Серегина ул, 16а, ( РОВД ), Адм.здание РОВД, ул. Серегина, д.16а | 0.092282 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 127 | Серегина ул, 16а, ( РОВД ), ИВС, ул. Серегина, д.16а | 0.026075 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной Котельная №1 | 7,443385 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 128 | 40 лет Октября ул, 17, ( Средняя школа №5 ), средняя школа №5, ул.40 лет Октября, д.17 | 0,273408 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 129 | 40 лет Октября ул, 25А, ( Детский сад 11 ясли ), детский сад №11(здание 2), ул. 40 лет Октября, д.25А | 0.058566 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 130 | 40 лет Октября ул, 25А, ( Детский сад 11 ясли ), детский сад №11(здание 2), ул. 40 лет Октября, д.25А | 0.003957 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 131 | 40 лет Октября ул, 36, ( Жилой дом ), Телемастерская, ул.40 лет Октября,36 | 0.009123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 132 | Десантников ул, 9, ( Жилой дом + магазин + библиотека ), библиотека, ул. Десантников,9 | 0.008365 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 133 | Дзержинского ул, 4, ( Адм.помещение ), помещение статистики, ул. Дзержинского, д.4 | 0.006398 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 134 | Островского ул, 32, ( дом народного творчества+помещ.дома творчества ), дом народного творчества, ул. Островского, д.32 | 0.064865 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 135 | Прибрежный кв-л, 2А, ( детский сад №11(здание 1) ), детский сад №11(здание 1), ул. Прибрежная квартал, д.2А | 0.094198 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 136 | Текстильщиков ул, 18, ( Детский садик №12 ), детский сад №12 "Березка", ул. Текстильщиков, д.18 | 0.149592 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 137 | Текстильщиков ул, 18, ( Детский садик №12 ), детский сад №12 "Березка", ул. Текстильщиков, д.18 | 0.013677 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 138 | 40 лет Октября ул, 13, ( Жилой дом ), Жилой дом 40 лет Октября,13 | 0.133593 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 139 | 40 лет Октября ул, 15, ( Жилой дом ), Жилой дом 40 лет Октября,15 | 0.20912 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 140 | 40 лет Октября ул, 26, ( Жилой дом ), Жилой дом 40 лет Октября,26 | 0.252092 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 141 | 40 лет Октября ул, 26а, ( Жилой дом ), Жилой дом 40 лет Октября,26а | 0.228074 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 142 | 40 лет Октября ул, 28, ( Жилой дом ), Жилой дом 40 лет Октября,28 | 0.213929 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 143 | 40 лет Октября ул, 30, ( Жилой дом ), Жилой дом 40 лет Октября,30 | 0.089938 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 144 | 40 лет Октября ул, 32, ( Жилой дом ), Жилой дом 40 лет Октября,32 | 0.140834 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 145 | 40 лет Октября ул, 34, ( Жилой дом ), Жилой дом 40 лет Октября,34 | 0.117664 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 146 | 40 лет Октября ул, 36, ( Жилой дом ), Жилой дом 40 лет Октября,36 | 0.149035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 147 | 40 лет Октября ул, 38, ( Жилой дом ), Жилой дом 40 лет Октября,38 | 0.399095 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 148 | 40 лет Октября ул, 40, ( Жилой дом ), Жилой дом 40 лет Октября,40 | 0.349289 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 149 | 40 лет Октября ул, 7, ( Жилой дом ), Жилой дом 40 лет Октября,7 | 0.154715 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 150 | Гайдара ул, 12, ( Жилой дом ), Жилой дом Гайдара,12 | 0.016573 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 151 | Гайдара ул, 30, ( Жилой дом+"Социальная аптека" ), Жилой дом Гайдара,30 | 0.361405 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 152 | Гайдара ул, 35, ( Жилой дом ), Жилой дом Гайдара,35 | 0.330198 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 153 | Гайдара ул, 37, ( Жилой дом ), Жилой дом Гайдара,37 | 0.073044 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 154 | Гайдара ул, 39, ( Жилой дом ), Жилой дом Гайдара,39 | 0.074068 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 155 | Гайдара ул, 41, ( Жилой дом ), Жилой дом Гайдара,41 | 0.076638 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 156 | Десантников ул, 11, ( Жилой дом + магазин (Удача 000) ), Жилой дом Десантников,11 | 0.224366 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 157 | Десантников ул, 7, ( Жилой дом ), Жилой дом Десантников,7 | 0.245541 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 158 | Десантников ул, 9, ( Жилой дом + магазин + библиотека ), Жилой дом Десантников,9 | 0.439544 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 159 | Дзержинского ул, 3, ( Жилой дом + магазин ), Жилой дом Дзержинского,3 | 0.257385 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 160 | Дзержинского ул, 4, ( частный дом Дзержинского,4-1 (Завьялова Олеся Владимировна) ), Частный дом ОБЩИЙ | 0.008178 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 161 | Мичурина ул, 6, ( Жилой дом ), Жилой дом Мичурина,6 | 0.069972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 162 | Островского ул, 18, ( Жилой дом ), Жилой дом Островского,18 | 0.340559 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 163 | Островского ул, 19, ( Жилой дом ), Жилой дом Островского,19 | 0.306377 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 164 | Островского ул, 20, ( Жилой дом ), Жилой дом Островского,20 | 0.070494 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 165 | Островского ул, 21, ( Жилой дом ), Жилой дом Островского,21 | 0.064933 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 166 | Островского ул, 23, ( Жилой дом ), Жилой дом Островского,23 | 0.064257 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 167 | Островского ул, 5, ( Жилой дом ), Жилой дом Островского,5 | 0.182126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 168 | Островского ул, 7, ( Жилой дом ), Жилой дом Островского,7 | 0.194567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 169 | Прибрежный кв-л, 1, ( Жилой дом ), Жилой дом Прибрежный,1 | 0.332828 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 170 | Прибрежный кв-л, 2, ( Жилой дом ), Жилой дом Прибрежный,2 | 0.498637 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 171 | Прибрежный кв-л, 3, ( Жилой дом ), Жилой дом Прибрежный,3 | 0.33465 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 172 | Прибрежный кв-л, 4, ( Жилой дом ), Жилой дом Прибрежный,4 | 0.656677 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 173 | Прибрежный кв-л, 5, ( Жилой дом ), Жилой дом Прибрежный,5 | 0.32889 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 174 | Прибрежный кв-л, 7, ( Жилой дом ), Жилой дом Прибрежный,7 | 0.332872 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 175 | Прибрежный кв-л, 7а, ( Жилой дом+Магазин "Продукты" ), Жилой дом Прибрежный,7а | 0.072254 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 176 | Прибрежный кв-л, 9, ( Жилой дом ), Жилой дом Прибрежный,9 | 0.336595 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 177 | Садовая ул, 10, ( Жилой дом ), Жилой дом Садовая,10 | 0.056147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 178 | Садовая ул, 12, ( Жилой дом ), Жилой дом Садовая,12 | 0.05562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 179 | Садовая ул, 14, ( Жилой дом ), Жилой дом Садовая,14 | 0.088689 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 180 | Садовая ул, 2, ( Жилой дом ), Жилой дом Садовая,2 | 0.015788 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 181 | Садовая ул, 6, ( частный дом ), частный дом Садовая,6 (Масловская Елена Геннадьевна) | 0.004865 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 182 | Садовая ул, 8, ( Жилой дом ), Жилой дом Садовая,8 | 0.055794 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 183 | Текстильщиков ул, 12, ( Жилой дом ), Жилой дом Текстильщиков,12 | 0.066344 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 184 | Текстильщиков ул, 14, ( Жилой дом ), Жилой дом Текстильщиков,14 | 0.075556 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 185 | Текстильщиков ул, 16, ( Жилой дом ), Жилой дом Текстильщиков,16 | 0.272515 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 186 | Текстильщиков ул, 5, ( Жилой дом ), Жилой дом Текстильщиков,5 | 1.245592 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 187 | Текстильщиков ул, 7, ( Жилой дом ), Жилой дом Текстильщиков,7 | 0.044873 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 188 | Текстильщиков ул, 9, ( Жилой дом ), Жилой дом Текстильщиков,9 | 0,327428 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 189 | Чайкиной ул, 4, ( Жилой дом ), Жилой дом Чайкиной,4 | 0.053717 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 190 | Чайкиной ул, 4а, ( Жилой дом ), Жилой дом Чайкиной,4а | 0.120681 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 191 | Чайкиной ул, 6, ( Жилой дом (общежитие) ), Жилой дом Чайкиной,6 (общежитие) | 0,172352 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 192 | Дзержинского ул, 1, ( Поликлинника ЦРБ ), Поликлинника, ул. Дзержинского, д.1 | 0.052666 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 193 | Мичурина ул, 4, ( КМК ), Спортзал, ул. Мичурина, д.4 | 0.081058 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 194 | Мичурина ул, 4, ( КМК ), Учебный корпус, ул. Мичурина, д.4 | 0.17571 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 195 | Текстильщиков ул, 11, ( Стационар ), стационар, ул. Текстильщиков, д.11 | 0.029631 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 196 | 40 лет Октября ул, 13, ( Жилой дом ), Магазин, ул. 40 лет Октября,13 | 0.007379 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 197 | 40 лет Октября ул, 13, ( Жилой дом ), ООО «Медилон-Фармимэкс», ул. 40 лет Октября,13 | 0,008592 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 198 | 40 лет Октября ул, 13, ( Жилой дом ), Почтовое отделение, ул. 40 лет Октября,13 | 0.006393 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 199 | 40 лет Октября ул, 13, ( Жилой дом ), Орехов А.В., ул. 40 лет Октября,13 | 0.006269 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 199 | 40 лет Октября ул, 13Б, ( Монолит ), ЖЭУ-2 | 0.011707 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200 | 40 лет Октября ул, 13Б, ( Монолит ), Мастерские ЖЭУ-2 | 0.004552 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 201 | 40 лет Октября ул, 30а, ( Жилой дом ), Магазин "Продукты" ул. 40 лет Октября, д.30а | 0.002406 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 202 | 40 лет Октября ул, 30а, ( Жилой дом ), Магазин "Продукты" ул. 40 лет Октября, д.30а | 0.002466 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 203 | 40 лет Октября ул, 34, ( Жилой дом ), Магазин ул. 40 лет Октября,34 (Лопатников) | 0.005293 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 204 | 40 лет Октября ул, 34, ( Жилой дом ), Магазин ул. 40 лет Октября,34 (Шурухин) | 0.014985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 205 | 40 лет Октября ул, 34, ( Жилой дом ), Магазин ул. 40 лет Октября,34 (Ионова) | 0.005161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 206 | 40 лет Октября ул, 34, ( Жилой дом ), Магазин, ул.40 лет Октября,34 (Демидова) | 0.015935 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 207 | 40 лет Октября ул, 36, ( Жилой дом ), Аптека, ул.40 лет Октября,36 | 0.007992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 208 | 40 лет Октября ул, 36, ( Жилой дом ), магазин детских товаров, ул. 40 лет Октября,36 | 0.00721 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 209 | 40 лет Октября ул, 38, ( Жилой дом ), ОСБ № 2484/01, ул. 40 лет Октября,38 | 0.007805 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 210 | 40 лет Октября ул, 5а, ( Стоматология ), Адм. здание (стоматология), ул.40 лет Октября, д.5а | 0.011814 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 211 | 40 лет Октября ул, 5б, ( Магазин ), Магазин "Продукты", ул. 40 лет Октября, д.5 Б | 0.003664 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 212 | 40 лет Октября ул, 7, ( Жилой дом ), Стоматология, ул. 40 лет Октября,7 | 0.006999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 213 | 40 лет Октября ул, 7, ( Жилой дом ), Парикмахерская, ул.40 лет Октября,7 | 0.004481 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 214 | Гайдара ул, 30, ( Жилой дом+"Социальная аптека" ), ООО"Социальная аптека", ул.. Гайдара, д.30 А | 0.004293 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 215 | Десантников ул, 11, ( Жилой дом + магазин (Удача 000) ), магазин, ул.Десантников, д.11 | 0.008641 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 216 | Десантников ул, 9, ( Жилой дом + магазин + библиотека ), Магазин "Алина", ул.Десантников,9 | 0.003552 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 217 | Десантников ул, 9, ( Жилой дом + магазин + библиотека ), Магазин Магнит(АО Тандер), ул. Десантников,9 | 0.031847 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 218 | Дзержинского ул, 1б, ( Гаражи ), Гараж ул. Дзержинского, д.1б | 0.004371 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 219 | Дзержинского ул, 1б, ( Гаражи ), Гараж*, ул. Дзержинского, д.1Б | 0.002267 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 220 | Дзержинского ул, 1б, ( Гаражи ), Гараж, ул. Дзержинского, д.1Б | 0.006027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 221 | Дзержинского ул, 2а, ( Адм.часть (Террако-Индустрия ООО) ), Адм.часть, ул. Дзержинского, д.2а | 0.586711 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 222 | Дзержинского ул, 2а, ( Адм.часть (Террако-Индустрия ООО) ), Административно хозяйственный корпус (пристройка) | 0.000595 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 223 | Дзержинского ул, 2а, ( Адм.часть (Террако-Индустрия ООО) ), Административно хозяйственный корпус | 0.008372 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 224 | Дзержинского ул, 3, ( Жилой дом + магазин ), Магазин, пристроенный к ж. дому ул. Дзержинского,3 | 0.003276 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 225 | Дзержинского ул, 3Г, ( Производственное помещение ), Производственное помещение, ул. Дзержинского, д.3Г | 0.311926 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 226 | Мичурина ул, 19, ( Магазин (ИКС 5 Недвижимость ЗАО) ), Магазин "Пятерочка" ул. Мичурина, д.19 | 0.065689 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 227 | Островского ул, 16, ( Магазин ), Магазин, ул.Островского, д.16 А | 0.003569 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 228 | Островского ул, 18а, ( Магазин смешанных товаров ), Магазин смешанных товаров ул. Островского, д.18а | 0.005448 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 229 | Островского ул, 32, ( дом народного творчества+помещ.дома творчества ), Помещ.дома творчества, ул.Островского, д.32 | 0.002468 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 230 | Прибрежный кв-л, 7а, ( Жилой дом+Магазин "Продукты" ), Магазин "Продукты" ул. Прибрежная, д.7а | 0.018719 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 231 | Текстильщиков ул, 16, ( Жилой дом ), магазин, ул. Текстильщиков, д.16 | 0.008061 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 232 | Текстильщиков ул, 9, ( Жилой дом ), Магазин, ул.Текстильщиков, д.9 | 0.025184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 233 | Чайкиной ул, 6, ( Жилой дом) общежитие) ), Жилой дом Чайкиной,6 ( общежитие) ком. | 0,001774 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Чайкиной ул, 6, ( Жилой дом) общежитие) ), Жилой дом Чайкиной,6 ( общежитие) ком. | 0,001191 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 234 | 40 лет Октября ул, 13, ( Жилой дом ), отделение миграционной службы, ул. 40 лет Октября,13 | 0.014578 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 40 лет Октября ул, 13, ( Жилой дом ), Квартира №9 | 0,003218 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 235 | Дзержинского ул, 4, ( Адм.помещение ), помещ. оборот наркотиков, ул. Дзержинского, д.4 | 0.006501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 236 | Дзержинского ул, 4, ( Адм.помещение ), помещ.приставов, ул. Дзержинского, д.4 | 0.048876 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 237 | Дзержинского ул, 4, ( Адм.помещение ), помещение исполнение наказаний, ул.Дзержинского, д.4 | 0.016054 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 238 | Чайкиной ул, 2а, ( ОД 1/8 ), (А) общежитие спецконт, ул. Чайкиной, д.2а | 0.311568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 239 | Чайкиной ул, 2а, ( ОД 1/8 ), (Б) штрафной изолятор, ул. Чайкиной, д.2а | 0.05552 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 240 | Чайкиной ул, 2а, ( ОД 1/8 ), (В) столовая спецконт., ул. Чайкиной, д. 2а | 0.068836 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 241 | Чайкиной ул, 2а, ( ОД 1/8 ), (Д) контрольнопропуск.пункт со штабом, ул. Чайкиной, д.2а | 0.088338 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 242 | Чайкиной ул, 2а, ( ОД 1/8 ), (И) бойлерная, ул. Чайкиной, д.2а | 0.006075 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 243 | Чайкиной ул, 2а, ( ОД 1/8 ), (К) здание деж.части, пост, надз.контр.части, ул. Чайкиной, д.2а | 0.024771 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 244 | Чайкиной ул, 2а, ( ОД 1/8 ), (Л) СТОС, ул. Чайкиной, д.2а | 0.047874 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 245 | Чайкиной ул, 2а, ( ОД 1/8 ), (З) Храм | 0.009594 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 246 | Чайкиной ул, 2а, ( ОД 1/8 ), (Р) Баня | 0.030441 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 247 | Чайкиной ул, 2б, ( ОД 1/8 ), (А)* здание воинской части, ул. Чайкиной, д.2б | 0.070095 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 248 | Чайкиной ул, 2б, ( ОД 1/8 ), (Б)* здание пекарни, ул. Чайкиной, д.2б | 0.025848 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 250 | Чайкиной ул, 2б, ( ОД 1/8 ), (В)* склад и гаражи, ул. Чайкиной, д.2б | 0.032139 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной Котельная №2 | 14,513591 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 249 | Жилой дом Павловского,24 | 0,024694 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 250 | Жилой дом Павловского,26 | 0,089118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 251 | Жилой дом Павловского,28 | 0,080480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 252 | Жилой дом Павловского,32 | 0,079989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 253 | Жилой дом Павловского,34 | 0,149877 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 254 | Жилой дом Павловского,36 | 0,188812 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 255 | Частный дом Павловского,22-3 (Ларионова Людмила Михайловна) | 0,004303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной Котельная №3 | 0,622522 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 256 | бухгалтерия (4), ул. Больничный пр., д.11 | 0,023755 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 257 | Ветеринарная аптека, ул.Ленинградская,108 | 0,004456 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 258 | гараж (6), ул. Больничный пр., д.11 | 0,02382 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 259 | Гараж ул. Гастелло, д.9 | 0,030938 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 260 | Гараж ул. Гастелло, д.9 | 0,010209 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 261 | гаражи (5), ул. Больничный пр., д.11 | 0,052784 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 262 | диспетчерская (3), ул. Больничный пр., д.11 | 0,004537 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 263 | Жилой дом Больничный пр.,1 | 0,066406 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 264 | Жилой дом Больничный пр.,3 | 0,059113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 265 | Жилой дом Больничный пр.,5 | 0,070835 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 266 | Жилой дом Больничный пр.,7 | 0,073352 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 267 | Жилой дом Больничный пр.,9 а | 0,111721 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 268 | Жилой дом Больничный пр.11 | 0,240425 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 269 | Жилой дом Ленинградская,108 | 0,081663 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 270 | Жилой дом Свобода,113 | 0,145794 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 271 | Жилой дом Свобода,113А | 0,108769 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 272 | Жилой дом Свобода,115 | 0,108739 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 273 | Жилой дом Свобода,120 | 0,132218 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 274 | Здание горсети ул. Гастелло, д.9 | 0,061863 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 275 | здание районной больницы (1), ул. Больничный пр., д.11 | 0,481154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 276 | инфекционное отделение (2), ул. Больничный пр., д.11 | 0,096423 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 277 | Кухня (7), ул. Больничный пр., д.11 | 0,015105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 278 | Магазин Больничный пр., 9б | 0,004708 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 279 | Магазин Больничный пр.7б | 0,004347 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 280 | магазин-склад, ул. Больничный пр.,9/2 | 0,002132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 281 | Морг (8), ул. Больничный пр., д.11 | 0,018238 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 282 | Роддом (10), ул. Больничный пр., д.11А | 0,276000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 283 | Роддом (11), ул. Больничный пр., д.11А | 0,117000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 284 | Роддом (9), ул. Больничный пр., д.11А | 0,169100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной Котельная №4 | 2,595604 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 285 | Жилой дом Расковой,11 | 0,015203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 286 | Жилой дом Расковой,16 | 0,019427 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 287 | Жилой дом Расковой,17 | 0,076083 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 288 | Жилой дом Расковой,18 | 0,089748 | Частично на инд.отопление, изменить параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 289 | Жилой дом Расковой,19 | 0,084889 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 290 | Жилой дом Расковой,21 | 0,078175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 291 | Магазин, ул. Расковой, д.8 | 0,007913 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 292 | Проходная ул. Расковой, д.8 | 0,003523 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 293 | частный дом Расковой,10 | 0,009855 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 294 | частный дом Расковой,13 | 0,020224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 295 | частный дом Расковой,7-1 (Чугунова Ольга Анатольевна) | 0,012215 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 296 | частный дом Расковой,8 (Швецова Н.С) | 0,005025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 297 | частный дом Расковой,9-1 (Никулина Людмила Николаевна) | 0,008279 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной Котельная №5 | 0,430559 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 298 | Жилой дом Шелковиков,11 | 0,071346 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 299 | Жилой дом Шелковиков,13 | 0,082894 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 300 | Жилой дом Шелковиков,14 | 0,085691 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 301 | Жилой дом Шелковиков,15 | 0,072847 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной Котельная №6 | 0,312778 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 302 | адм.помещение, ул. Привокзальная, д.11 | 0,003984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 303 | Административное здание ул. Привокзальная, д.4а | 0,018446 | Не топится |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 304 | Жилой дом Б.Московская,1а | 0,090872 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 305 | Жилой дом Б.Московская,2а | 0,090801 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 306 | Жилой дом Привокзальная,1 | 0,053546 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 307 | Жилой дом Привокзальная,10 | 0,062440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 308 | Жилой дом Привокзальная,11 | 0,056672 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 309 | Жилой дом Привокзальная,1А | 0,061845 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 310 | Жилой дом Привокзальная,3 | 0,056109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 311 | Жилой дом Привокзальная,9 | 0,086925 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 312 | Магазин, ул. Привокзальная, д.4А | 0,018446 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 313 | Магазин, ул. Привокзальная, д.11 | 0,003984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной Котельная №7 | 0,563194 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 314 | Жилой дом Владимирская,29 | 0.067618 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 315 | Жилой дом Владимирская,31 | 0.076672 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 316 | Жилой дом Владимирская,33 | 0.073986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 317 | Жилой дом Владимирская,35 | 0.124195 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 318 | Жилой дом Денисенко,13 | 0.064972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 319 | Жилой дом Денисенко,15 | 0.061453 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 320 | Жилой дом Денисенко,17 | 0.052393 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 321 | Жилой дом Денисенко,24 | 0.047752 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 322 | Жилой дом Денисенко,30 | 0.040318 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 323 | Жилой дом Денисенко,32 | 0.048502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 324 | Жилой дом Заводская,12 | 0.082716 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 325 | Жилой дом Заводская,2 | 0.074254 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 326 | Жилой дом Заводская,4 | 0.079201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 327 | Жилой дом Заводская,6 | 0.065962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 328 | Жилой дом Первомайская,20 | 0.082305 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 329 | Жилой дом Первомайская,22 | 0.046778 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 330 | Жилой дом Первомайская,24 | 0.043591 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 331 | Жилой дом Приозерная,1а | 0.055418 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 332 | Жилой дом Приозерная,1Б | 0.05259 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 333 | Жилой дом Приозерная,1В | 0.032043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 334 | Жилой дом Приозерная,2А | 0.085979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 335 | Жилой дом Совхозная,1 | 0.056414 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 336 | Жилой дом Совхозная,2 | 0,056134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 337 | Жилой дом Совхозная,4 | 0.044784 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 338 | Жилой дом Совхозная,5 | 0.051242 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 339 | Прогимназия, ул.Заводская, д.14а | 0,102057 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 340 | Жилой дом Совхозная,2 (Жилой дом) Совхозная, 2 кв.6 | 0,005678 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 341 | Магазин, ул. Владимирская,33 | 0.013402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 342 | Магазин, ул.Совхозная, д.2а | 0.001477 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной Котельная №8 | 1,689886 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная Квартальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 342 | Октябрьская ул, 16, ( Детский сад №25 ), детский сад №25 мкр Красный Октябрь, ул. Октябрьская д.16 | 0.0107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 343 | Октябрьская ул, 16, ( Детский сад №25 ), детский сад №25 мкр Красный Октябрь, ул. Октябрьская д.16 |  | 0.004125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 344 | Октябрьская ул, 16, ( Детский сад №25 ), детский сад №25 мкрн Красный Октябрь, ул. Октябрьская д.16 | 0.073963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 345 | Октябрьская ул, 18, ( Детский сад №14 ), детский сад №14 мкр Красный Октябрь,ул. Октябрьская д.18 | 0.013243 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 346 | Октябрьская ул, 18, ( Детский сад №14 ), детский сад №14 мкр Красный Октябрь,ул. Октябрьская д.18 |  | 0.000069 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 347 | Октябрьская ул, 18, ( Детский сад №14 ), детский сад №14 мкрн Красный Октябрь,ул. Октябрьская д.18 | 0.068846 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 348 | Октябрьская ул, 9, ( Торпедо ), мкр. Кр.Октябрь, ул. Октябрьская, 9 (АДМИНИСТ.ЗДАНИЕ) | 0.033783 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 349 | Октябрьская ул, 9, ( Торпедо ), мкр. Кр.Октябрь, ул. Октябрьская, 9 (АДМИНИСТ.ЗДАНИЕ) |  | 0.000069 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 350 | Октябрьская ул, 9, ( Торпедо ), мкр. Кр.Октябрь, ул. Октябрьская, 9 (СПОРТИВН.ТРЕН.КОМПЛ.) | 0.016554 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 351 | Октябрьская ул, 9, ( Торпедо ), мкр. Кр.Октябрь, ул. Октябрьская, 9 (СПОРТИВН.ТРЕН.КОМПЛ.) |  | 0.000413 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 352 | Пушкина ул, 27, ( Средняя школа №6 ), средняя школа №6 мкр Красный Октябрь, ул. Пушкина 27 | 0.029359 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 353 | Пушкина ул, 27, ( Средняя школа №6 ), средняя школа №6 мкр Красный Октябрь, ул. Пушкина 27 |  | 0.000008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 354 | Пушкина ул, 27, ( Средняя школа №6 ), средняя школа №6 мкрн Красный Октябрь, ул. Пушкина 27 | 0,221639 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пушкина ул,8б ( Администрация Кр.Ок. ), Администрация мкр Красный Октябрь, ул. Пушкина 8б | 0,048077 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 355 | Южный кв-л, 2, ( Детский сад №30 ), детский сад № 30 мкр Красный Октябрь, кв-л Южный 2 | 0,000369 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 356 | Южный кв-л, 2, ( Детский сад №30 ), детский сад № 30 мкр Красный Октябрь, кв-л Южный 2 |  | 0.000069 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 357 | Южный кв-л, 2, ( Детский сад №30 ), детский сад № 30 мкрн Красный Октябрь, кв-л Южный 2 | 0.135181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 358 | 1-й проезд, 2, ( Жилой дом ), Жилой дом 1-й проезд, 2 | 0.007945 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 359 | 1-й проезд, 2, ( Жилой дом ), Жилой дом 1-й проезд, 2 |  | 0.011494 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 360 | Калинина ул, 55, ( Жилой дом ), Жилой дом Калинина, 55 |  | 0.057935 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 361 | Калинина ул, 62, ( Жилой дом ), Жилой дом Калинина, 62 |  | 0.058264 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 362 | Калинина ул, 64, ( Жилой дом ), Жилой дом Калинина, 64 |  | 0.050364 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 363 | Калинина ул, 66, ( Жилой дом ), Жилой дом Калинина, 66 |  | 0.052997 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 364 | Калинина ул, 66а, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Калинина, 66А |  | 0.000318 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 365 | Калинина ул, 75, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Калинина, 75 | 0.07964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 366 | Калинина ул, 75, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Калинина, 75 |  | 0.006066 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 367 | Комсомольская ул, 54, ( Жилой дом ), Жилой дом Комсомольская, 54 |  | 0.046743 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 368 | Комсомольская ул, 56, ( Жилой дом ), Жилой дом Комсомольская, 56 |  | 0.01756 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 369 | Комсомольская ул, 72, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Комсомольская д.72 | 0.075739 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 370 | Комсомольская ул, 72, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Комсомольская д.72 |  | 0.006386 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 371 | Октябрьская ул, 10, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Октябрьская, 10 | 0.023499 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 372 | Октябрьская ул, 10, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Октябрьская, 10 |  | 0.003461 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 373 | Октябрьская ул, 11, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Октябрьская, 11 | 0.235931 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 374 | Октябрьская ул, 11, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Октябрьская, 11 |  | 0.033905 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 375 | Октябрьская ул, 11а, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Октябрьская, 11А | 0.298346 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 376 | Октябрьская ул, 11а, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Октябрьская, 11А |  | 0.065506 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 377 | Октябрьская ул, 12, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Октябрьская, 12 | 0.023871 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 378 | Октябрьская ул, 12, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Октябрьская, 12 |  | 0.001888 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 379 | Октябрьская ул, 13, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Октябрьская, 13 | 0.229029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 380 | Октябрьская ул, 13, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Октябрьская, 13 |  | 0.040489 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 381 | Октябрьская ул, 15, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Октябрьская, 15 | 0.347541 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 382 | Октябрьская ул, 15, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Октябрьская, 15 |  | 0.060239 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 383 | Октябрьская ул, 20, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Октябрьская, 20 | 0.119295 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 384 | Октябрьская ул, 20, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Октябрьская, 20 |  | 0.015325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 385 | Первомайская ул, 12, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Первомайская, 12 |  | 0.000318 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 386 | Первомайская ул, 14, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Первомайская, 14 |  | 0.009259 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 387 | Первомайская ул, 14а, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Первомайская, 14А |  | 0.000318 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 388 | Первомайская ул, 20, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Первомайская, 20 | 0.070563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 389 | Первомайская ул, 20, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Первомайская, 20 |  | 0.000318 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 390 | Первомайская ул, 22, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Первомайская, 22 | 0.074106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 391 | Первомайская ул, 22, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Первомайская, 22 |  | 0.000318 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 392 | Первомайская ул, 24, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Первомайская, 24 | 0.070247 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 393 | Первомайская ул, 24, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Первомайская, 24 |  | 0.000318 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 394 | Первомайская ул, 3, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Первомайская, 3 |  | 0.000318 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 395 | Первомайская ул, 5, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Первомайская, 5 |  | 0.000318 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 396 | Первомайская ул, 7, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Первомайская, 7 |  | 0.000318 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 397 | Пушкина ул, 11, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 11 | 0.10076 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 398 | Пушкина ул, 12, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 12 | 0.040306 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 399 | Пушкина ул, 13, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 13 | 0.038905 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 400 | Пушкина ул, 14, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 14 | 0.041332 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 401 | Пушкина ул, 15, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 15 | 0.040915 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 402 | Пушкина ул, 16, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 16 | 0.051522 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 403 | Пушкина ул, 17, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 17 | 0.055447 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 404 | Пушкина ул, 18, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 18 | 0.064547 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 405 | Пушкина ул, 19, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 19 | 0.066548 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 406 | Пушкина ул, 20, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 20 | 0.066606 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 407 | Пушкина ул, 20, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 20 |  | 0.006921 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 408 | Пушкина ул, 21, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 21 | 0.061965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 409 | Пушкина ул, 21, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 21 |  | 0.000318 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 410 | Пушкина ул, 22, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 22 | 0.073592 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 411 | Пушкина ул, 22, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 22 |  | 0.000318 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 412 | Пушкина ул, 23, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 23 | 0.06496 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 413 | Пушкина ул, 23, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 23 |  | 0.000318 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 414 | Пушкина ул, 24, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 24 | 0.073029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 415 | Пушкина ул, 24, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 24 |  | 0.000318 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 416 | Пушкина ул, 25, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 25 | 0.053903 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 417 | Пушкина ул, 25, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 25 |  | 0.000318 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 418 | Пушкина ул, 26, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 26 | 0.126223 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 419 | Пушкина ул, 26, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 26 |  | 0.015471 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 420 | Пушкина ул, 27а, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 27А | 0.338859 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421 | Пушкина ул, 27а, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 27А |  | 0.054972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 422 | Пушкина ул, 28, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 28 | 0.200602 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 423 | Пушкина ул, 28, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 28 |  | 0.036868 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 424 | Пушкина ул, 3, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 3 |  | 0.034485 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 425 | Пушкина ул, 30, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 30 | 0.250855 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 426 | Пушкина ул, 30, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 30 |  | 0.050693 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 427 | Пушкина ул, 4, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 4 |  | 0.000318 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 428 | Пушкина ул, 4а, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 4А |  | 0.007236 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 429 | Свердлова ул, 1, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Свердлова ул, 1 |  | 0.000318 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 430 | Свердлова ул, 12, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Свердлова ул, 12 |  | 0.048389 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 431 | Свердлова ул, 3, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Свердлова ул, 3 |  | 0.000318 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 432 | Свердлова ул, 4, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Свердлова ул, 4 |  | 0.000318 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 433 | Свердлова ул, 5, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Свердлова, 5 |  | 0.000318 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 434 | Свердлова ул, 6, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Свердлова, 6 |  | 0.000318 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 435 | Свердлова ул, 7, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Свердлова, 7 |  | 0.000318 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 436 | Свердлова ул, 9, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Свердлова, 9 |  | 0.035551 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 437 | Солнечный кв-л, 1, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Солнечный квартал д.1 | 0.221289 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 438 | Солнечный кв-л, 1, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Солнечный квартал д.1 |  | 0.039172 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 439 | Солнечный кв-л, 2, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Солнечный квартал д.2 | 0.226583 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 440 | Солнечный кв-л, 2, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Солнечный квартал д.2 |  | 0.047072 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 441 | Солнечный кв-л, 3, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Солнечный квартал д.3 | 0.204764 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 442 | Солнечный кв-л, 3, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Солнечный квартал д.3 |  | 0.034234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 443 | Солнечный кв-л, 4, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Солнечный квартал д.4 | 0.22936 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 444 | Солнечный кв-л, 4, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Солнечный квартал д.4 |  | 0.040489 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 445 | Солнечный кв-л, 5, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Солнечный квартал д.5 | 0.226991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 446 | Солнечный кв-л, 5, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Солнечный квартал д.5 |  | 0.040159 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 447 | Солнечный кв-л, 6, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Солнечный квартал д.6 | 0.225885 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 448 | Солнечный кв-л, 6, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Солнечный квартал д.6 |  | 0.041147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 449 | Солнечный кв-л, 7, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Солнечный квартал д.7 | 0.246565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 450 | Солнечный кв-л, 7, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Солнечный квартал д.7 |  | 0.044768 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 451 | Солнечный кв-л, 7а, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Солнечный квартал д.7А | 0.229519 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 452 | Солнечный кв-л, 7а, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Солнечный квартал д.7А |  | 0.036868 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 453 | Солнечный кв-л, 8, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Солнечный квартал д.8 | 0.214014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 454 | Солнечный кв-л, 8, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Солнечный квартал д.8 |  | 0.033905 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 455 | Солнечный кв-л, 8а, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Солнечный квартал д.8А | 0.209803 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 456 | Солнечный кв-л, 8а, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Солнечный квартал д.8А |  | 0.043122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 457 | Фрунзе ул, 3, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Фрунзе, 3 |  | 0.007603 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 458 | Фурманова ул, 10, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Фурманова, 10 | 0.08443 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 459 | Фурманова ул, 10, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Фурманова, 10 |  | 0.000318 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 460 | Фурманова ул, 16, ( Жилой дом ), Жилой дом, Фурманова ул, 16 | 0.0556 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 461 | Фурманова ул, 18, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Фурманова, 18 | 0.065686 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 462 | Фурманова ул, 18, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Фурманова, 18 |  | 0.000318 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 463 | Фурманова ул, 20, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Фурманова, 20 | 0.063144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 464 | Фурманова ул, 20, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Фурманова, 20 |  | 0.000318 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 465 | Фурманова ул, 22, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Фурманова, 22 | 0.071 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 466 | Фурманова ул, 22, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Фурманова, 22 |  | 0.010382 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 467 | Фурманова ул, 24, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Фурманова, 24 | 0.062353 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 468 | Фурманова ул, 24, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Фурманова, 24 |  | 0.005663 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 469 | Фурманова ул, 35, ( Жилой дом ), Жилой дом, Фурманова ул, 35 |  | 0.052339 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 470 | Фурманова ул, 39, ( Жилой дом ), Жилой дом, Фурманова ул, 39 |  | 0.00755 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 471 | Фурманова ул, 41, ( Жилой дом ), Жилой дом, Фурманова ул, 41 |  | 0.006921 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 472 | Фурманова ул, 43, ( Жилой дом ), Жилой дом, Фурманова ул, 43 |  | 0.00818 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 473 | Фурманова ул, 45, ( Жилой дом ), Жилой дом, Фурманова ул, 45 |  | 0.00755 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 474 | Фурманова ул, 47, ( Жилой дом ), Жилой дом, Фурманова ул, 47 |  | 0.007236 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 475 | Фурманова ул, 49, ( Жилой дом ), Жилой дом, Фурманова ул, 49 |  | 0.007865 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 476 | Фурманова ул, 51, ( Жилой дом ), Жилой дом, Фурманова ул, 51 |  | 0.009438 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 477 | Фурманова ул, 8, ( Жилой дом ), (Жилой дом , Фурманова ул, 8 | 0.0406 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 478 | Южный кв-л, 1, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) кв. Южный, 1 | 0.29396 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 479 | Южный кв-л, 1, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) кв. Южный, 1 |  | 0.048718 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 480 | Южный кв-л, 3, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) кв. Южный, 3 | 0.300643 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 481 | Южный кв-л, 3, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) кв. Южный, 3 |  | 0.062214 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 482 | Южный кв-л, 4, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) кв. Южный, 4 | 0.318112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 483 | Южный кв-л, 4, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) кв. Южный, 4 |  | 0.053656 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 484 | Южный кв-л, 5, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) кв. Южный, 5 | 0.225846 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 485 | Южный кв-л, 5, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) кв. Южный, 5 |  | 0.043122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 486 | Южный кв-л, 6, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) кв. Южный, 6 | 0.317564 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 487 | Южный кв-л, 6, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) кв. Южный, 6 |  | 0.060897 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 488 | Южный кв-л, 7, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) кв. Южный, 7 | 0.301304 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 489 | Южный кв-л, 7, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) кв. Южный, 7 |  | 0.066823 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 490 | Южный кв-л, 8, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) кв. Южный, 8 | 0.317394 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 491 | Южный кв-л, 8, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) кв. Южный, 8 |  | 0.059252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 492 | Южный кв-л, 9, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) кв. Южный, 9 | 0.225846 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 493 | Южный кв-л, 9, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) кв. Южный, 9 |  | 0.037197 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 494 | Калинина ул, 66, ( Жилой дом ), Служебная квартира, КМК, мкр. Красный Октябрь,Калинина 66-60 |  | 0.00031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 495 | Пушкина ул, 29, ( КМК (Красный Октябрь) ), Произв.спортивный, мкрн Красный Октябрь ул.Пушкина,29 | 0.096355 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 496 | Пушкина ул, 29, ( КМК (Красный Октябрь) ), Произв.спортивный, мкрн Красный Октябрь ул.Пушкина,29 | 0.015487 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 497 | Пушкина ул, 29, ( КМК (Красный Октябрь) ), Произв.спортивный, мкрн Красный Октябрь ул.Пушкина,29 | 0.012152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 498 | Пушкина ул, 29, ( КМК (Красный Октябрь) ), Произв.спортивный, мкрн Красный Октябрь ул.Пушкина,29 | 0.012504 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 499 | Пушкина ул, 29, ( КМК (Красный Октябрь) ), Произв.спортивный, мкрн Красный Октябрь ул.Пушкина,29 | 0.002934 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500 | Пушкина ул, 29, ( КМК (Красный Октябрь) ), Произв.спортивный, мкрн Красный Октябрь ул.Пушкина,29 | 0.005868 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 501 | Пушкина ул, 29, ( КМК (Красный Октябрь) ), Учебный корпус №2, мкр Красный Октябрь ул.Пушкина,29 | 0.019219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 502 | Пушкина ул, 29, ( КМК (Красный Октябрь) ), Учебный корпус №2, мкр Красный Октябрь ул.Пушкина,29 |  | 0.000083 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 503 | Пушкина ул, 29, ( КМК (Красный Октябрь) ), Учебный корпус №2, мкрн Красный Октябрь ул.Пушкина,29 | 0.02664 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 504 | Пушкина ул, 29, ( КМК (Красный Октябрь) ), Учебный корпус №2, мкрн Красный Октябрь ул.Пушкина,29 | 0.170296 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 505 | Пушкина ул, 29, ( КМК (Красный Октябрь) ), Учебный корпус №2, мкрн Красный Октябрь ул.Пушкина,29 | 0.005094 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 506 | Пушкина ул, 29, ( КМК (Красный Октябрь) ), Учебный корпус №2, мкрн Красный Октябрь ул.Пушкина,29 | 0.000878 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 507 | Пушкина ул, 29, ( КМК (Красный Октябрь) ), Учебный корпус №2, мкрн Красный Октябрь ул.Пушкина,29 | 0.01155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 508 | 1-й проезд, 4, ( Гараж ), Гараж, мкр. Красный Октябрь, ул. 1-ый Проезд 4 | 0.000752 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 509 | Калинина ул, 62, ( Жилой дом ), Служеб/квар. Автосвет, мкр. Красный Октябрь, ул. Калинина 62-1 |  | 0.000329 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 510 | Калинина ул, 75, ( Жилой дом ), Служебная квартира № 14 Автосвет, мкр. Красный Октябрь, ул. Калинина 75 | 0.004654 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 511 | Калинина ул, 75, ( Жилой дом ), Служебная квартира № 14 Автосвет, мкр. Красный Октябрь, ул. Калинина 75 |  | 0.000329 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 512 | Калинина ул, 90, ( Дикси + Подольский ), Магазин Дикси | 0.050371 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 513 | Калинина ул, 90, ( Дикси + Подольский ), Магазин Дикси |  | 0.001532 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 514 | Калинина ул, 90, ( Дикси + Подольский ), Магазин, Подольский | 0.010994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 515 | Пушкина ул, 24, ( Жилой дом ), Аптека - ООО Медилон-Фармимэкс, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 24 | 0.004725 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 516 | Пушкина ул, 24, ( Жилой дом ), Аптека - ООО Медилон-Фармимэкс, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 24 |  | 0.000014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 517 | Пушкина ул, 25, ( Жилой дом ), Хозяйственный магазин, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 25 | 0.003939 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 518 | Пушкина ул, 26, ( Жилой дом ), Продуктовый магазин, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 26 | 0.082452 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 519 | Пушкина ул, 26, ( Жилой дом ), Продуктовый магазин, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 26 |  | 0.000179 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 520 | Пушкина ул, 26а, ( Магазин,Рыбаков ), Хозяйственный магазин, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 26а | 0.004285 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 521 | Пушкина ул, 26а, ( Магазин,Рыбаков ), Хозяйственный магазин, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 26а | 0.001899 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 522 | Пушкина ул, 26а, ( Магазин,Рыбаков ), Хозяйственный магазин, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 26а | 0.001336 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 523 | Пушкина ул, 26а, ( Магазин,Рыбаков ), Хозяйственный магазин, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 26а | 0.005177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 524 | Пушкина ул, 27а, ( Жилой дом ), МУП Тепловые сети , мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 27а | 0.006236 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 525 | Пушкина ул, 27а, ( Жилой дом ), МУП Тепловые сети , мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 27а |  | 0.000329 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 526 | Пушкина ул, 27а, ( Жилой дом ), Пристройка |  | 0.000014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 527 | Пушкина ул, 28, ( Жилой дом ), Магазин, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 28 | 0.026375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 528 | Пушкина ул, 28, ( Жилой дом ), Магазин, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 28 |  | 0.000179 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 529 | Пушкина ул, 28, ( Жилой дом ), Магазин мебельный, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 28 | 0.026935 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 530 | Пушкина ул, 3а, ( Магазин ), Магазин, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 3а |  | 0.000179 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 531 | Свердлова ул, 7а/1, ( Магазин Тирас ), Магазин (А), мкр. Красный Октябрь, ул. Свердлова, д. 7а/1 | 0.001303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 532 | Свердлова ул, 7а/1, ( Магазин Тирас ), Осн.пристройка (А1), мкр. Красный Октябрь, ул. Свердлова, д. 7а/1 | 0.000633 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 533 | Свердлова ул, 7а/1, ( Магазин Тирас ), Осн.пристройка (А2), мкр. Красный Октябрь, ул. Свердлова, д. 7а/1 | 0.000845 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 534 | Свердлова ул, 7б, ( Магазин Лето ), Магазин (А), мкр. Красный Октябрь, ул. Свердлова 7б | 0.002605 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 535 | Свердлова ул, 7б, ( Магазин Лето ), Осн.пристройка (А1), мкр. Красный Октябрь, ул. Свердлова 7б | 0.002838 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 536 | Свердлова ул, 7б, ( Магазин Лето ), Осн.пристройка (А2), мкр. Красный Октябрь, ул. Свердлова 7б | 0.005914 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 537 | Труда ул, 1, ( Ресторан - Престиж ), Ресторан - Престиж, мкр. Красный Октябрь, пл. Труда, 1 | 0.025094 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 538 | Труда ул, 1, ( Ресторан - Престиж ), Ресторан - Престиж, мкр. Красный Октябрь, пл. Труда, 1 |  | 0.000011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 539 | Труда ул, 3, ( Касса - Экспресс ), Касса - ООО Экспресс, мкр. Красный Октябрь, пл. Труда, 3 | 0.001004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 540 | Фурманова ул, 24, ( Жилой дом ), Магазин, мкр. Красный Октябрь, ул. Фурманова, 24-3 | 0.004329 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 541 | Фурманова ул, 24, ( Жилой дом ), Магазин, мкр. Красный Октябрь, ул. Фурманова, 24-3 |  | 0.000014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 542 | Фурманова ул, 4, ( Общижите+Такси+Парихмахерская ), Парихмахерская мкр. Красный Октябрь, ул. Фурманова, 4 |  | 0.00014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 543 | Фурманова ул, 53, ( Рынок ), Магазин, мкр. Красный Октябрь, Тычинкин | 0.076114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 544 | Фурманова ул, 53, ( Рынок ), Парихмахерская, мкр. Красный Октябрь, Долгова | 0.055802 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 545 | Фурманова ул, 53, ( Рынок ), Магазин Одежды, мкр. Красный Октябрь, Лерер | 0.012104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 546 | Фурманова ул, 53, ( Рынок ), Аптека, мкрн Красный Октябрь, Ларионова | 0.006314 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 547 | Фурманова ул, 53а, Магазин, мкр. Красный Октябрь, ул. Фурманова, 53 а | 0.002958 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 548 | Фурманова ул, 53а, Магазин*, мкр. Красный Октябрь, ул. Фурманова, 53 а | 0.001109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 549 | Фурманова ул, 53б, ( Магазин, мкр. Красный Октябрь, ул. Фурманова, 53 б ), Магазин, мкр. Красный Октябрь, ул. Фурманова, 53 б | 0.00834 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 550 | Южный кв-л, 5а, ( Магазин лето ), Магазин, мкр. Красный Октябрь, кв-л Южный 5а | 0.027449 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 551 | Южный кв-л, 9а, ( Океан ресторан ), Ресторан ОКЕАН, мкр. Красный Октябрь, кв-л Южный 9а | 0.023423 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной Котельная Квартальная | 10,017918 | 1,807048 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модульно-блочная Котельная №13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 552 | Автозапчасти, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 4б | 0,004894 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 553 | Автозапчасти, мкр. Красный Октябрь, ул. Свердлова, 2 | 0,002791 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 554 | Администрация мкрн Красный Октябрь, ул. Пушкина 8б | 0,048077 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 555 | Аптека, мкрн Красный Октябрь, ул. Пушкина 3б | 0,004961 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 556 | Аптека, мкрн Красный Октябрь, ул. Свердлова, 2 | 0,022373 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 557 | Больница № 2 мкрн Красный Октябрь, ул. Пушкина 1 | 0,110994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 558 | ВОЭК административное, мкр. Красный октябрь, ул. Фрунзе, д. 2 | 0,007988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 559 | Пушкина ул.5, ком.105А (КТОС-МКУ Управление городским хозяйством) | 0,003781 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 560 | Первомайская ул.1, АйПиДжи Клима | 0,053802 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 561 | Первомайская ул.1б, КО ВОДОСТОК | 0,020723 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 562 | Гараж, мкрн Красный Октябрь, ул. Пушкина 1 | 0,004416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 563 | Городская библиотека, г. мкрн Красный Октябрь, ул. Свердлова, 2 | 0,025657 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 564 | Дом культуры, мкрн Красный Октябрь, ул. Первомайская 4 | 0,056077 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 565 | Дом культуры, мкрн Красный Октябрь, ул. Первомайская 4 | 0,004232 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 566 | Дом культуры, мкрн Красный Октябрь, ул. Первомайская 4 | 0,006086 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 567 | ДШИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА, мкрн Красный Октябрь, ул. Первомайская, д.6б | 0,064652 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 568 | Жилой дом Калинина, 55 | 0,327179 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 569 | Жилой дом Калинина, 57 | 0,067925 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 570 | Жилой дом Калинина, 59 | 0,063236 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571 | Жилой дом Калинина, 62 | 0,318014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 572 | Жилой дом Калинина, 64 | 0,280500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 573 | Жилой дом Калинина, 66 | 0,260927 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 574 | Жилой дом Калинина, 66А | 0,036538 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 575 | Жилой дом Комсомольская, 54 | 0,201774 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 576 | Жилой дом Комсомольская, 56 | 0,139927 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 577 | Жилой дом(Кр. Окт.) Октябрьская, 2 | 0,062364 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 578 | Жилой дом(Кр. Окт.) Октябрьская, 3 | 0,033329 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 579 | Жилой дом(Кр. Окт.) Октябрьская, 5 | 0,039193 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 580 | Жилой дом(Кр. Окт.) Октябрьская, 6 | 0,039853 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 581 | Жилой дом(Кр. Окт.) Октябрьская, 7 | 0,028734 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 582 | Жилой дом(Кр. Окт.) Октябрьская, 8 | 0,025238 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 583 | Жилой дом(Кр. Окт.) Первомайская, 12 | 0,040517 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 584 | Жилой дом(Кр. Окт.) Первомайская, 14 | 0,100935 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 585 | Жилой дом(Кр. Окт.) Первомайская, 14А | 0,086576 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 586 | Жилой дом(Кр. Окт.) Первомайская, 16 | 0,009962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 587 | Жилой дом(Кр. Окт.) Первомайская, 18 | 0,012049 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 588 | Жилой дом(Кр. Окт.) Первомайская, 3 | 0,169502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 589 | Жилой дом(Кр. Окт.) Первомайская, 5 | 0,039745 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 590 | Жилой дом(Кр. Окт.) Первомайская, 6 | 0,037162 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 591 | Жилой дом(Кр. Окт.) Первомайская, 7 | 0,039745 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 592 | Жилой дом(Кр. Окт.) Первомайская, 8 | 0,004922 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 593 | Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 10А | 0,080700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 594 | Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 3 | 0,238823 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 595 | Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 4 | 0,069021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 596 | Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 4А | 0,052548 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 597 | Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 5 | 0,160805 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 598 | Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 6 | 0,030058 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 599 | Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 7 | 0,034250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 560 | Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 8 | 0,026347 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 561 | Жилой дом(Кр. Окт.) Свердлова, 1 | 0,032020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 562 | Жилой дом(Кр. Окт.) Свердлова, 12 | 0,238385 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 563 | Жилой дом(Кр. Окт.) Свердлова, 3 | 0,027692 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 564 | Жилой дом(Кр. Окт.) Свердлова, 4 | 0,041660 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 565 | Жилой дом(Кр. Окт.) Свердлова, 5 | 0,025131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 566 | Жилой дом(Кр. Окт.) Свердлова, 6 | 0,045511 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 567 | Жилой дом(Кр. Окт.) Свердлова, 7 | 0,025372 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 568 | Жилой дом(Кр. Окт.) Свердлова, 9 | 0,243062 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 569 | Жилой дом(Кр. Окт.) Фрунзе, 1 | 0,018000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 570 | Жилой дом(Кр. Окт.) Фрунзе, 2 | 0,035300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571 | Жилой дом(Кр. Окт.) Фрунзе, 3 | 0,040100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 572 | Жилой дом(Кр. Окт.) Фурманова, 35 | 0,311000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 573 | Жилой дом(Кр. Окт.) Фурманова, 39 | 0,073100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 574 | Жилой дом(Кр. Окт.) Фурманова, 4 | 0,166400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 575 | Жилой дом(Кр. Окт.) Фурманова, 41 | 0,073700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 576 | Жилой дом(Кр. Окт.) Фурманова, 43 | 0,075900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 577 | Жилой дом(Кр. Окт.) Фурманова, 45 | 0,067600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 578 | Жилой дом(Кр. Окт.) Фурманова, 47 | 0,069900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 579 | Жилой дом(Кр. Окт.) Фурманова, 49 | 0,071200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 580 | Жилой дом(Кр. Окт.) Фурманова, 51 | 0,072600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 581 | Жилой дом(Кр. Окт.) Фурманова, 6 | 0,017136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 582 | Зоомагазин, мкрн Красный Октябрь, ул. Свердлова, 1а | 0,001524 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 583 | Магазин Автозапчасти, мкр. Красный Октябрь, ул. Свердлова, 2 | 0,009325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 584 | Магазин, мкр. Красный Октябрь, ул. Октябрьская 4 | 0,035447 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 585 | Магазин, мкр. Красный октябрь, ул. Больничный пр. 2 | 0,003679 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 586 | Магазин, мкр. Красный Октябрь, ул. Калинина 90 | 0,011119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 587 | Магазин, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 3а | 0,025036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 588 | Магазин, мкр. Красный октябрь, ул. Пушкина, 4б | 0,006064 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 589 | Магазин, мкр. Красный Октябрь, ул. Фурманова, 37 | 0,005867 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 590 | Магазин, мкр. Красный Октябрь, ул. Фурманова, 37 | 0,006342 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 591 | Пекарня 1 этаж, мкр. Красный Октябрь, ул. Октябрьская 1 | 0,018709 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 592 | Пекарня 2 этаж, мкр. Красный Октябрь, ул. Октябрьская 1 | 0,035807 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 593 | Почтовое отделение, мкрн Красный Октябрь, ул. Свердлова, 2 | 0,007234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 594 | Продуктовый магазин, мкр. Красный Октябрь, ул. Свердлова, 1б | 0,004996 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 595 | Продуктовый магазин, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 26 | 0,082452 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 596 | Ровестник мкрн Красный Октябрь, ул. Октябрьская 14 | 0,049077 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 597 | Служеб/квар. Автосвет, мкр. Красный Октябрь, ул. Калинина 62-1 | 0,004659 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 598 | Служебная квартира, КМК, мкр. Красный Октябрь,Калинина 66-60 | 0,003539 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 599 | Такси, мкр. Красный октябрь, ул. Фурманова 4 | 0,001166 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 600 | Такси, мкр. Красный октябрь, ул. Фурманова 4 | 0,000700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 601 | Фотостудия, мкрн Красный Октябрь, ул. Пушкина 4б | 0,012128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 602 | Фотостудия, мкрн Красный Октябрь, ул. Первомайская,1б | 0,02070 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной Модульно-блочная Котельная №13 | 5,412061 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модульная котельная Метленкова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 603 | Жилой дом(Кр. Окт.) 40 лет Победы, 2 | 0,166231 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 604 | Жилой дом(Кр. Окт.) Метленкова 1 | 0,097229 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 605 | Жилой дом(Кр. Окт.) Метленкова 11 | отключен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 606 | Жилой дом(Кр. Окт.) Метленкова 1А | 0,076498 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 607 | Жилой дом(Кр. Окт.) Метленкова 4 | 0,078945 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 608 | Жилой дом(Кр. Окт.) Полевая, 10А | 0,097964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 609 | Жилой дом(Кр. Окт.) Полевая, 2 | 0,125607 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 610 | Жилой дом(Кр. Окт.) Полевая, 2А | 0,125607 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 611 | Жилой дом(Кр. Окт.) Полевая, 4 | 0,008600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 612 | Прдовольственный магазин, мкр. Красный Октябрь, ул. Полевая, д. 2 | 0,015826 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной Модульная котельная Метленкова | 0.792507 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная ул. Кирова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 613 | Жилой дом Кирова, 1Б | 0,043223 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 614 | Жилой дом Кирова, 1В | 0,042918 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной Котельная ул. Кирова | 0,086141 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модульная котельная Магистральная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 615 | детский сад №8 , г. Киржач, ул. Магистральная д.13 | 0,035913 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 616 | детский сад №8 , г. Киржач, ул. Магистральная д.13 | 0,02359 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 617 | Жилой дом 50 лет Октября, 10 | 0,036158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 618 | Жилой дом 50 лет Октября, 10а | 0,016525 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 619 | Жилой дом 50 лет Октября, 12 | 0,015553 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 620 | Жилой дом 50 лет Октября, 2 | 0,008806 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 621 | Жилой дом 50 лет Октября, 4 | 0,006543 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 622 | Жилой дом 50 лет Октября, 6 | 0,006867 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 623 | Жилой дом 50 лет Октября, 7 | 0,049140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 624 | Жилой дом 50 лет Октября, 8 | 0,067991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 625 | Жилой дом 50 лет Октября, 9 | 0,046120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 626 | Жилой дом Магистральная, 10 | 0,010551 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 627 | Жилой дом Магистральная, 11 | 0,054497 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 628 | Жилой дом Магистральная, 12 | 0,010523 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 629 | Жилой дом Магистральная, 14 | 0,022767 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 630 | Жилой дом Магистральная, 18 | 0,098293 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 631 | Жилой дом Магистральная, 21 | 0,009092 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 632 | Жилой дом Магистральная, 22 | 0,040099 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 633 | Жилой дом Магистральная, 27 | 0,007741 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 634 | Жилой дом Магистральная, 33 | 0,023540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 635 | Жилой дом Магистральная, 4 | 0,109020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 636 | Жилой дом Магистральная, 6 | 0,108686 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 637 | Жилой дом Магистральная, 7 | 0,009010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 638 | Жилой дом Магистральная, 8 | 0,100010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 639 | Жилой дом Магистральная, 8А | 0,005711 | Не топится |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 640 | Жилой дом Магистральная, 9 | 0,020569 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 641 | Жилой дом Юбилейная, 1 | 0,006727 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 642 | Жилой дом Юбилейная, 10 | 0,026526 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 643 | Жилой дом Юбилейная, 14 | 0,008629 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 644 | Жилой дом Юбилейная, 16 | 0,001568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 645 | Жилой дом Юбилейная, 17 | 0,005589 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 646 | Жилой дом Юбилейная, 5 | 0,007047 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 647 | Жилой дом Юбилейная, 6 | 0,00841 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 648 | Жилой дом Юбилейная, 7 | 0,007729 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 649 | Жилой дом Юбилейная, 8 | 0,011109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 650 | Жилой дом Юбилейная, 9 | 0,010182 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по котельной Модульная котельная Магистральная 1.02271 | 1,032791 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная МУП ВКХ «Водоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 651 | Административное здание, ул.Фрунзе,д.2а | 0,049 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 652 | Здание ГИБДД, ул.Фрунзе,д.2 | 0,024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: | 0,073 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная № 14 ул.Северная 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 653 | Жилой дом (Кр. Октябрь) Северная, 1 | 0,0175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 654 | Жилой дом (Кр. Октябрь) Северная, 5 | 0,0864 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 655 | Пожарное депо, Северная,5 | 0,008749 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: | 0,112649 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 42,546898 | 0,923383 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Сведения о полезном отпуске тепловой энергии на 2019 год НА 2020 ГОД. |
| --- |
| Котельная | ресурс | ПО на год |
| кот №1 | отопление Гкал | 10 871,856 |
|  | гвс Гкал | 0,000 |
|  | технологические нужды | 0,000 |
|  | всего теплоэнергия Гкал | 10 871,856 |
|  | всего горячая вода куб.м | 0,000 |
| кот №2 | отопление Гкал | 23 728,923 |
|  | гвс Гкал | 0,000 |
|  | технологические нужды | 0,000 |
|  | всего теплоэнергия Гкал | 23 728,923 |
|  | всего горячая вода куб.м | 0,000 |
| кот №3 | отопление Гкал | 1 463,850 |
|  | гвс Гкал | 0,000 |
|  | технологические нужды | 0,000 |
|  | всего теплоэнергия Гкал | 1 463,850 |
|  | всего горячая вода куб.м | 0,000 |
| кот №4 | отопление Гкал | 4 726,655 |
|  | гвс Гкал | 200,200 |
|  | технологические нужды | 0,000 |
|  | всего теплоэнергия Гкал | 4 926,855 |
|  | всего горячая вода куб.м | 0,000 |
| кот №5 | отопление Гкал | 952,111 |
|  | гвс Гкал | 0,000 |
|  | технологические нужды | 0,000 |
|  | всего теплоэнергия Гкал | 952,111 |
|  | всего горячая вода куб.м | 0,000 |
| кот №6 | отопление Гкал | 748,117 |
|  | гвс Гкал | 0,000 |
|  | технологические нужды | 0,000 |
|  | всего теплоэнергия Гкал | 748,117 |
|  | всего горячая вода куб.м | 0,000 |
| кот №7 | отопление Гкал | 1 408,697 |
|  | гвс Гкал | 0,000 |
|  | технологические нужды | 0,000 |
|  | всего теплоэнергия Гкал | 1 408,697 |
|  | всего горячая вода куб.м | 0,000 |
| кот №8 | отопление Гкал | 3 153,031 |
|  | гвс Гкал | 0,000 |
|  | технологические нужды | 0,000 |
|  | всего теплоэнергия Гкал | 3 153,031 |
|  | всего горячая вода куб.м | 0,000 |
| Квартальная | отопление Гкал | 20 564,821 |
|  | гвс Гкал | 9 352,752 |
|  | технологические нужды | 0,000 |
|  | всего теплоэнергия Гкал | 29 917,573 |
|  | всего горячая вода куб.м | 136 144,05 |
| Магистральная | отопление Гкал | 2 389,350 |
|  | гвс Гкал | 0,000 |
|  | технологические нужды | 0,000 |
|  | всего теплоэнергия Гкал | 2 389,350 |
|  | всего горячая вода куб.м | 0,000 |
| Метленкова | отопление Гкал | 1 646,746 |
|  | гвс Гкал | 0,000 |
|  | технологические нужды | 0,000 |
|  | всего теплоэнергия Гкал | 1 646,746 |
|  | всего горячая вода куб.м | 0,000 |
| Кирова | отопление Гкал | 170,399 |
|  | гвс Гкал | 0,000 |
|  | технологические нужды | 0,000 |
|  | всего теплоэнергия Гкал | 170,399 |
|  | всего горячая вода куб.м | 0,000 |
| БМК Калинина №13 | отопление Гкал | 11 698,701 |
|  | гвс Гкал | 0,000 |
|  | технологические нужды | 0,000 |
|  | всего теплоэнергия Гкал | 11 698,701 |
|  | всего горячая вода куб.м | 0,000 |
|  | отопление Гкал | 212,571 |
| Котельная № 14 | гвс Гкал | 0,000 |
| ул.Северная 5 | технологические нужды | 0,000 |
|  | всего теплоэнергия Гкал | 212,571 |
|  | всего горячая вода куб.м | 0,000 |
| Блочно-модульная | отопление Гкал |  |
| котельная для отопления потребителей | гвс Гкал |  |
| с централизованным | технологические нужды |  |
| отоплением улиц | всего теплоэнергия Гкал |  |
| Свобода, Пугачева | всего горячая вода куб.м |  |
| Итого | отопление Гкал | 84 518,092 |
|  | гвс Гкал | 9 591,454 |
|  | технологические нужды | 0,000 |
|  | всего теплоэнергия Гкал | 94 109,546 |
|  | всего горячая вода куб.м | 142 834,908 |

РАЗДЕЛ 4.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Котельная ЛИК АО «НИИ парашютостроения»

Уведомление исх. № 24/136 от 07.09.2016 г. о принятии решения о дальнейшей эксплуатации центральной котельной с продолжением оказания услуг по теплоснабжению жилого фонда по улице Томаровича.

Таблица № 6

| № п/п | Адрес объекта теплоснабжения | Этажность | Количество квартир |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жилой дом ул. Томаровича, 1 | 2 | 22 |
| 2. | Жилой дом ул. Томаровича, 3 | 2 | 24 |
| 3. | Жилой дом ул. Томаровича, 5 | 2 | 22 |
| 4. | Жилой дом ул. Томаровича, 7 | 3 | 36 |
| 5. | Жилой дом ул. Томаровича, 9 | 3 | 36 |
| 6. | Жилой дом ул. Томаровича, 26 | 1 | 2 |
| 7. | Жилой дом ул. Томаровича, 28 | 1 | 2 |
| 8. | Жилой дом ул. Томаровича, 30 | 3 | 9 |
| ИТОГО | 8 домов |  | 153 |

Строительство блочно-модульной котельной для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением  улиц Свобода, Пугачева, г.Киржач.

Перевод на централизованное   блочно-модульной котельной для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением  улиц Свобода, Пугачева, г.Киржач  следующих потребителей:

| Адрес | Потребитель | Примечание |
| --- | --- | --- |
| ул. Ленинградская дом 20 | Частный одноэтажный дом |  |
| ул. Ленинградская дом 26 | Частный одноэтажный дом |  |
| ул. Ленинградская дом 16 | 4-х кв. одноэтажный дом |  |
| ул. Ленинградская дом 28 | Частный одноэтажный дом |  |
| ул. Морозовская дом 27 | 2-х этажный дом |  |
| ул. Морозовская дом 22 | 2-х этажный дом |  |
| ул. Свобода дом 49 | ГБУСО ВО «Киржачский комплексный центр социального обслуживания населения |  |
| ул. Свобода дом 50 | 2-х кв. одноэтажный дом |  |
| ул. Октябрьская дом 6 | Частный одноэтажный дом |  |
| ул. Пролетарская дом 17 | Частный одноэтажный дом |  |
| ул. Серегина дом 18 | ЗАО «Киржачский инструмент» | Территория завода |
| ул. Серегина дом 18 | ООО «Дикси» | Территория завода |
| ул. Морозовская, 18 | Частный одноэтажный дом |  |
| ул. Морозовская,20 | Частный одноэтажный дом |  |
| ул. М.Расковой, 18 | Двухэтажный жилой дом (18 квартир) |  |

- Перевод жилого дома 82 по ул. Советская на индивидуальное отопление. Ответственный за проведение данных  мероприятий ООО «Владимиртеплогаз».

- Строительство модульной котельной  для  потребителей  тепловой энергии  ОАО «КИЗ»:

- в 2018 году разработка проектно-сметной документации;

- в 2019 году строительство котельной.

Таблица № 7

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Консервация котельной № 1 по ул. Советская, д. № 51 | 1 шт. |
| 2 | Строительство блочно-модульных котельных | 2 шт. |
| 3 | Реконструкция Блочно-модульной котельной ул. Метленкова , д. № 16 (Замена модуля 1 МВт) | 1 шт. |
| 4 | Установка ЧП - частотников на дымососы и вентиляторы котлов ДКВР 6,5/13 № 2,4,5 Квартальной котельной,1-й проезд | 3 шт. |
| 5 | Демонтаж котлов, не подлежащих восстановлению, ДКВР 6,5/13 №1 и №3 Квартальной котельной,1-й проезд д.7 | 2 шт. |
| 6 | Замена котлов ДКВР 6,5/13 № 1 и №3. Котел 7МВт, котел 5 МВт на Квартальной котельной,1-й проезд | 2 шт. |
| 7 | Замена электрокотлов в котельной Кирова на менее мощные | 2 шт. |
| 8 | Замена котлов КСВа-0,63Гн в котельной №8 на ул.Заводская д.6а | 2 шт. |

Оптимизация схемы теплоснабжения города Киржач

Таблица № 8

| № п/п | Котельные, отапливающие социально значимые объекты и население | Собственник | Мероприятия по оптимизации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Владимиртеплогаз» Модульная котельная мкр. Мебельная фабрика | Администрация города Киржач | Без изменений |  |
| 2 | ЛИК АО «НИИ парашютостроения» | ЛИК АО «НИИ парашютостроения» | Без изменений |  |
| 3 | ОАО «Киржачагропромстрой» котельная № 1 | ООО «Киржачагропромстрой» | Без изменений |  |
| 4 | ОАО «Киржачагропромстрой» котельная № 2 | ООО «Киржачагропромстрой» | Без изменений |  |
| 5 | ОАО «Киржачагропромстрой» котельная № 3 | ООО «Киржачагропромстрой» | Без изменений |  |
| 6 | ООО «Владимиртеплогаз» Квартальная котельная №9, 1-й проезд | ООО «Владимиртеплогаз» | Реконструк-ция | Установка ЧП - частотников на дымососы и вентиляторы котлов ДКВР 6,5/13 № 2,4,5 Квартальной котельной,1-й проезд; Демонтаж котлов, не подлежащих восстановлению, ДКВР 6,5/13 №1 и №3 Замена котлов ДКВР 6,5/13 № 1 и №3. Котел 7МВт, котел 5 МВт Установка 2-х пластинчатых теплообменников мощностью по 3 МВт для ГВС котельной |
| 7 | ООО «Владимиртеплогаз» кот. ул. Метленкова, д. 16 (модуль) | ООО «Владимиртеплогаз» | Реконструк-ция | Реконструкция БМК ул. Метленкова д. 1-Б (Замена модуля 1 МВт); |
| 8 | ООО «Владимиртеплогаз» Электрокотельная по ул. Кирова 1б,1в | Администрация города Киржач | Реконструк-ция | Замена котлов |
| 9 | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 1 ул. Советская, д. 51 | Администрация города Киржач | Подлежит консервации в 2026 году | Строительство 2-х блочно-модульных котельных в центральной части г. Киржача в 2025-2026 гг. |
| 10 | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 4 ул. Больничный проезд, д. 11а стр.13 | ОАО «ВКС» | Без изменений |  |
| 11 | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 5 ул. М.Расковой, д. 14б | ОАО «ВКС» | Без изменений |  |
| 12 | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 6 ул. Шелковиков, д. 11а | ОАО «ВКС» | Без изменений |  |
| 13 | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 7 ул. Привокзальная, д. 4б | ОАО «ВКС» | Без изменений |  |
| 14 | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 8 ул. Заводская, д. 6а | Администрация города Киржач | Реконструкция | Замена 2-х котлов КСВа-0,63Гн |
| 15 | ООО «Владимиртеплогаз» Блочно-модульная котельная №13, ул.Калинина, дом 61 | Администрация города Киржач | Без изменений |  |
| 16 | ООО «Владимиртеплогаз» Котельная №14, ул.Северная, дом 5 | Администрация города Киржач | Запущена в 2017 году |  |
| 17 | ООО «Владимиртеплогаз» Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улиц Свобода, Пугачева |  | Запуск в 2019 году |  |
| 18 | МУП ВКХ «Водоканал» котельная, ул.Фрунзе,д.2а | МУП ВКХ «Водоканал» | Без изменений |  |

РАЗДЕЛ 5.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ.

В городе Киржач на первоначальном этапе, до 2020 года предлагается сохранение существующей системы централизованного теплоснабжения.

Модернизация тепловой сети от котельной №3 по ул. Юбилейная, д.20, стр.3 до ТК у дома №26, протяженностью 152 м.

Перевести на централизованное или на индивидуальное отопление частный  жилой дом №82 по ул.Советская от котельной №1 в 2018-2019 гг..

Перевести на централизованное или  индивидуальное отопление частные  жилые дома № 6 и 8 по ул.Советская от котельной №1 в 2018-2019 гг..

Ресурсоснабжающая организация - ООО «Владимиртеплогаз»

Таблица № 9

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция теплотрассы по ул. Советская с выносом с территории Свято-Благовещенский монастырь, Ду 219 | 650,0 м |
| 2 | Реконструкция тепловой сети по ул.Советская Ду 273 | 400,0 м |
| 3 | Модернизация участка тепловой сети и ГВС от ТК -71 по ул. Свердлова доТК-93 по Больничный пр. с 2019 года. ( котельная №13) | 1126 м |
| 4 | Модернизация тепловой сети ГВС и отопления от ТК-39 до ж.д. Октябрьская,15 г. Киржача (котельная №9) с 2019 года. | 1252 м |
| 5 | Вынос трубопровода ГВС по ул. Свердлова мкр. Красный Октябрь по инженерным конструкциям наружного трубопровода теплоснабжения. | 77 м. |
| 6 | Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК 27 по кв. Прибрежный до ж.д. №9 ул. Текстильщиков (котельная №2) | 370 м. |

5.1. Резервирование систем теплоснабжения и живучесть тепловых сетей.

Нормативная надежность тепловых сетей в соответствии с СНиП  41-02-2003 составляет РТС=0,9. Для ее достижения предусматривается применение для устройства тепловых сетей современных материалов – трубопроводов и фасонных частей с заводской изоляцией из пенополиуретана с полиэтиленовой оболочкой. Трубопроводы оборудуются системой контроля состояния тепловой изоляции, что позволяет своевременно и с большой точностью определять места утечек теплоносителя и, соответственно, участки разрушения элементов тепловой сети. Система теплоснабжения характеризуется такой величиной, как ремонтопригодность, заключающимся в приспособленности системы к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путем проведения технического обслуживания и ремонтов. Основным показателем ремонтопригодности системы теплоснабжения является время восстановления ее отказавшего элемента. При малых диаметрах трубопроводов системы теплоснабжения данного населенного пункта время ремонта теплосети меньше допустимого перерыва теплоснабжения, поэтому резервирование не требуется.

Применение в качестве запорной арматуры шаровых кранов для бесканальной установки также повышает надежность системы теплоснабжения. Запорная арматура, установленная на ответвлениях тепловых сетей и на подводящих трубопроводах к потребителям, позволяет отключать аварийные участки с охранением работоспособности других участков системы теплоснабжения.

Для обеспечения надежности системы теплоснабжения на источнике предусматривается установка двух котлов, производительность которых выбрана из расчета покрытия максимальных тепловых нагрузок в режиме наиболее холодного месяца (январь t=-11,1 оС) при выходе одного котла из строя. Так же на источнике предусматривается обработка подпиточной воды для снижения коррозийной активности теплоносителя и увеличения срока службы оборудования и трубопроводов.

Живучесть системы теплоснабжения обеспечивается наличием спускной арматуры, позволяющей опорожнить аварийный участок теплосети с целью исключения размораживания трубопроводов. Также при проектировании реконструкции тепловых сетей необходимо предусмотреть устройство пригрузов для бесканальных тепловых сетей при возможном затоплении. При проектировании должна быть обеспечена возможность компенсации тепловых удлинений трубопроводов.

Резервирование систем теплоснабжения ни одним из вариантов не предусматривается.

РАЗДЕЛ 6.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Расход топлива на первую очередь и на перспективу приведен в следующей таблице.

Таблица № 10

| № п/п | Наименование | Вид топлива | Ед. изм. | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовой расход топлива |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | Тыс.м3 | 2006,48 | 2006,48 |
| 2 | Итого |  | 2006,48 | 2006,48 |
| 1.«Владимиртеплогаз» модульная котельная ул. Магистральная, д. 13/1 |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | м3/ч | 91,63 | 91,63 |
| 2 | Итого |  | 91,63 | 91,63 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | Тыс.м3 | 171,108 | 171,108 |
| 2 | Итого |  | 171,108 | 171,108 |
| 2.Котельная ЛИК АО «НИИ парашютостроения» |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | м3/ч | 250 | 250 |
| 2 | Итого |  |  | 250 | 250 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | Тыс.м3 | 584,886 | 584,886 |
| 2 | Итого |  | 584,886 | 584,886 |
| 3.Котельная ОАО «Киржачагропромстрой» котельная № 1 |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | м3/ч | 10,25 | 10,25 |
| 2 | Итого |  | 10,25 | 10,25 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | Тыс.м3 | 41,096 | 41,096 |
| 2 | Итого |  | 41,096 | 41,096 |
| 4.Котельная ОАО «Киржачагропромстрой» котельная № 2 |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | м3/ч | 10,25 | 10,25 |
| 2 | Итого |  |  | 10,25 | 10,25 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | Тыс.м3 | 40,789 | 40,789 |
| 2 | Итого |  | 40,789 | 40,789 |
| 5.Котельная ОАО «Киржачагропромстрой» котельная № 3 |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | м3/ч | 11,99 | 11,99 |
| 2 | Итого |  | 11,99 | 11,99 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | Тыс.м3 | 33,52 | 33,52 |
| 2 | Итого |  | 33,52 | 33,52 |
| 6.Котельная «Владимиртеплогаз» Квартальная котельная, 1- й проезд |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | м3/ч | 870,43 | 870,43 |
| 2 | Итого |  |  | 870,43 | 870,43 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | Тыс.м3 | 5187,8 | 5187,8 |
| 2 | Итого |  | 5187,8 | 5187,8 |
| 7.Котельная «Владимиртеплогаз» котельная ул. Метленкова |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | м3/ч | 54,35 | 54,35 |
| 2 | Итого |  |  | 54,35 | 54,35 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | Тыс.м3 | 277,86 | 277,86 |
| 2 | Итого |  | 277,86 | 277,86 |
| 8.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 1 ул. Советская, д. 51 |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | м3/ч | 474,96 | 474,96 |
| 2 | Итого |  | 474,96 | 474,96 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | Тыс.м3 | 2196,211 | 2196,211 |
| 2 | Итого |  | 2196,211 | 2196,211 |
| 9.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 2 ул. Дзержинского, д. 4/3 |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | м3/ч | 1725,06 | 1725,06 |
| 2 | Итого |  |  | 1725,06 | 1725,06 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | Тыс.м3 | 4196,824 | 4196,824 |
| 2 | Итого |  | 4196,824 | 4196,824 |
| 10.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 3 ул. Юбилейная, д. 20 стр. 3 |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | м3/ч | 105 | 105 |
| 2 | Итого |  | 105 | 105 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | Тыс.м3 | 207,359 | 207,359 |
| 2 | Итого |  | 207,359 | 207,359 |
| 11.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 4 ул. Больничный проезд, д. 11а стр.13 |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | м3/ч | 164,98 | 164,98 |
| 2 | Итого |  |  | 164,98 | 164,98 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | Тыс.м3 | 740,547 | 740,547 |
| 2 | Итого |  | 740,547 | 740,547 |
| 12.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 5 ул. М.Расковой, д. 14б |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | м3/ч | 37,5 | 37,5 |
| 2 | Итого |  | 37,5 | 37,5 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | Тыс.м3 | 166,717 | 166,717 |
| 2 | Итого |  | 166,717 | 166,717 |
| 13.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 6 ул. Шелковиков, д. 11а |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | м3/ч | 20 | 20 |
| 2 | Итого |  |  | 20 | 20 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | Тыс.м3 | 113,673 | 113,673 |
| 2 | Итого |  | 113,673 | 113,673 |
| 14.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 7 ул. Привокзальная, д. 4б |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | м3/ч | 45,2 | 45,2 |
| 2 | Итого |  | 45,2 | 45,2 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | Тыс.м3 | 231,075 | 231,075 |
| 2 | Итого |  | 231,075 | 231,075 |
| 15.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 8 ул. Заводская, д. 6а |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | м3/ч | 60 | 60 |
| 2 | Итого |  |  | 60 | 60 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | тыс.м3 | 612,650 | 612,650 |
| 2 | Итого |  |  | 612,650 | 612,650 |
| 16.Электрокотельная ООО «Владимиртеплогаз» по ул. Кирова |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Электроэнергия | кВт | 45,48 | 45,48 |
| 2 | Итого |  |  | 45,48 | 45,48 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | электроэнергия | тыс.кВт | 232,535 | 232,535 |
| 2 | Итого |  |  | 232,535 | 232,535 |
| 17.ООО «Владимиртеплогаз» Блочно-модульная котельная №13, ул.Калинина, дом 61 |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | м3/ч | 448,5 | 448,5 |
| 2 | Итого |  |  | 448,5 | 448,5 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | тыс.м3 | 2293,034 | 2293,034 |
| 2 | Итого |  |  | 2293,034 | 2293,034 |
| 18.ООО «Владимиртеплогаз» котельная №14, ул.Северная, дом 5 |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | м3/ч | 10,6 | 10,6 |
| 2 | Итого |  |  |  |  |
| Годовой расход топлива |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | тыс.м3 | 54,221 | 54,221 |
| 2 | Итого |  |  |  |  |
| 19.Котельная МУП ВКХ «Водоканал» ул.Фрунзе,д.2а |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | м3/ч | 0,012 | 0,012 |
| 2 | Итого |  |  |  |  |
| Годовой расход топлива |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | тыс.м3 | 60,0 | 60,0 |
| 2 | Итого |  |  | 60,0 | 60,0 |

РАЗДЕЛ 7.

ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Финансирование работ предполагается из различных источников в зависимости от видов работ и собственности объектов.

Работы по реконструкции тепловых сетей, центральных котельных, перевод жилищного фонда на автономное теплоснабжение предлагается финансировать из местного, областного и федерального бюджетов (при вхождении в соответствующие программы).

Источники тепловой энергии

Таблица 11

| № п/п | Наименование | Коли-чество | Тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Консервация котельной № 1 по ул. Советская, д. № 51 | 1 шт. | 1000,0 |
| 2 | Строительство блочно-модульных котельных в центральной части г. Киржач | 2 шт. | 69000,0 |
| 3 | Реконструкция Блочно-модульной котельной ул. Метленкова , д. № 16 (Замена модуля 1 МВт) | 1 шт. | 7000,0 |
| 4 | Установка ЧП - частотников на дымососы и вентиляторы котлов ДКВР 6,5/13 № 2,4,5 Квартальной котельной,1-й проезд | 3 шт. | 1550,0 |
| 5 | Демонтаж котлов, не подлежащих восстановлению, ДКВР 6,5/13 № 1 и №3 на Квартальной котельной,1-й проезд | 2 шт. | 800,0 |
| 6 | Замена котлов ДКВР 6,5/13 № 1 и №3. Котел 7МВт, котел 5 МВт на Квартальной котельной,1-й проезд | 2 шт. | 13000,0 |
| 7 | Замена электрокотлов в котельной Кирова на менее мощные | 2 шт. | 500,0 |
| 8 | Замена котлов КСВа-0,63Гн в котельной №8 на ул.Заводская д.6а | 2 шт. | 900,0 |
|  | ВСЕГО: |  | 149798,8 |

Тепловые сети

| № п/п | Наименование | Коли-чество | Тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция теплотрассы по ул. Советская с выносом с территории Свято-Благовещенский монастырь, Ду 219 | 650,0 м | 15712,0 |
| 2 | Реконструкция тепловой сети по ул.Советская Ду 273 | 400,0 м | 15400,0 |
| 3 | ИТОГО: |  | 41112,0 |
| 4 | Реконструкция отопления и ГВС от компенсатора у д. № 1 квартал Солнечный до ТК15 у д. №2 квартала Солнечный. L = 150 м, 4х труб. d - 150-80м, 100-70м; d - 100-80м, 80-70м. (выполнено2017г.) | 150,0 м | 3418,0 |
| 5 | Строительство сети горячего водоснабжения к многоквартирному дому № 10 а ул. Пушкина от тепловой камеры № 99 | 180 м | 3500,0 |
| 6 | Модернизация участка тепловой сети и ГВС от ТК -71 по ул. Свердлова доТК-93 по Больничный пр. с 2019 года.( котельная №13) | 1126 м | 8627,98 |
| 7 | Модернизация участка тепловой сети от модульной котельной №10 по ул. Магистральная до ТК-18, на ул. Юбилейная и узла 14 по ул. Магистральная д.14 с 2019 года. | 492 м | 3367,40 |
| 8 | Модернизация тепловой сети ГВС и отопления от ТК-39 до ж.д. Октябрьская,15 г. Киржача (котельная №9) с 2019 года. | 1252 м | 8897,32 |
| 9 | Модернизация участка тепловой сети в районе дома творчества по ул. островского до дома №20 по ул. Островского, г. Киржач в 2018г. | 186 м. | 1950,0 |
| 10 | Модернизация участка тепловой сети в районе дома творчества по ул. Островского до домов №9 и №11 по ул. Десантников, г. Киржач в 2018г. | 140 м. | 1659,91 |
| 11 | Вынос транзитного трубопровода из цокольного этажа дома №9 по ул.Десантников от точки врезки до узла учета тепловой энергии в доме. | 46 м. | 600,0 |
| 12 | Вынос трубопровода ГВС по ул. Свердлова мкр. Красный Октябрь по инженерным конструкциям наружного трубопровода теплоснабжения. | 77 м. | 122,0 |
|  | ИТОГО |  | 46620,8 |
|  | ВСЕГО: |  | 87732,8 |

Введена в эксплуатацию    блочно-модульная  котельная микрорайона Красный Октябрь  город Киржач мощностью 7,5 МВт   осуществлена частично за  счет средств  финансовой поддержки Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме  26 886,567 руб.

Реализация проекта возможна только при предоставлении финансовой поддержки за счет средств Фонда.

Для подтверждения соответствия данного критерия установленным требованием произведен расчет окупаемости проекта без предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда и при отсутствии бюджетного софинансирования. Сводные данные представлены в таблице № 14.

Таблица № 12

| №п/п | Параметры | Год начала реализации | Проект возможен к принятию Допустимый период окупаемости (7 лет) | Проект не соответствует критерию окупаемости |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ |
| 1 | Выручка (расшифровка на лист 1.Выручка) | 1 793 | 8 954 | 12 326 | 14 801 | 15 168 | 11 803 | 10 579 | 7 796 | 7 087 | 7 067 | 7 053 | 3 031 |
| 2 | Расходы (расшифровка на лист 2.Расходы), ставится со знаком " - " | -8 474 | -12 552 | -11 854 | -10 705 | -9 254 | -7 682 | -6 270 | -5 178 | -4 460 | -3 939 | -3 856 | 0 |
| 3 | Прибыль до налогообложения | -6 681 | -3 597 | 473 | 4 095 | 5 914 | 4 121 | 4 309 | 2 618 | 2 627 | 3 127 | 3 198 | 3 031 |
| 4 | Налог на прибыль | 0 | 0 | -95 | -819 | -1 183 | -824 | -862 | -524 | -525 | -625 | -640 | -606 |
| 5 | Чистая прибыль | -6 681 | -3 597 | 378 | 3 276 | 4 732 | 3 297 | 3 447 | 2 094 | 2 101 | 2 502 | 2 558 | 2 425 |
| БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ |
| I | Денежный поток от операционной деятельности | 1 326 | 8 010 | 10 770 | 12 292 | 12 347 | 9 513 | 8 280 | 5 908 | 5 915 | 6 315 | 6 372 | 2 425 |
| 1.1 | Поступления от операционной деятельности | 1 793 | 8 954 | 12 326 | 14 801 | 15 168 | 11 803 | 10 579 | 7 796 | 7 087 | 7 067 | 7 053 | 3 031 |
| 1.1.1. | за счет средств заложенных в тарифе | 1 793 | 8 954 | 12 326 | 14 801 | 15 168 | 11 803 | 10 579 | 7 796 | 7 087 | 7 067 | 7 053 | 3 031 |
| 1.2 | Расходы от операционной деятельности | -467 | -944 | -1 557 | -2 509 | -2 821 | -2 290 | -2 299 | -1 888 | -1 172 | -751 | -681 | -606 |
| 1.2.1. | налоги и т.п. | -419 | -797 | -808 | -1 448 | -1 728 | -1 286 | -1 239 | -817 | -735 | -751 | -681 | -606 |
| 1.2.2. | Проценты по операционным кредитам | -48 | -147 | -749 | -1 061 | -1 093 | -1 004 | -1 059 | -1 070 | -437 | 0 | 0 | 0 |
| II | Денежный поток от инвестиционной деятельности существующий | -46 142 | -7 794 | -6 578 | -5 202 | -3 802 | -2 403 | -1 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Поступления от инвестиционной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1 | За счет финансирования из бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | За счет продажи обьекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | иные доходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Расходы от инвестиционной деятельности | -46 142 | -7 794 | -6 578 | -5 202 | -3 802 | -2 403 | -1 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1 | Затраты на реализацию ИП | -38 136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | % по кредиту инвестиционному | -8 007 | -7 794 | -6 578 | -5 202 | -3 802 | -2 403 | -1 020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| III | Денежный поток от финансовой деятельности | 44 912 | -288 | -4 180 | -7 036 | -8 613 | -7 082 | -7 212 | -5 900 | -4 600 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Займы и кредиты полученные инвестиционные | 45 000 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Займы и кредиты полученные операционные | 500 | 6 300 | 9500 | 10000 | 9000 | 9400 | 10500 | 4600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Возврат кредитов (Инвестиционные и операционные) | -588 | -6 588 | -13 680 | -17 036 | -17 613 | -16 482 | -17 712 | -10 500 | -4 600 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Остаток задолженности | 44 912 | 44 624 | 40 444 | 33 408 | 24 794 | 17 712 | 10 500 | 4 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | Свободный денежный поток | -44 817 | 216 | 4 192 | 7 090 | 8 545 | 7 111 | 7 260 | 5 908 | 5 915 | 6 315 | 6 372 | 2 425 |
| 4.1 | Свободный денежный поток накопительно | -44 817 | -44 600 | -40 409 | -33 319 | -24 774 | -17 663 | -10 403 | -4 495 | 1 420 | 7 736 | 14 107 | 16 532 |
|  | Денежные средства на конец периода | 95 | 24 | 35 | 89 | 20 | 49 | 97 | 105 | 1 420 | 7 736 | 14 107 | 16 532 |
| ИЗМЕНЕНИЕ БАЛАНСА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (на 31 декабря) |
|  | АКТИВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основные средства | 38 136 | 34 322 | 30 508 | 26 695 | 22 881 | 19 068 | 15 254 | 11 441 | 7 627 | 3 814 | 0 | 0 |
|  | Денежные средства | 95 | 24 | 35 | 89 | 20 | 49 | 97 | 105 | 1 420 | 7 736 | 14 107 | 16 532 |
|  | БАЛАНС | 38 231 | 34 346 | 30 544 | 26 784 | 22 902 | 19 117 | 15 352 | 11 546 | 9 047 | 11 549 | 14 107 | 16 532 |
|  | ПАССИВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прибыль/убыток | -6 681 | -10 278 | -9 900 | -6 624 | -1 892 | 1 405 | 4 852 | 6 946 | 9 047 | 11 549 | 14 107 | 16 532 |
|  | Заемные средства | 44 912 | 44 624 | 40 444 | 33 408 | 24 794 | 17 712 | 10 500 | 4 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | БАЛАНС | 38 231 | 34 346 | 30 544 | 26 784 | 22 902 | 19 117 | 15 352 | 11 546 | 9 047 | 11 549 | 14 107 | 16 532 |
|  | Дисбаланс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Критерии эффективности |
|  | Чистый дисконтированный доход (NPV), тыс.руб. | -40 593,7 | -40 394 | -37 034 | -32 252 | -27 732 | -24 936 | -22 909 | -21 809 | -21 015 | -20 001 | -19 148 | -18 877 |
|  | Внутренняя норма доходности (IRR) | No chance | No chance | No chance | No chance | -22% | -13% | -6% | -2% | 1% | 3% | 5% | 5% |
|  | Окупаемость (PBP) | 8,8 | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расчет срока окупаемости | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | полных лет | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | неполных лет | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 10,40% | 10,46% | 11,36% | 12,88% | 14,73% | 16,25% | 17,80% | 19,07% | 20,06% | 20,06% | 20,06% | 20,06% |

Как видно из вышеприведенных данных, срок окупаемости проекта составляет 8,8 года, что превышает рекомендуемый максимальный срок окупаемости (7 лет). Длительный срок окупаемости делает невозможным привлечение кредитных средств.

Сводные данные по проекту при условии предоставления финансовой поддержки Фонда и бюджетного софинансирования приведены в таблице № 15.

Таблица 13

| п/п | Параметры | Год начала реализации | Проект возможен к принятию Допустимый период окупаемости (15 лет) | Проект не соответсвует критерию окупаемости (возможен к принятию в исключительном случае) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|  | ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выручка (расшифровка на лист 1.Выручка) | 1 793 | 7 484 | 8 299 | 7 213 | 7 187 | 7 161 | 7 129 | 7 129 | 7 087 | 7 067 | 7 053 | 3031,268 | 3122,916 | 3197,479 | 3270,585 | 3347,731 | 3426,197 | 0 |
| 2 | Расходы (расшифровка на лист 2.Расходы), ставится со знаком " - " | -2 501 | -2 902 | -1 764 | -1 392 | -1 308 | -1 224 | -1 140 | -1 056 | -972 | -889 | -805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Прибыль до налогообложения | -708 | 4 582 | 6 536 | 5 821 | 5 879 | 5 937 | 5 989 | 6 073 | 6 115 | 6178 | 6249 | 3031 | 3123 | 3197 | 3271 | 3348 | 3426 | 0 |
| 4 | Налог на прибыль | 0 | -916 | -1 307 | -1 164 | -1 176 | -1 187 | -1 198 | -1 215 | -1 223 | -1 236 | -1 250 | -606 | -625 | -639 | -654 | -670 | -685 | 0 |
| 5 | Чистая прибыль | -708 | 3 666 | 5 229 | 4 657 | 4 704 | 4 749 | 4 791 | 4 858 | 4 892 | 4 942 | 4 999 | 2 425 | 2 498 | 2 558 | 2 616 | 2 678 | 2 741 | 0 |
| БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ |
| I | Денежный поток от операционной деятельности | 1 373 | 5 676 | 6 184 | 5 419 | 5 466 | 5 512 | 5 554 | 5 621 | 5 654 | 5 705 | 5 762 | 2 425 | 2 498 | 2 558 | 2 616 | 2 678 | 2 741 | 0 |
| 1.1 | Поступления от операционной деятельности | 1 793 | 7 484 | 8 299 | 7 213 | 7 187 | 7 161 | 7 129 | 7 129 | 7 087 | 7 067 | 7 053 | 3 031 | 3 123 | 3 197 | 3 271 | 3 348 | 3 426 | 0 |
| 1.1.1. | за счет средств заложенных в тарифе | 1 793 | 7 484 | 8 299 | 7 213 | 7 187 | 7 161 | 7 129 | 7 129 | 7 087 | 7 067 | 7 053 | 3 031 | 3 123 | 3 197 | 3 271 | 3 348 | 3 426 | 0 |
| 1.2 | Расходы от операционной деятельности | -419 | -1 809 | -2 115 | -1 793 | -1 721 | -1 649 | -1 575 | -1 508 | -1 433 | -1 361 | -1 292 | -606 | -625 | -639 | -654 | -670 | -685 | 0 |
| 1.2.1 | налоги и т.п. | -419 | -1 714 | -2 020 | -1 793 | -1 721 | -1 649 | -1 575 | -1 508 | -1 433 | -1 361 | -1 292 | -606 | -625 | -639 | -654 | -670 | -685 | 0 |
| 1.2.2 | Проценты по операционным кредитам |  | -95 | -95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Денежный поток от инвестиционной деятельности существующий | -9 708 | -1 247 | -193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Поступления от инвестиционной деятельности | 30 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1 | За счет финансирования из бюджета | 30 508 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | За счет продажи обьекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | иные доходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Расходы от инвестиционной деятельности | -40 217 | -1 247 | -193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1 | Затраты на реализацию ИП | -38 136 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Проценты по кредитам | -2 081 | -1 247 | -193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.3 | Иные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Денежный поток от финансовой деятельности | 9 000 | -5 022 | -3 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 3.1 | Займы и кредиты полученные инвестиционные | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Займы и кредиты полученные операционные |  | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Возврат кредитов, в т.ч. | 0 | -6 022 | -3 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Инвестиционные | 0 | -6 022 | -2 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | Операционные |  |  | -1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | % по кредиту, в т.ч. | -2 081 | -1 342 | -288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.8 | Инвестиционные | -2 081 | -1 247 | -193 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Операционные | 0 | -95 | -95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.10 | Остаток задолженности | 9 000 | 3 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | Свободный денежный поток | -6 254 | 5 676 | 6 184 | 5 419 | 5 466 | 5 512 | 5 554 | 5 621 | 5 654 | 5 705 | 5 762 | 2 425 | 2 498 | 2 558 | 2 616 | 2 678 | 2 741 | 0 |
| 4.1 | Свободный денежный поток накопительно | -6 254 | -578 | 5 606 | 11 025 | 16 492 | 22 004 | 27 557 | 33 178 | 38 833 | 44 538 | 50 300 | 52 725 | 55 223 | 57 781 | 60 397 | 63 076 | 65 817 | 65 817 |
|  | Денежные средства на конец периода | 665 | 72 | 2 085 | 7 504 | 12 970 | 18 482 | 24 036 | 29 657 | 35 312 | 41 017 | 46 778 | 49 203 | 51 702 | 54 260 | 56 876 | 59 554 | 62 295 | 62 295 |
| ИЗМЕНЕНИЕ БАЛАНСА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (на 31 декабря) |
|  | АКТИВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основные средства | 38 136 | 34 322 | 30 508 | 26 695 | 22 881 | 19 068 | 15 254 | 11 441 | 7 627 | 3 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Денежные средства | 665 | 72 | 2 085 | 7 504 | 12 970 | 18 482 | 24 036 | 29 657 | 35 312 | 41 017 | 46 778 | 49 203 | 51 702 | 54 260 | 56 876 | 59 554 | 62 295 | 62 295 |
|  | БАЛАНС | 38 800 | 34 394 | 32 593 | 34 199 | 35 852 | 37 550 | 39 290 | 41 098 | 42 939 | 44 830 | 46 778 | 49 203 | 51 702 | 54 260 | 56 876 | 59 554 | 62 295 | 62 295 |
|  | ПАССИВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прибыль/убыток | -708 | 2 958 | 8 186 | 12 843 | 17 547 | 22 296 | 27 087 | 31 945 | 36 837 | 41 780 | 46 778 | 49 203 | 51 702 | 54 260 | 56 876 | 59 554 | 62 295 | 62 295 |
|  | Заемные средства | 9 000 | 3 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Доходы будущих периодов | 30 508 | 27 458 | 24 407 | 21 356 | 18 305 | 15 254 | 12 203 | 9 153 | 6 102 | 3 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | БАЛАНС | 38 800 | 34 394 | 32 593 | 34 199 | 35 852 | 37 550 | 39 290 | 41 098 | 42 939 | 44 830 | 46 778 | 49 203 | 51 702 | 54 260 | 56 876 | 59 554 | 62 295 | 62 295 |
|  | Дисбаланс | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Критерии эффективности |
|  | Чистый дисконтированный доход (NPV), тыс.руб. | -5 640,5 | -1 058 | 3 223 | 6 570 | 9 561 | 12 235 | 14 624 | 10 512 | 24 353 | 26 570 | 27 335 | 27 953 | 28 520 | 29 035 | 29 531 | 29 953 | 30 357 | 30 414 |
|  | Внутренняя норма доходности (IRR) | No chance | 0 | 55% | 75% | 84% | 88% | 90% | 91% | 91% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% |
|  | Окупаемость (PBP) | 2,1 | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расчет срока окупаемости | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | полных лет | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | неполных лет | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средневзвешенная стоимость капитала (WACCt) | 10,88% | 11,96% | 12,81% | 12,81% | 12,81% | 12,81% | 12,81% | 12,81% | 12,81% | 12,81% | 12,81% | 12,81% | 12,81% | 12,81% | 12,81% | 12,81% | 12,81% | 12,81% |
|  | WACCt(E(t)+D(t)) | 979 | 1 076 | 1 153 | 1 153 | 1 153 | 1 153 | 1 153 | 1 153 | 1 153 | 1 153 | 1 153 | 1 153 | 1 153 | 1 153 | 1 153 | 1 153 | 1 153 | 1 153 |
|  | (E(t)+D(t) | 9 000 | 9 000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
|  | Средневзвешенная стоимость капитала проекта модернизации за период (WACC(Т)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,65% |  |

Расчет чистого дисконтированного дохода NPV произведен по формуле:

где:

Т – прогнозный период (Т=Т1 при расчете эффективности проекта без предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда; от 0 до Т2 при расчете эффективности проекта при предоставлении финансовой поддержки за счет средств Фонда);

FCF0 – чистый денежный поток на начало реализации проекта модернизации;

FCFt – свободный денежный поток в периоде t;

В каждом периоде FCF (расчетные данные приведены в таблице 2, строка IV):

где:

OCFt – чистый операционный денежный поток проекта модернизации в периоде t;

ICFt – чистый инвестиционный денежный поток в периоде t, в чистый инвестиционный денежный поток не включаются средства Фонда и бюджета субъекта Российской Федерации и (или) муниципального образования;

it – величина выплачиваемых процентов по кредиту в периоде t.,

WACCi – средневзвешенная стоимость капитала проекта модернизации на начало периода t, в годовом исчислении ( расчетные данные приведены в таблице №2);

.

Расчет средневзвешенной стоимости капитала WACC произведен по формуле:

где:

rfd– требуемая доходность средств Фонда и бюджета субъекта Российской Федерации и (или) муниципального образования. В целях расчета финансовой эффективности проекта модернизации rfd принимается равной 1/2 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент подачи Заявки;

rte– стоимость собственного капитала проекта модернизации на начало периода t;

rte = rtk+ rtp,

где:

rtk – ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации, действующая на момент подачи Заявки;

rtp – премия за риск инвестирования в собственный капитал регулируемых организаций. Величина премии за риск инвестирования определяется органами регулирования и не может быть ниже 6 % в первый долгосрочный период регулирования;

rtd – средневзвешенная стоимость заемных источников капитала d проекта модернизации на начало периода t;

Et – величина собственного капитала, инвестируемого в проект модернизации, на начало периода t;

Dt – величина  кредитных средств, инвестируемых в проект, на начало периода t;

Df – величина поддержки за счет средств Фонда и бюджета субъекта Российской Федерации и (или) муниципального образования;

Tn– ставка налога на прибыль.

Исходные данные для расчета показателей по критерию 6 приведены в таблицах №2 и №3, результаты расчета и сравнение их с контрольными показателями указаны в таблице №4.

Таблица № 14

| Параметры | Год начала реализации | Проект возможен к принятию Допустимый период окупаемости (15 лет) | Проект не соответсвует критерию окупаемости (возможен к принятию в исключительном случае) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| Ключевая ставка Банка России, r(k) | 11,00% | 11,00% | 11,00% | 11,00% | 11,00% | 11,00% | 11,00% | 11,00% | 11,00% | 11,00% | 11,00% | 11,00% | 11,00% | 11,00% | 11,00% | 11,00% | 11,00% | 11,00% |
| премия за риск инвестирования в собственный капитал, r(p) | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% |
| Стоимость собственного капитала, r(e) | 17,00% | 17,00% | 17,00% | 17,00% | 17,00% | 17,00% | 17,00% | 17,00% | 17,00% | 17,00% | 17,00% | 17,00% | 17,00% | 17,00% | 17,00% | 17,00% | 17,00% | 17,00% |
| величина кредитных средств, инвестируемых в проект,D(t) | 9 000 | 3 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| величина собственного капитала, E(t) | 0 | 5 022 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| величина поддержки за счет Фонда и бюджета, D(f) | 30 508 | 30 508 | 30 508 | 30 508 | 30 508 | 30 508 | 30 508 | 30 508 | 30 508 | 30 508 | 30 508 | 30 508 | 30 508 | 30 508 | 30 508 | 30 508 | 30 508 | 30 508 |
| ставка налога на прибыль, T(n) | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% |

| Наименование параметра | Принятый критерий | критерий по проекту | соответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Окупаемость (PBP), лет | <=15 | 2,09 | соответствует |
| Внутренняя норма доходности (IRR) | ≥WACC(T) | 91,81% | соответствует |
| Чистый дисконтированный доход ИП (NPV) на горизонте 7 лет | >0 | 30357,2 | соответствует |
| Средневзвешенная стоимость капитала проекта модернизации (WACC(T)) на горизонте 7 лет |  | 12,65% | соответствует |

Как видно из приведенной таблицы, все расчетные показатели соответствуют контрольным, в том числе окупаемость проекта составляет 2,09 года, внутренняя норма доходности больше средневзвешенной стоимости капитала при расчете на горизонте 15 лет, чистый дисконтированный доход проекта за период 15 лет является положительным и составляет 30357,2 тыс. руб.

Таким образом, реализация инвестиционного проекта возможна только при предоставлении финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и бюджетного софинансирования.

РАЗДЕЛ 8.

РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации», на основании поступившей заявки от ООО «Владимиртеплогаз» о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации на территории города  Киржач  в центральной части г. Киржач, микрорайон Шелковый комбинат, Мебельной фабрики, в микрорайоне Красный Октябрь в зоне деятельности (централизованное теплоснабжение) – присвоен ООО «Владимиртеплогаз».

РАЗДЕЛ 9.

РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Возможность поставки тепла потребителям от различных источников тепловой энергии в настоящий момент отсутствует, и в перспективе создание такой возможности не предусматривается.

Ш. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Глава 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1.1. Функциональная структура теплоснабжения

В городе Киржач проживает  27 157 человек.

Имеющаяся многоквартирная застройка, а также административные здания, здания общественного назначения снабжаются теплом от газовых котельных.
Частный сектор снабжается теплом от газовых котельных и от поквартирных источников тепла.

1.2. Источники тепловой энергии

Система теплоснабжения города Киржач реализована в форме закрытой системы. Централизованное теплоснабжение осуществляется 20 основными источниками тепловой энергии.

Характеристики источников тепловой энергии города Киржач

2. ООО «Владимиртеплогаз» Модульная котельная ул. Магистральная, д. 13/1

3. Котельная ЛИК АО «НИИ парашютостроения»

4. Котельная ОАО «Киржачагропромстрой» котельная № 1

5. Котельная ОАО «Киржачагропромстрой» котельная № 2

6. Котельная ОАО «Киржачагропромстрой» котельная № 3

7. Котельная ООО «Владимиртеплогаз» Квартальная котельная

8.  Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. ул. Метленкова

9. Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот.  № 1 ул. Советская, д. 51

10. Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот.  № 2 ул. Дзержинского, д. 4/3

11. Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот.  № 3 ул. Юбилейная, д. 20 стр. 3

12. Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот.  № 4 ул. Больничный проезд, д. 11а стр.13

13. Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот.  № 5 ул. М.Расковой, д. 14б

14. Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот.  № 6 ул. Шелковиков, д. 11а

15. Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот.  № 7 ул. Привокзальная, д. 4б

16. Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот.  № 8 ул. Заводская, д. 6а

17. Котельная ООО «Владимиртеплогаз» электрокот. Ул. Кирова, 1б,1в

18.Блочно-модульная котельная №13 ул.Калинина, дом 61,

ООО «Владимиртеплогаз».

19. Котельная ООО «Владимиртеплогаз» № 14 ул.Северная д.5

20.Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с   централизованным теплоснабжением  улиц Свобода, Пугачева.

21.

22. Котельная МУП ВКХ «Водоканал», ул.Фрунзе,д.2а

Едиными теплоснабжающими организациями являются:

- центральная часть города Киржач, мкр. Шелковый комбинат, мкр. Мебельная фабрика, мкр. Красный Октябрь – ООО «Владимиртеплогаз»;

Технические характеристики основных котельных установок представлены в таблице .

Технические характеристики основных котельных установок

Таблица № 15

| Наименование котельной | Марка котла | Мощность МВт (Гкал/ч) | Вид топлива | Срок службы, лет | КПД % | Подключенная нагрузка МВт, (Гкал/ч) | Режим работы котла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Владимиртеплогаз» модульная котельная ул. Магистральная, д. 13/1 | Турбомер- 800 (2 шт.) | 1,6 1,38 | газ | 4 | 91 | 1,023 | водогрейный |
| ЛИК АО «НИИ парашютостроения» | КСВа-2,5 Гс (2 шт.) | 2,15 | газ | 14 | 91 | 2,0 | водогрейный |
| ОАО Киржачагропромстрой» котельная № 1 | Хопер-100 (5 шт.) | 0,1 | газ | 15 | 90,6 | 0,082 | водогрейный |
| ОАО «Киржачагропромстрой» котельная № 2 | Хопер-100 (4 шт.) | 0,1 | газ | 15 | 90,6 | 0,082 | водогрейный |
| ОАО «Киржачагропромстрой» котельная № 3 | Хопер-100 (3 шт.) | 0,14 | газ | 17 | 90,3 | 0,096 | водогрейный |
| ООО «Владимиртеплогаз» Квартальная котельная, 1-й проезд | ДКВР 6,5/13 (3 шт.) | 14,96 (12,87) | газ | 49 | 89 | 12,87 | водогрейные |
| ООО «Владимиртеплогаз» кот. ул. Метленкова, д. 16 (модуль) | ЗИОСАБ-500 (2 шт.) | 1,0 0,86 | газ | 15 | 88 | 0,793 | водогрейный |
| ООО «Владимиртеплогаз» Электрокотельная по ул. Кирова, д.1б, 1в | ЭПЗ-100 – 2 шт. | 0,172 | электроэнергия | 9 | 90,9 | 0,086 | электрический |
| ООО «Владимиртеплогаз»» кот. № 1 ул. Советская, д. 51 | КЕ 10-14 (2 ед.) | 14,9 12,8 | газ | 28 | 85 | 7,443 | паровой |
| ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 2 ул. Дзержинского, д. 4/3 | ДЕ 25-14ГМ – 1 шт. ДКВР 20-30 (п) – 1 шт. | 33,5 28,8 | газ газ | 33 46 | 85 85 80 | 14,514 | паровой |
| ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 3 ул. Юбилейная, д. 20 стр. 3 | Турботерм 1100 Турботерм 1100 | 2,2 1,9 | газ газ | 13 3 | 85 85 | 0,623 | водогрейный |
| ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 4 ул. Больничный проезд, д. 11а стр.13 | Турботерм-750 (2 шт.) Турботерм-800-1 шт. Турботерм-500 – 2 шт. | 3,3 (2,86) | газ газ | 21 14 8 | 85 85 | 2,596 | водогрейный |
| ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 5 ул. М.Расковой, д. 14б | Super RAC-520 (2 шт.) | 1,0 (0,86) | газ | 15 | 85 | 0,43 | водогрейный |
| ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 6 ул. Шелковиков, д. 11а | Super RAC-290 (2 шт.) | 0,5 (0,43) | газ | 15 | 85 | 0,313 | водогрейный |
| ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 7 ул. Привокзальная, д. 4б | Super RAC-290 | 1,0 (0,86) | газ | 15 | 85 | 0,563 | водогрейный |
| ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 8 ул. Заводская, д. 6а | КСВаУ-0,63Гн (4 шт.) | 2,5 (2,17) | газ | 16 | 85 | 1,68 | Водогрейный |
| ООО «Владимиртеплогаз» Блочно-модульная котельная №13, ул.Калинина, дом 61 | Турботерм Оптима 2500 – 3 шт. | 7,5 (6,45) | газ | 3 | 0 | 5,412 | Водогрейный |
| ООО «Владимиртеплогаз» котельная №14, ул. Северная, дом 5 | ХОПЕР-100А (2шт.) | 0,1934 (0,166) | газ | 2 | 92 | 0,113 | Водогрейный |
| ООО «Владимиртеплогаз» блочно-модульной котельной для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улиц Свобода, Пугачева. |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ВКХ «Водоканал» котельная, ул.Фрунзе,д.2а | Prothern QRIZZLY- 2 шт. | 0,073 | газ | 12 | 85 | 0,069 | водогрейный |

Наряду с  перечисленными   основными  источниками   тепловой  энергии,  используемыми  в  настоящее  время для  обеспечения  тепловой  энергией  потребителей  города,  часть  потребителей частного  сектора,  офисных  зданий  и  промышленных  предприятий  используют  собственные  локальные  источники  тепловой  энергии.

      - ООО «Владимиртеплогаз»  модульная котельная ул. Магистральная, д. 13/1

Вся протяженность тепловых сетей  от котельной составляет 6782 м.п.

Тепловые сети проложены подземно / надземно.

Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют.

Эксплуатирующей организацией является ООО «Владимиртеплогаз».

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.

      - Котельная  ЛИК АО «НИИ парашютостроения»

Вся протяженность тепловых сетей  от котельной для снабжения жилого фонда составляет 1275 м.п.

Тепловые сети проложены подземно.

Данные о количестве аварий за последние 5 лет отсутствуют.

Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют.

Эксплуатирующей организацией является  ООО «Владимиртеплогаз».

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.

      - Котельная ОАО «Киржачагропромстрой» котельная № 1

Вся протяженность тепловых сетей  от котельной составляет 268 м.п.

Тепловые сети проложены подземно / надземно.

Данные о количестве аварий за последние 5 лет отсутствуют.

Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют.

Эксплуатирующей организацией является ООО «Киржачагропромстрой».

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы.

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.

      - Котельная ОАО «Киржачагропромстрой» котельная № 2

Вся протяженность тепловых сетей  от котельной составляет 134 м.п.

Тепловые сети проложены подземно / надземно.

Данные о количестве аварий за последние 5 лет отсутствуют.

Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют.

Эксплуатирующей организацией является ООО «Киржачагропромстрой».

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.

6.Котельная ОАО «Киржачагропромстрой» котельная № 3

Вся протяженность тепловых сетей  от котельной составляет  50 м.п.

Тепловые сети проложены подземно / надземно.

Данные о количестве аварий за последние 5 лет отсутствуют.

Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют.

Эксплуатирующей организацией является ООО «Киржачагропромстрой».

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.

- Котельная ООО «Владимиртеплогаз» Квартальная котельная

Вся протяженность тепловых сетей  от котельной составляет 25 554 м.п.

Тепловые сети проложены подземно / надземно.

Данные о количестве аварий за последние 5 лет отсутствуют.

Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют.

Эксплуатирующей организацией является ООО «Владимиртеплогаз».

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.

- Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. ул. Метленкова

Вся протяженность тепловых сетей  от котельной составляет 2230 м.п.

Тепловые сети проложены подземно / надземно.

Данные о количестве аварий за последние 5 лет отсутствуют.

Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют.

Эксплуатирующей организацией является МУП ООО «Владимиртеплогаз».

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.

- Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот.  № 1 ул. Советская, д. 51

Вся протяженность тепловых сетей  от котельной составляет 14690 м.п.

Тепловые сети проложены подземно / надземно.

Данные о количестве аварий за последние 5 лет отсутствуют.

Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют.

Эксплуатирующей организацией является ООО «Владимиртеплогаз».

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.

Протяженность аварийных участков

Ду 150- 60м в 2-х трубном           ТК 22   ТК 23

Ду 80- 12м   в 2-х трубном          ТК 23 до ж.д. № 3

Ду50- 24м   в 2-х трубном          ТК 20 до д. № 6 оптика.

Теплотрасса вспомогательной школы.

Ду50 - 136 м в 2-х трубном           ТК 47 до входа в здание

Ду100 - 127 м в 2-х трубном          ТК 40 до входа во все здания.

- Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот.  № 2 ул. Дзержинского, д. 4а

Вся протяженность тепловых сетей  от котельной составляет 12470 м.п.

Тепловые сети проложены подземно / надземно.

Данные о количестве аварий за последние 5 лет отсутствуют.

Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют.

Эксплуатирующей организацией является ООО «Владимиртеплогаз».

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.

Протяженность аварийных участков

Замена старой трассы на зону (ОД-1/8) Ду150 - 1000 м в 2-х трубном.

- Котельная ООО «Владимиртеплогаз»  кот.  № 3 ул. Юбилейная, д. 20 стр. 3

Вся протяженность тепловых сетей  от котельной составляет 892 м.п.

Тепловые сети проложены подземно / надземно.

Данные о количестве аварий за последние 5 лет отсутствуют.

Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют.

Эксплуатирующей организацией является ООО «Владимиртеплогаз».

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.

Протяженность аварийных участков

Замена всей трассы. ( протяженность в 2-х трубном исполнении)

Ду125 - 345м,    Ду100 - 16 м,    Ду65 - 70 м,     Ду50 - 74 м,   Ду40 - 6 м, Ду25 - 23 м.

- Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот.  № 4 ул. Больничный проезд, д. 11а стр.13

Вся протяженность тепловых сетей  от котельной составляет 4612 м.п.

Тепловые сети проложены подземно / надземно.

Данные о количестве аварий за последние 5 лет отсутствуют.

Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют.

Эксплуатирующей организацией является ООО «Владимиртеплогаз».

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.

Протяженность аварийных участков

Теплотрасса бывшей котельной № 8. Ду100 - 338 м в 2-х трубном

- Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот.  № 5 ул. М.Расковой, д. 14б

Вся протяженность тепловых сетей  от котельной составляет 1780 м.п.

Тепловые сети проложены подземно / надземно.

Данные о количестве аварий за последние 5 лет отсутствуют.

Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют.

Эксплуатирующей организацией является ООО «Владимиртеплогаз».

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.

Протяженность аварийных участков

Замена всей теплотрассы.   Протяженность в 2-х трубном исполнении.

Ду150 - 19м,   ДуО - 170м,    Ду80 -277м,    Ду 50 - 86м, Ду40 - 54м, Ду25 - 174м .

- Котельная ООО «Владимиртеплогаз»  кот.  № 6 ул. Шелковиков, д. 11а

Вся протяженность тепловых сетей  от котельной составляет 708 м.п.

Тепловые сети проложены подземно / надземно.

Данные о количестве аварий за последние 5 лет отсутствуют.

Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют.

Эксплуатирующей организацией является ООО «Владимитеплогаз».

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.

Протяженность аварийных участков

Требуется замена всей трассы – 443м.п.

- Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот.  № 7 ул. Привокзальная, д. 4б

Вся протяженность тепловых сетей  от котельной составляет 1293 м.п.

Тепловые сети проложены подземно / надземно.

Данные о количестве аварий за последние 5 лет отсутствуют.

Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют.

Эксплуатирующей организацией является .

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.

Протяженность аварийных участков

Замена всей трассы. Протяженность в 2-х трубном исполнении.

Ду125 - 25м, ДуЮО - 21м,     Ду80 - 182м,    Ду50 - 372м.

- Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот.  № 8 ул. Заводская, д. 6а

Вся протяженность тепловых сетей  от котельной составляет 4108 м.п.

Тепловые сети проложены подземно / надземно.

Данные о количестве аварий за последние 5 лет отсутствуют.

Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют.

Эксплуатирующей организацией является ООО «Владимитеплогаз».

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы

Протяженность аварийных участков

Замена всей трассы. Протяженность в 2-х трубном исполнении.

Ду150 - 216м, Ду125 - 136м, ДуЮО - 700м, Ду80 - 124м, Ду65 - 335м,

Ду50 - 192м, Ду40 - 199м, Ду 25 - Зм.

17. Блочно-модульная котельная №13, ул.Калинина,  дом 61, котельная

ООО «Владимиртеплогаз»

Вся протяженность тепловых сетей  от котельной составляет  13210,4 м.п.

Тепловые сети проложены подземно / бесканально, надземно.

Данные о количестве аварий за последние 5 лет отсутствуют.

Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют.

Эксплуатирующей организацией является ООО «Владимитеплогаз».

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы

18. Котельная ООО «Владимиртеплогаз» Электрокотельная ул. Кирова

Вся протяженность тепловых сетей  от котельной составляет 40 м.п.

Тепловые сети проложены подземно / бесканально.

Данные о количестве аварий за последние 5 лет отсутствуют.

Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют.

Эксплуатирующей организацией является ООО «Владимитеплогаз».

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы

19. Котельная ООО «Владимиртеплогаз» котельная ул. Северная д.5

Вся протяженность тепловых сетей  от котельной составляет 648 м.п.

Тепловые сети проложены подземно / бесканально и  надземно.

Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют.

Эксплуатирующей организацией является ООО «Владимитеплогаз».

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы

- Котельная ООО «Владимиртеплогаз» блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением  улиц Свобода, Пугачева.

22.Котельная МУП  ВКХ Водоканал котельная, ул. Фрунзе, д.2а

Вся протяженность тепловых сетей  от котельной составляет 44 м.п.

Тепловые сети проложены подземно / бесканально.

Данные о количестве аварий за последние 5 лет отсутствуют.

Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют.

Эксплуатирующей организацией является МУП «Водоканал».

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы

| Протяженность тепловых сетей в однотрубном исполнении | 92 502,4 п.м |
| --- | --- |
| Протяженность аварийных тепловых сетей в однотрубном исполнении | п.м. |

  - Зоны действия источников тепловой энергии

Таблица № 16

| №№ | Наименование котельной | Адрес потребителей |
| --- | --- | --- |
| 2. | ООО «Владимиртеплогаз» модульная котельная ул. Магистральная, д. 13/1 | ул. 50 лет Октября, д. 1,2,4,6,7-12 ул. Магистральная, д. 4,6,7,8,8а,9,10,11, 12,14,15,16,18,21,22,23,27,29,33 ул. Юбилейная, д. 1-14,16,17 Д/сад № 38 |
| 3. | ЛИК АО «НИИ парашютостроение» | ул. Томаровича, д. 1,3,5,7,9 26,28,30 |
| 4. | ОАО «Киржачагропромстрой» котельная № 1 | ул. Мичурина, д.33 ул. Мичурина, д. 33/1 |
| 5. | ОАО «Киржачагропромстрой» котельная № 2 | ул. Метленкова, д.2 ул. Метленкова, д. 16М |
| 6. | ОАО «Киржачагропромстрой» котельная № 3 | ул. Десантников, д.13/1 |
| 7. | ООО «Владимиртеплогаз» Квартальная котельная, 1-й проезд | Квартал Южный 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Квартал Солнечный 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а ул.Пушкина 6, 8, 10,11, 12, 13, 14, 15,16, 17,18, 19,20, 21, 22, 23, 24, 25,26, 28, 30, 27а ул. Фурманова 24,22,20,18,16, 10,8 ул. Октябрьская 8, 10, 11, 12, 13, 15, 11а, 20 ул. Первомайская 20, 22, 24 ул. Калинина 75 ул. Комсомольская 72 ул. Первый проезд 2 СОШ №6 КМК Дет сад. № 14,25,30 Стадион «Торпедо» ул. Калинина 90 ул. Фурманова 53, 53б, 57 ул. Южный квартал 5а, 9а ул. Первый проезд 1 ул. Труда 1 ул. Пушкина 8б дома с ГВС: ул. Пушкина № 3 ,4, 4а ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26, 27а, 28, 30; ул. Фурманова № 4,10,18 ,20 ,22 ,24 ,35 ,39 ,41 ,43 ,45 ,47 ,49 ,51; ул. Первомайская № 3 ,5 ,7 ,12 ,14,14а, 20, 22, 24; Квартал Солнечный № 1, 2, 3, 4 ,5 ,6 ,7 ,7а ,8 ,8а; ул. Калинина № 55, 62 ,64 ,66 ,66-а ,75; Квартал Южный № 1, 3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ; ул. Октябрьская № 10, 11, 11а,12 ,13 ,15 ,20 ; ул. Фрунзе № 3; ул. Свердлова № 1, 3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,9 ,12 ; ул. Комсомольская № 54, 56, 72 ; ул. Первый проезд № 2 ; |
| 8. | ООО «Владимиртеплогаз» кот. ул. Метленкова, д. 16 (модуль) | ул. Метленкова 1,1а,4 ул. Полевая 1,2,2а,4,10а ул. 40лет Победы 2 |
| 9. | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 1 ул. Советская, д. 51 | ул.Гагарина: д.6,8,15а,19,22,23,24,25,26,27,28,28а,29,29а,31,32,33,34,35,36,37 ул. Красноармейская д. 42, улЛенинградская: 1,19,30,32,51,53,55,92,94 ул. Морозовская: д.89,91,93 ул. Некрасовская: д. 9б,11,18,26,26а ул. Серегина:3,5,7,10,11, 12,14,16 ул. Советская:1,1а,1г,10,6,7,8, 32,33,64,82 ул. Чехова:1,2,3,4,5 Школа №2,школа №1,школа №1(начальная); д/с №6,8,37; дом культуры, гостиница «Шерна», школа искусств |
| 10. | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 2 ул. Дзержинского, д. 4/3 | ул.40 лет Октября:5а,5б,7,13, 13б,15,17,25а,26,26а,28,30,30а,32,34,36,38,40 ул. Гайдара:12,30,30а,35,37,39,41 ул. Десантников:7,9,11. ул. Дзержинского:1,1б,2,2а,3,3г,4,5 ул. Мичурина:4,6,19. ул. Островского:5,7,16а,18, 18а,19,20,21,23,32 ул. Молодежная,7 Прибрежный квартал:1,2,3,4,5,7,7а,9,2а ул. Садовая:2,6,8,10,12,14 ул. Текстильщиков:5,7,9,12, 14, 16,18 ул. Чайкиной:2а,4,4а6 Нач.шк.№ 5,СОШ № 5, д/с № 12, д/с № 12 |
| 11. | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 3 ул. Юбилейная, д. 20 стр. 3 | ул. Павловского:22,24,26,28,32,34,36 |
| 12. | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 4 ул. Больничный проезд, д. 11а стр.13 | ул. Больничный проезд: 1,3, 5,7, 7б,9,9а,9б,11 ул. Ленинградская:108 ул. Свобода:113,113а,115,120 ул. Гастелло:9 |
| 13. | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 5 ул. М.Расковой, д. 14б | ул. Расковой:7, 9, 8, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 21, |
| 14. | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 6 ул. Шелковиков, д. 11а | ул. Шелковиков д.11, 13,14,15 |
| 15. | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 7 ул. Привокзальная, д. 4б | ул. Привокзальная:1,1а,3,3а,4а,9,10,11,12,12а. |
| 16. | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 8 ул. Заводская, д. 6а | ул. Владимирская:29,31,33,35 ул. Денисенко:13,15,17,24,30,32 ул. Заводская:2,4,6,12,14а ул. Первомайская:20,22,24 ул. Приозерная:1а,1б,1в,2а ул. Совхозная:1,2,2а,4,5 Прогимназия |
| 17. | ООО «Владимиртеплогаз» Электрокот. ул. Кирова | ул. Кирова 1б, 1в |
| 18. | ООО «Владимиртеплогаз» Блочно-модульная котельная №13, ул. Калинина, дом 61 | ДШИ Дом культуры Поликлиника ул. Октябрьская 1 ул. Свердлова 1а, 1б, 2, 7а, 7б ул. Пушкина 3а, 4б ул. Фурманова 37 ул. Больничный пр.2 ул. Октябрьская 2,3,4,5,6,7 ул. Пушкина 3,4,4а,5,10а ул. Фрунзе 1,2,3 ул. Первомайская 3, 5, 6, 7, 12, 14, 14а, 16, 18 ул. Свердлова 1, 3, 4,5, 6, 7, 9, 12 ул. Калинина 55, 57, 59,62, 64, 66, 66а ул. Комсомольская 54,56 ул. Фурманова 4, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51 |
| 19. | ООО «Владимиртеплогаз» котельная № 14, ул. Северная, д. 5 | ул.Северная д. 1,5 |
| 20. | ООО «Владимиртеплогаз» блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улиц Свобода, Пугачева. | ул. Морозовская, д.18,22,27 ул. Октябрьская, д.6 ул. Пролетарская, д.17 ул. Пугачева, д.6,14 ул. Свобода, д.5,14,16,18 ,50 ул. Чехова, д.12 ул. Ленинградская д. 16,20,26,28 ЗАО «Киржачский инструмент» Д/сад №5 РОСТО ГБУСО ВО «Киржачский комплексный центр социального обслуживания населения» СОШ №3 |
| 22. | МУП «Водоканал» ул.Фрунзе,д.2а | ул.Фрунзе,д.2а- административное здание МУП «Водоканал» ул. Фрунзе,д.2а –здание ГИБДД |

1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Часовые расходы тепла на отопление приняты на основании данных, представленных ресурсоснабжающими организациями.

Перечень потребителей, обслуживаемых централизованной системой теплоснабжения с указанием часовой тепловой нагрузки, приведен в таблице № 17

Таблица № 17

| № пп | Наименование потребителя | Расход тепла,Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 2. ООО «Владимиртеплогаз» модульная котельная ул. Магистральная, д. 13/1 |
|  | Итого: | 1,023 |
| Котельная ЛИК АО «НИИ парашютостроения» |
|  | Итого: | 2 |
| Котельная ОАО «Киржачагропромстрой» котельная № 1 |
|  | Итого: | 0,082 |
| Котельная ОАО «Киржачагропромстрой» котельная № 2 |
|  | Итого: | 0,082 |
| Котельная ОАО «Киржачагропромстрой» котельная № 3 |
|  | Итого: | 0,096 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз»» Квартальная котельная |
|  | Итого: | 12,87 |
| 8.ООО «Владимиртеплогаз» Блочно-модульная котельная №13, ул.Калинина, дом 61 |
|  | Итого: | 5,412 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. ул. Метленкова |
|  | Итого: | 0,793 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 1 ул. Советская, д. 51 |
|  | Итого: | 7,443 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 2 ул. Дзержинского, д. 4/3 |
|  | Итого: | 14,514 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 3 ул. Юбилейная, д. 20 стр. 3 |
|  | Итого: | 0,623 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 4 ул. Больничный проезд, д. 11а стр.13 |
|  | Итого: | 2,596 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 5 ул. М.Расковой, д. 14б |
|  | Итого: | 0,43 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 6 ул. Шелковиков, д. 11а |
|  | Итого: | 0,313 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 7 ул. Привокзальная, д. 4б |
|  | Итого: | 0,563 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 8 ул. Заводская, д. 6а |
|  | Итого: | 1,68 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» электрокот. ул. Кирова |
|  | Итого: | 0,086 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» №14, Северная, д.5 |
|  | Итого: | 0,113 |
| 20. Котельная ООО «Владимиртеплогаз»блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улиц Свобода, Пугачева. |
|  | Итого: | 0,4 |
| Котельная МУП ВКХ «Водоканал» |
|  | Итого: | 0,073 |

Данные по расходу на горячее водоснабжение отсутствуют.

1.6. Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой нагрузки

Часовая производительность котельных на существующий период, а также соответствующие тепловые нагрузки указаны в ниже приведенной таблице.

Таблица № 18

| №п/п | Наименование | Сущ. положение |
| --- | --- | --- |
| ООО «Владимиртеплогаз» модульная котельная ул. Магистральная, д. 13/1 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 1,38 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 1,023 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,357 |
| Котельная ЛИК АО «НИИ парашютостроения» |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 4,3 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 2 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 2,3 |
| Котельная ОАО «Киржачагропромстрой» котельная № 1 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 0,366 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,082 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,284 |
| Котельная ОАО «Киржачагропромстрой» котельная № 2 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 0,355 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,082 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,273 |
| Котельная ОАО «Киржачагропромстрой» котельная № 3 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 0,289 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,096 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,193 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» Квартальная котельная |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 12,87 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 12,87 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | нет |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. ул. Метленкова |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 0,86 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,793 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,067 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 1 ул. Советская, д. 51 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 12,8 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 7,443 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 5,357 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 2 ул. Дзержинского, д. 4/3 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 28,8 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 14,514 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 14,286 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 3 ул. Юбилейная, д. 20 стр. 3 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 1,9 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,623 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 1,277 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 4 ул. Больничный проезд, д. 11а стр.13 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 2,86 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 2,596 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,264 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 5 ул. М.Расковой, д. 14б |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 0,86 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,431 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,429 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 6 ул. Шелковиков, д. 11а |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 0,43 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,313 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,117 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 7 ул. Привокзальная, д. 4б |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 0,86 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,563 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,297 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 8 ул. Заводская, д. 6а |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 2,17 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 1,68 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,49 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» Электрокот. ул. Кирова |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 0,7 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,09 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,61 |
| ООО «Владимиртеплогаз» Блочно-модульная котельная №13, ул.Калинина, дом 61 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 6,45 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 5,412 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 1,038 |
| ООО «Владимиртеплогаз» котельная №14, ул. Северная, дом5 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 0,166 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,113 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,053 |
| ООО «Владимиртеплогаз» Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улиц Свобода, Пугачева |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч |  |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях |  |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч |  |
| Котельная МУП ВКХ «Водоканал» |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 0,073 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,069 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,004 |

В результате гидравлического расчета установлено, что пропускная способность трубопроводов существующих тепловых сетей соответствует подключенной нагрузке.

1.7. Балансы теплоносителя

Расходы теплоносителя, а также расходы воды на подпитку приведены в нижеследующей таблице.

Таблица № 19

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| ООО «Владимиртеплогаз» модульная котельная, ул. Магистральная, д. 13/1 |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 41,0 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,08 |
| Котельная ЛИК АО «НИИ парашютостроения» |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 79,7 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 1,13 |
| Котельная ОАО «Киржачагропромстрой» котельная № 1 |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 3,3 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,05 |
| Котельная ОАО «Киржачагропромстрой» котельная № 2 |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 3,3 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,05 |
| Котельная ОАО «Киржачагропромстрой» котельная № 3 |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 3,8 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,05 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» Квартальная котельная, 1-й проезд |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 397,38 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,74 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. ул. Метленкова |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 17,1 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,11 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 1 ул. Советская, д. 51 |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 258,4 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,48 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 2 ул. Дзержинского, д. 4/3 |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 549,9 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 3,61 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 3 ул. Юбилейная, д. 20 стр. 3 |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 33,5 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,22 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 4 ул. Больничный проезд, д. 11а стр.13 |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 52,6 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,35 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 5 ул. М.Расковой, д. 14б |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 12 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,08 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 6 ул. Шелковиков, д. 11а |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 6,4 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,04 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 7 ул. Привокзальная, д. 4б |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 6,4 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,04 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 8 ул. Заводская, д. 6а |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 19,1 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,13 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» Электрокот. ул. Кирова |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | - |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | - |
| ООО «Владимиртеплогаз» Блочно-модульная котельная №13, ул.Калинина, дом 61 |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 209,12 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,39 |
| ООО «Владимиртеплогаз» котельная №14, ул. Северная, дом 5 |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч |  |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч |  |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улиц Свобода, Пугачева |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч |  |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч |  |
| Котельная МУП ВКХ «Водоканал» |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 0,0 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,0 |

Объем подпитки определен в соответствии с СНиП  41-02-2003 п. 6.16 и 6.18.

1.8. Топливный баланс источников тепловой энергии

Вид и количество используемого топлива котельными приведены в нижеследующей таблице.

Таблица № 20

| Наименование | Вид топлива | Ед. изм. | Часовой расход |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Владимиртеплогаз» модульная котельная ул. Магистральная, д. 13/1 | Природный газ | м3/ч | 91,69 |
| Котельная ЛИК АО «НИИ парашютостроения» | Природный газ | м3/ч | 250 |
| Котельная ОАО «Киржачагропромстрой» котельная № 1 | Природный газ | м3/ч | 10,25 |
| Котельная ОАО «Киржачагропромстрой» котельная № 2 | Природный газ | м3/ч | 10,25 |
| Котельная ОАО «Киржачагропромстрой» котельная № 3 | Природный газ | м3/ч | 11,99 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» Квартальная котельная | Природный газ | м3/ч | 870,43 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. ул. Метленкова | Природный газ | м3/ч | 54,35 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 1 ул. Советская, д. 51 | Природный газ | м3/ч | 474,96 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 2 ул. Дзержинского, д. 4/3 | Природный газ | м3/ч | 1725,06 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 3 ул. Юбилейная, д. 20 стр. 3 | Природный газ | м3/ч | 105 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 4 ул. Больничный проезд, д. 11а стр.13 | Природный газ | м3/ч | 164,98 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 5 ул. М.Расковой, д. 14б | Природный газ | м3/ч | 37,5 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 6 ул. Шелковиков, д. 11а | Природный газ | м3/ч | 20 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 7 ул. Привокзальная, д. 4б | Природный газ | м3/ч | 45,2 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 8 ул. Заводская, д. 6а | Природный газ | м3/ч | 60 |
| ООО «Владимиртеплогаз» Блочно-модульная котельная №13, ул.Калинина, дом 61 | Природный газ | м3/ч | 448,5 |
| ООО «Владимиртеплогаз» Котельная №14, ул.Северная, дом 5 | Природный газ | м3/ч | 10,6 |
| ООО «Владимиртеплогаз» Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улиц Свобода, Пугачева | Природный газ |  |  |
| Котельная МУП ВКХ «Водоканал» | Природный газ | м3/ч | 11,73 |

1.9. Безопасность и надежность теплоснабжения

При полном прекращении теплоснабжения от котельных все потребители будут обеспечены тепловой энергией. Котельные будут подключены к резервным источникам электроснабжения.

Данные по количеству аварий на источниках тепла и на тепловых сетях отсутствуют.

1.10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

ООО «Владимиртеплогаз»

Таблица № 21

| Показатели | Единица измерения | 2018 г. |
| --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 126718 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 122201 |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе | Гкал | 25403 |
| Котельная №1 | Гкал | 3785 |
| Котельная №2 | Гкал | 6035 |
| Котельная №3 | Гкал | 150 |
| Котельная №4 | Гкал | 301 |
| Котельная №5 | Гкал | 354 |
| Котельная №6 | Гкал | 139 |
| Котельная №7 | Гкал | 142 |
| Котельная №8 | Гкал | 792 |
| Котельная №9 | Гкал | 10127 |
| Котельная №10 | Гкал | 639 |
| Котельная №11 | Гкал | 161 |
| Котельная №12 | Гкал | 6 |
| Котельная №13 | Гкал | 2679 |
| Завод Автосвет (покупка т/э), котельная ул. Северная | Гкал | 93 |
| Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улиц Свобода, Пугачева | Гкал |  |
| Удельный расход топлива | кгут/Гкал | 159,66 |

1.11. Тарифы на тепловую энергию

Тарифы на тепловую энергию приведены в нижеследующей таблице.

Таблица № 22

| Организация | Тариф руб./Гкал с 01.07.2016 | Тариф руб./Гкал с 01.07.2017 |
| --- | --- | --- |
| ЛИК АО «НИИ парашютостроения» | 1417,90 | 1500,55 |
| ОАО «Киржачагропромстрой» | 1734,18 | 1798,37 |
| ООО «Владимиртеплогаз» | 3500,86 | 3500,86 |
| ООО «Владимиртеплогаз» ( мкр. Красный Октябрь) | 2042,89 | 2120,15 |
| МУП ВКХ «Водоканал» | 2204,93 | 2301,19 |
| ООО «Владимиртеплогаз» Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улиц Свобода, Пугачева |  |  |

1.12. Описание существующих технических и технологических проблем  в     системе теплоснабжения.

Котельная ООО «Владимиртеплогаз»  № 1 ул. Советская, д. 51

Котельная № 1 по улице Советская д. 51 располагает существенным резервом мощности в размере 5,36 Гкал в час., т.е. загружена на 49 %. Эксплуатация котельной нерентабельна, котельную необходимо консервировать.

Квартальная котельная ООО «Владимиртеплогаз»

В котельной имеется 5 котлов ДКВР 6,5/13. Все котлы установлены в 1970 году при вводе квартальной  и  эксплуатируются  более 46 лет.

Два котла находятся в нерабочем состоянии, подлежат демонтажу и списанию. В настоящее время в котельной выработку тепловой энергии обеспечивают 3 котла ДКВР 6,5/13. В связи с длительностью срока эксплуатации используемое оборудование морально и физически изношено и требует срочной замены. Также имеется дефицит тепловой мощности.  Необходимо произвести замену 2-х нерабочих котлов.

Изношенность тепловых сетей в микрорайоне Красный Октябрь составляет 85 %. Необходимо планомерно осуществлять капитальный ремонт. На первоначальном этапе подлежит капитальному ремонту 250м. сетей отопления и  219м. сетей горячего водоснабжения по ул. Пушкина мкр. Красный октябрь. За 2014 год на указанном участке сетей произошло 11 технологических отказов, связанных с изношенностью данного участка, устранение прорывов производилось наложением хомутов и частичной заменой неисправных участков.

Котельная ЛИК АО «НИИ парашютостроения»

Уведомление исх. № 24/136 от 07.09.2016 г. о принятии решения о дальнейшей эксплуатации центральной котельной с продолжением оказания услуг по теплоснабжению жилого фонда по улице Томаровича.

Котельная   Котельная ОАО «КИЗ»

Уведомление  исх.№ 707  от 25.12.2017  о выводе котельной из эксплуатации с 01.10.2018 года,  в связи с высоким физическим износом объекта (оборудование котельной  -91 %) и убыточностью деятельности по теплоснабжению.

Глава 2. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Данные базового уровня потребления тепловой энергии, прогноз приростов площади строительных фондов по видам потребителей тепла, прироста объемов теплопотребления по городу приведены в ниже следующей таблице.

Таблица № 23

| № п/п | Наименование |  |  | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь строительных фондов, (м2) в том числе | 323012,32 | 294300,91 | 294300,91 |
|  | - жилой фонд | 288045,32 | 270847,91 | 270847,91 |
|  | - общественные здания | 92818 | 81304 | 81304 |
| 2 | Объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 55,32 | 40,15 | 40,15 |
| ООО «Владимиртеплогаз» модульная котельная ул. Магистральная, д. 13/1 |
|  | - жилой фонд | 8196,42 | 8196,42 | 8196,42 |
|  | - общественные здания | 894,1 | 894,1 | 894,1 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 1,023 | 1,023 | 1,023 |
| Котельная ЛИК АО «НИИ парашютостроения» |
|  | - жилой фонд | 8105,15 | 8105,15 | 8105,15 |
|  | - общественные здания | 0 | 0 | 0 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 2 | 2 | 2 |
| Котельная ОАО «Киржачагропромстрой» котельная № 1 |
|  | - жилой фонд | 6955,4 | 6955,4 | 6955,4 |
|  | - общественные здания | 0 | 0 | 0 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
| Котельная ОАО «Киржачагропромстрой» котельная № 2 |
|  | - жилой фонд | 5926,4 | 5926,4 | 5926,4 |
|  | - общественные здания | 0 | 0 | 0 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
| Котельная ОАО «Киржачагропромстрой» котельная № 3 |
|  | - жилой фонд | 3593,4 | 3593,4 | 3593,4 |
|  | - общественные здания | 0 | 0 | 0 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» Квартальная котельная |
|  | - жилой фонд | 16147 | 16147 | 16147 |
|  | - общественные здания | 23560 | 23560 | 23560 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 10,018 | 10,018 | 10,018 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» Электрокот. ул. Кирова |
|  | - жилой фонд | 653,99 | 653,99 | 653,99 |
|  | - общественные здания | 0 | 0 | 0 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. ул. Метленкова |
|  | - жилой фонд | 3803,71 | 3803,71 | 3803,71 |
|  | - общественные здания | 172,9 | 172,9 | 172,9 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 1 ул. Советская, д. 51 |
|  | - жилой фонд | 32241,65 | 32241,65 | 32241,65 |
|  | - общественные здания | 27278 | 27278 | 27278 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 6,46 | 7,44 | 0 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 2 ул. Дзержинского, д. 4/3 |
|  | - жилой фонд | 115982,15 | 115982,15 | 115982,15 |
|  | - общественные здания | 23397 | 23397 | 23397 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 14,51 | 14,51 | 14,51 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 3 ул. Юбилейная, д. 20 стр. 3 |
|  | - жилой фонд | 6691,3 | 6691,3 | 6691,3 |
|  | - общественные здания | - | - | - |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 4 ул. Больничный проезд, д. 11а стр.13 |
|  | - жилой фонд | 12120,2 | 12120,2 | 12120,2 |
|  | - общественные здания | 5357 | 5357 | 5357 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 2,59 | 2,59 | 2,59 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 5 ул. М.Расковой, д. 14б |
|  | - жилой фонд | 3735,2 | 3735,2 | 3735,2 |
|  | - общественные здания | 90 | 90 | 90 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 6 ул. Шелковиков, д. 11а |
|  | - жилой фонд | 3043,3 | 3043,3 | 3043,3 |
|  | - общественные здания | - | - | - |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 7 ул. Привокзальная, д. 4б |
|  | - жилой фонд | 5808,5 | 5808,5 | 5808,5 |
|  | - общественные здания | 662 | 662 | 662 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 8 ул. Заводская, д. 6а |
|  | - жилой фонд | 15456,8 | 15456,8 | 15456,8 |
|  | - общественные здания | 1067 | 1067 | 1067 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
| ООО «Владимиртеплогаз» Блочно-модульная котельная №13, ул.Калинина, дом 61 |
|  | - жилой фонд | 54333.29 | 54333.29 | 54333.29 |
|  | - общественные здания | 5871,52 | 5871,52 | 5871,52 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 5,412 | 5,412 | 5,412 |
| ООО «Владимиртеплогаз» котельная №14, ул.Северная, дом 5 |
|  | - жилой фонд |  |  |  |
|  | - общественные здания |  |  |  |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) |  |  |  |
| ООО «Владимиртеплогаз» Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улиц Свобода, Пугачева |
|  | - жилой фонд |  |  |  |
|  | - общественные здания |  |  |  |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) |  |  |  |
|  | Котельная МУП ВКХ «Водоканал» |  |  |  |
|  | - жилой фонд | - | - | - |
|  | - общественные здания | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 0,067 | 0,067 | 0,067 |

Глава 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Так как численность населения в населенных пунктах менее 100000 человек, то разработка электронной схемы не требуется.

Глава 4.  ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

При централизованном теплоснабжении сохраняется существующий температурный график теплоносителя (вода) – 95-70 оС.

Проектом предлагается сохранение существующей системы централизованного теплоснабжения. При этом предполагается реконструкция существующих котельных. Часть потребителей переводится на индивидуальные системы отопления. Часовая производительность котельных на, первую очередь и расчетный срок, а также соответствующие тепловые нагрузки указаны в ниже приведенной таблице.

Таблица № 24

| №п/п | Наименование | Сущ. положение | На первую очередь до 2020 г. | На расчетный срок до 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Владимиртеплогаз» модульная котельная ул. Магистральная, д. 13/1 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 1,023 | 1,023 | 1,023 |
| Котельная ЛИК АО «НИИ парашютостроения» |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 2 | 2 | 2 |
| Котельная ОАО «Киржачагропромстрой» котельная № 1 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 0,366 | 0,366 | 0,366 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
| Котельная ОАО «Киржачагропромстрой» котельная № 2 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 0,355 | 0,355 | 0,355 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
| Котельная ОАО «Киржачагропромстрой» котельная № 3 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 0,289 | 0,289 | 0,289 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» Квартальная котельная |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 12,87 | 12,87 | 12,87 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 12,87 | 12,87 | 12,87 |
| ООО «Владимиртеплогаз» Блочно-модульная котельная №13, ул.Калинина, дом 61 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 6,45 | 6,45 | 6,45 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 5,412 | 5,412 | 5,412 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз»кот. ул. Метленкова |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,793 | 0,793 | 0,793 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 1 ул. Советская, д. 51 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 12,8 | 12,8 | - |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 7,443 | 7,443 | - |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 2 ул. Дзержинского, д. 4/3 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 28,8 | 28,8 | 28,8 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 14,514 | 14,514 | 14,514 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 3 ул. Юбилейная, д. 20 стр. 3 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,623 | 0,623 | 0,623 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 4 ул. Больничный проезд, д. 11а стр.13 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 2,86 | 2,86 | 2,86 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 2,596 | 2,596 | 2,596 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 5 ул. М.Расковой, д. 14б |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 6 ул. Шелковиков, д. 11а |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,313 | 0,313 | 0,313 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 7 ул. Привокзальная, д. 4б |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,563 | 0,563 | 0,563 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 8 ул. Заводская, д. 6а |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 2,17 | 2,17 | 2,17 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» Электрокот. ул. Кирова |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» №14 ул. Северная, д. 5 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 0,166 | 0,166 | 0,166 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,113 | 0,113 | 0,113 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улиц Свобода, Пугачева |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч |  |  |  |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях |  |  |  |
| Котельная МУП ВКХ «Водоканал», ул.Фрунзе,д.2а |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,073 | 0,073 | 0,073 |

Глава 5.  ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ И В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

При централизованном теплоснабжении сохраняется существующий температурный график теплоносителя (вода) – 95-70 оС.

Расходы теплоносителя, а также расходы воды на подпитку приведены в нижеследующей таблице.

Таблица № 25

| № п/п | Наименование | Сущ. положение | Первая очередь -2020г. | Расчетный срок-2030 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Владимиртеплогаз» модульная котельная ул. Магистральная, д. 13/1 |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 41,0 | 41,0 | 41,0 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т | 3400 | 3400 | 3400 |
| Котельная ЛИК АО «НИИ парашютостроения» |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 79,7 | 0 | 0 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,52 | 0 | 0 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т | 2688 | 0 | 0 |
| Котельная ОАО «Киржачагропромстрой» котельная № 1 |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т | 110 | 110 | 110 |
| Котельная ОАО «Киржачагропромстрой» котельная № 2 |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т | 110 | 110 | 110 |
| Котельная ОАО «Киржачагропромстрой» котельная № 3 |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т | 129 | 129 | 129 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» Квартальная котельная, 1-й проезд |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 397,38 | 397,38 | 397,3 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т | 5107 | 5107 | 5107 |
| ООО «Владимиртеплогаз» Блочно-модульная котельная №13, ул.Калинина, дом 61 |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 209,12 | 209,12 | 209,12 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т | 5100 | 5100 | 5100 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. ул. Метленкова |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 35,6 | 35,6 | 35,6 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т | 578 | 578 | 578 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 1 ул. Советская, д. 51 |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 258,4 | 258,4 | - |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,99 | 0,99 | - |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т | 5107 | 5107 | - |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 2 ул. Дзержинского, д. 4/3 |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 492,4 | 492,4 | 492,4 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 3,61 | 3,61 | 3,61 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т | 18547 | 18547 | 18547 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 3 ул. Юбилейная, д. 20 стр. 3 |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 24,8 | 24,8 | 24,8 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т | 1129 | 1129 | 1129 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 4 ул. Больничный проезд, д. 11а стр.13 |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 104,4 | 104,4 | 104,4 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т | 1774 | 1774 | 1774 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 5 ул. М.Расковой, д. 14б |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 17,2 | 17,2 | 17,2 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т | 403 | 403 | 403 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 6 ул. Шелковиков, д. 11а |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т | 215 | 215 | 215 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 7 ул. Привокзальная, д. 4б |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 25,2 | 25,2 | 25,2 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т | 215 | 215 | 215 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 8 ул. Заводская, д. 6а |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 74,8 | 74,8 | 74,8 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т | 645 | 645 | 645 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» Электрокотельная ул. Кирова |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т |  |  |  |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» котельная №14, ул. Северная д.5 |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т |  |  |  |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улиц Свобода, Пугачева |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч |  |  |  |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч |  |  |  |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т |  |  |  |
| Котельная МУП ВКХ «Водоканал», ул.Фрунзе,д.2а |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | - | - | - |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т | - | - | - |

Объем подпитки определен в соответствии с СНиП  41-02-2003 п. 6.16 и 6.18.

Глава 6.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Котельная ЛИК АО «НИИ парашютостроения»

Уведомление исх. № 24/136 от 07.09.2016 г. о принятии решения о дальнейшей эксплуатации центральной котельной с продолжением оказания услуг по теплоснабжению жилого фонда по улице Томаровича.

Таблица № 27

| № п/п | Адрес объекта теплоснабжения | Этажность | Количество квартир |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жилой дом ул. Томаровича, 1 | 2 | 22 |
| 2. | Жилой дом ул. Томаровича, 3 | 2 | 24 |
| 3. | Жилой дом ул. Томаровича, 5 | 2 | 22 |
| 4. | Жилой дом ул. Томаровича, 7 | 3 | 36 |
| 5. | Жилой дом ул. Томаровича, 9 | 3 | 36 |
| 6. | Жилой дом ул. Томаровича, 26 | 1 | 2 |
| 7. | Жилой дом ул. Томаровича, 28 | 1 | 2 |
| 8. | Жилой дом ул. Томаровича, 30 | 3 | 9 |
| ИТОГО | 8 домов |  | 153 |

ООО «Владимиртеплогаз»

Таблица № 28

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 3 | Консервация котельной № 1 по ул. Советская, д. № 51 | 1 шт. |
| 4 | Строительство блочно-модульных котельных | 2 шт. |
| 5 | Реконструкция Блочно-модульной котельной ул. Метленкова , д. № 16 (Замена модуля 1 МВт) | 1 шт. |
| 6 | Установка ЧП - частотников на дымососы и вентиляторы котлов ДКВР 6,5/13 № 2,4,5 Квартальной котельной,1-й проезд | 3 шт. |
| 7 | Замена котлов ДКВР 6,5/13 № 1 и №3. Котел 7МВт, котел 5 МВт на Квартальной котельной,1-й проезд | 2 шт. |
|  | Приобретение и установка пластинчатых теплообменников мощностью по 3 МВт для ГВС | 2 шт. |

Глава  8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Расход топлива на первую очередь и на перспективу приведен в следующей таблице.

Таблица №  29

| № п/п | Наименование | Вид топлива | Ед. изм. | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок2030г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ОАО «КИЗ» |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | м3/ч | 812,45 | 812,45 |
| 2 | Итого |  | 812,45 | 812,45 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | Тыс.м3 | 2006,48 | 2006,48 |
| 2 | Итого |  | 2006,48 | 2006,48 |
| 1.ООО «Владимиртеплогаз» модульная котельная ул. Магистральная, д. 13/1 |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | м3/ч | 91,69 | 91,96 |
| 2 | Итого |  | 91,96 | 91,96 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | Тыс.м3 | 171,108 | 171,108 |
| 2 | Итого |  | 171,108 | 171,108 |
| Котельная ЛИК АО «НИИ парашютостроения» |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | м3/ч | 250 | 250 |
| 2 | Итого |  |  | 250 | 250 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | Тыс.м3 | 584,886 | 584,886 |
| 2 | Итого |  | 584,886 | 584,886 |
| Котельная ОАО «Киржачагропромстрой» котельная № 1 |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | м3/ч | 10,25 | 10,25 |
| 2 | Итого |  | 10,25 | 10,25 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | Тыс.м3 | 41,096 | 41,096 |
| 2 | Итого |  | 41,096 | 41,096 |
| Котельная ОАО «Киржачагропромстрой» котельная № 2 |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | м3/ч | 10,25 | 10,25 |
| 2 | Итого |  |  | 10,25 | 10,25 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | Тыс.м3 | 40,789 | 40,789 |
| 2 | Итого |  | 40,789 | 40,789 |
| Котельная ОАО «Киржачагропромстрой» котельная № 3 |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | м3/ч | 11,99 | 11,99 |
| 2 | Итого |  | 11,99 | 11,99 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | Тыс.м3 | 33,52 | 33,52 |
| 2 | Итого |  | 33,52 | 33,52 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» Квартальная котельная |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | м3/ч | 870,43 | 870,43 |
| 2 | Итого |  |  | 870,43 | 870,43 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | Тыс.м3 | 5187,846 | 5576,974 |
| 2 | Итого |  | 5187,846 | 5187,846 |
| ООО «Владимиртеплогаз» Блочно-модульная котельная №13, ул.Калинина, дом 61 |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | м3/ч | 448,5 | 448,5 |
| 2 | Итого |  | 448,5 | 448,5 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | Тыс.м3 | 2293,034 | 2293,034 |
| 2 | Итого |  | 2293,034 | 2293,034 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. ул. Метленкова |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | м3/ч | 54,35 | 54,35 |
| 2 | Итого |  |  | 54,35 | 54,35 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | Тыс.м3 | 277,86 | 277,86 |
| 2 | Итого |  | 277,86 | 277,86 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 1 ул. Советская, д. 51 |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | м3/ч | 474,96 | 474,96 |
| 2 | Итого |  | 474,96 | 474,96 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | Тыс.м3 | 2196,211 | 2196,211 |
| 2 | Итого |  | 2196,211 | 2196,211 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 2 ул. Дзержинского, д. 4/3 |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | м3/ч | 1725,06 | 1725,06 |
| 2 | Итого |  |  | 1725,06 | 1725,06 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | Тыс.м3 | 4196,824 | 4196,824 |
| 2 | Итого |  | 4196,824 | 4196,824 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 3 ул. Юбилейная, д. 20 стр. 3 |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | м3/ч | 105 | 105 |
| 2 | Итого |  | 105 | 105 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | Тыс.м3 | 207,359 | 207,359 |
| 2 | Итого |  | 207,359 | 207,359 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 4 ул. Больничный проезд, д. 11а стр.13 |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | м3/ч | 164,98 | 164,98 |
| 2 | Итого |  |  | 164,98 | 164,98 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | Тыс.м3 | 740,547 | 740,547 |
| 2 | Итого |  | 740,547 | 740,547 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 5 ул. М.Расковой, д. 14б |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | м3/ч | 37,5 | 37,5 |
| 2 | Итого |  | 37,5 | 37,5 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | Тыс.м3 | 166,717 | 166,717 |
| 2 | Итого |  | 166,717 | 166,717 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 6 ул. Шелковиков, д. 11а |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | м3/ч | 20 | 20 |
| 2 | Итого |  |  | 20 | 20 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | Тыс.м3 | 113,673 | 113,673 |
| 2 | Итого |  | 113,673 | 113,673 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 7 ул. Привокзальная, д. 4б |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | м3/ч | 45,2 | 45,2 |
| 2 | Итого |  | 45,2 | 45,2 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | Тыс.м3 | 231,075 | 231,075 |
| 2 | Итого |  | 231,075 | 231,075 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 8 ул. Заводская, д. 6а |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | м3/ч | 60 | 60 |
| 2 | Итого |  |  | 60 | 60 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | Тыс.м3 | 612,650 | 612,650 |
| 2 | Итого |  | 612,650 | 612,650 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» Электрокотельная ул. Кирова |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | электроэнергия | кВтч | 45,48 | 45,48 |
| 2 | Итого |  |  | 45,48 | 45,48 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Электроэнергия | тыс.аВтч | 232,535 | 232,535 |
| 2 | Итого |  |  | 232,535 | 232,535 |
| 18.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 14 ул. Северная, д. 5 |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | м3/ч | 10,6 | 10,6 |
| 2 | Итого |  |  |  |  |
| Годовой расход топлива |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | Тыс.м3 | 54,221 | 54,221 |
| 2 | Итого |  |  |  |  |
| 19.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улиц Свобода, Пугачева |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | м3/ч |  |  |
| 2 | Итого |  |  |  |  |
| Годовой расход топлива |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | Тыс.м3 |  |  |
| 2 | Итого |  |  |  |  |
| 20.Котельная МУП ВКХ «Водоканал» |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | М3/ч | 11,73 | 11,73 |
| 2 | Итого |  |  | 11,73 | 11,73 |

Глава 9. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Нормативная надежность тепловых сетей в соответствии с СНиП  41-02-2003 составляет РТС=0,9. Для ее достижения предусматривается применение для устройства тепловых сетей современных материалов – трубопроводов и фасонных частей с заводской изоляцией из пенополиуретана с полиэтиленовой оболочкой. Трубопроводы оборудуются системой контроля состояния тепловой изоляции, что позволяет своевременно и с большой точностью определять места утечек теплоносителя и, соответственно, участки разрушения элементов тепловой сети. Система теплоснабжения характеризуется такой величиной, как ремонтопригодность, заключающимся в приспособленности системы к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путем проведения технического обслуживания и ремонтов. Основным показателем ремонтопригодности системы теплоснабжения является время восстановления ее отказавшего элемента. При малых диаметрах трубопроводов системы теплоснабжения данного населенного пункта время ремонта теплосети меньше допустимого перерыва теплоснабжения, поэтому резервирование не требуется.

Применение в качестве запорной арматуры шаровых кранов для бесканальной установки также повышает надежность системы теплоснабжения. Запорная арматура, установленная на ответвлениях тепловых сетей и на подводящих трубопроводах к потребителям, позволяет отключать аварийные участки с охранением работоспособности других участков системы теплоснабжения.

Для обеспечения надежности системы теплоснабжения на источнике предусматривается установка двух котлов, производительность которых выбрана из расчета покрытия максимальных тепловых нагрузок в режиме наиболее холодного месяца (январь t=-11,1 оС) при выходе одного котла из строя. Так же на источнике предусматривается обработка подпиточной воды для снижения коррозийной активности теплоносителя и увеличения срока службы оборудования и трубопроводов.

Живучесть системы теплоснабжения обеспечивается наличием спускной арматуры, позволяющей опорожнить аварийный участок теплосети с целью исключения размораживания трубопроводов. Также при проектировании реконструкции тепловых сетей необходимо предусмотреть устройство пригрузов для бесканальных тепловых сетей при возможном затоплении. При проектировании должна быть обеспечена возможность компенсации тепловых удлинений трубопроводов.

Глава 10.  ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Финансирование работ предполагается из различных источников в зависимости от видов работ и собственности объектов.

Работы по реконструкции тепловых сетей, центральных котельных, предлагается финансировать из местного, областного и федерального бюджетов (при вхождении в соответствующие программы).

Глава 11.  ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении».

В настоящее время ООО «Владимиртеплогаз»» отвечает требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО).

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в постановлении Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации», на основании поступившей заявки от ООО «Владимиртеплогаз» о присвоении им статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации на территории муниципального образования города Киржач присвоен:

-  ООО «Владимиртеплогаз» в зоне действия: центральная часть г. Киржач, микрорайон Шелковый комбинат, район «Мебельной фабрики», микрорайон Красный октябрь.

12.  РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Возможность поставки тепла потребителям от различных источников тепловой энергии в настоящий момент отсутствует, и в перспективе создание такой возможности не предусматривается.

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Основы регулирования отношений потребителей и субъектов теплоснабжения

1.1.1. Потребители, подключенные к системе теплоснабжения, заключают с единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) договоры теплоснабжения и приобретают тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель по регулируемым ценам (тарифам) или по ценам, определяемым соглашением сторон договора теплоснабжения, в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством.

1.1.2. В соответствии с договором теплоснабжения  единая теплоснабжающая организация (ЕТО) обязуется подавать потребителю теплоэнергоресурсы, соответствующие количественным и качественным параметрам, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения, а также обеспечить готовность нести указанную в договоре тепловую нагрузку, а потребитель обязуется оплачивать полученную тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель и обеспечивать соблюдение установленного договором режима потребления и надлежащую эксплуатацию принадлежащих ему теплопотребляющих установок, используемых для получения теплоэнергоресурсов по данному договору.

1.1.3. Договор теплоснабжения является публичным для единой теплоснабжающей организации. Единая теплоснабжающая организация не вправе отказать потребителю тепловой энергии в заключение договора теплоснабжения при условии соблюдения указанным потребителем выданных ему в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям принадлежащих ему объектов капитального строительства (далее - технические условия).

1.1.4. Потребители тепловой энергии, в том числе застройщики, планирующие подключение к системе теплоснабжения, заключают договоры о подключении к системе теплоснабжения и вносят плату за подключение к системе теплоснабжения в установленном законодательством порядке.

1.1.5. Потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности и оплачивают указанные услуги по регулируемым ценам (тарифам) или по ценам, определяемым соглашением сторон договора, в случаях, и в порядке, предусмотренных законодательством.

1.1.6. Запрещается подключение к системам теплоснабжения тепловых сетей, на которые не предоставлена гарантия качества в отношении работ по строительству и примененных материалов на срок не менее чем десять лет.

2. Обязательства субъектов теплоснабжения

2.1. Теплоснабжающая организация и теплосетевые организации, осуществляющие свою деятельность в одной системе теплоснабжения, ежегодно до начала отопительного периода обязаны заключать между собой соглашение об управлении системой теплоснабжения в соответствии с правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

2.2. Предметом соглашения является порядок взаимных действий по обеспечению непрерывного взаимосвязанного технологического процесса, обеспечивающего качественное функционирование систем теплоснабжения города Киржач Киржачского района.

2.3. Условиями соглашения являются:

- определение соподчиненности диспетчерских служб организаций и порядок их взаимодействия;

- порядок организации наладки и регулирования работы системы теплоснабжения;

- порядок обеспечения доступа сторон для осуществления наладки и регулирования работы системы теплоснабжения;

- оптимизированный по стоимости тепловой энергии график тепловых нагрузок и режимов работы тепловых сетей, составленный исходя из условий договоров теплоснабжения в отопительный период и в летний период (режимная карта), являющийся приложением к соглашению;

- порядок взаимодействия организаций в чрезвычайных и аварийных ситуациях.

2.4. ЕТО и теплоснабжающие организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, обязаны заключить договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения. Договор поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя заключается в порядке и на условиях, которые предусмотрены  Федеральным законом «О теплоснабжении» для договоров теплоснабжения, с учетом особенностей, установленных правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

2.5. Теплоснабжающие организации, осуществляющие свою деятельность в одной системе теплоснабжения, обязаны заключить договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии и (или) теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче. Затраты на обеспечение передачи тепловой энергии и (или) теплоносителя по тепловым сетям включаются в состав тарифа на тепловую энергию, реализуемую теплоснабжающей организацией потребителям тепловой энергии, в порядке, установленном основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации

2.6. Местом исполнения обязательств теплоснабжающей организации является точка поставки, которая располагается на границе балансовой принадлежности теплопотребляющей установки или тепловой сети потребителя и тепловой сети теплоснабжающей организации или теплосетевой организации либо в точке подключения к бесхозяйной тепловой сети.

2.7. Содержание и обслуживание выявленных бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляет теплосетевая организация.

2.8. Теплоснабжающая организация, осуществляющая поставку тепловой энергии потребителям, обязана раскрывать информацию в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации стандартами раскрытия информации субъектами естественных монополий.

2.9. Порядок ограничения и прекращения подачи тепловой энергии потребителям в случае невыполнения ими своих обязательств по оплате тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя определяется договором оказания услуг по передаче тепловой энергии, заключенным в соответствии с правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

3. Организация коммерческого учета

3.1. Количество тепловой энергии, реализуемой по договору теплоснабжения или передаваемой по договору оказания услуг по передаче тепловой энергии, подлежит коммерческому учету.

3.2. Коммерческий учет тепловой энергии осуществляется путем измерений приборами учета, установленными на границе смежных тепловых сетей, принадлежащих различным субъектам теплоснабжения и (или) потребителям, если договором теплоснабжения или оказания услуг по передаче тепловой энергии не установлено иное.

3.3. Осуществление коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя расчетным путем допускается в следующих случаях:

1) отсутствие в точках учета приборов учета;

2) неисправность приборов учета;

3) нарушение установленных договором теплоснабжения сроков представления показаний приборов учета, являющихся собственностью потребителя.

3.4. Ввод в эксплуатацию источников тепловой энергии и подключение теплопотребляющих установок новых потребителей без оборудования точек учета приборами учета согласно правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя не допускаются. Приборы учета устанавливаются собственниками вводимых в эксплуатацию источников тепловой энергии или теплопотребляющих установок и эксплуатируются ими самостоятельно либо по договору оказания услуг коммерческого учета, заключенному со специализированной организацией. Приборы учета во вводимых в эксплуатацию многоквартирных домах устанавливаются застройщиками за свой счет до получения разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию.

3.5. Владельцы источников тепловой энергии, тепловых сетей и не имеющие приборов учета потребители обязаны организовать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя с использованием приборов учета в порядке и в сроки, которые определены законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

3.6. Сроки предоставления показаний приборов учета, установленных у потребителей устанавливаются договором теплоснабжения.

4. Организация распределения и сбыта тепловой энергии

4.1. Единая теплоснабжающая организация (ЕТО), приобретающая у теплоснабжающих организаций тепловую энергию и на безальтернативной основе поставляющая тепловую энергию потребителям, обязана осуществлять распределение, и сбыт всей полезной отпущенной тепловой энергии потребителям поселка.

4.2. Распределение и сбыт всей отпущенной тепловой энергии потребителям осуществляется по показаниям приборов учета тепловой энергии, установленным в соответствии с п. 3.2.

4.3. При временном отсутствии приборов учета у потребителя (кроме многоквартирных домов и общежитий) определение количества потребленной потребителем тепловой энергии и теплоносителя производится в соответствии с п. 11.3.3.

4.4. Распределение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в системе теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данных системах теплоснабжения, осуществляется администрацией города, путем внесения ежегодно изменений в схему теплоснабжения.

4.5. Для распределения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии все теплоснабжающие организации, владеющие источниками тепловой энергии в данной системе теплоснабжения, обязаны представить в администрацию города Киржач, заявку, содержащую сведения:

1) о количестве тепловой энергии, которую единая теплоснабжающая организация обязуется поставлять потребителям и теплоснабжающим организациям в данной системе теплоснабжения;

2) об объеме мощности источников тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поддерживать;

3) о действующих тарифах в сфере теплоснабжения и прогнозных удельных переменных расходах на производство тепловой энергии, теплоносителя и поддержание мощности.