Приложение к постановлению

от   11.05.2023     №  473

# Актуализированная схема теплоснабжения

# города Киржач

# Киржачского района Владимирской  области

на  2024 год

- ВВЕДЕНИЕ

1. Общие указания

Развитие систем теплоснабжения поселений в соответствии с требованиями Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении» необходимо для удовлетворения спроса на тепловую энергию и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом, внедрения энергосберегающих технологий. Развитие системы теплоснабжения осуществляется на основании схемы теплоснабжения.

Схема теплоснабжения города Киржач разработана администрацией города Киржач.

Предусматривается разработка схемы теплоснабжения для центральной части города Киржач, микрорайона Шелковый комбинат, микрорайона Красный Октябрь, улицы Добровольского, Микрорайона  Мебельной фабрики.

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ И КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

По характеру рельефа территория города Киржач  представляет собой переход от возвышенных отрогов Клинско-Дмитровской гряды (абсолютные высоты 170-200 метров над уровнем моря) к Киржачской зандровой равнине (абсолютные высоты 140-150 метров над уровнем моря).

Поверхность города наклонена с севера на юг к долине р. Клязьмы.

Северная часть по геоморфологическим признакам определяется как морено-эрозионная Дубнинско-Нерлинская равнина, приурочена к восточному склону Клинско-Дмитровской гряды и отличается увалисто-холмистым рельефом с ярко-выраженной овражно-балочной сетью.

Киржачская зандровая равнина отличается слабо-волнистым рельефом поверхности, значительной заболоченностью.

Долины рек извилистые, склоны умеренные, местами крутые, слабо расчлененные неглубокими оврагами и долинами притоков. Заболоченные территории находятся в юго-западной части района.

Климат умеренно-континентальный. Средняя температура наиболее теплого месяца – июля +18 0С, холодного периода – января -16 0С. Длительность безморозного периода в среднем составляет 115-125 дней. Абсолютно минимальная температура воздуха  - 48 0С. Средняя температура наиболее холодной пятидневки  -32 0С.

Расчетная температура наружного воздуха -28оС,

Расчетная температура наружного воздуха за отопительный период -3,5оС.

Продолжительность отопительного периода -213 суток.

Устойчивый снежный покров образуется в конце ноября, начинает разрушаться в первой половине апреля.

Максимальная высота снежного покрова 43-80 см.

Относительная влажность воздуха в холодный период года (январь) составляет 83%, а тёплый (май) - 48%. Среднемноголетняя относительная влажность воздуха 67-74%.

Среднегодовое количество осадков – 510-560 мм, из которых 70-75% выпадает в теплый период, с температурой выше 10 0С (280 мм). В конце зимы и начале осени нередки продолжительные дождевые периоды. Ветры преобладают южных и юго-западных румбов. Скорость ветра в среднем 4,4 м/с. По теплообеспеченности (сумме температур выше +10 0С, условиям увлажненности) район относится к 3 агроклиматической зоне, охватывающей западную часть области. Продолжительность вегетационного периода около 170 дней.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРОДА КИРЖАЧ

Численность населения по статистическим данным на 1 января  2022 г. составляет – 26 221 человек.

Теплоснабжение  города  осуществляется  от  отопительных и  промышленных   котельных.  Отопительные  котельные  различных  ведомств в  основном мелкие, оборудованы  котлами  малой  мощности.

Система  теплоснабжения города Киржач  реализована  в    закрытой системе. Теплоснабжение   населения,  значимых  социальных объектов,  организаций  города осуществляется от 20 источников тепловой энергии:

Таблица № 1

| № п/п | Котельные, отапливающие социально значимые объекты и население | Собственник | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ООО «Владимиртеплогаз» Модульная котельная ул. Магистральная д. 13/1 | Администрация города Киржач | Природный газ |
|  | ЛИК АО «НИИ парашютостроения» | ЛИК АО «НИИ парашютостроения» | Природный газ |
|  | ООО «РЕСУРС СЕРВИС» котельная № 1 г.Киржач, ул.Мичурина, дом 33/2 | ООО «РЕСУРС СЕРВИС» | Природный газ |
|  | ООО «РЕСУРС СЕРВИС» котельная № 2 г.Киржач, ул.Десантников, дом 13/2 | ООО «РЕСУРС СЕРВИС» | Природный газ |
|  | ООО «РЕСУРС СЕРВИС» котельная № 3 г.Киржач, ул. Метленкова, дом 2 | ООО «РЕСУРС СЕРВИС» | Природный газ |
|  | ООО «Владимиртеплогаз» котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 | ООО «Владимиртеплогаз» | Природный газ |
|  | ООО «Владимиртеплогаз» Котельная ул. Метленкова, д. 16 (модуль) | ООО «Владимиртеплогаз» | Природный газ |
|  | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 1 ул. Советская, д. 51 | Администрация города Киржач | Природный газ |
|  | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 2 ул. Дзержинского, д. 4/3 | Администрация города Киржач | Природный газ |
|  | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 3 ул. Юбилейная, д. 20 стр. 3 | Администрация города Киржач | Природный газ |
|  | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 4 ул. Больничный проезд, д. 11а стр.13 | ООО «Владимиртеплогаз» | Природный газ |
|  | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 5 ул. М.Расковой, д. 14б | ООО «Владимиртеплогаз» | Природный газ |
|  | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 6 ул. Шелковиков, д. 11а | ООО «Владимиртеплогаз» | Природный газ |
|  | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 7 ул. Привокзальная, д. 4б | ООО «Владимиртеплогаз» | Природный газ |
|  | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 8 ул. Заводская, д. 6а | Администрация города Киржач | Природный газ |
|  | ООО «Владимиртеплогаз» Электро-кот. по ул. Кирова | ООО «Владимиртеплогаз» | Электроэнергия |
|  | ООО «Владимиртеплогаз» Блочно-модульная котельная №13, ул.Калинина, дом 61 | Администрация города Киржач | Природный газ |
|  | ООО «Владимиртеплогаз» котельная №14, ул.Северная, дом 5 | Администрация города Киржач | Природный газ |
|  | Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улиц Свобода, Пугачева. | Администрация города Киржач | Природный газ |
| 20 | ООО ИЦ «Теплосфера» Блочно-модульная котельная ул. Лесная м-н Красный Октябрь | ООО ИЦ «Теплосфера | Природный газ |

Наряду с  перечисленными   основными  источниками   тепловой  энергии,  используемыми  в  настоящее  время для  обеспечения  тепловой  энергией  потребителей  города,  часть  потребителей частного  сектора,  офисных  зданий  и  промышленных  предприятий  используют  собственные  локальные  источники  тепловой  энергии.

II. СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1.

ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И  ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ  (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА

Площадь строительных фондов и прирост площади строительных фондов, объемы потребления тепловой мощности и приросты теплопотребления по расчетным элементам, как в существующем положении, так и в перспективе с выделением первой очереди и к расчетному сроку приведены в нижеследующей таблице.

Таблица № 2

| № п/п | Наименование | Существующее положение 2016 год | Первая очередь 2022 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь строительных фондов, (м2) в том числе | 323012,32 | 294300,91 | 294300,91 |
|  | - жилой фонд | 288045,32 | 270847,91 | 270847,91 |
|  | - общественные здания | 92818 | 81304 | 81304 |
| 2 | Объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 55,32 | 40,15 | 40,15 |
| 1. Котельная ООО «Владимиртеплогаз» модульная котельная ул. Магистральная д. 13/1 |
|  | - жилой фонд | 8196,42 | 8196,42 | 8196,42 |
|  | - общественные здания | 894,1 | 894,1 | 894,1 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 1,023 | 1,035 | 1,035 |
| 2.Котельная ЛИК АО «НИИ парашютостроения» |
|  | - жилой фонд | 8105,15 | 8105,15 | 8105,15 |
|  | - общественные здания | 0 | 0 | 0 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 2 | 2 | 2 |
| 3.Котельная № 1, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач, ул.Мичурина, дом 33/2 |
|  | - жилой фонд | 6955,4 | 6955,4 | 6955,4 |
|  | - общественные здания | 0 | 0 | 0 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
| Котельная № 2,ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач, ул.Десантников, дом 13/2 |
|  | - жилой фонд | 5926,4 | 5926,4 | 5926,4 |
|  | - общественные здания | 0 | 0 | 0 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
| Котельная № 3, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач, ул.Метленкова, дом 2 |
|  | - жилой фонд | 3593,4 | 3593,4 | 3593,4 |
|  | - общественные здания | 0 | 0 | 0 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 |
|  | - жилой фонд | 16147 | 16147 | 16147 |
|  | - общественные здания | 22386 | 22386 | 22386 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 10,018 | 10,196 | 10,196 |
| Блочно-модульная котельная ООО «Владимиртеплогаз» ул. Калинина, дом 61 |
|  | - жилой фонд | 54333.29 | 54333.29 | 54333.29 |
|  | - общественные здания | 5871,52 | 5871,52 | 5871,52 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 5,412 | 5,336 | 5,336 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. ул. Метленкова |
|  | - жилой фонд | 3803,71 | 3803,71 | 3803,71 |
|  | - общественные здания | 172,9 | 172,9 | 172,9 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 0,793 | 0,655 | 0,655 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 1 ул. Советская, д. 51 |
|  | - жилой фонд | 32241,65 | 32241,65 | 32241,65 |
|  | - общественные здания | 27278 | 27278 | 27278 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 7,443 | 7,348 | 7,348 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 2 ул. Дзержинского, д. 4/3 |
|  | - жилой фонд | 115982,15 | 115982,15 | 115982,15 |
|  | - общественные здания | 23397 | 23397 | 23397 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 14,514 | 12,690 | 12,690 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 3 ул. Юбилейная, д. 20 стр. 3 |
|  | - жилой фонд | 6691,3 | 6691,3 | 6691,3 |
|  | - общественные здания | - | - | - |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 0,6225 | 0,6225 | 0,6225 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 4 ул. Больничный проезд, д. 11а стр.13 |
|  | - жилой фонд | 12120,2 | 12120,2 | 12120,2 |
|  | - общественные здания | 5357 | 5357 | 5357 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 2,596 | 2,90 | 2,90 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 5 ул. М.Расковой, д. 14б |
|  | - жилой фонд | 3735,2 | 3735,2 | 3735,2 |
|  | - общественные здания | 90 | 90 | 90 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 0,4304 | 0,4305 | 0,4305 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 6 ул. Шелковиков, д. 11а |
|  | - жилой фонд | 3043,3 | 3043,3 | 3043,3 |
|  | - общественные здания | - | - | - |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 0,313 | 0,339 | 0,339 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 7 ул. Привокзальная, д. 4б |
|  | - жилой фонд | 5808,5 | 5808,5 | 5808,5 |
|  | - общественные здания | 662 | 662 | 662 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 0,563 | 0,618 | 0,618 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 8 ул. Заводская, д. 6а |
|  | - жилой фонд | 15456,8 | 15456,8 | 15456,8 |
|  | - общественные здания | 1067 | 1067 | 1067 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 1,68 | 2,051 | 2,051 |
| Электрокотельная ООО «Владимиртеплогаз» по ул. Кирова |
| - жилой фонд (площадь, м.кв.) | 653,99 | 653,99 | 653,99 |
| - общественные здания | 0 | 0 | 0 |
| - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 0,0861 | 0,0835 | 0,0835 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» по ул. Северная д.5 |
| - жилой фонд (площадь, м.кв.) | 834,47 | 834,47 | 834,47 |
| - общественные здания | 0 | 0 | 0 |
| - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 0,113 | 0,111 | 0,111 |
| 19.Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улиц Свобода, Пугачева |
| - жилой фонд (площадь, м.кв.) | 22 387,34 | 22 387,34 | 22 387,34 |
| - общественные здания |  |  |  |
| - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 6,5 | 2,67 | 2,67 |
| 20.Блочно-модульная котельная ООО ИЦ «Теплосфера» ул. Лесная м-н Красный Октябрь |
| - жилой фонд (площадь, м.кв.) | 0 | 0 | 0 |
| - общественные здания | 10 865,8 | 10 865,80 | 10 865,80 |
| - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 0,316 | 0,316 | 0,316 |

РАЗДЕЛ 2.

СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

Перспективные балансы тепловой мощности централизованного источника тепла приведены ниже в таблице № 3.

Таблица № 3

| №п/п | Наименование | На первую очередь до 2022 г. | На расчетный срок до 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.ООО «Владимиртеплогаз» Модульная котельная ул. Магистральная д. 13/1 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 1,38 | 1,38 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 1,035 | 1,035 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,345 | 0,345 |
| 2.Котельная ЛИК АО «НИИ парашютостроения» |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 4,3 | 4,3 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 2 | 2 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 2,3 | 2,3 |
| 3.Котельная № 1, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач, ул.Мичурина, дом 33/2 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 0,366 | 0,366 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,082 | 0,082 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,284 | 0,284 |
| 4.Котельная № 2, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач, ул.Десантников, дом 13/2 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 0,355 | 0,355 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,082 | 0,082 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,273 | 0,273 |
| 5.Котельная № 3, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач, ул.Метленкова, дом 2 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 0,289 | 0,289 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,096 | 0,096 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,193 | 0,193 |
| 6.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 12,88 | 13,93 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 13,93 | 13,93 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | -1,05 | 0 |
| 7.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. ул. Метленкова, д. 16/1 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 0,88 | 0,88 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,655 | 0,655 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,225 | 0,225 |
| 8.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 1 ул. Советская, д. 51 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 12,8 | 12,8 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 7,348 | 7,348 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 5,452 | 5,452 |
| 9.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 2 ул. Дзержинского, д. 4/3 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 28,8 | 28,8 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 12,690 | 12,690 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 16,11 | 16,11 |
| 10.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 3 ул. Юбилейная, д. 20 стр. 3 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 1,9 | 1,9 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,6225 | 0,6225 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 1,2775 | 1,2775 |
| 11.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 4 ул. Больничный проезд, д. 11а стр.13 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 2,90 | 2,90 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 2,90 | 2,90 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,0 | 0,0 |
| 12.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 5 ул. М.Расковой, д. 14б |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 0,86 | 0,86 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,4305 | 0,4305 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,4295 | 0,4295 |
| 13.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 6 ул. Шелковиков, д. 11а |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 0,43 | 0,43 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,339 | 0,339 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,091 | 0,091 |
| 14.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 7 ул. Привокзальная, д. 4б |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 0,86 | 0,86 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,618 | 0,618 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,242 | 0,242 |
| 15.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 8 ул. Заводская, д. 6а |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 2,17 | 2,17 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 2,051 | 2,051 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,119 | 0,119 |

| 16.Электрокотельная ООО «Владимиртеплогаз» по ул. Кирова, д.1 Б |
| --- |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 0,17 | 0,17 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,0835 | 0,0835 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,0865 | 0,0865 |
| 17.ООО «Владимиртеплогаз» Блочно-модульная котельная №13, ул.Калинина, дом 61 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 6,45 | 6,45 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 5,336 | 5,336 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 1,114 | 1,114 |
| 18.ООО «Владимиртеплогаз» Котельная №14, ул.Северная, дом 5 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 0,166 | 0,166 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,111 | 0,111 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,055 | 0,055 |
| 19. Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улиц Свобода, Пугачева |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 3.44 | 3.44 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 2,67 | 2,67 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,77 | 0,77 |
| 20.Блочно-модульная котельная ООО «ИЦ Теплосфера» |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 1,0 | 1,0 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,316 | 0,316 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,684 | 0,684 |

Существенным  резервом мощности  располагают котельная № 1 (ул. Советская д.51), котельная № 2 (ул. Дзержинского д.4а) Дефицит мощности прослеживается в квартальной котельной ООО «Владимиртеплогаз» (1,05 Гкал/час).

При  развитии  города  в  основном  предполагается  строительство  малоэтажной  застройки,  где  предполагаются  дома  с  индивидуальным отоплением.

Для  повышения   качества, надежности  и  доступности  теплоснабжения  на  территории  города  необходимо  предусмотреть  оптимизацию схемы теплоснабжения с целью наиболее полной загрузки имеющихся мощностей, исключения из схемы нерентабельных и морально устаревших источников тепловой энергии с заменой на более современные блочно-модульные котельные.

РАЗДЕЛ 3.

СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ.

Перспективные балансы расхода теплоносителя, производительности водоподготовительных установок приведены в  таблице № 4

Таблица № 4

| № п/п | Наименование | Существующие | Перспективные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.ООО «Владимиртеплогаз» модульная котельная ул. Магистральная, д. 13/1 |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 41,396 | 41,396 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,211 | 0,211 |
| 2.Котельная ЛИК АО «НИИ парашютостроения» |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 79,7 | 79,7 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,52 | 0,52 |
| 3.Котельная № 1, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач, ул.Мичурина, дом 33/2 |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,02 | 0,02 |
| 4.Котельная № 2, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач, ул.Десантников, дом 13/2 |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,02 | 0,02 |
| 5.Котельная № 3, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач, ул.Метленкова, дом 2 |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,03 | 0,03 |
| 6.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 557,224 | 557,224 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 1,372 | 1,372 |
| 7.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. ул. Метленкова |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 26,183 | 26,183 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,091 | 0,091 |
| 8.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 1 ул. Советская, д. 51 |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 293,951 | 293,951 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 1,220 | 1,220 |
| 9.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 2 ул. Дзержинского, д. 4/3 |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 507,626 | 507,626 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 1,876 | 1,876 |
| 10.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 3 ул. Юбилейная, д. 20 стр. 3 |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 24,901 | 24,901 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,070 | 0,070 |
| 11.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 4 ул. Больничный проезд, д. 11а стр.13 |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 115,874 | 115,874 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,324 | 0,324 |
| 12.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 5 ул. М.Расковой, д. 14б |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 17,222 | 17,222 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,058 | 0,058 |
| 13.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 6 ул. Шелковиков, д. 11а |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 13,573 | 13,573 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,036 | 0,036 |
| 14.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 7 ул. Привокзальная, д. 4б |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 24,722 | 24,722 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,066 | 0,066 |
| 15.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 8 ул. Заводская, д. 6а |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 82,058 | 82,058 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,226 | 0,226 |
| 16.Электрокотельная ООО «Владимиртеплогаз» по ул. Кирова |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 3,340 | 3,340 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,006 | 0,006 |
| 17.ООО «Владимиртеплогаз» Блочно-модульная котельная №13, ул.Калинина, дом 61 |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 213,432 | 213,432 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 1,085 | 1,085 |
| 18.ООО «Владимиртеплогаз» Котельная №14, ул.Северная, дом 5 |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 4,446 | 4,446 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,012 | 0,012 |
| 19. Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улиц Свобода, Пугачева |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 106,884 | 106,884 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,353 | 0,353 |
| 20. Блочно-модульная котельная ООО «ИЦ Теплосфера» |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 20,0 | 20,0 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,12 | 0,12 |

Объем подпитки определен в соответствии с СНиП  41-02-2003 п. 6.16 и 6.18.

Таблица № 5

|  | Сведения о подключенных тепловых нагрузках потребителей № п/п Наименование потребителя Максимальная нагрузка на отопление Тр=28 °С, Гкал/час Нагрузка на горячее водоснабжение, Гкал/час | ООО «Владимиртеплогаз» Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ) 2,639305 0,25755 1 Больничный проезд, 1, ( Жилой дом ), Жилой дом Больничный пр.,1 Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ) 0,074109 2 Больничный проезд, 11, ( Жилой дом ), Жилой дом Больничный пр.11 | Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ) 0,244455 3 Больничный проезд, 11А, ( ЦРБ ), бухгалтерия (4), ул. Больничный пр., д.11 Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ) 0,023755 4 Больничный проезд, 11А, ( ЦРБ ), гараж (6), ул. Больничный пр., д.11 | Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ) 0,02382 5 Больничный проезд, 11А, ( ЦРБ ), диспетчерская (3), ул. Больничный пр., д.11 Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ) 0,004537 6 Больничный проезд, 11А, ( ЦРБ ), здание районной больницы (1), ул. Больничный пр., д.11 | Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ) 0,481154 7 Больничный проезд, 11А, ( ЦРБ ), инфекционное отделение (2), ул. Больничный пр., д.11 Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ) | 0,096423 8 Больничный проезд, 11А, ( ЦРБ ), Кухня (7), ул. Больничный пр., д.11 Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ) 0,015105 9 Больничный проезд, 11А, ( ЦРБ ), Морг (8), ул. Больничный пр., д.11 Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ) | 0,018238 10 Больничный проезд, 11А, ( ЦРБ ), Роддом (10), ул. Больничный пр., д.11А Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ) 0,276 11 Больничный проезд, 11А, ( ЦРБ ), Роддом (11), ул. Больничный пр., д.11А Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ) | 0,117 0,25755 12 Больничный проезд, 11А, ( ЦРБ ), Роддом (9), ул. Больничный пр., д.11А Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ) 0,1691 13 Больничный проезд, 11А, ( ЦРБ ), гараж (5), ул. Больничный пр., д.11 Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ) 0,052784 14 Больничный проезд, 3, ( Жилой дом ), Жилой дом Больничный пр.,3 Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ) 0,059113 15 Больничный проезд, 5, ( Жилой дом ), Жилой дом Больничный пр.,5 Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ) | 0,070835 16 Больничный проезд, 7, ( Жилой дом ), Жилой дом Больничный пр.,7 Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ) 0,073352 17 Больничный проезд, 7б, Магазин Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ) 0,004347 18 Больничный проезд, 9/2, Магазин-склад Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ) 0,002132 19 Больничный проезд, 9а, ( Жилой дом ), Жилой дом Больничный пр.,9 а Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ) 0,111721 20 Больничный проезд, 9б, Магазин Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ) | 0,004708 21 Гастелло ул, 9, ( Здание горсетей + гаражи ), Гараж* ул. Гастелло, д.9 Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ) 0,030938 22 Гастелло ул, 9, ( Здание горсетей + гаражи ), Гараж ул. Гастелло, д.9 Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ) 0,010209 23 Гастелло ул, 9, ( Здание горсетей + гаражи ), Здание горсети ул. Гастелло, д.9 Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ) 0,061863 24 Ленинградская ул, 108, ( Жилой дом + (аптека Варюшина Е.Ю.) ), Ветеринарная аптека, ул.Ленинградская,108 | Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ) 0,004456 25 Ленинградская ул, 108, ( Жилой дом + (аптека Варюшина Е.Ю.) ), Жилой дом Ленинградская,108 Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ) 0,081663 26 Свобода ул, 113, ( Жилой дом ), Жилой дом Свобода,113 | Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ) 0,145794 27 Свобода ул, 113А, ( Жилой дом ), Жилой дом Свобода,113А Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ) 0,140737 28 Свобода ул, 115, ( Жилой дом ), Жилой дом Свобода,115 | Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ) 0,108739 29 Свобода ул, 120, ( Жилой дом ), Жилой дом Свобода,120 Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ) 0,132218 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 12,69064 30 40 лет Октября ул, 13, ( Жилой дом ), Жилой дом 40 лет Октября,13 | Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,133593 31 40 лет Октября ул, 13, ( Жилой дом ), ООО"Медилон-Фармимэкс" Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,008592 32 40 лет Октября ул, 13, ( Жилой дом ), отделение миграционной службы, ул. 40 лет Октября,13 | Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,014578 33 40 лет Октября ул, 13, ( Жилой дом ), Почтовое отделение, ул. 40 лет Октября,13 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,006393 34 40 лет Октября ул, 13, ( Жилой дом ), Орехов А.В. Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,006269 35 40 лет Октября ул, 13, ( Жилой дом ), Магазин, (1/2 Ефремова А.М.) Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,00369 36 40 лет Октября ул, 13, ( Жилой дом ), Магазин, (1/2 Сальнова В.М.) | Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,00369 37 40 лет Октября ул, 13Б, ( Монолит ), ЖЭУ-2 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,011707 38 40 лет Октября ул, 13Б, ( Монолит ), Мастерские ЖЭУ-2 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,004552 | 39 40 лет Октября ул, 15, ( Жилой дом ), Жилой дом 40 лет Октября,15 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,205902 40 40 лет Октября ул, 15, ( Жилой дом ), Квартира №9 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,003218 41 40 лет Октября ул, 17, ( Средняя школа №5 ), средняя школа №5, ул.40 лет Октября, д.17 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,273408 42 40 лет Октября ул, 25А, ( Детский сад 11 ясли ), детский сад №11(здание 2), ул. 40 лет Октября, д.25А Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) | 0,058566 43 40 лет Октября ул, 25А, ( Детский сад 11 ясли ), детский сад №11(здание 2), ул. 40 лет Октября, д.25А Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,003957 44 40 лет Октября ул, 26, ( Жилой дом ), Жилой дом 40 лет Октября,26 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) | 0,252092 45 40 лет Октября ул, 26а, ( Жилой дом ), Жилой дом 40 лет Октября,26а Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,228074 46 40 лет Октября ул, 28, ( Жилой дом ), Жилой дом 40 лет Октября,28 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) | 0,213929 47 40 лет Октября ул, 30, ( Жилой дом ), Жилой дом 40 лет Октября,30 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,089938 48 40 лет Октября ул, 30а, Магазин "Продукты" ул. 40 лет Октября, д.30а Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,002406 | 49 40 лет Октября ул, 30а, Магазин "Продукты" ул. 40 лет Октября, д.30а Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,002466 50 40 лет Октября ул, 32, ( Жилой дом ), Жилой дом 40 лет Октября,32 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,140834 51 | 40 лет Октября ул, 34, ( Жилой дом ), Магазин ул. 40 лет Октября,34 (Ионова) Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,005161 52 40 лет Октября ул, 34, ( Жилой дом ), Магазин, ул.40 лет Октября,34 (Демидова) Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,015935 | 53 40 лет Октября ул, 34, ( Жилой дом ), Магазин ул. 40 лет Октября,34 (Лопатников) Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,005293 54 40 лет Октября ул, 34, ( Жилой дом ), Нежилое помещение, ул. 40 лет Октября,34 (ООО Здоровье) Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) | 0,014985 55 40 лет Октября ул, 34, ( Жилой дом ), Жилой дом 40 лет Октября,34 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,117664 56 40 лет Октября ул, 36, ( Жилой дом ), Аптека, ул.40 лет Октября,36 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) | 0,007992 57 40 лет Октября ул, 36, ( Жилой дом ), Жилой дом 40 лет Октября,36 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,149035 58 40 лет Октября ул, 36, ( Жилой дом ), магазин детских товаров, ул. 40 лет Октября,36 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) | 0,00721 59 40 лет Октября ул, 36, ( Жилой дом ), Телемастерская, ул.40 лет Октября,36 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,009123 60 40 лет Октября ул, 38, ( Жилой дом ), Жилой дом 40 лет Октября,38 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,399095 61 40 лет Октября ул, 38, ( Жилой дом ), Адм. помещение(Самодуров А.А.), ул. 40 лет Октября,38 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,007805 62 40 лет Октября ул, 40, ( Жилой дом ), Жилой дом 40 лет Октября,40 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) | 0,349289 63 40 лет Октября ул, 5а, ( Стоматология ), Адм. здание (стоматология), ул.40 лет Октября, д.5а Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,011814 64 40 лет Октября ул, 5б, ( Магазин ), Магазин "Продукты", ул. 40 лет Октября, д.5 Б Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,003664 65 40 лет Октября ул, 7, ( Жилой дом ), Нежилое помещение, ул.40 лет Октября,7 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,002888 66 40 лет Октября ул, 7, ( Жилой дом ), Стоматология, ул. 40 лет Октября,7 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,006999 67 40 лет Октября ул, 7, ( Жилой дом ), Парикмахерская, ул.40 лет Октября,7 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,004481 68 40 лет Октября ул, 7, ( Жилой дом ), Жилой дом 40 лет Октября,7 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) | 0,151826 69 Гайдара ул, 12, ( Жилой дом ), Жилой дом Гайдара,12 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,016573 70 Гайдара ул, 30, ( Жилой дом ), Жилой дом Гайдара,30 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,361405 71 Гайдара ул, 30 а, ( Социальная аптека ), ООО"Социальная аптека", ул.. Гайдара, д.30 А Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,004293 72 Гайдара ул, 35, ( Жилой дом ), Жилой дом Гайдара,35 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,330198 73 Гайдара ул, 37, ( Жилой дом ), Жилой дом Гайдара,37 | Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,073044 74 Гайдара ул, 39, ( Жилой дом ), Жилой дом Гайдара,39 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,074068 75 Гайдара ул, 41, ( Жилой дом ), Жилой дом Гайдара,41 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) | 0,076638 76 Десантников ул, 11, ( Жилой дом + магазин (Удача 000) ), Жилой дом Десантников,11 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,224366 77 Десантников ул, 11, ( Жилой дом + магазин (Удача 000) ), магазин, ул.Десантников, д.11 | Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,008641 78 Десантников ул, 7, ( Жилой дом ), Жилой дом Десантников,7 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,245541 79 Десантников ул, 9, ( Жилой дом + магазин + библиотека ), библиотека, ул. Десантников,9 | Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,008365 80 Десантников ул, 9, ( Жилой дом + магазин + библиотека ), Жилой дом Десантников,9 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,439544 81 Десантников ул, 9, ( Жилой дом + магазин + библиотека ), Магазин "Алина", ул.Десантников,9 | Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,003552 82 Десантников ул, 9, ( Жилой дом + магазин + библиотека ), Магазин Магнит(АО Тандер), ул. Десантников,9 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,031847 83 Дзержинского ул, 1, ( Поликлинника ЦРБ ), Поликлинника, ул. Дзержинского, д.1 | Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,052666 84 Дзержинского ул, 1б, ( Гаражи ), Гараж ул. Дзержинского, д.1б(Меркушев) Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,004371 85 Дзержинского ул, 1б, ( Гаражи ), Гараж*, ул. Дзержинского, д.1Б | Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,002267 86 Дзержинского ул, 1б, ( Гаражи ), Гараж, ул. Дзержинского, д.1Б Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,006027 87 Дзержинского ул, 2а, ( Адм.часть (Террако-Индустрия ООО) ), Адм.часть, ул. Дзержинского, д.2а | Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,586711 88 Дзержинского ул, 2а, ( Адм.часть (Террако-Индустрия ООО) ), Административно хозяйственный корпус (пристройка) Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,000595 89 Дзержинского ул, 2а, ( Адм.часть (Террако-Индустрия ООО) ), Административно хозяйственный корпус Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,008372 90 Дзержинского ул, 3, ( Жилой дом + магазин ), Жилой дом Дзержинского,3 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) | 0,257385 91 Дзержинского ул, 3, ( Жилой дом + магазин ), Магазин, пристроенный к ж. дому ул. Дзержинского,3 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,003276 92 Дзержинского ул, 3Г, ( Производственное помещение ), Производственное помещение, ул. Дзержинского, д.3Г | Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,311926 93 Дзержинского ул, 4, ( Адм.помещение ), помещение исполнение наказаний, ул.Дзержинского, д.4 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,016054 94 Дзержинского ул, 4, ( Адм.помещение ), помещ. оборот наркотиков, ул. Дзержинского, д.4 | Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,006501 95 Дзержинского ул, 4, ( Адм.помещение ), помещ.приставов, ул. Дзержинского, д.4 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,048876 | 96 Дзержинского ул, 4, ( Адм.помещение ), помещение статистики, ул. Дзержинского, д.4 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,006398 97 Дзержинского ул, 4, корп. пристройка, ( частный дом Дзержинского,4 пристройка ), Частный дом ОБЩИЙ Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) | 0,008178 98 Мичурина ул, 19, ( Магазин (ИКС 5 Недвижимость ЗАО) ), Магазин "Пятерочка" ул. Мичурина, д.19 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,065689 99 Мичурина ул, 4, ( КМК ), Учебный корпус, ул. Мичурина, д.4 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) | 0,17571 100 Мичурина ул, 4, ( КМК ), Спортзал, ул. Мичурина, д.4 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,081058 101 Мичурина ул, 6, ( Жилой дом ), Жилой дом Мичурина,6 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,069972 | 102 Островского ул, 16, ( Магазин ), Магазин, ул.Островского, д.16 А Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,003569 103 Островского ул, 18, ( Жилой дом ), Жилой дом Островского,18 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,340559 104 Островского ул, 18а, ( Магазин смешанных товаров ), Магазин смешанных товаров ул. Островского, д.18а | Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,005448 105 Островского ул, 19, ( Жилой дом ), Жилой дом Островского,19 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,306377 106 | Островского ул, 20, ( Жилой дом ), Жилой дом Островского,20 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,070494 107 Островского ул, 21, ( Жилой дом ), Жилой дом Островского,21 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,064933 108 Островского ул, 23, ( Жилой дом ), Жилой дом Островского,23 | Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,064257 109 Островского ул, 32, ( дом народного творчества+помещ.дома творчества ), дом народного творчества, ул. Островского, д.32 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,064865 | 110 Островского ул, 32, ( дом народного творчества+помещ.дома творчества ), Помещ.дома творчества, ул.Островского, д.32 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,002468 111 Островского ул, 5, ( Жилой дом ), Жилой дом Островского,5 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) | 0,182126 112 Островского ул, 7, ( Жилой дом ), Жилой дом Островского,7 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,194567 113 Прибрежный кв-л, 1, ( Жилой дом ), Жилой дом Прибрежный,1 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,332828 | 114 Прибрежный кв-л, 2, ( Жилой дом ), Жилой дом Прибрежный,2 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,498637 115 Прибрежный кв-л, 2А, ( детский сад №11(здание 1) ), детский сад №11(здание 1), ул. Прибрежная квартал, д.2А Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) | 0,094198 116 Прибрежный кв-л, 3, ( Жилой дом ), Жилой дом Прибрежный,3 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,33465 117 Прибрежный кв-л, 4, ( Жилой дом ), Жилой дом Прибрежный,4 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,656677 118 Прибрежный кв-л, 5, ( Жилой дом ), Жилой дом Прибрежный,5 | Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,32889 119 Прибрежный кв-л, 7, ( Жилой дом ), Жилой дом Прибрежный,7 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,332872 120 Прибрежный кв-л, 7а, ( Жилой дом+Нежилое помещение ), Жилой дом Прибрежный,7а | Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,065719 121 Прибрежный кв-л, 7а, ( Жилой дом+Нежилое помещение ), Нежилое помещение, ул. Прибрежная, д.7а Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,020038 122 Прибрежный кв-л, 9, ( Жилой дом ), Жилой дом Прибрежный,9 | Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,336595 123 Садовая ул, 10, ( Жилой дом ), Жилой дом Садовая,10 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,056147 124 Садовая ул, 12, ( Жилой дом ), Жилой дом Садовая,12 | Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,05562 125 Садовая ул, 14, ( Жилой дом ), Жилой дом Садовая,14 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,088689 126 Садовая ул, 2, ( Жилой дом ), Жилой дом Садовая,2 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,015788 127 Садовая ул, 6, ( частный дом ), частный дом Садовая,6 (Масловская Елена Геннадьевна) Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,004865 128 Садовая ул, 8, ( Жилой дом ), Жилой дом Садовая,8 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,055794 129 Текстильщиков ул, 11, ( Стационар ), стационар, ул. Текстильщиков, д.11 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,029631 130 Текстильщиков ул, 12, ( Жилой дом ), Жилой дом Текстильщиков,12 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,066344 131 Текстильщиков ул, 14, ( Жилой дом ), Жилой дом Текстильщиков,14 | Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,075556 132 Текстильщиков ул, 16, ( Жилой дом ), Жилой дом Текстильщиков,16 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,182425 133 Текстильщиков ул, 16, ( Жилой дом ), магазин, ул. Текстильщиков, д.16 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,005396 134 Текстильщиков ул, 18, ( Детский садик №12 ), детский сад №12 "Березка", ул. Текстильщиков, д.18 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,149592 135 Текстильщиков ул, 18, ( Детский садик №12 ), детский сад №12 "Березка", ул. Текстильщиков, д.18 | Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,013677 136 Текстильщиков ул, 5, ( Жилой дом ), Жилой дом Текстильщиков,5 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,223403 | 137 Текстильщиков ул, 9, ( Жилой дом ), Жилой дом Текстильщиков,9 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,327428 138 Текстильщиков ул, 9, ( Жилой дом ), Магазин, ул.Текстильщиков, д.9 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,013502 139 Чайкиной ул, 2б, ( ОД 1/8 ), (Б)* здание пекарни, ул. Чайкиной, д.2б | Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,025848 140 Чайкиной ул, 2б, ( ОД 1/8 ), (В)* склад и гаражи, ул. Чайкиной, д.2б Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,032139 141 Чайкиной ул, 2б, ( ОД 1/8 ), (А)* здание воинской части, ул. Чайкиной, д.2б Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,070095 142 Чайкиной ул, 4, ( Жилой дом ), Жилой дом Чайкиной,4 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,053717 143 Чайкиной ул, 4а, ( Жилой дом ), Жилой дом Чайкиной,4а Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,120681 144 Чайкиной ул, 6, ( Жилой дом (общежитие) ), Жилой дом Чайкиной,6 (общежитие) Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,174125 145 Чайкиной ул, 6, ( Жилой дом (общежитие) ), Жилой дом Чайкиной,6 (общежитие) ком. 6 | Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,001191 Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ) 2,051462 146 Владимирская ул, 29, ( Жилой дом ), Жилой дом Владимирская,29 Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ) 0,083314 147 Владимирская ул, 31, ( Жилой дом ), Жилой дом Владимирская,31 | Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ) 0,080909 148 Владимирская ул, 33, ( Жилой дом + магазин (Константа ООО) ), Жилой дом Владимирская,33 Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ) 0,079136 149 Владимирская ул, 35, ( Жилой дом ), Жилой дом Владимирская,35 | Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ) 0,125847 150 Денисенко ул, 13, ( Жилой дом ), Жилой дом Денисенко,13 Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ) 0,078452 151 Денисенко ул, 15, ( Жилой дом ), Жилой дом Денисенко,15 | Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ) 0,075673 152 Денисенко ул, 17, ( Жилой дом ), Жилой дом Денисенко,17 Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ) 0,081128 153 Денисенко ул, 24, ( Жилой дом ), Жилой дом Денисенко,24 Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ) | 0,051428 154 Денисенко ул, 30, ( Жилой дом ), Жилой дом Денисенко,30 Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ) 0,042466 155 Денисенко ул, 32, ( Жилой дом ), Жилой дом Денисенко,32 Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ) 0,054572 156 Заводская ул, 12, ( Жилой дом ), Жилой дом Заводская,12 Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ) 0,088523 157 Заводская ул, 14А, ( Прогимназия ), Прогимназия, ул.Заводская, д.14а Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ) 0,102057 158 Заводская ул, 2, ( Жилой дом ), Жилой дом Заводская,2 | Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ) 0,076999 159 Заводская ул, 4, ( Жилой дом ), Жилой дом Заводская,4 Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ) 0,078578 160 Заводская ул, 6, ( Жилой дом ), Жилой дом Заводская,6 Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ) 0,067068 | 161 Первомайская ул, 20, ( Жилой дом ), Жилой дом Первомайская,20 Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ) 0,087916 162 Первомайская ул, 22, ( Жилой дом ), Жилой дом Первомайская,22 Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ) 0,086078 163 Первомайская ул, 24, ( Жилой дом ), Жилой дом Первомайская,24 Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ) 0,075651 164 Приозерная ул, 1А, ( Жилой дом ), Жилой дом Приозерная,1а Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ) 0,078798 165 Приозерная ул, 1Б, ( Жилой дом ), Жилой дом Приозерная,1Б | Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ) 0,074847 166 Приозерная ул, 1В, ( Жилой дом ), Жилой дом Приозерная,1В Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ) 0,074238 167 Приозерная ул, 2А, ( Жилой дом ), Жилой дом Приозерная,2А Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ) | 0,088178 168 Совхозная ул, 1, ( Жилой дом ), Жилой дом Совхозная,1 Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ) 0,063465 169 Совхозная ул, 2, ( Жилой дом ), Жилой дом Совхозная,2 Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ) 0,068563 170 Совхозная ул, 2, ( Жилой дом ), Жилой дом Совхозная,2 кв. 6 | Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ) 0,005482 171 Совхозная ул, 2а, ( Магазин (Степанов А.В, ИП) ), Магазин, ул.Совхозная, д.2а Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ) 0,001477 172 Совхозная ул, 4, ( Жилой дом ), Жилой дом Совхозная,4 | Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ) 0,089024 173 Совхозная ул, 5, ( Жилой дом ), Жилой дом Совхозная,5 Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ) 0,091595 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 5,335792 174 Больничный проезд, 2, ( магазин ), Магазин, мкр. Красный октябрь, ул. Больничный пр. 2 | Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,003679 175 Калинина ул, 55, ( Жилой дом ), Жилой дом Калинина, 55 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,32718 176 Калинина ул, 57, ( Жилой дом ), Жилой дом Калинина, 57 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,087431 177 Калинина ул, 59, ( Жилой дом ), Жилой дом Калинина, 59 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,086911 178 Калинина ул, 62, ( Жилой дом ), Жилой дом Калинина, 62 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,313348 179 Калинина ул, 62, ( Жилой дом ), Служеб/квар. Автосвет, мкр. Красный Октябрь, ул. Калинина 62-1 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,004659 180 Калинина ул, 64, ( Жилой дом ), Жилой дом Калинина, 64 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,2805 181 | Калинина ул, 66, ( Жилой дом ), Служебная квартира, КМК, мкр. Красный Октябрь,Калинина 66-60 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,004386 182 Калинина ул, 66, ( Жилой дом ), Жилой дом Калинина, 66 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,26487 183 Калинина ул, 66а, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Калинина, 66А | Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,036538 184 Комсомольская ул, 54, ( Жилой дом ), Жилой дом Комсомольская, 54 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,198745 185 Комсомольская ул, 56, ( Жилой дом ), Жилой дом Комсомольская, 56 | Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,140744 186 Октябрьская ул, 2, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Октябрьская, 2 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,059851 187 Октябрьская ул, 2, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Октябрьская, 2 кв. 2 | Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,003074 188 Октябрьская ул, 3, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Октябрьская, 3 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,033329 189 Октябрьская ул, 4, ( Союз Святого Иоана Война ), мкр. Красный Октябрь, ул. Октябрьская 4 | Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,035447 190 Октябрьская ул, 5, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Октябрьская, 5 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,038448 191 Октябрьская ул, 6, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Октябрьская, 6 | Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,039013 192 Октябрьская ул, 7, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Октябрьская, 7 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,02879 193 Первомайская ул, 1, АйПиДжи Клима, мкрн Красный Октябрь, ул. Первомайская, д.1 | Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,053802 194 Первомайская ул, 12, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Первомайская, 12 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,040087 195 Первомайская ул, 14, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Первомайская, 14 | Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,112201 196 Первомайская ул, 14а, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Первомайская, 14А Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,08377 197 Первомайская ул, 16, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Первомайская, 16 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) | 0,009962 198 Первомайская ул, 1б, ( КОВОДСТОК ), КОВОДСТОК, мкрн Красный Октябрь, ул. Первомайская, д.1б Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,020723 199 Первомайская ул, 3, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Первомайская, 3 | Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,167086 200 Первомайская ул, 4, ( Дом культуры ), Дом культуры объект2 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,006086 201 Первомайская ул, 4, ( Дом культуры ), Дом культуры объект1 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) | 0,004232 202 Первомайская ул, 4, ( Дом культуры ), Дом культуры Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,056077 203 Первомайская ул, 5, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Первомайская, 5 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,038992 204 Первомайская ул, 6, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Первомайская, 6 | Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,037162 205 Первомайская ул, 6б, ( ДШИ Кр.Ок. ), ДШИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА, мкрн Красный Октябрь, ул. Первомайская, д.6б Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,064652 | 206 Первомайская ул, 7, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Первомайская, 7 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,038992 207 Пушкина ул, 1, ( Больница №2+ гараж ), Больница № 2 мкрн Красный Октябрь, ул. Пушкина 1 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) | 0,110994 208 Пушкина ул, 10а, ( Жилой дом ), Жилой дом, Пушкина ул, 10а Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,0807 209 Пушкина ул, 3, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 3 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,238825 210 Пушкина ул, 3б, ( Аптека Ларионова Н.Л ), Аптека, мкрн Красный Октябрь, ул. Пушкина 3б | Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,004961 211 Пушкина ул, 4, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 4 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,068368 212 Пушкина ул, 4а, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 4А | Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,054174 213 Пушкина ул, 4б, ( Магазин+Фотостудия+Автозапчасти ), Автозапчасти, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 4б Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,004894 214 Пушкина ул, 4б, ( Магазин+Фотостудия+Автозапчасти ), Фотостудия, мкрн Красный Октябрь, ул. Пушкина 4б | Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,012128 215 Пушкина ул, 4б, ( Магазин+Фотостудия+Автозапчасти ), Магазин цветы, мкр. Красный октябрь, ул. Пушкина, 4б Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) | 0,006064 216 Пушкина ул, 5, ( Общежитие ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 5 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,160811 217 Пушкина ул, 5, ( Общежитие ), Пушкина д.5 ком.105А(КТОС- МКУ Управление городским хозяйством) Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) | 0,003781 218 Свердлова ул, 1, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Свердлова ул, 1 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,03202 219 Свердлова ул, 12, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Свердлова ул, 12 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) | 0,238385 220 Свердлова ул, 1а, ( Зоомагазин ), Зоомагазин, мкрн Красный Октябрь, ул. Свердлова, 1а Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,001524 221 Свердлова ул, 1б, ( Продуктовый магазин ), Продуктовый магазин, мкр. Красный Октябрь, ул. Свердлова, 1б | Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,004996 222 Свердлова ул, 2, Почта Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,007234 223 Свердлова ул, 2, Администрация г.Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Свердлова, 2 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) | 0,002937 224 Свердлова ул, 2, Автозапчасти, мкр. Красный Октябрь, ул. Свердлова, 2 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,002791 225 Свердлова ул, 2, Городская библиотека, г. мкрн Красный Октябрь, ул. Свердлова, 2 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,025657 | 226 Свердлова ул, 2, Магазин Автозапчасти, мкр. Красный Октябрь, ул. Свердлова, 2 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,002329 227 Свердлова ул, 2, Аптека, мкрн Красный Октябрь, ул. Свердлова, 2 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,022373 228 Свердлова ул, 3, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Свердлова ул, 3 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,027692 229 Свердлова ул, 4, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Свердлова ул, 4 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,04166 230 Свердлова ул, 5, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Свердлова, 5 | Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,025131 231 Свердлова ул, 6, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Свердлова, 6 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,045511 232 Свердлова ул, 7, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Свердлова, 7 | Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,025372 233 Свердлова ул, 7а/1, ( Магазин Тирас ), Магазин (А), мкр. Красный Октябрь, ул. Свердлова, д. 7а/1 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,001303 234 Свердлова ул, 7а/1, ( Магазин Тирас ), Осн.пристройка (А1), мкр. Красный Октябрь, ул. Свердлова, д. 7а/1 | Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,000633 235 Свердлова ул, 7а/1, ( Магазин Тирас ), Осн.пристройка (А2), мкр. Красный Октябрь, ул. Свердлова, д. 7а/1 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) | 0,000845 236 Свердлова ул, 7б, ( Магазин Лето ), Магазин (А), мкр. Красный Октябрь, ул. Свердлова 7б Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,002605 237 Свердлова ул, 7б, ( Магазин Лето ), Осн.пристройка (А1), мкр. Красный Октябрь, ул. Свердлова 7б | Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,002838 238 Свердлова ул, 7б, ( Магазин Лето ), Осн.пристройка (А2), мкр. Красный Октябрь, ул. Свердлова 7б Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,005914 239 Свердлова ул, 9, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Свердлова, 9 | Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,243062 240 Свердлова ул, 9, ( Жилой дом ), Нежилое помещение Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,008609 241 Фрунзе ул, 1, ( Жилой дом ), Жилой дом, Фрунзе ул, 1 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) | 0,018 242 Фрунзе ул, 2, корп. 1, (отд.стр.), ( администр.зд ВОЭК ), ВОЭК административное, мкр. Красный октябрь, ул. Фрунзе, д. 2 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,007988 243 Фрунзе ул, 2, ( Жилой дом ), Жилой дом, Фрунзе ул, 2 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) | 0,0353 244 Фрунзе ул, 3, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Фрунзе, 3 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,0401 245 Фурманова ул, 35, ( Жилой дом ), Жилой дом, Фурманова ул, 35 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,311 246 Фурманова ул, 37, ( Магазин ), Магазин, мкр. Красный Октябрь, ул. Фурманова, 37 | Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,005867 247 Фурманова ул, 37, ( Магазин ), Магазин, мкр. Красный Октябрь, ул. Фурманова, 37 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,006342 248 | Фурманова ул, 39, ( Жилой дом ), Жилой дом, Фурманова ул, 39 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,0731 249 Фурманова ул, 4, ( Общижите+Такси+Парихмахерская ), Парихмахерская мкр. Красный Октябрь, ул. Фурманова, 4 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,001041 | 250 Фурманова ул, 4, ( Общижите+Такси+Парихмахерская ), Такси(Артамонова), мкр. Красный октябрь, ул. Фурманова 4 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,001166 251 Фурманова ул, 4, ( Общижите+Такси+Парихмахерская ), Такси(Ефимова), мкр. Красный октябрь, ул. Фурманова 4 | Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,0007 252 Фурманова ул, 4, ( Общижите+Такси+Парихмахерская ), Жилой дом Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,1664 253 Фурманова ул, 41, ( Жилой дом ), Жилой дом, Фурманова ул, 41 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) | 0,0737 254 Фурманова ул, 43, ( Жилой дом ), Жилой дом, Фурманова ул, 43 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,0759 255 Фурманова ул, 45, ( Жилой дом ), Жилой дом, Фурманова ул, 45 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,0676 256 | Фурманова ул, 47, ( Жилой дом ), Жилой дом, Фурманова ул, 47 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,0699 257 Фурманова ул, 49, ( Жилой дом ), Жилой дом, Фурманова ул, 49 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,0712 258 Фурманова ул, 51, ( Жилой дом ), Жилой дом, Фурманова ул, 51 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,0726 М.Расковой ул, 14Б, ( Котельная №5 ) 0,430559 259 М.Расковой ул, 10, ( Частный дом ), частный дом Расковой,10 ОБЩИЙ М.Расковой ул, 14Б, ( Котельная №5 ) 0,009855 260 М.Расковой ул, 11, ( Жилой дом ), Жилой дом Расковой,11 | М.Расковой ул, 14Б, ( Котельная №5 ) 0,015203 261 М.Расковой ул, 13, ( Частный дом ), частный дом Расковой,13 ОБЩИЙ М.Расковой ул, 14Б, ( Котельная №5 ) 0,020224 262 М.Расковой ул, 16, ( Жилой дом ), Жилой дом Расковой,16 | М.Расковой ул, 14Б, ( Котельная №5 ) 0,019427 263 М.Расковой ул, 17, ( Жилой дом ), Жилой дом Расковой,17 М.Расковой ул, 14Б, ( Котельная №5 ) 0,076083 264 М.Расковой ул, 18, ( Жилой дом ), Жилой дом Расковой,18 М.Расковой ул, 14Б, ( Котельная №5 ) 0,089748 265 М.Расковой ул, 19, ( Жилой дом ), Жилой дом Расковой,19 М.Расковой ул, 14Б, ( Котельная №5 ) 0,084889 266 М.Расковой ул, 21, ( Жилой дом ), Жилой дом Расковой,21 М.Расковой ул, 14Б, ( Котельная №5 ) 0,078175 267 М.Расковой ул, 7, ( Частный дом ), частный дом Расковой,7-1 (Чугунова Ольга Анатольевна) | М.Расковой ул, 14Б, ( Котельная №5 ) 0,012215 268 М.Расковой ул, 8, ( ул. Расковой,8 ), Магазин, ул. Расковой, д.8 М.Расковой ул, 14Б, ( Котельная №5 ) 0,007913 269 | М.Расковой ул, 8, ( ул. Расковой,8 ), Проходная ул. Расковой, д.8 М.Расковой ул, 14Б, ( Котельная №5 ) 0,003523 270 М.Расковой ул, 8, ( ул. Расковой,8 ), частный дом Расковой,8 (Швецова Н.С) М.Расковой ул, 14Б, ( Котельная №5 ) 0,005025 271 М.Расковой ул, 9, ( Частный дом ), частный дом Расковой,9-1 (Никулина Людмила Николаевна) ОБЩИЙ | М.Расковой ул, 14Б, ( Котельная №5 ) 0,008279 мкр. Красный Октябрь, котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 10,195654 3,73494 272 Труда ул, 1, ( Ресторан - Престиж ), Ресторан - Престиж, мкр. Красный Октябрь, пл. Труда, 1 | котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,025094 0,000024 273 Труда ул, 3, ( Касса - Экспресс ), Касса - ООО Экспресс, мкр. Красный Октябрь, пл. Труда, 3 котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,001004 274 1-й проезд, 1, ( Магазин ), Магазин котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,002922 275 1-й проезд, 2, ( Жилой дом ), Жилой дом 1-й проезд, 2 котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,1049 0,023087 276 1-й проезд, 4, ( Гараж ), Гараж, мкр. Красный Октябрь, ул. 1-ый Проезд 4 | котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,000752 277 Калинина ул, 55, ( Жилой дом ), Жилой дом Калинина, 55 котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,106456 278 Калинина ул, 62, ( Жилой дом ), Жилой дом Калинина, 62 | котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,118642 279 Калинина ул, 62, ( Жилой дом ), Служеб/квар. Автосвет, мкр. Красный Октябрь, ул. Калинина 62-1 котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,000642 280 Калинина ул, 64, ( Жилой дом ), Жилой дом Калинина, 64 | котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,100043 281 Калинина ул, 66, ( Жилой дом ), Служебная квартира, КМК, мкр. Красный Октябрь,Калинина 66-60 котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,000642 282 Калинина ул, 66, ( Жилой дом ), Жилой дом Калинина, 66 котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,100043 283 Калинина ул, 66а, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Калинина, 66А котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,007055 284 Калинина ул, 75, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Калинина, 75 | котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,07964 0,014751 285 Калинина ул, 90, ( союз Святого Иоанна Воина + Подольский ), Союз Святого Иоана Воина котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,050371 0,00337 286 Калинина ул, 90, ( союз Святого Иоанна Воина + Подольский ), Магазин, Подольский | котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,010994 287 Комсомольская ул, 54, ( Жилой дом ), Жилой дом Комсомольская, 54 котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,087217 288 Комсомольская ул, 56, ( Жилой дом ), Жилой дом Комсомольская, 56 | котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,030142 289 Комсомольская ул, 72, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Комсомольская д.72 котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,075739 0,012186 290 Октябрьская ул, 10, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Октябрьская, 10 котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,023104 0,006413 291 Октябрьская ул, 11, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Октябрьская, 11 котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,232303 | 0,060925 292 Октябрьская ул, 11а, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Октябрьская, 11А котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,300457 0,105816 293 Октябрьская ул, 12, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Октябрьская, 12 котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,023558 0,003208 294 Октябрьская ул, 13, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Октябрьская, 13 котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,229025 0,079521 295 Октябрьская ул, 14, ( Ровестник ), Ровестник мкрн Красный Октябрь, ул. Октябрьская 14 | котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,049077 296 Октябрьская ул, 15, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Октябрьская, 15 котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,347541 0,110946 297 Октябрьская ул, 16, ( Детский сад №25 ), детский сад №25 мкр Красный Октябрь, ул. Октябрьская д.16 котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,010704 0,009075 298 Октябрьская ул, 16, ( Детский сад №25 ), детский сад №25 мкрн Красный Октябрь, ул. Октябрьская д.16 котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,073991 | 299 Октябрьская ул, 18, ( Детский сад №14 ), детский сад №14 мкрн Красный Октябрь,ул. Октябрьская д.18 котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,068875 300 Октябрьская ул, 18, ( Детский сад №14 ), детский сад №14 мкр Красный Октябрь,ул. Октябрьская д.18 | котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,013249 0,000152 301 Октябрьская ул, 20, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Октябрьская, 20 котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,117732 0,026294 302 Октябрьская ул, 8, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Октябрьская, 8 | котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,025574 303 Октябрьская ул, 9, ( Торпедо ), мкр. Кр.Октябрь, ул. Октябрьская, 9 (СПОРТИВН.ТРЕН.КОМПЛ.) котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,016554 0,000909 304 Октябрьская ул, 9, ( Торпедо ), мкр. Кр.Октябрь, ул. Октябрьская, 9 (АДМИНИСТ.ЗДАНИЕ) котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,033783 0,000152 305 Первомайская ул, 12, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Первомайская, 12 котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,008338 | 306 Первомайская ул, 14, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Первомайская, 14 котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,022447 307 Первомайская ул, 14а, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Первомайская, 14А котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,016034 308 Первомайская ул, 20, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Первомайская, 20 котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,073925 0,017956 309 Первомайская ул, 22, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Первомайская, 22 котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,076337 0,01368 310 Первомайская ул, 24, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Первомайская, 24 котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,070205 0,017956 311 Первомайская ул, 3, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Первомайская, 3 котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,038478 312 Первомайская ул, 5, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Первомайская, 5 котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,012186 313 Первомайская ул, 7, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Первомайская, 7 котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,014982 314 Пушкина ул, 25а, ( Магазин ), Магазин котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,001512 315 Пушкина ул, 11, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 11 котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,101177 | 316 Пушкина ул, 12, Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 12 котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,040306 317 Пушкина ул, 12, Помещение офиса (Кр. Окт.) Пушкина, 12 котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,004234 318 Пушкина ул, 13, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 13 | котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,038603 319 Пушкина ул, 14, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 14 котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,041069 320 Пушкина ул, 15, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 15 | котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,040482 321 Пушкина ул, 16, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 16 котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,052363 322 Пушкина ул, 17, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 17 | котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,054835 323 Пушкина ул, 18, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 18 котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,06561 324 Пушкина ул, 19, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 19 котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,064677 325 Пушкина ул, 20, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 20 котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,064736 0,016674 326 Пушкина ул, 21, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 21 котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,065681 0,00449 327 Пушкина ул, 22, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 22 котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,075521 0,020522 328 Пушкина ул, 23, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 23 котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,066205 0,014751 329 Пушкина ул, 24, ( Жилой дом ), Аптека - ООО Медилон-Фармимэкс, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 24 котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,004725 0,000031 330 Пушкина ул, 24, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 24 | котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,074629 0,017316 331 Пушкина ул, 25, ( Жилой дом ), Хозяйственный магазин, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 25 котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,003939 332 Пушкина ул, 25, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 25 котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,053903 0,006345 333 Пушкина ул, 26, ( Жилой дом ), Продуктовый магазин, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 26 котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,082452 0,000394 | 334 Пушкина ул, 26, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 26 котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,126223 0,032065 335 Пушкина ул, 26а, ( Магазин,Рыбаков ), Хозяйственный магазин, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 26а котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,004285 336 Пушкина ул, 26а, ( Магазин,Рыбаков ), Хозяйственный магазин, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 26а котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,001899 337 Пушкина ул, 26а, ( Магазин,Рыбаков ), Хозяйственный магазин, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 26а | котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,001336 338 Пушкина ул, 26а, ( Магазин,Рыбаков ), Хозяйственный магазин, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 26а котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,005177 339 Пушкина ул, 27, ( Средняя школа №6 ), средняя школа №6 мкр Красный Октябрь, ул. Пушкина 27 котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,029359 0,000018 340 Пушкина ул, 27, ( Средняя школа №6 ), средняя школа №6 мкрн Красный Октябрь, ул. Пушкина 27 котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,221639 341 Пушкина ул, 27а, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 27А котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,338859 0,102608 342 Пушкина ул, 27а, ( Жилой дом ), МУП Тепловые сети , мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 27а | котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,006236 0,000642 343 Пушкина ул, 27а/1, ( Пристройка ), Пристройка к дому котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,000031 344 Пушкина ул, 28, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 28 котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,200602 0,067338 345 Пушкина ул, 28, ( Жилой дом ), Магазин мебельный, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 28 котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,026935 346 Пушкина ул, 28, ( Жилой дом ), Магазин, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 28 | котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,026375 0,000394 347 Пушкина ул, 29, ( КМК (Красный Октябрь) ), Произв.спортивный1, мкрн Красный Октябрь ул.Пушкина,29 котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,096355 348 | Пушкина ул, 29, ( КМК (Красный Октябрь) ), Произв.спортивный2, мкрн Красный Октябрь ул.Пушкина,29 котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,015487 349 Пушкина ул, 29, ( КМК (Красный Октябрь) ), Произв.спортивный3, мкрн Красный Октябрь ул.Пушкина,29 | котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,012152 350 Пушкина ул, 29, ( КМК (Красный Октябрь) ), Произв.спортивный4, мкрн Красный Октябрь ул.Пушкина,29 котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,012504 351 Пушкина ул, 29, ( КМК (Красный Октябрь) ), Произв.спортивный5, мкрн Красный Октябрь ул.Пушкина,29 котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,002934 352 Пушкина ул, 29, ( КМК (Красный Октябрь) ), Произв.спортивный6, мкрн Красный Октябрь ул.Пушкина,29 котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,005868 | 353 Пушкина ул, 29, ( КМК (Красный Октябрь) ), Учебный корпус №2, мкр Красный Октябрь ул.Пушкина,29 котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,019219 0,000183 354 Пушкина ул, 29, ( КМК (Красный Октябрь) ), Учебный корпус №2-1, мкрн Красный Октябрь ул.Пушкина,29 | котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,02664 355 Пушкина ул, 29, ( КМК (Красный Октябрь) ), Учебный корпус №2-2, мкрн Красный Октябрь ул.Пушкина,29 котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,170296 356 Пушкина ул, 29, ( КМК (Красный Октябрь) ), Учебный корпус №2-3, мкрн Красный Октябрь ул.Пушкина,29 | котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,005094 357 Пушкина ул, 29, ( КМК (Красный Октябрь) ), Учебный корпус №2-4, мкрн Красный Октябрь ул.Пушкина,29 котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,000878 358 Пушкина ул, 29, ( КМК (Красный Октябрь) ), Учебный корпус №2-5, мкрн Красный Октябрь ул.Пушкина,29 котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,01155 359 Пушкина ул, 3, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 3 котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,073751 360 Пушкина ул, 30, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 30 котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,250855 0,085294 361 Пушкина ул, 3а, ( Магазин ), Магазин, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 3а котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,000394 362 Пушкина ул, 4, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 4 котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,011543 363 Пушкина ул, 4а, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 4А котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,011543 364 Пушкина ул, 6, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 6 котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,029878 365 Пушкина ул, 8, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 8 котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,026347 366 Пушкина ул, 8б, ( Администрация Кр.Ок. ), Администрация мкрн Красный Октябрь, ул. Пушкина 8б котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,048077 367 Свердлова ул, 1, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Свердлова ул, 1 котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,008978 368 Свердлова ул, 12, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Свердлова ул, 12 котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,087217 369 Свердлова ул, 3, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Свердлова ул, 3 котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,00513 370 Свердлова ул, 4, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Свердлова ул, 4 котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,013468 371 Свердлова ул, 5, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Свердлова, 5 котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,00513 372 Свердлова ул, 6, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Свердлова, 6 котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,011543 373 Свердлова ул, 7, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Свердлова, 7 котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,005773 374 Свердлова ул, 9, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Свердлова, 9 котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,071185 375 Солнечный кв-л, 1, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Солнечный квартал д.1 котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,221289 0,083369 376 Солнечный кв-л, 2, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Солнечный квартал д.2 котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,226583 0,091707 377 Солнечный кв-л, 3, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Солнечный квартал д.3 котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,204764 0,066695 378 Солнечный кв-л, 4, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Солнечный квартал д.4 котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,22936 0,06349 379 Солнечный кв-л, 5, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Солнечный квартал д.5 | котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,226991 0,073751 380 Солнечный кв-л, 6, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Солнечный квартал д.6 котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,225885 0,078881 381 Солнечный кв-л, 7, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Солнечный квартал д.7 | котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,246565 0,083369 382 Солнечный кв-л, 7а, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Солнечный квартал д.7А котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,229519 0,067338 383 | Солнечный кв-л, 8, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Солнечный квартал д.8 котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,214014 0,06413 384 Солнечный кв-л, 8а, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Солнечный квартал д.8А котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,209803 0,088499 385 Фрунзе ул, 3, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Фрунзе, 3 котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,007055 386 Фурманова ул, 10, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Фурманова, 10 котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,08443 | 0,02886 387 Фурманова ул, 16, ( Жилой дом ), Жилой дом, Фурманова ул, 16 котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,0556 388 Фурманова ул, 18, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Фурманова, 18 котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,065686 0,014751 | 389 Фурманова ул, 20, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Фурманова, 20 котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,063144 0,012186 390 Фурманова ул, 22, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Фурманова, 22 котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,071 | 0,017956 391 Фурманова ул, 24, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Фурманова, 24 котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,062353 0,011543 392 Фурманова ул, 24, ( Жилой дом ), Магазин, мкр. Красный Октябрь, ул. Фурманова, 24-3 котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,004329 0,000031 393 Фурманова ул, 35, ( Жилой дом ), Жилой дом, Фурманова ул, 35 котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,104533 394 Фурманова ул, 39, ( Жилой дом ), Жилой дом, Фурманова ул, 39 котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,015391 395 Фурманова ул, 4, ( Общижите+Такси+Парихмахерская ), Парихмахерская мкр. Красный Октябрь, ул. Фурманова, 4 котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,000308 396 Фурманова ул, 41, ( Жилой дом ), Жилой дом, Фурманова ул, 41 котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,014109 397 Фурманова ул, 43, ( Жилой дом ), Жилой дом, Фурманова ул, 43 котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,016674 398 Фурманова ул, 45, ( Жилой дом ), Жилой дом, Фурманова ул, 45 котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,015391 399 Фурманова ул, 47, ( Жилой дом ), Жилой дом, Фурманова ул, 47 котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,014751 400 Фурманова ул, 49, ( Жилой дом ), Жилой дом, Фурманова ул, 49 котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,016034 401 Фурманова ул, 51, ( Жилой дом ), Жилой дом, Фурманова ул, 51 котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,019239 402 Фурманова ул, 53, ( Рынок ), Аптека, мкрн Красный Октябрь, Ларионова котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,006314 | 403 Фурманова ул, 53, ( Рынок ), Магазин Одежды, мкр. Красный Октябрь, Лерер котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,012104 404 Фурманова ул, 53, ( Рынок ), Парихмахерская, мкр. Красный Октябрь, Долгова котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,055802 405 Фурманова ул, 53, ( Рынок ), Магазин, мкр. Красный Октябрь, Тычинкин котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,076114 406 Фурманова ул, 53а, Магазин, мкр. Красный Октябрь, ул. Фурманова, 53 а котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,002958 407 Фурманова ул, 53а, Магазин*, мкр. Красный Октябрь, ул. Фурманова, 53 а котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,001109 408 Фурманова ул, 53б, ( Магазин, мкр. Красный Октябрь, ул. Фурманова, 53 б ), Магазин, мкр. Красный Октябрь, ул. Фурманова, 53 б | котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,00834 409 Фурманова ул, 57, ( Магазин ), Магазин, мкр. Красный октябрь, ул. Фурманова 57 котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,006609 410 Фурманова ул, 8, ( Жилой дом ), (Жилой дом , Фурманова ул, 8 | котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,0406 411 Южный кв-л, 1, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) кв. Южный, 1 котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,294108 0,094912 412 Южный кв-л, 2, ( Детский сад №30 ), детский сад № 30 мкр Красный Октябрь, кв-л Южный 2 | котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,000369 0,000152 413 Южный кв-л, 2, ( Детский сад №30 ), детский сад № 30 мкрн Красный Октябрь, кв-л Южный 2 котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,135181 414 Южный кв-л, 3, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) кв. Южный, 3 котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,300643 0,114794 415 Южный кв-л, 4, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) кв. Южный, 4 котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,318112 0,101968 416 Южный кв-л, 5, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) кв. Южный, 5 котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,225846 0,077598 417 Южный кв-л, 5а, ( Магазин лето ), Магазин, мкр. Красный Октябрь, кв-л Южный 5а котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,027471 418 Южный кв-л, 6, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) кв. Южный, 6 | котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,317564 0,118642 419 Южный кв-л, 7, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) кв. Южный, 7 котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,301304 0,117999 420 Южный кв-л, 8, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) кв. Южный, 8 | котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,317394 0,115434 421 Южный кв-л, 9, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) кв. Южный, 9 котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,225846 0,078881 422 Южный кв-л, 9а, ( Океан ресторан ), Ресторан ОКЕАН, мкр. Красный Октябрь, кв-л Южный 9а | котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 0,023423 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная ул. Кирова ) 0,083502 423 Кирова ул, 1б, ( Жилой дом ), Жилой дом Кирова, 1Б мкр. Красный Октябрь, ( Котельная ул. Кирова ) 0,042043 424 Кирова ул, 1в, ( Жилой дом ), Жилой дом Кирова, 1В мкр. Красный Октябрь, ( Котельная ул. Кирова ) 0,041459 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ) 1,034891 425 50 лет Октября ул, 10, ( Жилой дом ), Жилой дом 50 лет Октября, 10 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ) 0,050564 426 50 лет Октября ул, 10а, ( Жилой дом ), Жилой дом 50 лет Октября, 10а мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ) | 0,016525 427 50 лет Октября ул, 12, ( Жилой дом ), Жилой дом 50 лет Октября, 12 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ) 0,015553 428 50 лет Октября ул, 2, ( Жилой дом ), Жилой дом 50 лет Октября, 2 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ) | 0,008806 429 50 лет Октября ул, 4, ( Жилой дом ), Жилой дом 50 лет Октября, 4 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ) 0,006543 430 50 лет Октября ул, 6, ( Жилой дом ), Жилой дом 50 лет Октября, 6 | мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ) 0,005154 431 50 лет Октября ул, 7, ( Жилой дом ), Жилой дом 50 лет Октября, 7 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ) 0,04914 432 50 лет Октября ул, 8, ( Жилой дом ), Жилой дом 50 лет Октября, 8 | мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ) 0,074759 433 50 лет Октября ул, 9, ( Жилой дом ), Жилой дом 50 лет Октября, 9 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ) 0,045011 434 Магистральная ул, 10, ( Жилой дом ), Жилой дом Магистральная, 10 | мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ) 0,010551 435 Магистральная ул, 11, ( Жилой дом ), Жилой дом Магистральная, 11 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ) | 0,074161 436 Магистральная ул, 12, ( Жилой дом ), Жилой дом Магистральная, 12 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ) 0,010523 437 Магистральная ул, 14, ( Жилой дом ), Жилой дом Магистральная, 14 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ) | 0,022767 438 Магистральная ул, 18, ( Жилой дом ), Жилой дом Магистральная, 18 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ) 0,098293 439 Магистральная ул, 21, ( Жилой дом ), Жилой дом Магистральная, 21 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ) | 0,009092 440 Магистральная ул, 22, ( Жилой дом ), Жилой дом Магистральная, 22 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ) 0,040099 441 Магистральная ул, 27, ( Жилой дом ), Жилой дом Магистральная, 27 | мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ) 0,007741 442 Магистральная ул, 33, ( Жилой дом ), Жилой дом Магистральная, 33 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ) 0,02354 443 Магистральная ул, 4, ( Жилой дом ), Жилой дом Магистральная, 4 | мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ) 0,098212 444 Магистральная ул, 6, ( Жилой дом ), Жилой дом Магистральная, 6 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ) 0,108686 445 Магистральная ул, 7, ( Жилой дом ), Жилой дом Магистральная, 7 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ) 0,00901 446 Магистральная ул, 8, ( Жилой дом ), Жилой дом Магистральная, 8 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ) | 0,084983 447 Магистральная ул, 9, ( Жилой дом ), Жилой дом Магистральная, 9 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ) 0,020569 448 Юбилейная ул, 1, ( Жилой дом ), Жилой дом Юбилейная, 1 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ) | 0,006727 449 Юбилейная ул, 10, ( Жилой дом ), Жилой дом Юбилейная, 10 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ) 0,026526 450 Юбилейная ул, 14, ( Жилой дом ), Жилой дом Юбилейная, 14 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ) | 0,008629 451 Юбилейная ул, 16, ( Жилой дом ), Жилой дом Юбилейная, 16 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ) 0,001568 452 Юбилейная ул, 17, ( Жилой дом ), Жилой дом Юбилейная, 17 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ) | 0,005589 453 Юбилейная ул, 5, ( Жилой жом ), Жилой дом Юбилейная, 5 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ) 0,007047 454 Юбилейная ул, 7, ( Жилой дом ), Жилой дом Юбилейная, 7 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ) | 0,007729 455 Юбилейная ул, 8, ( Жилой дом ), Жилой дом Юбилейная, 8 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ) 0,011109 456 Юбилейная ул, 9, ( Жилой дом ), Жилой дом Юбилейная, 9 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ) | 0,010182 457 мкр. Красный Октябрь, ( Детский сад №8 ), детский сад №8* , г. Киржач, ул. Магистральная д.13 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ) 0,035913 458 мкр. Красный Октябрь, ( Детский сад №8 ), детский сад №8 , г. Киржач, ул. Магистральная д.13 | мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ) 0,02359 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Метленкова ) 0,654585 459 40 лет Победы ул, 2, ( Жилой дом ), Жилой дом | мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Метленкова ) 0,126357 460 Метленкова ул, 1, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Метленкова 1 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Метленкова ) 0,097229 461 Метленкова ул, 1а, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Метленкова 1А | мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Метленкова ) 0,076498 462 Метленкова ул, 4, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Метленкова 4 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Метленкова ) 0,078945 463 Полевая ул, 10а, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Полевая, 10А | мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Метленкова ) 0,097964 464 Полевая ул, 2, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Полевая, 2 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Метленкова ) 0,108928 | 465 Полевая ул, 2, ( Жилой дом ), Прдовольственный магазин, мкр. Красный Октябрь, ул. Полевая, д. 2 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Метленкова ) 0,015703 466 Полевая ул, 2а, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Полевая, 2А мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Метленкова ) | 0,044361 467 Полевая ул, 4, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Полевая, 4 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Метленкова ) 0,0086 Привокзальная ул, 4Б, ( Котельная №7 ) 0,61806 468 Большая Московская ул, 1а, ( Жилой дом ), Жилой дом Б.Московская,1а | Привокзальная ул, 4Б, ( Котельная №7 ) 0,091617 469 Большая Московская ул, 2а, ( Жилой дом ), Жилой дом Б.Московская,2а Привокзальная ул, 4Б, ( Котельная №7 ) 0,091546 470 Привокзальная ул, 1, ( Жилой дом ), Жилой дом Привокзальная,1 Привокзальная ул, 4Б, ( Котельная №7 ) 0,066094 471 Привокзальная ул, 10, ( Жилой дом ), Жилой дом Привокзальная,10 Привокзальная ул, 4Б, ( Котельная №7 ) 0,073615 472 Привокзальная ул, 11, ( Жилой дом + адм.помещение № 11 (Украинцев В.И.) ), адм.помещение № 11, ул. Привокзальная, д.11 | Привокзальная ул, 4Б, ( Котельная №7 ) 0,003831 473 Привокзальная ул, 11, ( Жилой дом + адм.помещение № 11 (Украинцев В.И.) ), Жилой дом Привокзальная,11 Привокзальная ул, 4Б, ( Котельная №7 ) 0,060334 474 Привокзальная ул, 1А, ( Жилой дом ), Жилой дом Привокзальная,1А Привокзальная ул, 4Б, ( Котельная №7 ) 0,072674 475 Привокзальная ул, 3, ( Жилой дом ), Жилой дом Привокзальная,3 Привокзальная ул, 4Б, ( Котельная №7 ) 0,063122 476 Привокзальная ул, 9, ( Жилой дом ), Жилой дом Привокзальная,9 Привокзальная ул, 4Б, ( Котельная №7 ) 0,095227 Северная ул, 5, ( Модульная котельная №14 ) 0,111147 477 Северная ул, 1, ( Жилой дом ), Жилой дом, Северная ул, 1 Северная ул, 5, ( Модульная котельная №14 ) | 0,0175 478 Северная ул, 5, ( Жилой дом ), Жилой дом, Северная ул, 5 Северная ул, 5, ( Модульная котельная №14 ) 0,085153 479 Северная ул, 5, ( Жилой дом ), Пожарное депо Северная ул, 5, ( Модульная котельная №14 ) 0,008494 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 7,34877 480 Гагарина ул, 15А, ( Магазин ), Магазин (мансарда), ул.Гагарина, д.15А Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,007842 481 Гагарина ул, 15А, ( Магазин ), Магазин (подвал), ул.Гагарина, д.15А Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) | 0,002966 482 Гагарина ул, 15А, ( Магазин ), Магазин, ул.Гагарина, д.15А Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,006523 483 Гагарина ул, 19, ( Частный дом ), частный дом Гагарина,19-1(Шиголева Валентина Николаевна) Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) | 0,006804 484 Гагарина ул, 22, ( Дом культуры ), Дом культуры, ул. Гагарина, д. 22 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,117425 485 Гагарина ул, 23, ( Гостиница Шерна ), Помещение банка МИНБ, ул. Гагарина, д. 23 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) | 0,041762 486 Гагарина ул, 23, ( Гостиница Шерна ), Гостиница Шерна, ул. Гагарина,23 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,167793 487 Гагарина ул, 24, ( Жилой дом ), Жилой дом Гагарина,24 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,108265 | 488 Гагарина ул, 24, ( Жилой дом ), Магазин, ул. Гагарина,24 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,06738 489 Гагарина ул, 24, ( Жилой дом ), Квартира № 29 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,00314 490 Гагарина ул, 25, ( Средняя школа №2 ), средняя школа* №2, ул. Гагарина, д.25 | Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,152177 491 Гагарина ул, 25, ( Средняя школа №2 ), средняя школа №2 спортзал, ул. Гагарина, д.25 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,131097 492 Гагарина ул, 26, ( Досуговый центр+централизованная бухгалтерия ), централиз.бухгалтерия, ул.Гагарина, д.26 | Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,014154 493 Гагарина ул, 26, ( Досуговый центр+централизованная бухгалтерия ), Досуговый центр, ул. Гагарина, д.26 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) | 0,00928 494 Гагарина ул, 28, ( Сиднева О.Н. ), Магазин "Аленушка" ул. Гагарина, 28 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,004286 495 Гагарина ул, 28а, ( Склад-магазин (Шаваддинов) ), Склад-магазин, ул.Гагарина, д. 28 А Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) | 0,009382 496 Гагарина ул, 28а, ( Типография ), (В 1) дом Мараева (пристройка) Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,002302 497 Гагарина ул, 28а, ( Типография ), (В) дом Мараева Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,026607 498 Гагарина ул, 29, ( Магазины ), Магазин (Денисов М.Н.) Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,003483 499 Гагарина ул, 29, ( Магазины ), Магазин "Криста" (Рыбаков) Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,010746 500 Гагарина ул, 29, ( Магазины ), Магазин "Меркурий"(Комис) Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,01434 501 Гагарина ул, 29, ( Магазины ), Магазин Карат, ул.Гагарина, д.29 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,011253 502 Гагарина ул, 29, ( Магазины ), Магазин торг.ряды(Контакт), ул.Гагарина, д.29 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) | 0,011518 503 Гагарина ул, 29, ( Магазины ), Магазин (Колос) Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,006935 504 Гагарина ул, 29, ( Магазины ), ООО "Социальная аптека", ул. Гагарина, д. 29 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,005749 | 505 Гагарина ул, 29, ( Магазины ), Подвал, (Комис) Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,003223 506 Гагарина ул, 31, ( Рыбаков В.Ю. ), Магазины ул. Гагарина, д.31 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,060812 507 Гагарина ул, 32, ( Детский сад №6 ), детский сад №6, ул. Гагарина, д.32 | Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,076681 508 Гагарина ул, 32, корп. 2, ( Лавка Карабанова ), Трапеза, ул. Гагарина, д.32 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,003121 509 Гагарина ул, 33, ( Жилой дом+ 2 юрика ), Админ. здание, ул. Гагарина,33 | Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,005048 510 Гагарина ул, 33, ( Жилой дом+ 2 юрика ), Администр.помеш., ул.Гагарина,33 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,005877 511 Гагарина ул, 33, ( Жилой дом+ 2 юрика ), Жилой дом Гагарина,33 | Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,033772 512 Гагарина ул, 34, ( Типография ), Административное здание, ул. Гагарина, д.34 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,020115 513 Гагарина ул, 34, ( Типография ), Гараж (бокс 1) ул. ул. Гагарина, д.34 | Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,00266 514 Гагарина ул, 34, ( Типография ), Гараж (бокс 4) ул. Гагарина, д.34 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,001834 515 Гагарина ул, 34, ( Типография ), Гаражи(бокс 2), ул.Гагарина, д.34 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,001833 516 Гагарина ул, 34, ( Типография ), гаражи ( Соц.обслуж.), ул. Гагарина, д.34 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,001774 517 Гагарина ул, 36, ( Типография ), Производственные цеха ул. Гагарина, д.36 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) | 0,025466 518 Гагарина ул, 36, ( Типография ), Административное помещение ул. Гагарина, д.36 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,031291 519 Гагарина ул, 37, ( Центр нар. Культуры ), Художеств.салон, ул. Гагарина, д.37 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,024966 520 Гагарина ул, 8, ( Дом быта ), адм.помещ. (КУМИ), ул.Гагарина, д.8 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,014092 521 Гагарина ул, 8, ( Дом быта ), адм.помещ. (нотариус), ул.Гагарина, д.8 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,011877 | 522 Гагарина ул, 8, ( Дом быта ), адм.помещ. (архив), ул. Гагарина, д.8 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,012857 523 Гагарина ул, 8, ( Дом быта ), адм.помещ. (библиотека), ул.Гагарина, д.8 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,01858 524 Гагарина ул, 8, ( Дом быта ), адм.помещ. (ДАООБ), ул. Гагарина, д.8 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,024402 525 Гагарина ул, 8, ( Дом быта ), адм.помещ.(МФЦ), ул.Гагарина д.8 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,013269 526 Гагарина ул, 8, ( Дом быта ), адм.помещ. (ЗАГС), ул. Гагарина, д.8 | Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,017542 527 Гагарина ул, 8, ( Дом быта ), адм.помещ. (Кр.Знамя), ул.Гагарина, д.8 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,014171 528 Гагарина ул, 8, ( Дом быта ), адм.помещ. (Владимирстат), ул.Гагарина, д.8 | Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,002 529 Ленинградская ул, 1, ( Жилой дом +магазин+Стоматологический кабинет ), Магазин, ул. Ленинградская, д.1 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,00511 530 Ленинградская ул, 1, ( Жилой дом +магазин+Стоматологический кабинет ), Жилой дом Ленинградская,1 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,192934 531 Ленинградская ул, 1, ( Жилой дом +магазин+Стоматологический кабинет ), Стоматологический кабинет, ул. Ленинградская,1 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) | 0,00266 532 Ленинградская ул, 1, ( Жилой дом +магазин+Стоматологический кабинет ), Магазин ателье, ул.Ленинградская,1 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,008316 533 Ленинградская ул, 16, ( Частный дом ), Частный дом Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) | 0,017985 534 Ленинградская ул, 19, ( Гараж ), Гараж, ул.Ленинградская, д.19 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,008862 535 Ленинградская ул, 20, ( Частный дом ), Частный дом Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,008084 536 | Ленинградская ул, 26, ( Частный дом ), Частный дом Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,008653 537 Ленинградская ул, 28, ( Частный дом ), Частный дом Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,011058 538 Ленинградская ул, 32, ( Админ.помещение+Милиция общ.безопастности ), Милиция общ.безопастности, ул. Ленинградская, д.32 | Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,022609 539 Ленинградская ул, 34, ( Военный комиссариат), Админ.помещение, ул.Ленинградская, д.34 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,056316 540 | Ленинградская ул, 51, ( начальная школа №1 ), начальная школа №1, ул.Ленинградская, д.51 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,095865 541 Ленинградская ул, 53, ( средняя школа №1 ), средняя школа №1, ул.Ленинградская, д.53 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) | 0,254747 542 Ленинградская ул, 55, ( Коррекционная школа ), швейная мастрская, ул.Ленинградская, д.55 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,012514 543 Ленинградская ул, 55, ( Коррекционная школа ), спец.(кор.) школа-инт.VIII вида, ул. Ленинградская,д. 55 | Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,109157 544 Ленинградская ул, 55, ( Коррекционная школа ), спотивно-бытовой комплекс, ул.Ленинградская, д.55 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,079342 545 Ленинградская ул, 92, ( Учебный корпус №1,№2 ), Учебный корпус №1, ул.Ленинградская, д.92 | Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,087895 546 Ленинградская ул, 92, ( Учебный корпус №1,№2 ), Учебный корпус №2, ул. Ленинградская, д.92 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,046829 547 Ленинградская ул, 92, ( Учебный корпус №1,№2 ), Учебный корпус №1 , ул.Ленинградская, д.92 | Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,05879 548 Морозовская ул, 22, ( Жилой дом ), Жилой дом Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,072733 549 Морозовская ул, 27, ( Жилой дом ), Жилой дом | Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,032425 550 Морозовская ул, 89, ( детский сад №8 ), детский сад №8, ул.Морозовская, д.89 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,098509 551 Морозовская ул, 91, ( Здание прокуратуры+гараж ), Гараж, ул. Морозовская, д.91 | Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,008257 552 Морозовская ул, 91, ( Здание прокуратуры+гараж ), Здание прокуратуры, ул. Морозовская, д.91 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,034746 553 Морозовская ул, 93, ( детский сад №37 ), детский сад №37, ул. Морозовская, д. 93 | Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,092571 554 Некрасовская ул, 11, ( Жилой дом ), Жилой дом Некрасовская,11-1 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,002066 555 Некрасовская ул, 18, ( Административное здание+гараж ), Гараж, ул.Некрасовская, д.18 | Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,010778 556 Некрасовская ул, 18, ( Административное здание+гараж ), Административное здание, ул. Некрасовская, д.18 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,086209 557 Некрасовская ул, 26, ( детский сад №6 ), детский сад №6, ул. Некрасовская, д.26 | Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,022734 558 Пугачева ул, 2, Магазин промышленные товары (кв.1), ул. Пугачева, д. 2 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,004493 559 Пугачева ул, 2, Жилой дом, Пугачева,2 | Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,462135 560 Пугачева ул, 2, ПАО Сбербанк ул. Пугачева,2 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,021541 561 Пугачева ул, 2, Аршинов (помещение), ул. Пугачева,2 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,02509 562 | Пугачева ул, 2, ООО "Социальная аптека" (кв. 17), ул. Пугачева,2 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,005928 563 Пугачева ул, 2, Магазин промышленные товары (кв.2), ул. Пугачева, д. 2 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,003216 564 Пугачева ул, 2б, ( Админ. здание ), Админ. здание, ул. Пугачева, д. 2 Б | Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,010474 565 Серегина ул, 10, Районная библиотека, ул. Серегина,, д.10 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,02948 566 Серегина ул, 10, Административное помещ., ул.Серегина, д.10 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,044678 567 Серегина ул, 10, Школа искусств, ул.Серегина, д.10 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,147618 568 Серегина ул, 10а, ул.Серегина, д.10а Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,004262 569 | Серегина ул, 11, ( Жилой дом ), Нотариус Киржачского нотариального округа, ул. Серегина,11 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,008826 570 Серегина ул, 11, ( Жилой дом ), Магазин, ул. Серегина,11 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,011902 571 Серегина ул, 11, ( Жилой дом ), Жилой дом Серегина,11 | Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,159668 572 Серегина ул, 11, ( Жилой дом ), Административное помещение, ул. Серегина,11 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,003654 573 Серегина ул, 12, ( Здание Киржачского районого Суда ), Здание Киржачского районого Суда, ул.Серегина, д.12 | Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,099479 574 Серегина ул, 14, ( магазин (АО Тандер) ), магазин (АО Тандер), ул. Серегина, д.14 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,033578 | 575 Серегина ул, 16, ( Городской туалет ), Городской туалет, ул.Серегина, д.16-т Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,013359 576 Серегина ул, 16, ( Магазин ), Магазин Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,154848 577 Серегина ул, 16а, ( РОВД ), Гаражи, ул. Серегина, д.16а | Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,039566 578 Серегина ул, 16а, ( РОВД ), Адм.здание РОВД, ул. Серегина, д.16а Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,092282 579 Серегина ул, 16а, ( РОВД ), ИВС, ул. Серегина, д.16а Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) | 0,026075 580 Серегина ул, 3, ( начальная школа №2 ), начальная школа №2, ул.Серегина, д.3 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,067586 581 Серегина ул, 7, ( Хозяйственно-транспортное управление администрации ), Администр.здание, ул. Серегина, д.7 | Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,146804 582 Серегина ул, 7, ( Хозяйственно-транспортное управление администрации ), Гаражи, ул. Серегина, д.7 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,005765 583 Серегина ул, 7, ( Хозяйственно-транспортное управление администрации ), гараж отдела культуры, ул. Серегина, д.7 | Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,005765 584 Советская ул, 1, ( отдел социальной защиты ), отдел социальной защиты, ул.Советская, д.1 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,025297 | 585 Советская ул, 1, ( отдел социальной защиты ), администр.помещ. ул.Советская, д.1 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,001837 586 Советская ул, 10а, ( частный дом ), частный дом Советская,10 (Григорьева Ксения Кондратьевна) Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,008047 587 Советская ул, 12, ( Мастерская+торговые помещения ), мастерская, ул. Советская,12 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,003698 588 Советская ул, 12, ( Мастерская+торговые помещения ), Мастерская, ул. Советская, д. 12 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) | 0,004178 589 Советская ул, 12, ( Мастерская+торговые помещения ), Торговые помещения, ул.Советская, д.12 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,171011 590 Советская ул, 12а, ( Торговые помещения ), Торговые помещения, ул. Советская, д.12а | Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,096825 591 Советская ул, 1г, ( Жилой дом ), Жилой дом Советская 1-г Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,002273 592 Советская ул, 2а, ( Адм.здание ), адм.помещ. ул.Советская, д.2а (Общая) Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) | 0,061538 593 Советская ул, 3, ( Админ.здание ), Админ. здание, ул. Советская, д.3 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,032257 594 Советская ул, 32, ( частный дом ), частный дом Советская,32-1 (Синюгин Григорий Иванович) Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) | 0,005549 595 Советская ул, 33, ( Жилой дом ), Жилой дом Советская,33 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,094054 596 Советская ул, 6, ( частным дом ), частный дом Советская,6 (Сульжинская Зинаида Алексеевна) Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) | 0,010385 597 Советская ул, 64, ( частный дом ), частный дом Советская,64-1(Сибиркина Светлана Николаевна) Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,003402 598 Советская ул, 8, ( частный дом ), частный дом Советская,8 (Васина Лидия Николаевна) | Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,005094 599 Советская ул, 82, ( частный дом ), частный дом Советская,82-2(Перфильева Татьяна Рудолфовна) Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,006275 600 Чехова ул, 1, ( Жилой дом ), Жилой дом Чехова,1 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,384979 601 Чехова ул, 2, ( Жилой дом ), Жилой дом Чехова,2 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,502428 602 Чехова ул, 3, ( Жилой дом ), Жилой дом Чехова,3 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,380179 603 Чехова ул, 4, ( Жилой дом ), Жилой дом Чехова,4 | Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,502572 604 Чехова ул, 5, ( Жилой дом ), Жилой дом Чехова,5 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,499594 Шелковиков ул, 11А, ( Котельная №6 ) 0,339331 605 Шелковиков ул, 11, ( Жилой дом ), Жилой дом Шелковиков,11 | Шелковиков ул, 11А, ( Котельная №6 ) 0,074863 606 Шелковиков ул, 13, ( Жилой дом ), Жилой дом Шелковиков,13 Шелковиков ул, 11А, ( Котельная №6 ) 0,090755 607 Шелковиков ул, 14, ( Жилой дом ), Жилой дом Шелковиков,14 | Шелковиков ул, 11А, ( Котельная №6 ) 0,08608 608 Шелковиков ул, 15, ( Жилой дом ), Жилой дом Шелковиков,15 Шелковиков ул, 11А, ( Котельная №6 ) 0,087633 Юбилейная ул, 20/3, ( Котельная №3 ) 0,622522 609 Павловского ул, 22, ( Частный дом ), Частный дом Павловского,22-3 (Ларионова Людмила Михайловна) | Юбилейная ул, 20/3, ( Котельная №3 ) 0,004303 610 Павловского ул, 24, ( Жилой дом ), Жилой дом Павловского,24 Юбилейная ул, 20/3, ( Котельная №3 ) 0,024694 611 Павловского ул, 26, ( Жилой дом ), Жилой дом Павловского,26 | Юбилейная ул, 20/3, ( Котельная №3 ) 0,089118 612 Павловского ул, 28, ( Жилой дом ), Жилой дом Павловского,28 Юбилейная ул, 20/3, ( Котельная №3 ) 0,080481 613 Павловского ул, 32, ( Жилой дом ), Жилой дом Павловского,32 | Юбилейная ул, 20/3, ( Котельная №3 ) 0,079989 614 Павловского ул, 34, ( Жилой дом ), Жилой дом Павловского,34 Юбилейная ул, 20/3, ( Котельная №3 ) 0,149877 615 Павловского ул, 34, ( Жилой дом ), Жилой дом Павловского,34 кв.28 Юбилейная ул, 20/3, ( Котельная №3 ) 0,005248 616 Павловского ул, 36, ( Жилой дом ), Жилой дом Павловского,36 Юбилейная ул, 20/3, ( Котельная №3 ) 0,188812 Свобода ул, 2Б, ( Котельная № 15 ) 2,672101 617 Октябрьская ул, 3, ( Детский сад ), Детский сад № 5 Свобода ул, 2Б, ( Котельная № 15 ) | 0,10984 618 Пролетарская ул, 17, ( Частный дом ), Частный дом Свобода ул, 2Б, ( Котельная № 15 ) 0,010064 619 Пугачева ул, 14, ( Жилой дом ), Жилой дом Свобода ул, 2Б, ( Котельная № 15 ) 0,219507 620 Пугачева ул, 6, ( Жилой дом ), Жилой дом Свобода ул, 2Б, ( Котельная № 15 ) 0,458274 621 Свобода ул, 14, ( Жилой дом ), Жилой дом Свобода ул, 2Б, ( Котельная № 15 ) 0,064078 622 Свобода ул, 16, ( Жилой дом ), Жилой дом Свобода ул, 2Б, ( Котельная № 15 ) 0,049285 623 | Свобода ул, 18, ( Жилой дом + магазин ), Жилой дом Свобода ул, 2Б, ( Котельная № 15 ) 0,415571 624 Свобода ул, 18, ( Жилой дом + магазин ), Магазин Свобода ул, 2Б, ( Котельная № 15 ) 0,065144 625 Свобода ул, 2а, ( Магазин ), Магазин Свобода ул, 2Б, ( Котельная № 15 ) | 0,001991 626 Свобода ул, 5, ( Жилой дом ), Жилой дом Свобода ул, 2Б, ( Котельная № 15 ) 0,229832 627 Свобода ул, 5, ( Жилой дом ), Квартира 20 и 21 Свобода ул, 2Б, ( Котельная № 15 ) 0,007314 628 Серегина ул, 24, ( ДОСААФ + ГАРАЖ ), ДОСААФ | Свобода ул, 2Б, ( Котельная № 15 ) 0,164649 629 Серегина ул, 24, ( ДОСААФ + ГАРАЖ ), гараж Свобода ул, 2Б, ( Котельная № 15 ) 0,053537 630 Чехова ул, 10а, ( Средняя школа №3 ), Средняя школа № 3 Свобода ул, 2Б, ( Котельная № 15 ) 0,476182 | 631 Чехова ул, 10а, ( Средняя школа №3 ), Средняя школа № 3 Свобода ул, 2Б, ( Котельная № 15 ) 0,074922 632 Чехова ул, 10а, ( Средняя школа №3 ), Средняя школа №3 пристройка Свобода ул, 2Б, ( Котельная № 15 ) 0,001181 633 Чехова ул, 12, ( Жилой дом ), Жилой дом | Свобода ул, 2Б, ( Котельная № 15 ) 0,27073 Итого 46,828321 3,99249 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| При необходимости предусмотреть возможность перевода жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии. Сведения о планируемом полезном отпуске тепловой энергии на 2023-2028 год |
| Котельная | ресурс | ПО на год |
| кот №1 | отопление Гкал | 10 611,896 |
|  | гвс Гкал | 0,000 |
|  | технологические нужды | 0,000 |
|  | всего теплоэнергия Гкал | 10 611,896 |
|  | всего горячая вода куб.м | 0,000 |
| кот №2 | отопление Гкал | 19 548,990 |
|  | гвс Гкал | 0,000 |
|  | технологические нужды | 0,000 |
|  | всего теплоэнергия Гкал | 19 548,990 |
|  | всего горячая вода куб.м | 0,000 |
| кот №3 | отопление Гкал | 1 193,270 |
|  | гвс Гкал | 0,000 |
|  | технологические нужды | 0,000 |
|  | всего теплоэнергия Гкал | 1 193,270 |
|  | всего горячая вода куб.м | 0,000 |
| кот №4 | отопление Гкал | 4 106,968 |
|  | гвс Гкал | 137,32 |
|  | технологические нужды | 0,000 |
|  | всего теплоэнергия Гкал | 4 244,288 |
|  | всего горячая вода куб.м | 0,0000 |
| кот №5 | отопление Гкал | 775,585 |
|  | гвс Гкал | 0,000 |
|  | технологические нужды | 0,000 |
|  | всего теплоэнергия Гкал | 775,585 |
|  | всего горячая вода куб.м | 0,000 |
| кот №6 | отопление Гкал | 566,989 |
|  | гвс Гкал | 0,000 |
|  | технологические нужды | 0,000 |
|  | всего теплоэнергия Гкал | 566,989 |
|  | всего горячая вода куб.м | 0,000 |
| кот №7 | отопление Гкал | 1 043,134 |
|  | гвс Гкал | 0,000 |
|  | технологические нужды | 0,000 |
|  | всего теплоэнергия Гкал | 1 043,134 |
|  | всего горячая вода куб.м | 0,000 |
| кот №8 | отопление Гкал | 3 309,408 |
|  | гвс Гкал | 0,000 |
|  | технологические нужды | 0,000 |
|  | всего теплоэнергия Гкал | 3 309,408 |
|  | всего горячая вода куб.м | 0,000 |
| котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 | отопление Гкал | 19 215,999 |
|  | гвс Гкал | 7 973,42 |
|  | технологические нужды | 0,000 |
|  | всего теплоэнергия Гкал | 27 189,419 |
|  | всего горячая вода куб.м |  |
| Магистральная | отопление Гкал | 1 741,797 |
|  | гвс Гкал | 0,000 |
|  | технологические нужды | 0,000 |
|  | всего теплоэнергия Гкал | 1 741,797 |
|  | всего горячая вода куб.м | 0,000 |
| Метленкова | отопление Гкал | 1 064,861 |
|  | гвс Гкал | 0,000 |
|  | технологические нужды | 0,000 |
|  | всего теплоэнергия Гкал | 1 064,861 |
|  | всего горячая вода куб.м | 0,000 |
| Кирова | отопление Гкал | 170,696 |
|  | гвс Гкал | 0,000 |
|  | технологические нужды | 0,000 |
|  | всего теплоэнергия Гкал | 170,696 |
|  | всего горячая вода куб.м | 0,000 |
| БМК Калинина №13 | отопление Гкал | 9 701,092 |
|  | гвс Гкал | 0,000 |
|  | технологические нужды | 0,000 |
|  | всего теплоэнергия Гкал | 9 701,092 |
|  | всего горячая вода куб.м | 0,000 |
|  | отопление Гкал | 230,627 |
| Котельная № 14 | гвс Гкал | 0,000 |
| ул.Северная 5 | технологические нужды | 0,000 |
|  | всего теплоэнергия Гкал | 230,627 |
|  | всего горячая вода куб.м | 0,000 |
| Блочно-модульная | отопление Гкал | 6 437,195 |
| котельная для отопления потребителей | гвс Гкал | 0,00 |
| с централизованным | технологические нужды | 0,00 |
| отоплением улиц | всего теплоэнергия Гкал | 6 437,195 |
| Свобода, Пугачева | всего горячая вода куб.м | 0,00 |
| Итого по ООО «Владимиртеплогаз» | отопление Гкал | 77 980,71 |
|  | гвс Гкал | 8 110,74 |
|  | технологические нужды | 0,000 |
|  | всего теплоэнергия Гкал | 86 091,450 |
|  | всего горячая вода куб.м | 126 452,946 |
| ООО ИЦ «Теплосфера» | отопление Гкал | 1 180,654 |
|  | гвс Гкал | 0,00 |
|  | технологические нужды | 0,00 |
|  | всего теплоэнергия Гкал | 1 180,654 |
|  | всего горячая вода куб.м | 0,00 |

РАЗДЕЛ 4.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.

Основной проблемой организации качественного и надежного теплоснабжения  является износ  тепловых сетей.

Схемой теплоснабжения предусматриваются следующие  варианты развития системы  теплоснабжения города Киржач:

проводить  замену изношенных  участков тепловых сетей, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс;

Перевод  потребителей на индивидуальное  отопление:

- квартир  домов 22, 27 ул. Морозовская, г.Киржач;

- жилых домов  № 16, 20,26,28 ул.Ленинградская, г.Киржач.

Целью является улучшение обеспечения нормального температурного режима в жилых помещениях.

РАЗДЕЛ 5.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ  И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.

Котельная ЛИК АО «НИИ парашютостроения»

Ввод в эксплуатацию  блочно-модульной котельной для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улицы  Томаровича,  г.Киржач.

Таблица № 6

| № п/п | Адрес объекта теплоснабжения | Этажность | Количество квартир |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жилой дом ул. Томаровича, 1 | 2 | 22 |
| 2. | Жилой дом ул. Томаровича, 3 | 2 | 24 |
| 3. | Жилой дом ул. Томаровича, 5 | 2 | 22 |
| 4. | Жилой дом ул. Томаровича, 7 | 3 | 36 |
| 5. | Жилой дом ул. Томаровича, 9 | 3 | 36 |
| 6. | Жилой дом ул. Томаровича, 26 | 1 | 2 |
| 7. | Жилой дом ул. Томаровича, 28 | 1 | 2 |
| 8. | Жилой дом ул. Томаровича, 30 | 3 | 9 |
| ИТОГО | 8 домов |  | 153 |

Таблица № 7

| № | Наименование мероприятия | Стоимость тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- |
| 4. | Техническое перевооружение котельной №1 по адресу: г. Киржач, ул. Советская д. 51. (Замена оборудования котельной). Срок реализации 2023 год. | 71 186 |
|  | ВСЕГО: | 71 186 |

Оптимизация схемы теплоснабжения города Киржач

Таблица № 8

| № п/п | Котельные, отапливающие социально значимые объекты и население | Собственник | Мероприятия по оптимизации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Владимиртеплогаз» Модульная котельная мкр. Мебельная фабрика | Администрация города Киржач | Без изменений |  |
| 2 | ЛИК АО «НИИ парашютостроения» | ЛИК АО «НИИ парашютостроения» | Без изменений | Строительство блочно-модульной котельной для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улицы Томаровича, г.Киржач. |
| 3 | ООО «РЕСУРС СЕРВИС» котельная № 1 | ООО «РЕСУРС СЕРВИС» | Без изменений |  |
| 4 | ООО «РЕСУРС СЕРВИС» Котельная № 2 | ООО «РЕСУРС СЕРВИС» | Без изменений |  |
| 5 | ООО «РЕСУРС СЕРВИС» Котельная № 3 | ООО «РЕСУРС СЕРВИС» | Без изменений |  |
| 6 | ООО «Владимиртеплогаз» котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 | ООО «Владимиртеплогаз» | Без изменений |  |
| 7 | ООО «Владимиртеплогаз» кот. ул. Метленкова, д. 16/1 (модуль) | ООО «Владимиртеплогаз» | Без изменений |  |
| 8 | ООО «Владимиртеплогаз» Электрокотельная по ул. Кирова 1б,1в | ООО «Владимиртеплогаз» | Без изменений |  |
| 9 | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 1 ул. Советская, д. 51 | Администрация города Киржач | Техническое перевооружение | Техническое перевооружение котельной № 1 |
| 10 | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 4 ул. Больничный проезд, д. 11а стр.13 | ООО «Владимиртеплогаз» | Без изменений |  |
| 11 | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 5 ул. М.Расковой, д. 14б | ООО «Владимиртеплогаз» | Без изменений |  |
| 12 | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 6 ул. Шелковиков, д. 11а | ООО «Владимиртеплогаз» | Без изменений |  |
| 13 | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 7 ул. Привокзальная, д. 4б | ООО «Владимиртеплогаз» | Без изменений |  |
| 14 | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 8 ул. Заводская, д. 6а | Администрация города Киржач | Реконструкция | - капитальный ремонт 4-х котлов; |
| 15 | ООО «Владимиртеплогаз» Блочно-модульная котельная №13, ул.Калинина, дом 61 | Администрация города Киржач | Без изменений |  |
| 16 | ООО «Владимиртеплогаз» Котельная №14, ул.Северная, дом 5 | Администрация города Киржач | Запущена в 2017 году |  |
| 17 | Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улиц Свобода, Пугачева | Администрация города Киржач | Запуск в 2020 году |  |
| 18 | ООО «ИЦ Теплосфера», блочно-модульная котельная ул. Лесная м-н Красный Октябрь | ООО «ИЦ Теплосфера» | Без изменений | Исключен жилой фонд |
| 19 | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 2 ул. Дзержинского, д. 4/3 | Администрация города Киржач | Без изменений |  |
| 20 | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 3 ул. Юбилейная, д. 20 стр. 3 | Администрация города Киржач | Без изменений |  |

РАЗДЕЛ 6.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ  И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ.

В городе Киржач на первоначальном этапе, до 2024 года предлагается сохранение существующей системы централизованного теплоснабжения.

Перевести на централизованное или на индивидуальное отопление частный  жилой дом № 82 по ул.Советская от котельной №1 в 2023-2026 гг..

Перевести на централизованное или  индивидуальное отопление частные  жилые дома № 6 и 8 по ул.Советская от котельной №1  в 2023-2026 гг.

Перевести на  индивидуальное  теплоснабжение к отопительному периоду 2023-2026 года  многоквартирные дома  по ул. Морозовская: дом 22, дом 27;  жилые дома № 16, 20,26,28 по ул.Ленинградская  г.Киржач.

Ввод в эксплуатацию блочно-модульной котельной для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улицы  Томаровича,  г.Киржач

Ресурсоснабжающая организация - ООО «Владимиртеплогаз»

Таблица № 9

| № | Наименование мероприятия | Стоимость тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- |
| 1. | "Модернизация тепловой сети от ТК-27 до ТК-12 по ул. 40 лет Октября. Срок реализации 2024 год. | 500,0 |
|  | ВСЕГО: | 500,00 |

5.1. Резервирование систем теплоснабжения.

Нормативная надежность тепловых сетей в соответствии с СНиП  41-02-2003 составляет РТС=0,9. Для ее достижения предусматривается применение для устройства тепловых сетей современных материалов – трубопроводов и фасонных частей с заводской изоляцией из пенополиуретана с полиэтиленовой оболочкой. Трубопроводы оборудуются системой контроля состояния тепловой изоляции, что позволяет своевременно и с большой точностью определять места утечек теплоносителя и, соответственно, участки разрушения элементов тепловой сети. Система теплоснабжения характеризуется такой величиной, как ремонтопригодность, заключающимся в приспособленности системы к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путем проведения технического обслуживания и ремонтов. Основным показателем ремонтопригодности системы теплоснабжения является время восстановления ее отказавшего элемента. При малых диаметрах трубопроводов системы теплоснабжения данного населенного пункта время ремонта теплосети меньше допустимого перерыва теплоснабжения, поэтому резервирование не требуется.

Применение в качестве запорной арматуры шаровых кранов для бесканальной установки также повышает надежность системы теплоснабжения. Запорная арматура, установленная на ответвлениях тепловых сетей и на подводящих трубопроводах к потребителям, позволяет отключать аварийные участки с охранением работоспособности других участков системы теплоснабжения.

Для обеспечения надежности системы теплоснабжения на источнике предусматривается установка двух котлов, производительность которых выбрана из расчета покрытия максимальных тепловых нагрузок в режиме наиболее холодного месяца (январь t=-11,1 оС) при выходе одного котла из строя. Так же на источнике предусматривается обработка подпиточной воды для снижения коррозийной активности теплоносителя и увеличения срока службы оборудования и трубопроводов.

Живучесть системы теплоснабжения обеспечивается наличием спускной арматуры, позволяющей опорожнить аварийный участок теплосети с целью исключения размораживания трубопроводов. Также при проектировании реконструкции тепловых сетей необходимо предусмотреть устройство пригрузов для бесканальных тепловых сетей при возможном затоплении. При проектировании должна быть обеспечена возможность компенсации тепловых удлинений трубопроводов.

Резервирование систем теплоснабжения ни одним из вариантов не предусматривается.

РАЗДЕЛ 7.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

Схема теплоснабжения  на территории города Киржач – закрытая.

РАЗДЕЛ 8.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Расход топлива на первую очередь и на перспективу приведен в следующей таблице.

Таблица № 10

| № п/п | Наименование | Вид топлива | Ед. изм. | Первая очередь 2022 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.«Владимиртеплогаз» модульная котельная ул. Магистральная, д. 13/1 |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | м3/ч | 68,23 | 68,23 |
| 2 | Итого |  | 68,23 | 68,23 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | Тыс.м3 | 348,793 | 348,793 |
| 2 | Итого |  | 348,793 | 348,793 |
| 2.Котельная ЛИК АО «НИИ парашютостроения» |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | м3/ч | 250 | 250 |
| 2 | Итого |  |  | 250 | 250 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | Тыс.м3 | 584,886 | 584,886 |
| 2 | Итого |  | 584,886 | 584,886 |
| 3.Котельная № 1, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | м3/ч | 10,25 | 10,25 |
| 2 | Итого |  | 10,25 | 10,25 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | Тыс.м3 | 41,096 | 41,096 |
| 2 | Итого |  | 41,096 | 41,096 |
| 4.Котельная № 2, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | м3/ч | 10,25 | 10,25 |
| 2 | Итого |  |  | 10,25 | 10,25 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | Тыс.м3 | 40,789 | 40,789 |
| 2 | Итого |  | 40,789 | 40,789 |
| 5.Котельная №3, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | м3/ч | 11,99 | 11,99 |
| 2 | Итого |  | 11,99 | 11,99 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | Тыс.м3 | 33,52 | 33,52 |
| 2 | Итого |  | 33,52 | 33,52 |
| 6.Котельная «Владимиртеплогаз» котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | м3/ч | 646,70 | 646,70 |
| 2 | Итого |  |  | 646,70 | 646,70 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | Тыс.м3 | 5665,14 | 5665,14 |
| 2 | Итого |  | 5665,14 | 5665,14 |
| 7.Котельная «Владимиртеплогаз» котельная ул. Метленкова |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | м3/ч | 58,51 | 58,51 |
| 2 | Итого |  |  | 58,51 | 58,51 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | Тыс.м3 | 299,096 | 299,096 |
| 2 | Итого |  | 299,096 | 299,096 |
| 8.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 1 ул. Советская, д. 51 |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | м3/ч | 455,12 | 455,12 |
| 2 | Итого |  | 455,12 | 455,12 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | Тыс.м3 | 2326,575 | 2326,575 |
| 2 | Итого |  | 2326,575 | 2326,575 |
| 9.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 2 ул. Дзержинского, д. 4/3 |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | м3/ч | 758,058 | 758,058 |
| 2 | Итого |  |  | 758,058 | 758,058 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | Тыс.м3 | 3875,193 | 3875,193 |
| 2 | Итого |  | 3875,193 | 3875,193 |
| 10.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 3 ул. Юбилейная, д. 20 стр. 3 |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | м3/ч | 37,208 | 37,208 |
| 2 | Итого |  | 37,208 | 37,208 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | Тыс.м3 | 190,208 | 190,208 |
| 2 | Итого |  | 190,208 | 190,208 |
| 12.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 4 ул. Больничный проезд, д. 11а стр.13 |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | м3/ч | 88,84 | 88,84 |
| 2 | Итого |  |  | 88,84 | 88,84 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | Тыс.м3 | 778,313 | 778,313 |
| 2 | Итого |  | 778,313 | 778,313 |
| 12.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 5 ул. М.Расковой, д. 14б |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | м3/ч | 32,17 | 32,17 |
| 2 | Итого |  | 32,17 | 32,17 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | Тыс.м3 | 164,472 | 164,472 |
| 2 | Итого |  | 164,472 | 164,472 |
| 13.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 6 ул. Шелковиков, д. 11а |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | м3/ч | 20 | 20 |
| 2 | Итого |  |  | 20 | 20 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | Тыс.м3 | 102,214 | 102,214 |
| 2 | Итого |  | 102,214 | 102,214 |
| 14.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 7 ул. Привокзальная, д. 4б |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | м3/ч | 40,61 | 40,61 |
| 2 | Итого |  | 40,61 | 40,61 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | Тыс.м3 | 207,591 | 207,591 |
| 2 | Итого |  | 207,591 | 207,591 |
| 15.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 8 ул. Заводская, д. 6а |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | м3/ч | 112,12 | 112,12 |
| 2 | Итого |  |  | 112,12 | 112,12 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | тыс.м3 | 573,198 | 573,198 |
| 2 | Итого |  |  | 573,198 | 573,198 |
| 16.Электрокотельная ООО «Владимиртеплогаз» по ул. Кирова |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Электроэнергия | кВт | 46 | 46 |
| 2 | Итого |  |  | 46 | 46 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | электроэнергия | тыс.кВт | 235,144 | 235,144 |
| 2 | Итого |  |  | 235,144 | 235,144 |
| 17.ООО «Владимиртеплогаз» Блочно-модульная котельная №13, ул.Калинина, дом 61 |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | м3/ч | 326,22 | 326,22 |
| 2 | Итого |  |  | 326,22 | 326,22 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | тыс.м3 | 1667,65 | 1667,65 |
| 2 | Итого |  |  | 1667,65 | 1667,65 |
| 18.ООО «Владимиртеплогаз» котельная №14, ул.Северная, дом 5 |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | м3/ч | 8,38 | 8,38 |
| 2 | Итого |  |  | 8,38 | 8,38 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | тыс.м3 | 42,864 | 42,864 |
| 2 | Итого |  |  | 42,864 | 42,864 |
| 19. Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улиц Свобода, Пугачева 1 -общественные здания и жилой фонд Природ-ный газ м3/ч 149,84 149,84 2 Итого 149,84 149,84 Годовой расход топлива 1 -общественные здания и жилой фонд Природ-ный газ тыс.м3 765,985 765,985 2 Итого 765,985 765,985 20.Блочно-модульная котельная ООО «ИЦ Теплосфера» 1 -общественные здания Природ-ный газ м3/ч 31 31 2 Итого 31 31 Годовой расход топлива 1 -общественные здания Природ-ный газ тыс.м3 275,6 275,6 2 Итого 275,6 275,6 |

РАЗДЕЛ 9.

ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ.

Финансирование работ предполагается из различных источников в зависимости от видов работ и собственности объектов.

Работы по реконструкции тепловых сетей, центральных котельных, перевод жилищного фонда на автономное теплоснабжение предлагается финансировать из местного, областного и федерального бюджетов (при вхождении в соответствующие программы).

Источники тепловой энергии

Таблица 11

| №п/п | Наименование | Коли-чество | Тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Техническое перевооружение котельной № 1,расположенной по адресу: г. Киржач,ул. Советская, д. № 51 . Срок реализации 2023. | 1 шт. | 71 186 |
|  | ВСЕГО: |  | 71 186 |

| № п/п | Наименование | Количество | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Модернизация тепловых сетей от ТК-7 до ТК-12 по ул. 50 лет Октября. Срок реализации 2024. |  | 500 |
|  | ВСЕГО: |  | 500,00 |

Таблица № 12

| №п/п | Параметры | Год начала реализации | Проект возможен к принятию Допустимый период окупаемости (7 лет) | Проект не соответствует критерию окупаемости |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ |
| 1 | Выручка (расшифровка на лист 1.Выручка) | 1 793 | 8 954 | 12 326 | 14 801 | 15 168 | 11 803 | 10 579 | 7 796 | 7 087 | 7 067 | 7 053 | 3 031 |
| 2 | Расходы (расшифровка на лист 2.Расходы), ставится со знаком " - " | -8 474 | -12 552 | -11 854 | -10 705 | -9 254 | -7 682 | -6 270 | -5 178 | -4 460 | -3 939 | -3 856 | 0 |
| 3 | Прибыль до налогообложения | -6 681 | -3 597 | 473 | 4 095 | 5 914 | 4 121 | 4 309 | 2 618 | 2 627 | 3 127 | 3 198 | 3 031 |
| 4 | Налог на прибыль | 0 | 0 | -95 | -819 | -1 183 | -824 | -862 | -524 | -525 | -625 | -640 | -606 |
| 5 | Чистая прибыль | -6 681 | -3 597 | 378 | 3 276 | 4 732 | 3 297 | 3 447 | 2 094 | 2 101 | 2 502 | 2 558 | 2 425 |
| БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ |
| I | Денежный поток от операционной деятельности | 1 326 | 8 010 | 10 770 | 12 292 | 12 347 | 9 513 | 8 280 | 5 908 | 5 915 | 6 315 | 6 372 | 2 425 |
| 1.1 | Поступления от операционной деятельности | 1 793 | 8 954 | 12 326 | 14 801 | 15 168 | 11 803 | 10 579 | 7 796 | 7 087 | 7 067 | 7 053 | 3 031 |
| 1.1.1. | за счет средств заложенных в тарифе | 1 793 | 8 954 | 12 326 | 14 801 | 15 168 | 11 803 | 10 579 | 7 796 | 7 087 | 7 067 | 7 053 | 3 031 |
| 1.2 | Расходы от операционной деятельности | -467 | -944 | -1 557 | -2 509 | -2 821 | -2 290 | -2 299 | -1 888 | -1 172 | -751 | -681 | -606 |
| 1.2.1. | налоги и т.п. | -419 | -797 | -808 | -1 448 | -1 728 | -1 286 | -1 239 | -817 | -735 | -751 | -681 | -606 |
| 1.2.2. | Проценты по операционным кредитам | -48 | -147 | -749 | -1 061 | -1 093 | -1 004 | -1 059 | -1 070 | -437 | 0 | 0 | 0 |
| II | Денежный поток от инвестиционной деятельности существующий | -46 142 | -7 794 | -6 578 | -5 202 | -3 802 | -2 403 | -1 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Поступления от инвестиционной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1 | За счет финансирования из бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | За счет продажи обьекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | иные доходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Расходы от инвестиционной деятельности | -46 142 | -7 794 | -6 578 | -5 202 | -3 802 | -2 403 | -1 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1 | Затраты на реализацию ИП | -38 136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | % по кредиту инвестиционному | -8 007 | -7 794 | -6 578 | -5 202 | -3 802 | -2 403 | -1 020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| III | Денежный поток от финансовой деятельности | 44 912 | -288 | -4 180 | -7 036 | -8 613 | -7 082 | -7 212 | -5 900 | -4 600 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Займы и кредиты полученные инвестиционные | 45 000 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Займы и кредиты полученные операционные | 500 | 6 300 | 9500 | 10000 | 9000 | 9400 | 10500 | 4600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Возврат кредитов (Инвестиционные и операционные) | -588 | -6 588 | -13 680 | -17 036 | -17 613 | -16 482 | -17 712 | -10 500 | -4 600 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Остаток задолженности | 44 912 | 44 624 | 40 444 | 33 408 | 24 794 | 17 712 | 10 500 | 4 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | Свободный денежный поток | -44 817 | 216 | 4 192 | 7 090 | 8 545 | 7 111 | 7 260 | 5 908 | 5 915 | 6 315 | 6 372 | 2 425 |
| 4.1 | Свободный денежный поток накопительно | -44 817 | -44 600 | -40 409 | -33 319 | -24 774 | -17 663 | -10 403 | -4 495 | 1 420 | 7 736 | 14 107 | 16 532 |
|  | Денежные средства на конец периода | 95 | 24 | 35 | 89 | 20 | 49 | 97 | 105 | 1 420 | 7 736 | 14 107 | 16 532 |
| ИЗМЕНЕНИЕ БАЛАНСА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (на 31 декабря) |
|  | АКТИВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основные средства | 38 136 | 34 322 | 30 508 | 26 695 | 22 881 | 19 068 | 15 254 | 11 441 | 7 627 | 3 814 | 0 | 0 |
|  | Денежные средства | 95 | 24 | 35 | 89 | 20 | 49 | 97 | 105 | 1 420 | 7 736 | 14 107 | 16 532 |
|  | БАЛАНС | 38 231 | 34 346 | 30 544 | 26 784 | 22 902 | 19 117 | 15 352 | 11 546 | 9 047 | 11 549 | 14 107 | 16 532 |
|  | ПАССИВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прибыль/убыток | -6 681 | -10 278 | -9 900 | -6 624 | -1 892 | 1 405 | 4 852 | 6 946 | 9 047 | 11 549 | 14 107 | 16 532 |
|  | Заемные средства | 44 912 | 44 624 | 40 444 | 33 408 | 24 794 | 17 712 | 10 500 | 4 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | БАЛАНС | 38 231 | 34 346 | 30 544 | 26 784 | 22 902 | 19 117 | 15 352 | 11 546 | 9 047 | 11 549 | 14 107 | 16 532 |
|  | Дисбаланс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Критерии эффективности |
|  | Чистый дисконтированный доход (NPV), тыс.руб. | -40 593,7 | -40 394 | -37 034 | -32 252 | -27 732 | -24 936 | -22 909 | -21 809 | -21 015 | -20 001 | -19 148 | -18 877 |
|  | Внутренняя норма доходности (IRR) | No chance | No chance | No chance | No chance | -22% | -13% | -6% | -2% | 1% | 3% | 5% | 5% |
|  | Окупаемость (PBP) | 8,8 | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расчет срока окупаемости | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | полных лет | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | неполных лет | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 10,40% | 10,46% | 11,36% | 12,88% | 14,73% | 16,25% | 17,80% | 19,07% | 20,06% | 20,06% | 20,06% | 20,06% |

Как видно из вышеприведенных данных, срок окупаемости проекта составляет 8,8 года, что превышает рекомендуемый максимальный срок окупаемости (7 лет). Длительный срок окупаемости делает невозможным привлечение кредитных средств.

Сводные данные по проекту при условии предоставления финансовой поддержки Фонда и бюджетного софинансирования приведены в таблице № 15.

Таблица 13

| п/п | Параметры | Год начала реализации | Проект возможен к принятию Допустимый период окупаемости (15 лет) | Проект не соответсвует критерию окупаемости (возможен к принятию в исключительном случае) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|  | ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выручка (расшифровка на лист 1.Выручка) | 1 793 | 7 484 | 8 299 | 7 213 | 7 187 | 7 161 | 7 129 | 7 129 | 7 087 | 7 067 | 7 053 | 3031,268 | 3122,916 | 3197,479 | 3270,585 | 3347,731 | 3426,197 | 0 |
| 2 | Расходы (расшифровка на лист 2.Расходы), ставится со знаком " - " | -2 501 | -2 902 | -1 764 | -1 392 | -1 308 | -1 224 | -1 140 | -1 056 | -972 | -889 | -805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Прибыль до налогообложения | -708 | 4 582 | 6 536 | 5 821 | 5 879 | 5 937 | 5 989 | 6 073 | 6 115 | 6178 | 6249 | 3031 | 3123 | 3197 | 3271 | 3348 | 3426 | 0 |
| 4 | Налог на прибыль | 0 | -916 | -1 307 | -1 164 | -1 176 | -1 187 | -1 198 | -1 215 | -1 223 | -1 236 | -1 250 | -606 | -625 | -639 | -654 | -670 | -685 | 0 |
| 5 | Чистая прибыль | -708 | 3 666 | 5 229 | 4 657 | 4 704 | 4 749 | 4 791 | 4 858 | 4 892 | 4 942 | 4 999 | 2 425 | 2 498 | 2 558 | 2 616 | 2 678 | 2 741 | 0 |
| БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ |
| I | Денежный поток от операционной деятельности | 1 373 | 5 676 | 6 184 | 5 419 | 5 466 | 5 512 | 5 554 | 5 621 | 5 654 | 5 705 | 5 762 | 2 425 | 2 498 | 2 558 | 2 616 | 2 678 | 2 741 | 0 |
| 1.1 | Поступления от операционной деятельности | 1 793 | 7 484 | 8 299 | 7 213 | 7 187 | 7 161 | 7 129 | 7 129 | 7 087 | 7 067 | 7 053 | 3 031 | 3 123 | 3 197 | 3 271 | 3 348 | 3 426 | 0 |
| 1.1.1. | за счет средств заложенных в тарифе | 1 793 | 7 484 | 8 299 | 7 213 | 7 187 | 7 161 | 7 129 | 7 129 | 7 087 | 7 067 | 7 053 | 3 031 | 3 123 | 3 197 | 3 271 | 3 348 | 3 426 | 0 |
| 1.2 | Расходы от операционной деятельности | -419 | -1 809 | -2 115 | -1 793 | -1 721 | -1 649 | -1 575 | -1 508 | -1 433 | -1 361 | -1 292 | -606 | -625 | -639 | -654 | -670 | -685 | 0 |
| 1.2.1 | налоги и т.п. | -419 | -1 714 | -2 020 | -1 793 | -1 721 | -1 649 | -1 575 | -1 508 | -1 433 | -1 361 | -1 292 | -606 | -625 | -639 | -654 | -670 | -685 | 0 |
| 1.2.2 | Проценты по операционным кредитам |  | -95 | -95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Денежный поток от инвестиционной деятельности существующий | -9 708 | -1 247 | -193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Поступления от инвестиционной деятельности | 30 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1 | За счет финансирования из бюджета | 30 508 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | За счет продажи обьекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | иные доходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Расходы от инвестиционной деятельности | -40 217 | -1 247 | -193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1 | Затраты на реализацию ИП | -38 136 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Проценты по кредитам | -2 081 | -1 247 | -193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.3 | Иные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Денежный поток от финансовой деятельности | 9 000 | -5 022 | -3 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 3.1 | Займы и кредиты полученные инвестиционные | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Займы и кредиты полученные операционные |  | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Возврат кредитов, в т.ч. | 0 | -6 022 | -3 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Инвестиционные | 0 | -6 022 | -2 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | Операционные |  |  | -1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | % по кредиту, в т.ч. | -2 081 | -1 342 | -288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.8 | Инвестиционные | -2 081 | -1 247 | -193 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Операционные | 0 | -95 | -95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.10 | Остаток задолженности | 9 000 | 3 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | Свободный денежный поток | -6 254 | 5 676 | 6 184 | 5 419 | 5 466 | 5 512 | 5 554 | 5 621 | 5 654 | 5 705 | 5 762 | 2 425 | 2 498 | 2 558 | 2 616 | 2 678 | 2 741 | 0 |
| 4.1 | Свободный денежный поток накопительно | -6 254 | -578 | 5 606 | 11 025 | 16 492 | 22 004 | 27 557 | 33 178 | 38 833 | 44 538 | 50 300 | 52 725 | 55 223 | 57 781 | 60 397 | 63 076 | 65 817 | 65 817 |
|  | Денежные средства на конец периода | 665 | 72 | 2 085 | 7 504 | 12 970 | 18 482 | 24 036 | 29 657 | 35 312 | 41 017 | 46 778 | 49 203 | 51 702 | 54 260 | 56 876 | 59 554 | 62 295 | 62 295 |
| ИЗМЕНЕНИЕ БАЛАНСА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (на 31 декабря) |
|  | АКТИВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основные средства | 38 136 | 34 322 | 30 508 | 26 695 | 22 881 | 19 068 | 15 254 | 11 441 | 7 627 | 3 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Денежные средства | 665 | 72 | 2 085 | 7 504 | 12 970 | 18 482 | 24 036 | 29 657 | 35 312 | 41 017 | 46 778 | 49 203 | 51 702 | 54 260 | 56 876 | 59 554 | 62 295 | 62 295 |
|  | БАЛАНС | 38 800 | 34 394 | 32 593 | 34 199 | 35 852 | 37 550 | 39 290 | 41 098 | 42 939 | 44 830 | 46 778 | 49 203 | 51 702 | 54 260 | 56 876 | 59 554 | 62 295 | 62 295 |
|  | ПАССИВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прибыль/убыток | -708 | 2 958 | 8 186 | 12 843 | 17 547 | 22 296 | 27 087 | 31 945 | 36 837 | 41 780 | 46 778 | 49 203 | 51 702 | 54 260 | 56 876 | 59 554 | 62 295 | 62 295 |
|  | Заемные средства | 9 000 | 3 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Доходы будущих периодов | 30 508 | 27 458 | 24 407 | 21 356 | 18 305 | 15 254 | 12 203 | 9 153 | 6 102 | 3 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | БАЛАНС | 38 800 | 34 394 | 32 593 | 34 199 | 35 852 | 37 550 | 39 290 | 41 098 | 42 939 | 44 830 | 46 778 | 49 203 | 51 702 | 54 260 | 56 876 | 59 554 | 62 295 | 62 295 |
|  | Дисбаланс | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Критерии эффективности |
|  | Чистый дисконтированный доход (NPV), тыс.руб. | -5 640,5 | -1 058 | 3 223 | 6 570 | 9 561 | 12 235 | 14 624 | 10 512 | 24 353 | 26 570 | 27 335 | 27 953 | 28 520 | 29 035 | 29 531 | 29 953 | 30 357 | 30 414 |
|  | Внутренняя норма доходности (IRR) | No chance | 0 | 55% | 75% | 84% | 88% | 90% | 91% | 91% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% |
|  | Окупаемость (PBP) | 2,1 | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расчет срока окупаемости | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | полных лет | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | неполных лет | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средневзвешенная стоимость капитала (WACCt) | 10,88% | 11,96% | 12,81% | 12,81% | 12,81% | 12,81% | 12,81% | 12,81% | 12,81% | 12,81% | 12,81% | 12,81% | 12,81% | 12,81% | 12,81% | 12,81% | 12,81% | 12,81% |
|  | WACCt(E(t)+D(t)) | 979 | 1 076 | 1 153 | 1 153 | 1 153 | 1 153 | 1 153 | 1 153 | 1 153 | 1 153 | 1 153 | 1 153 | 1 153 | 1 153 | 1 153 | 1 153 | 1 153 | 1 153 |
|  | (E(t)+D(t) | 9 000 | 9 000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
|  | Средневзвешенная стоимость капитала проекта модернизации за период (WACC(Т)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,65% |  |

Расчет чистого дисконтированного дохода NPV произведен по формуле:

где:

Т – прогнозный период (Т=Т1 при расчете эффективности проекта без предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда; от 0 до Т2 при расчете эффективности проекта при предоставлении финансовой поддержки за счет средств Фонда);

FCF0 – чистый денежный поток на начало реализации проекта модернизации;

FCFt – свободный денежный поток в периоде t;

В каждом периоде FCF (расчетные данные приведены в таблице 2, строка IV):

где:

OCFt – чистый операционный денежный поток проекта модернизации в периоде t;

ICFt – чистый инвестиционный денежный поток в периоде t, в чистый инвестиционный денежный поток не включаются средства Фонда и бюджета субъекта Российской Федерации и (или) муниципального образования;

it – величина выплачиваемых процентов по кредиту в периоде t.,

WACCi – средневзвешенная стоимость капитала проекта модернизации на начало периода t, в годовом исчислении ( расчетные данные приведены в таблице №2);

.

Расчет средневзвешенной стоимости капитала WACC произведен по формуле:

где:

rfd– требуемая доходность средств Фонда и бюджета субъекта Российской Федерации и (или) муниципального образования. В целях расчета финансовой эффективности проекта модернизации rfd принимается равной 1/2 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент подачи Заявки;

rte– стоимость собственного капитала проекта модернизации на начало периода t;

rte = rtk+ rtp,

где:

rtk – ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации, действующая на момент подачи Заявки;

rtp – премия за риск инвестирования в собственный капитал регулируемых организаций. Величина премии за риск инвестирования определяется органами регулирования и не может быть ниже 6 % в первый долгосрочный период регулирования;

rtd – средневзвешенная стоимость заемных источников капитала d проекта модернизации на начало периода t;

Et – величина собственного капитала, инвестируемого в проект модернизации, на начало периода t;

Dt – величина  кредитных средств, инвестируемых в проект, на начало периода t;

Df – величина поддержки за счет средств Фонда и бюджета субъекта Российской Федерации и (или) муниципального образования;

Tn– ставка налога на прибыль.

Исходные данные для расчета показателей по критерию 6 приведены в таблицах №2 и №3, результаты расчета и сравнение их с контрольными показателями указаны в таблице №4.

Таблица № 14

| Параметры | Год начала реализации | Проект возможен к принятию Допустимый период окупаемости (15 лет) | Проект не соответсвует критерию окупаемости (возможен к принятию в исключительном случае) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| Ключевая ставка Банка России, r(k) | 11,00% | 11,00% | 11,00% | 11,00% | 11,00% | 11,00% | 11,00% | 11,00% | 11,00% | 11,00% | 11,00% | 11,00% | 11,00% | 11,00% | 11,00% | 11,00% | 11,00% | 11,00% |
| премия за риск инвестирования в собственный капитал, r(p) | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% |
| Стоимость собственного капитала, r(e) | 17,00% | 17,00% | 17,00% | 17,00% | 17,00% | 17,00% | 17,00% | 17,00% | 17,00% | 17,00% | 17,00% | 17,00% | 17,00% | 17,00% | 17,00% | 17,00% | 17,00% | 17,00% |
| величина кредитных средств, инвестируемых в проект,D(t) | 9 000 | 3 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| величина собственного капитала, E(t) | 0 | 5 022 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| величина поддержки за счет Фонда и бюджета, D(f) | 30 508 | 30 508 | 30 508 | 30 508 | 30 508 | 30 508 | 30 508 | 30 508 | 30 508 | 30 508 | 30 508 | 30 508 | 30 508 | 30 508 | 30 508 | 30 508 | 30 508 | 30 508 |
| ставка налога на прибыль, T(n) | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% |

| Наименование параметра | Принятый критерий | критерий по проекту | соответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Окупаемость (PBP), лет | <=15 | 2,09 | соответствует |
| Внутренняя норма доходности (IRR) | ≥WACC(T) | 91,81% | соответствует |
| Чистый дисконтированный доход ИП (NPV) на горизонте 7 лет | >0 | 30357,2 | соответствует |
| Средневзвешенная стоимость капитала проекта модернизации (WACC(T)) на горизонте 7 лет |  | 12,65% | соответствует |

Как видно из приведенной таблицы, все расчетные показатели соответствуют контрольным, в том числе окупаемость проекта составляет 2,09 года, внутренняя норма доходности больше средневзвешенной стоимости капитала при расчете на горизонте 15 лет, чистый дисконтированный доход проекта за период 15 лет является положительным и составляет 30357,2 тыс. руб.

Таким образом, реализация инвестиционного проекта возможна только при предоставлении финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и бюджетного софинансирования.

РАЗДЕЛ 10.

РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации», на основании поступившей заявки от ООО «Владимиртеплогаз» о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации на территории города  Киржач  в центральной части г. Киржач, микрорайон Шелковый комбинат, Мебельной фабрики, в микрорайоне Красный Октябрь в зоне деятельности (централизованное теплоснабжение) – присвоен ООО «Владимиртеплогаз».

РАЗДЕЛ 11.

РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.

Возможность поставки тепла потребителям от различных источников тепловой энергии в настоящий момент отсутствует, и в перспективе создание такой возможности не предусматривается.

Технологические связи между собой котельные не имеют.

РАЗДЕЛ 12.

РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ.

Участки тепловых сетей, относящиеся к  категории бесхозяйных, на территории города Киржач не обнаружены. В случае выявления таких сетей, их следует оформить в установленном порядке.

РАЗДЕЛ 13.

СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ.

Территория города Киржач газифицирована. Проблем организации  газоснабжения источников тепловой энергии отсутствуют. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной  программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки  электрической и тепловой энергии, на территории города Киржач, не намечается.

Все котельные на территории города подключены к центральному водоснабжению и водоотведению.

РАЗДЕЛ 14.

ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.

Индикаторами развития системы теплоснабжения являются:

- повышение качества услуг теплоснабжения;

- снижения вероятности возникновения аварийных ситуаций;

- снижение количества прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях и на источниках тепловой энергии;

- снижение потерь тепла при транспортировке по тепловым сетям;

- повышение эффективности использования газового топлива топлива.

Основными направлениями развития систем теплоснабжения являются:

- Проведение осмотров, текущих и плановых ремонтов котельного оборудования;

- Содержание в чистоте наружных и внутренних поверхностей нагрева котлоагрегатов;

- Устранение присосов воздуха в газоходах и обмуровках через трещины и неплотности;

- Теплоизоляция наружных поверхностей котлов и теплопроводов, уплотнение клапанов и тракта котлов (температура на поверхности обмуровки не должна превышать 55 °С);

- Установка систем учета тепла у потребителей;

- Поддержание оптимального водно-химического режима источников теплоснабжения. Несоблюдение ведения водно-химического режима на источниках теплоснабжения приводит к загрязнению поверхностей нагрева котлов, точечной коррозии тепловых сетей, перерасходу топлива на выработку тепловой энергии, увеличению гидравлического сопротивления котлов и, как следствие увеличение расхода электрической энергии и топлива;

- Снижение потерь теплоносителя, в связи с несанкционированным водоразбором из тепловой сети.

РАЗДЕЛ 15.

ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ.

Основным направлением развития системы централизованного теплоснабжения выбрана реализация мероприятий по сохранению существующей системы, с проведением работ по модернизации устаревшего оборудования и заменой ветхих участков тепловых сетей.

Реализация рекомендуемых мероприятий позволит сократить потери тепловой энергии, повысить надежность эффективность использования топлива, а также повысить надежность теплоснабжения потребителей.

Ш. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Глава 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1.1. Функциональная структура теплоснабжения

В городе Киржач проживает  26 643 человек.

Имеющаяся многоквартирная застройка, а также административные здания, здания общественного назначения снабжаются теплом от газовых котельных.
Частный сектор снабжается теплом от газовых котельных и от поквартирных источников тепла.

1.2. Источники тепловой энергии

Система теплоснабжения города Киржач реализована в форме закрытой системы. Централизованное теплоснабжение осуществляется 20 основными источниками тепловой энергии.

Характеристики источников тепловой энергии города Киржач

1. ООО «Владимиртеплогаз» Модульная котельная ул. Магистральная, д. 13/1

2. Котельная ЛИК АО «НИИ парашютостроения»

3. Котельная № 1 ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач.

4. Котельная № 2 ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач.

5. Котельна № 3 ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач.

6. Котельная ООО «Владимиртеплогаз» котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7

7.  Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. ул. Метленкова, д.16/1

8. Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот.  № 1 ул. Советская, д. 51

9. Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот.  № 2 ул. Дзержинского, д. 4/3

10. Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот.  № 3 ул. Юбилейная, д. 20 стр. 3

11. Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот.  № 4 ул. Больничный проезд, д. 11а стр.13

12. Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот.  № 5 ул. М.Расковой, д. 14б

13. Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот.  № 6 ул. Шелковиков, д. 11а

14. Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот.  № 7 ул. Привокзальная, д. 4б

15. Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот.  № 8 ул. Заводская, д. 6а

16. Котельная ООО «Владимиртеплогаз» электрокот. Ул. Кирова, 1б,1в

17.Блочно-модульная котельная №13 ул.Калинина, дом 61,

ООО «Владимиртеплогаз».

18. Котельная ООО «Владимиртеплогаз» № 14 ул.Северная д.5

19.Блочно-модульная котельная № 15 для отопления потребителей с   централизованным теплоснабжением  улиц Свобода, Пугачева.

20.Котельная ООО «ИЦ Теплосфера», ул. Лесная микрорайон Красный Октябрь

Едиными теплоснабжающими организациями являются:

- центральная часть города Киржач, мкр. Шелковый комбинат, мкр. Мебельная фабрика, мкр. Красный Октябрь – ООО «Владимиртеплогаз»;

Технические характеристики основных котельных установок представлены в таблице.

Технические характеристики основных котельных установок

Таблица № 15

| Наименование котельной | Марка котла | Мощность МВт (Гкал/ч) | Вид топлива | Срок службы, лет | КПД % | Подключенная нагрузка МВт, (Гкал/ч) | Режим работы котла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Владимиртеплогаз» модульная котельная ул. Магистральная, д. 13/1 | RS-D800 (2 шт.) | 1,6 1,38 | газ | 7 | 91 | 1,035 | водогрейный |
| ЛИК АО «НИИ парашютостроения» | КСВа-2,5 Гс (2 шт.) | 2,15 | газ | 14 | 91 | 2,0 | водогрейный |
| Котельная № 1, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач | Хопер-100 (5 шт.) | 0,1 | газ | 15 | 90,6 | 0,082 | водогрейный |
| Котельная № 2, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач, | Хопер-100 (4 шт.) | 0,1 | газ | 15 | 90,6 | 0,082 | водогрейный |
| Котельная № 3, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач, | Хопер-100 (3 шт.) | 0,14 | газ | 17 | 90,3 | 0,096 | водогрейный |
| ООО «Владимиртеплогаз» котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 | ДКВР 6,5/13 (2 шт.) Термотехник ТТ-100 | 14,96 (12,88) | газ | 49 2 | 89 | 13,93 | водогрейные |
| ООО «Владимиртеплогаз» кот. ул. Метленкова, д. 16 (модуль) | UNICAL ELLPLEX (2 шт.) | 1,0 0,88 | газ | 1 | 88 | 0,655 | водогрейный |
| ООО «Владимиртеплогаз» Электрокотельная по ул. Кирова, д.1б, 1в | ЭПЗ-100 – 2 шт. | 0,172 | электроэнергия | 11 | 90,9 | 0,0835 | электрический |
| ООО «Владимиртеплогаз»» кот. № 1 ул. Советская, д. 51 | КЕ 10-14(п) (2 ед.) | 14,9 12,8 | газ | 31 | 85 | 7,348 | паровой |
| ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 2 ул. Дзержинского, д. 4/3 | ДЕ 25-14ГМ – 1 шт. ДКВР 20-30 (п) – 1 шт. | 33,5 28,8 | газ газ | 35 48 | 85 80 | 12,690 | паровой |
| ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 3 ул. Юбилейная, д. 20 стр. 3 | Турботерм 1100 Турботерм 1100 | 2,2 1,9 | газ газ | 15 5 | 85 85 | 0,622 | водогрейный |
| ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 4 ул. Больничный проезд, д. 11а стр.13 | Турботерм-750 (2 шт.) Турботерм-800-1 шт. Турботерм-500 – 2 шт. | 3,3 (2,86) | газ газ | 23 16 10 | 85 85 | 2,9 | водогрейный |
| ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 5 ул. М.Расковой, д. 14б | Super RAC-520 (2 шт.) | 1,0 (0,86) | газ | 18 | 85 | 0,43 | водогрейный |
| ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 6 ул. Шелковиков, д. 11а | Super RAC-290 (2 шт.) | 0,5 (0,43) | газ | 18 | 85 | 0,339 | водогрейный |
| ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 7 ул. Привокзальная, д. 4б | Super RAC-290 | 1,0 (0,86) | газ | 18 | 85 | 0,618 | водогрейный |
| ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 8 ул. Заводская, д. 6а | КСВаУ-0,63Гн (4 шт.) | 2,5 (2,17) | газ | 19 | 85 | 2,051 | Водогрейный |
| ООО «Владимиртеплогаз» Блочно-модульная котельная №13, ул.Калинина, дом 61 | Турботерм Оптима 2500 – 3 шт. | 7,5 (6,45) | газ | 6 | 93,4 | 5,336 | Водогрейный |
| ООО «Владимиртеплогаз» котельная №14, ул. Северная, дом 5 | ХОПЕР-100А (2шт.) | 0,1934 (0,166) | газ | 5 | 92 | 0,111 | Водогрейный |
| Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улиц Свобода, Пугачева. | Турбо терм-2000 (2шт.) | 4,0 (3,44) | газ | 2 | 95,3 | 2,67 | Водогрейный |
| ООО «ИЦ Теплосфера» блочно-модульная котельная ул. Лесная м-н Красный Октябрь | Logano SK 755-2 шт | 1,0 | газ | 15 | 85 | 0,4 | Водогрейный |

Наряду с  перечисленными   основными  источниками   тепловой  энергии,  используемыми  в  настоящее  время для  обеспечения  тепловой  энергией  потребителей  города,  часть  потребителей частного  сектора,  офисных  зданий  и  промышленных  предприятий  используют  собственные  локальные  источники  тепловой  энергии.

1.3. Тепловые сети

      - ООО «Владимиртеплогаз»  модульная котельная ул. Магистральная, д. 13/1

Вся протяженность тепловых сетей  от котельной составляет 6782 м.п.

Тепловые сети проложены подземно / надземно.

Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют.

Эксплуатирующей организацией является ООО «Владимиртеплогаз».

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.

      - Котельная  ЛИК АО «НИИ парашютостроения»

Вся протяженность тепловых сетей  от котельной для снабжения жилого фонда составляет 1275 м.п.

Тепловые сети проложены подземно.

Данные о количестве аварий за последние 5 лет отсутствуют.

Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют.

Эксплуатирующей организацией является  ООО «Владимиртеплогаз».

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.

3. Котельная № 1, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач, ул. Мичурина, дом 33/2

Вся протяженность тепловых сетей  от котельной составляет 268 м.п.

Тепловые сети проложены подземно / надземно.

Данные о количестве аварий за последние 5 лет отсутствуют.

Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют.

Эксплуатирующей организацией является ООО «РЕСУРС СЕРВИС» .

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы.

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.

4.Котельная № 2, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач, ул.Десантников, дом 13/2

Вся протяженность тепловых сетей  от котельной составляет 134 м.п.

Тепловые сети проложены подземно / надземно.

Данные о количестве аварий за последние 5 лет отсутствуют.

Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют.

Эксплуатирующей организацией является ООО «РЕСУРС СЕРВИС» .

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.

5.Котельная № 3, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач, ул.Метленкова, дом 2

Вся протяженность тепловых сетей  от котельной составляет  50 м.п.

Тепловые сети проложены подземно / надземно.

Данные о количестве аварий за последние 5 лет отсутствуют.

Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют.

Эксплуатирующей организацией является ООО «РЕСУРС СЕРВИС» .

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.

6. Котельная ООО «Владимиртеплогаз» котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7

Вся протяженность тепловых сетей  от котельной составляет 25 618 м.п.

Тепловые сети проложены подземно / надземно.

Данные о количестве аварий за последние 5 лет отсутствуют.

Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют.

Эксплуатирующей организацией является ООО «Владимиртеплогаз».

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.

Протяженность аварийных участков

Ду 100- 18 м , ду 50-9м, ду 32-9м в 2-х трубном    от У-38 до ул. Пушкина д.28

Ду 80- 19 м , ду 50-9м, ду 32-9м в 2-х трубном    от У-37 до ул. Пушкина д.26

Ду 80- 19 м , ду 50-9м, ду 32-9м в 2-х трубном    от У-39 до ул. Пушкина д.30

Ду 100- 92 м , ду 80-12м, ду 65-37м, ду 50-70м, ду 40-100, ду 32-150м в 2-х трубном    от ТК-44 до ТК-48

- Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. ул. Метленкова

Вся протяженность тепловых сетей  от котельной составляет 2230 м.п.

Тепловые сети проложены подземно / надземно.

Данные о количестве аварий за последние 5 лет отсутствуют.

Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют.

Эксплуатирующей организацией является МУП ООО «Владимиртеплогаз».

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.

Протяженность аварийных участков

Ду 108- 50м в 2-х трубном    от У-1 до ТК-1.

- Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот.  № 1 ул. Советская, д. 51

Вся протяженность тепловых сетей  от котельной составляет 14690 м.п.

Тепловые сети проложены подземно / надземно.

Данные о количестве аварий за последние 5 лет отсутствуют.

Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют.

Эксплуатирующей организацией является ООО «Владимиртеплогаз».

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.

Протяженность аварийных участков

Ду 76- 12 м в 2-х трубном от ул. Советская д.12А до Некрасовская д.26А в 2-х трубном.

Ду 150- 18м   в 2-х трубном   перекресток ул. Гагарина-Денисенко

Ду 100 - 125 м в 2-х трубном  от ТК-27 до  ТК-31

Ду 50 - 30 м в 2-х трубном  от ТК-31 до входа во  здание

Ду 50 - 120 м в 2-х трубном  от ТК-35 до ввода в в дома.

- Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот.  № 2 ул. Дзержинского, д. 4а

Вся протяженность тепловых сетей  от котельной составляет 12470 м.п.

Тепловые сети проложены подземно / надземно.

Данные о количестве аварий за последние 5 лет отсутствуют.

Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют.

Эксплуатирующей организацией является ООО «Владимиртеплогаз».

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.

Протяженность аварийных участков

Ду 108 - 35 м в 2-х трубном  ул. 40 лет Октября д.26

Ду 57 - 8 м в 2-х трубном  ул. Дзержинского д.4

Ду 108 - 54 м в 2-х трубном  ул. 40 лет Октября д.13-15.

- Котельная ООО «Владимиртеплогаз»кот.  № 3 ул. Юбилейная, д. 20 стр. 3

Вся протяженность тепловых сетей  от котельной составляет 892 м.п.

Тепловые сети проложены подземно / надземно.

Данные о количестве аварий за последние 5 лет отсутствуют.

Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют.

Эксплуатирующей организацией является ООО «Владимиртеплогаз».

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.

- Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот.  № 4 ул. Больничный проезд, д. 11а стр.13

Вся протяженность тепловых сетей  от котельной составляет 4612 м.п.

Тепловые сети проложены подземно / надземно.

Данные о количестве аварий за последние 5 лет отсутствуют.

Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют.

Эксплуатирующей организацией является ООО «Владимиртеплогаз».

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.

Протяженность аварийных участков

Ду 125 - 60 м в 2-х трубном  от ул. Больничный проезд от У-6 до ТК-9

Ду 80 - 125 м в 2-х трубном  от   от ТК-9 до У-6.

- Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот.  № 5 ул. М.Расковой, д. 14б

Вся протяженность тепловых сетей  от котельной составляет 1780 м.п.

Тепловые сети проложены подземно / надземно.

Данные о количестве аварий за последние 5 лет отсутствуют.

Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют.

Эксплуатирующей организацией является ООО «Владимиртеплогаз».

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.

- Котельная ООО «Владимиртеплогаз»  кот.  № 6 ул. Шелковиков, д. 11а

Вся протяженность тепловых сетей  от котельной составляет 708 м.п.

Тепловые сети проложены подземно / надземно.

Данные о количестве аварий за последние 5 лет отсутствуют.

Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют.

Эксплуатирующей организацией является ООО «Владимитеплогаз».

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.

- Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот.  № 7 ул. Привокзальная, д. 4б

Вся протяженность тепловых сетей  от котельной составляет 1293 м.п.

Тепловые сети проложены подземно / надземно.

Данные о количестве аварий за последние 5 лет отсутствуют.

Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют.

Эксплуатирующей организацией является .

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.

- Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот.  № 8 ул. Заводская, д. 6а

Вся протяженность тепловых сетей  от котельной составляет 4108 м.п.

Тепловые сети проложены подземно / надземно.

Данные о количестве аварий за последние 5 лет отсутствуют.

Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют.

Эксплуатирующей организацией является ООО «Владимитеплогаз».

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы

Протяженность аварийных участков

Замена  трассы. Протяженность в 2-х трубном исполнении.

Ду125 - 145м, Ду 100 - 125м,  Ду 65 - 21м,  Ду50 – 260 м.

16. Блочно-модульная котельная №13, ул.Калинина,  дом 61, котельная

ООО «Владимиртеплогаз»

Вся протяженность тепловых сетей  от котельной составляет  13210,4 м.п.

Тепловые сети проложены подземно / бесканально, надземно.

Данные о количестве аварий за последние 5 лет отсутствуют.

Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют.

Эксплуатирующей организацией является ООО «Владимитеплогаз».

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы

Протяженность аварийных участков

Ду 50 - 115 м, ду 25-25 м, ду 20-25м в 2-х трубном  отУ-48 до  ул. Октябрьская д.8,10

Ду 40- 17 м в 2-х трубном  от   от ТК-98 до ул. Фрунзе д.1

Ду 65 - 84 м, ду 50-44  в 2-х трубном  от   от ТК-95 до ул. Пушкина  д.4,4А.

17. Котельная ООО «Владимиртеплогаз» Электрокотельная ул. Кирова

Вся протяженность тепловых сетей  от котельной составляет 40 м.п.

Тепловые сети проложены подземно / бесканально.

Данные о количестве аварий за последние 5 лет отсутствуют.

Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют.

Эксплуатирующей организацией является ООО «Владимитеплогаз».

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы

18. Котельная ООО «Владимиртеплогаз» котельная ул. Северная д.5

Вся протяженность тепловых сетей  от котельной составляет 648 м.п.

Тепловые сети проложены подземно / бесканально и  надземно.

Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют.

Эксплуатирующей организацией является ООО «Владимитеплогаз».

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы.

19. Котельная ООО «ИЦ Теплосфера» котельная, ул. Лесная, мкр. Красный Октябрь

Вся протяженность тепловых сетей  от котельной составляет 60 м.п.

Тепловые сети проложены подземно / бесканально.

Данные о количестве аварий за последние 5 лет отсутствуют.

Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют.

Эксплуатирующей организацией является ООО «ИЦ Теплосфера».

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы.

20. Блочно-модульная котельная  для отопления  потребителей с централизованным теплоснабжением улиц Свобода,Пугачева

Вся протяженность тепловых сетей  от котельной составляет 3646 м.п.

Тепловые сети проложены подземно / бесканально.

Аварии за последние  2 года отсутствуют.

Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют.

Эксплуатирующей организацией является ООО «Владимиртеплогаз».

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы.

Протяженность аварийных участков

Ду 100 - 365 м, в 2-х трубном  от У-3 до  ДОСААФ ул. Серегина д.24

| Протяженность тепловых сетей в однотрубном исполнении | 92 830 п.м |
| --- | --- |
| Протяженность аварийных тепловых сетей в однотрубном исполнении | 4940п.м. |

  - Зоны действия источников тепловой энергии

Таблица № 16

| №№ | Наименование котельной | Адрес потребителей |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Владимиртеплогаз» модульная котельная ул. Магистральная, д. 13/1 | ул. 50 лет Октября, д. 1,2,4,6,7-12 ул. Магистральная, д. 4,6,7,8,8а,9,10,11, 12,14,15,16,18,21,22,23,27,29,33 ул. Юбилейная, д. 1-14,16,17 Д/сад № 38 |
| 2 | ЛИК АО «НИИ парашютостроение» | ул. Томаровича, д. 1,3,5,7,9 26,28,30 |
| 3 | ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач | ул. Мичурина, д.33 ул. Мичурина, д. 33/1 |
| 4 | ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач | ул. Метленкова, д.2 ул. Метленкова, д. 16М |
| 5 | ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач | ул. Десантников, д.13/1 |
| 6 | ООО «Владимиртеплогаз» котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 | Квартал Южный 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Квартал Солнечный 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а ул.Пушкина 6, 8, 10,11, 12, 13, 14, 15,16, 17,18, 19,20, 21, 22, 23, 24, 25,26, 28, 30, 27а ул. Фурманова 24,22,20,18,16, 10,8 ул. Октябрьская 8, 10, 11, 12, 13, 15, 11а, 20 ул. Первомайская 20, 22, 24 ул. Калинина 75 ул. Комсомольская 72 ул. Первый проезд 2 СОШ №6 КМК Дет сад. № 14,25,30 Стадион «Торпедо» ул. Калинина 90 ул. Фурманова 53, 53б, 57 ул. Южный квартал 5а, 9а ул. Первый проезд 1 ул. Труда 1 ул. Пушкина 8б дома с ГВС: ул. Пушкина № 3 ,4, 4а ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26, 27а, 28, 30; ул. Фурманова № 4,10,18 ,20 ,22 ,24 ,35 ,39 ,41 ,43 ,45 ,47 ,49 ,51; ул. Первомайская № 3 ,5 ,7 ,12 ,14,14а, 20, 22, 24; Квартал Солнечный № 1, 2, 3, 4 ,5 ,6 ,7 ,7а ,8 ,8а; ул. Калинина № 55, 62 ,64 ,66 ,66-а ,75; Квартал Южный № 1, 3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ; ул. Октябрьская № 10, 11, 11а,12 ,13 ,15 ,20 ; ул. Фрунзе № 3; ул. Свердлова № 1, 3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,9 ,12 ; ул. Комсомольская № 54, 56, 72 ; ул. Первый проезд № 2 ; |
| 7 | ООО «Владимиртеплогаз» кот. ул. Метленкова, д. 16 (модуль) | ул. Метленкова 1,1а,4 ул. Полевая 1,2,2а,4,10а ул. 40лет Победы 2 |
| 8 | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 1 ул. Советская, д. 51 | ул.Гагарина: д.6,8,15а,19,22,23,24,25,26,27,28,28а,29,29а,31,32,33,34,35,36,37 ул. Красноармейская д. 42, улЛенинградская: 1,19,30,32,51,53,55,92,94 ул. Морозовская: д.89,91,93 ул. Некрасовская: д. 9б,11,18,26,26а ул. Серегина:3,5,7,10,11, 12,14,16 ул. Советская:1,1а,1г,10,6,7,8, 32,33,64,82 ул. Чехова:1,2,3,4,5 Школа №2,школа №1,школа №1(начальная); д/с №6,8,37; дом культуры, гостиница «Шерна», школа искусств |
| 9 | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 2 ул. Дзержинского, д. 4/3 | ул.40 лет Октября:5а,5б,7,13, 13б,15,17,25а,26,26а,28,30,30а,32,34,36,38,40 ул. Гайдара:12,30,30а,35,37,39,41 ул. Десантников:7,9,11. ул. Дзержинского:1,1б,2,2а,3,3г,4,5 ул. Мичурина:4,6,19. ул. Островского:5,7,16а,18, 18а,19,20,21,23,32 ул. Молодежная,7 Прибрежный квартал:1,2,3,4,5,7,7а,9,2а ул. Садовая:2,6,8,10,12,14 ул. Текстильщиков:5,7,9,12, 14, 16,18 ул. Чайкиной:2а,4,4а6 Нач.шк.№ 5,СОШ № 5, д/с № 12, д/с № 12 |
| 10 | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 3 ул. Юбилейная, д. 20 стр. 3 | ул. Павловского:22,24,26,28,32,34,36 |
| 11 | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 4 ул. Больничный проезд, д. 11а стр.13 | ул. Больничный проезд: 1,3, 5,7, 7б,9,9а,9б,11 ул. Ленинградская:108 ул. Свобода:113,113а,115,120 ул. Гастелло:9 |
| 12 | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 5 ул. М.Расковой, д. 14б | ул. Расковой:7, 9, 8, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 21, |
| 13 | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 6 ул. Шелковиков, д. 11а | ул. Шелковиков д.11, 13,14,15 |
| 14 | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 7 ул. Привокзальная, д. 4б | ул. Привокзальная:1,1а,3,3а,4а,9,10,11,12,12а. |
| 15 | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 8 ул. Заводская, д. 6а | ул. Владимирская:29,31,33,35 ул. Денисенко:13,15,17,24,30,32 ул. Заводская:2,4,6,12,14а ул. Первомайская:20,22,24 ул. Приозерная:1а,1б,1в,2а ул. Совхозная:1,2,2а,4,5 Прогимназия |
| 16 | ООО «Владимиртеплогаз» Электрокот. ул. Кирова | ул. Кирова 1б, 1в |
| 17 | ООО «Владимиртеплогаз» Блочно-модульная котельная №13, ул. Калинина, дом 61 | ДШИ Дом культуры Поликлиника ул. Октябрьская 1 ул. Свердлова 1а, 1б, 2, 7а, 7б ул. Пушкина 3а, 4б ул. Фурманова 37 ул. Больничный пр.2 ул. Октябрьская 2,3,4,5,6,7 ул. Пушкина 3,4,4а,5,10а ул. Фрунзе 1,2,3 ул. Первомайская 3, 5, 6, 7, 12, 14, 14а, 16, 18 ул. Свердлова 1, 3, 4,5, 6, 7, 9, 12 ул. Калинина 55, 57, 59,62, 64, 66, 66а ул. Комсомольская 54,56 ул. Фурманова 4, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51 |
| 18 | ООО «Владимиртеплогаз» котельная № 14, ул. Северная, д. 5 | ул.Северная д. 1,5 |
| 19 | Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улиц Свобода, Пугачева. | ул. Октябрьская, д.6 ул. Пролетарская, д.17 ул. Пугачева, д.6,14 ул. Свобода, д.5,14,16,18 ул.Свобода, д. 2А ООО «Тандем» ул. Чехова, д.12 ЗАО «Киржачский инструмент» МБДОУ Детский сад №5 ул.Серегина, д.24 РОСТО МБОУ СОШ №3 |
| 20 | ООО «ИЦ Теплосфера» котельная, ул. Лесная, м-н Красный октябрь | ул. Лесная ДОУ № 40, СОШ № 7, |

1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Часовые расходы тепла на отопление приняты на основании данных, представленных ресурсоснабжающими организациями.

Перечень потребителей, обслуживаемых централизованной системой теплоснабжения с указанием часовой тепловой нагрузки, приведен в таблице № 17

Таблица № 17

| № пп | Наименование потребителя | Расход тепла,Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1. ООО «Владимиртеплогаз» модульная котельная ул. Магистральная, д. 13/1 |
|  | Итого: | 1,035 |
| Котельная ЛИК АО «НИИ парашютостроения» |
|  | Итого: | 2 |
| 3.Котельная № 1, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач |
|  | Итого: | 0,082 |
| 4.Котельная № 2, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач |
|  | Итого: | 0,082 |
| 5.Котельная № 3, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач |
|  | Итого: | 0,096 |
| 6.Котельная ООО «Владимиртеплогаз»» котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 |
|  | Итого: | 13,93059 |
| 7.ООО «Владимиртеплогаз» Блочно-модульная котельная №13, ул.Калинина, дом 61 |
|  | Итого: | 5,336 |
| 8.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. ул. Метленкова |
|  | Итого: | 0,655 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 1 ул. Советская, д. 51 |
|  | Итого: | 7,348 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 2 ул. Дзержинского, д. 4/3 |
|  | Итого: | 12,690 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 3 ул. Юбилейная, д. 20 стр. 3 |
|  | Итого: | 0,623 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 4 ул. Больничный проезд, д. 11а стр.13 |
|  | Итого: | 2,90 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 5 ул. М.Расковой, д. 14б |
|  | Итого: | 0,43 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 6 ул. Шелковиков, д. 11а |
|  | Итого: | 0,339 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 7 ул. Привокзальная, д. 4б |
|  | Итого: | 0,618 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 8 ул. Заводская, д. 6а |
|  | Итого: | 2,051 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» электрокот. ул. Кирова |
|  | Итого: | 0,0835 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» №14, Северная, д.5 |
|  | Итого: | 0,111 |
| Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улиц Свобода, Пугачева. |
|  | Итого | 2,67 |
| 20.Котельная ООО «ИЦ Теплосфера», ул. Лесная м-н Красный Октябрь |
|  | Итого: | 0,316 |

Данные по расходу на горячее водоснабжение отсутствуют.

1.6. Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой нагрузки

Часовая производительность котельных на существующий период, а также соответствующие тепловые нагрузки указаны в ниже приведенной таблице.

Таблица № 18

| №п/п | Наименование | Сущ. положение |
| --- | --- | --- |
| ООО «Владимиртеплогаз» модульная котельная ул. Магистральная, д. 13/1 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 1,38 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 1,035 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,345 |
| Котельная ЛИК АО «НИИ парашютостроения» |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 4,3 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 2 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 2,3 |
| Котельная №1, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач, |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 0,366 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,082 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,284 |
| Котельная№ 2, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач, |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 0,355 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,082 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,273 |
| Котельная № 3, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач, |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 0,289 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,096 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,193 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 12,88 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 13,93 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | -1,05 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. ул. Метленкова |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 0,88 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,655 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,225 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 1 ул. Советская, д. 51 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 12,8 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 7,348 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 5,452 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 2 ул. Дзержинского, д. 4/3 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 28,8 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 12,690 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 16,11 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 3 ул. Юбилейная, д. 20 стр. 3 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 1,9 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,6225 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 1,277 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 4 ул. Больничный проезд, д. 11а стр.13 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 2,90 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 2,90 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,0 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 5 ул. М.Расковой, д. 14б |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 0,86 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,43056 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,429 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 6 ул. Шелковиков, д. 11а |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 0,43 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,339 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,091 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 7 ул. Привокзальная, д. 4б |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 0,86 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,618 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,242 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 8 ул. Заводская, д. 6а |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 2,17 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 2,051 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,119 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» Электрокот. ул. Кирова |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 0,17 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,0835 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,0865 |
| ООО «Владимиртеплогаз» Блочно-модульная котельная №13, ул.Калинина, дом 61 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 6,45 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 5,336 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 1,114 |
| ООО «Владимиртеплогаз» котельная №14, ул. Северная, дом5 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 0,166 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,111 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,055 |
| Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улиц Свобода, Пугачева |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 8 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 6,5 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 1,5 |
| Котельная ООО «ИЦ Теплосфера», ул. Лесная м-н Красный Октябрь |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 1,0 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,316 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,684 |

В результате гидравлического расчета установлено, что пропускная способность трубопроводов существующих тепловых сетей соответствует подключенной нагрузке.

1.7. Балансы теплоносителя

Расходы теплоносителя, а также расходы воды на подпитку приведены в нижеследующей таблице.

Таблица № 19

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.ООО «Владимиртеплогаз» модульная котельная, ул. Магистральная, д. 13/1 |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 41,396 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,211 |
| 2.Котельная ЛИК АО «НИИ парашютостроения» |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 79,7 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 1,13 |
| Котельная № 1, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 3,3 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,05 |
| Котельная № 2, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 3,3 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,05 |
| Котельная № 3, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 3,8 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,05 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 557,224 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 1,372 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. ул. Метленкова |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 26,183 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,091 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 1 ул. Советская, д. 51 |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 293,951 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 1,220 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 2 ул. Дзержинского, д. 4/3 |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 507,626 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 1,786 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 3 ул. Юбилейная, д. 20 стр. 3 |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 24,901 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,070 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 4 ул. Больничный проезд, д. 11а стр.13 |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 115,874 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,324 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 5 ул. М.Расковой, д. 14б |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 17,222 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,058 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 6 ул. Шелковиков, д. 11а |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 13,583 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,036 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 7 ул. Привокзальная, д. 4б |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 24,722 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,066 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 8 ул. Заводская, д. 6а |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 82,058 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,226 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» Электрокот. ул. Кирова |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч |  |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч |  |
| ООО «Владимиртеплогаз» Блочно-модульная котельная №13, ул.Калинина, дом 61 |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 213,432 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 1,085 |
| ООО «Владимиртеплогаз» котельная №14, ул. Северная, дом 5 |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 4,446 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,012 |
| 19.Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улиц Свобода, Пугачева |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 106,884 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,353 |
| 20. Котельная ООО «ИЦ Теплосфера», ул. Лесная м-н Красный Октябрь |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 20,0 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,3 |

Объем подпитки определен в соответствии с СНиП  41-02-2003 п. 6.16 и 6.18.

1.8. Топливный баланс источников тепловой энергии

Вид и количество используемого топлива котельными приведены в нижеследующей таблице.

Таблица № 20

|  | Наименование | Вид топлива | Ед. изм. | Часовой расход |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Владимиртеплогаз» модульная котельная ул. Магистральная, д. 13/1 | Природный газ | м3/ч | 68,23 |
| 2 | Котельная ЛИК АО «НИИ парашютостроения» | Природный газ | м3/ч | 250 |
| 3 | Котельная № 1, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач, | Природный газ | м3/ч | 10,25 |
| 4 | Котельная № 2, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач, | Природный газ | м3/ч | 10,25 |
| 5 | Котельная № 3, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач, | Природный газ | м3/ч | 11,99 |
| 6 | Котельная ООО «Владимиртеплогаз» котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 | Природный газ | м3/ч | 646,70 |
| 7 | Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. ул. Метленкова | Природный газ | м3/ч | 58,51 |
| 8 | Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 1 ул. Советская, д. 51 | Природный газ | м3/ч | 455,12 |
| 9 | Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 2 ул. Дзержинского, д. 4/3 | Природный газ | м3/ч | 758,058 |
| 10 | Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 3 ул. Юбилейная, д. 20 стр. 3 | Природный газ | м3/ч | 37,208 |
| 11 | Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 4 ул. Больничный проезд, д. 11а стр.13 | Природный газ | м3/ч | 88,84 |
| 12 | Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 5 ул. М.Расковой, д. 14б | Природный газ | м3/ч | 32,17 |
| 13 | Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 6 ул. Шелковиков, д. 11а | Природный газ | м3/ч | 20,0 |
| 14 | Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 7 ул. Привокзальная, д. 4б | Природный газ | м3/ч | 40,61 |
| 15 | Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 8 ул. Заводская, д. 6а | Природный газ | м3/ч | 112,12 |
| 16 | ООО «Владимиртеплогаз» Блочно-модульная котельная №13, ул.Калинина, дом 61 | Природный газ | м3/ч | 326,22 |
| 17 | ООО «Владимиртеплогаз» Котельная №14, ул.Северная, дом 5 | Природный газ | м3/ч | 8,38 |
| 18 | Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улиц Свобода, Пугачева | Природный газ | м3/ч | 149,84 |
| 19 | Котельная ООО «Владимиртеплогаз» электрокотел ул.Кирова 1б, 1в | Природный газ | м3/ч | - |
| 20 | Котельная ООО «ИЦ Теплосфера», ул. Лесная м-н Красный Октябрь | Природный газ | м3/ч | 31,0 |

1.9. Безопасность и надежность теплоснабжения

При полном прекращении теплоснабжения от котельных все потребители будут обеспечены тепловой энергией. Котельные будут подключены к резервным источникам электроснабжения.

Данные по количеству аварий на источниках тепла и на тепловых сетях отсутствуют.

1.10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций. ООО «Владимиртеплогаз»

Таблица № 21

| Показатели | Единица измерения | 2021 г. |
| --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 124503 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 119934 |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе | Гкал | 24858 |
| Котельная №1 | Гкал | 3749 |
| Котельная №2 | Гкал | 3877 |
| Котельная №3 | Гкал | -101 |
| Котельная №4 | Гкал | 69,30 |
| Котельная №5 | Гкал | 420 |
| Котельная №6 | Гкал | 35 |
| Котельная №7 | Гкал | 236 |
| Котельная №8 | Гкал | 794 |
| Котельная №9 | Гкал | 12059 |
| Котельная №10 | Гкал | 578 |
| Котельная №11 | Гкал | 667 |
| Котельная №12 | Гкал | -4 |
| Котельная №13 | Гкал | 1990 |
| Котельная №14 | Гкал | 115 |
| Блочно-модульная котельная №15 ул. Свободы,2Б | Гкал | 369 |
| Удельный расход топлива | кгут/Гкал | 159,93 |

1.11. Тарифы на тепловую энергию

Тарифы на тепловую энергию приведены в нижеследующей таблице.

Таблица № 22

| Организация | Тариф руб./Гкал с 01.07.2022 | Тариф руб./Гкал с 01.12.2022 по 31.12.2023 |
| --- | --- | --- |
| ЛИК АО «НИИ парашютостроения» | 1861,56 | 2000,12 |
| ООО «Ресурс Сервис» | 1619,58 | 1633,84 |
| ООО «Владимиртеплогаз» | 4034,18 | 4397,26 |
| ООО «Владимиртеплогаз» ( мкр. Красный Октябрь) | 2721,82 | 2865,38 |
| Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улиц Свобода, Пугачева | 1826,64 | 1968,52 |
| ООО ИЦ «Теплосфера» (мкр.Красный Октябрь) | 1619,58 | 1633,84 |

1.12. Описание существующих технических и технологических проблем  в системе теплоснабжения.

Котельная ООО «Владимиртеплогаз»  № 1 ул. Советская, д. 51

Котельная № 1 по улице Советская д. 51 располагает существенным резервом мощности в размере 5,36 Гкал в час., т.е. загружена на 49 %. Эксплуатация котельной нерентабельна, котельную необходимо консервировать.

Квартальная котельная ООО «Владимиртеплогаз»

В котельной имеется 3 котла ДКВР 6,5/13. Все котлы установлены в 1970 году при вводе квартальной  и  эксплуатируются  более 46 лет.

Один котел находятся в нерабочем состоянии, подлежат демонтажу и списанию. В настоящее время в котельной выработку тепловой энергии обеспечивают 2 котла ДКВР 6,5/13.,один котел ТТ 1100. В связи с длительностью срока эксплуатации используемое оборудование морально и физически изношено и требует срочной замены. Также имеется дефицит тепловой мощности.  Необходимо произвести замену 1-х нерабочего котла.

Изношенность тепловых сетей в микрорайоне Красный Октябрь составляет 85 %. Необходимо планомерно осуществлять капитальный ремонт. На первоначальном этапе подлежит капитальному ремонту 250м. сетей отопления и  219м. сетей горячего водоснабжения по ул. Пушкина мкр. Красный октябрь. За 2014 год на указанном участке сетей произошло 11 технологических отказов, связанных с изношенностью данного участка, устранение прорывов производилось наложением хомутов и частичной заменой неисправных участков.

Котельная ЛИК АО «НИИ парашютостроения»

Уведомление исх. № 24/136 от 07.09.2016 г. о принятии решения о дальнейшей эксплуатации центральной котельной с продолжением оказания услуг по теплоснабжению жилого фонда по улице Томаровича.

Блочно-модульная котельная №13, ул.Калинина, дом 61

Необходимость замены неисправной арматуры  к домам 19, 21, 23, 25 ул.Пушкина, мкр.Красный Октябрь, г.Киржач,  что  обеспечит бесперебойную подачу теплоносителя в вышеуказанные дома.

Глава 2. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Данные базового уровня потребления тепловой энергии, прогноз приростов площади строительных фондов по видам потребителей тепла, прироста объемов теплопотребления по городу приведены в ниже следующей таблице.

Таблица № 23

| № п/п | Наименование | Существующее положение 2016 год | Первая очередь 2022 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь строительных фондов, (м2) в том числе | 323012,32 | 611414,16 | 611414,16 |
|  | - жилой фонд | 288045,32 | 530070,01 | 530070,01 |
|  | - общественные здания | 92818 | 81304 | 81304 |
| 2 | Объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 55,32 | 40,15 | 40,15 |
| ООО «Владимиртеплогаз» модульная котельная ул. Магистральная, д. 13/1 |
|  | - жилой фонд | 8196,42 | 8196,42 | 8196,42 |
|  | - общественные здания | 894,1 | 894,1 | 894,1 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 1,035 | 1,035 | 1,035 |
| Котельная ЛИК АО «НИИ парашютостроения» |
|  | - жилой фонд | 8105,15 | 9737,95 | 9737,95 |
|  | - общественные здания | 0 | 0 | 0 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 2 | 2 | 2 |
| Котельная № 1, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач |
|  | - жилой фонд | 6955,4 | 4490,7 | 4490,7 |
|  | - общественные здания | 0 | 0 | 0 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
| Котельная № 2, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач |
|  | - жилой фонд | 5926,4 | 2978,4 | 2978,4 |
|  | - общественные здания | 0 | 0 | 0 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
| Котельная № 3, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач |
|  | - жилой фонд | 3593,4 | 4506,7 | 4506,7 |
|  | - общественные здания | 0 | 0 | 0 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 |
|  | - жилой фонд | 16147 | 16147 | 16147 |
|  | - общественные здания | 23560 | 23560 | 23560 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 13,93059 | 13,93059 | 13,93059 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» Электрокот. ул. Кирова |
|  | - жилой фонд | 653,99 | 653,99 | 653,99 |
|  | - общественные здания | 0 | 0 | 0 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 0,0835 | 0,0835 | 0,0835 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. ул. Метленкова |
|  | - жилой фонд | 3803,71 | 3803,71 | 3803,71 |
|  | - общественные здания | 172,9 | 172,9 | 172,9 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 0,655 | 0,655 | 0,655 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 1 ул. Советская, д. 51 |
|  | - жилой фонд | 32241,65 | 32241,65 | 32241,65 |
|  | - общественные здания | 27278 | 27278 | 27278 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 7,348 | 7,348 | 7,348 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 2 ул. Дзержинского, д. 4/3 |
|  | - жилой фонд | 115982,15 | 115982,15 | 115982,15 |
|  | - общественные здания | 23397 | 23397 | 23397 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 12,690 | 12,690 | 12,690 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 3 ул. Юбилейная, д. 20 стр. 3 |
|  | - жилой фонд | 6691,3 | 6691,3 | 6691,3 |
|  | - общественные здания | - | - | - |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 0,6225 | 0,6225 | 0,6225 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 4 ул. Больничный проезд, д. 11а стр.13 |
|  | - жилой фонд | 12120,2 | 12120,2 | 12120,2 |
|  | - общественные здания | 5357 | 5357 | 5357 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 2,90 | 2,90 | 2,90 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 5 ул. М.Расковой, д. 14б |
|  | - жилой фонд | 3735,2 | 3735,2 | 3735,2 |
|  | - общественные здания | 90 | 90 | 90 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 0,4305 | 0,4305 | 0,4305 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 6 ул. Шелковиков, д. 11а |
|  | - жилой фонд | 3043,3 | 3043,3 | 3043,3 |
|  | - общественные здания | - | - | - |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 0,339 | 0,339 | 0,339 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 7 ул. Привокзальная, д. 4б |
|  | - жилой фонд | 5808,5 | 5808,5 | 5808,5 |
|  | - общественные здания | 662 | 662 | 662 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 0,618 | 0,618 | 0,618 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 8 ул. Заводская, д. 6а |
|  | - жилой фонд | 15456,8 | 15456,8 | 15456,8 |
|  | - общественные здания | 1067 | 1067 | 1067 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 2,051 | 2,051 | 2,051 |
| ООО «Владимиртеплогаз» Блочно-модульная котельная №13, ул.Калинина, дом 61 |
|  | - жилой фонд | 54333.29 | 54333.29 | 54333.29 |
|  | - общественные здания | 5871,52 | 5871,52 | 5871,52 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 5,336 | 5,336 | 5,336 |
| ООО «Владимиртеплогаз» котельная №14, ул.Северная, дом 5 |
|  | - жилой фонд | 830,800 | 830,800 | 830,800 |
|  | - общественные здания | 123,4 | 123,4 | 123,4 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 0,111 | 0,111 | 0,111 |
| 19.Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улиц Свобода, Пугачева |
|  | - жилой фонд | 22 387,34 | 21 378,39 | 21 378,39 |
|  | - общественные здания |  |  |  |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 2,67 | 2,67 | 2,67 |
| 20. Котельная ООО «ИЦ Теплосфера», ул. Лесная м-н Красный Октябрь |
|  | - жилой фонд |  |  |  |
|  | - общественные здания | 10 865,8 | 10 865,8 | 10 865,8 |

Глава 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.

Так как численность населения в населенных пунктах менее 100000 человек, то разработка электронной схемы не требуется.

Глава 4.  ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ.

При централизованном теплоснабжении сохраняется существующий температурный график теплоносителя (вода) – 95-70 оС.

Проектом предлагается сохранение существующей системы централизованного теплоснабжения. При этом предполагается реконструкция существующих котельных. Часть потребителей переводится на индивидуальные системы отопления. Часовая производительность котельных на, первую очередь и расчетный срок, а также соответствующие тепловые нагрузки указаны в ниже приведенной таблице.

Таблица № 24

| №п/п | Наименование | Сущ. положение | На первую очередь до 2022 г. | На расчетный срок до 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Владимиртеплогаз» модульная котельная ул. Магистральная, д. 13/1 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 1,035 | 1,035 | 1,035 |
| Котельная ЛИК АО «НИИ парашютостроения» |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 2 | 2 | 2 |
| Котельная №1, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 0,366 | 0,366 | 0,366 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
| Котельная №2, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 0,355 | 0,355 | 0,355 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
| Котельная №3,ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 0,289 | 0,289 | 0,289 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 12,87 | 12,88 | 13,93 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 13,93 | 13,93 | 13,93 |
| ООО «Владимиртеплогаз» Блочно-модульная котельная №13, ул.Калинина, дом 61 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 6,45 | 6,45 | 6,45 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 5,412 | 5,336 | 5,336 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз»кот. ул. Метленкова |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 0,86 | 0,88 | 0,88 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,793 | 0,655 | 0,655 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 1 ул. Советская, д. 51 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 7,443 | 7,348 | 7,348 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 2 ул. Дзержинского, д. 4/3 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 28,8 | 28,8 | 28,8 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 14,514 | 12,690 | 12,690 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 3 ул. Юбилейная, д. 20 стр. 3 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,623 | 0,623 | 0,623 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 4 ул. Больничный проезд, д. 11а стр.13 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 2,86 | 2,90 | 2,90 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 2,596 | 2,90 | 2,90 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 5 ул. М.Расковой, д. 14б |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 6 ул. Шелковиков, д. 11а |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,313 | 0,339 | 0,339 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 7 ул. Привокзальная, д. 4б |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,563 | 0,618 | 0,618 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 8 ул. Заводская, д. 6а |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 2,17 | 2,17 | 2,17 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 1,68 | 2,051 | 2,051 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» Электрокот. ул. Кирова |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 0,7 | 0,17 | 0,17 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,09 | 0,0835 | 0,0835 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» №14 ул. Северная, д. 5 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 0,166 | 0,166 | 0,166 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,113 | 0,111 | 0,111 |
| Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улиц Свобода, Пугачева |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 8 | 3,44 | 3,44 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 6,5 | 2,67 | 2,67 |
| Котельная ООО «ИЦ Теплосфера», ул. Лесная м-н Красный Октябрь |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,4 | 0,4 | 0,4 |

Глава 5.  ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ И В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

При централизованном теплоснабжении сохраняется существующий температурный график теплоносителя (вода) – 95-70 оС.

Расходы теплоносителя, а также расходы воды на подпитку приведены в нижеследующей таблице.

Таблица № 25

| № п/п | Наименование | Сущ. положение | Первая очередь -2022г. | Расчетный срок-2030 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Владимиртеплогаз» модульная котельная ул. Магистральная, д. 13/1 |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 41,0 | 41,396 | 41,396 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,66 | 1,8 | 1,8 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т | 3400 | 274 | 274 |
| Котельная ЛИК АО «НИИ парашютостроения» |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 79,7 | 79,7 | 0 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,52 | 0,52 | 0 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т | 2688 | 2688 | 0 |
| Котельная ООО № 1, «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т | 110 | 110 | 110 |
| Котельная № 2, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т | 110 | 110 | 110 |
| Котельная № 3, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т | 129 | 129 | 129 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» котельная № 9, мкр.Красный Октябрь, дом 7 |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 397,38 | 557,224 | 557,224 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,48 | 0,5 | 0,5 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т | 5107 | 9731 | 9731 |
| ООО «Владимиртеплогаз» Блочно-модульная котельная №13, ул.Калинина, дом 61 |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 209,12 | 213,432 | 213,432 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,39 | 0,5 | 0,5 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т | 5100 | 2456 | 2456 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. ул. Метленкова |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 35,6 | 26,183 | 26,183 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т | 578 | 2088 | 578 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 1 ул. Советская, д. 51 |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 258,4 | 293,951 | 293,951 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,99 | 1,5 | 1,5 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т | 5107 | 5627 | 5107 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 2 ул. Дзержинского, д. 4/3 |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 492,4 | 507,626 | 507,626 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 3,61 | 5,0 | 5,0 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т | 18547 | 3612 | 3612 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 3 ул. Юбилейная, д. 20 стр. 3 |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 24,8 | 24,901 | 24,901 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,22 | 1,0 | 1,0 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т | 1129 | 24 | 24 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 4 ул. Больничный проезд, д. 11а стр.13 |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 104,4 | 115,874 | 115,874 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,35 | 7,0 | 7,0 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т | 1774 | 249 | 249 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 5 ул. М.Расковой, д. 14б |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 17,2 | 17,222 | 17,222 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,08 | 0,1 | 0,1 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т | 403 | 368,5 | 368,5 |
| 14.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 6 ул. Шелковиков, д. 11а |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 13,2 | 13,573 | 13,573 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,04 | 0,1 | 0,1 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т | 215 | 3,5 | 3,5 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 7 ул. Привокзальная, д. 4б |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 25,2 | 24,722 | 24,722 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,04 | 0,1 | 0,1 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т | 215 | 61 | 61 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 8 ул. Заводская, д. 6а |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 74,8 | 82,058 | 82,058 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т | 645 | 480 | 480 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» Электрокотельная ул. Кирова |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 3,2 | 3,340 | 3,340 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» котельная №14, ул. Северная д.5 |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 1,57 | 4,446 | 4,446 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,012 | 1,0 | 1,0 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т |  | 49,0 | 49,0 |
| 19. Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улиц Свобода, Пугачева |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 259 | 106,884 | 106,884 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 1,7 | 2,2 | 2,2 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т | 8735 | 747 | 747 |
| 20.Котельная ООО «ИЦ Теплосфера», ул. Лесная м-н Красный Октябрь |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т | 613 | 613 | 613 |

Объем подпитки определен в соответствии с СНиП  41-02-2003 п. 6.16 и 6.18.

Глава 6.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Котельная ЛИК АО «НИИ парашютостроения»

Уведомление исх. № 24/136 от 07.09.2016 г. о принятии решения о дальнейшей эксплуатации центральной котельной с продолжением оказания услуг по теплоснабжению жилого фонда по улице Томаровича.

Таблица № 26

| № п/п | Адрес объекта теплоснабжения | Этажность | Количество квартир |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жилой дом ул. Томаровича, 1 | 2 | 22 |
| 2. | Жилой дом ул. Томаровича, 3 | 2 | 24 |
| 3. | Жилой дом ул. Томаровича, 5 | 2 | 22 |
| 4. | Жилой дом ул. Томаровича, 7 | 3 | 36 |
| 5. | Жилой дом ул. Томаровича, 9 | 3 | 36 |
| 6. | Жилой дом ул. Томаровича, 26 | 1 | 2 |
| 7. | Жилой дом ул. Томаровича, 28 | 1 | 2 |
| 8. | Жилой дом ул. Томаровича, 30 | 3 | 9 |
| ИТОГО | 8 домов |  | 153 |

ООО «Владимиртеплогаз»

Таблица № 27

| №п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тезническое перевооружение котельной № 1 по ул. Советская, д. № 51 | 1 шт. |

Глава 9. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.

Нормативная надежность тепловых сетей в соответствии с СНиП  41-02-2003 составляет РТС=0,9. Для ее достижения предусматривается применение для устройства тепловых сетей современных материалов – трубопроводов и фасонных частей с заводской изоляцией из пенополиуретана с полиэтиленовой оболочкой. Трубопроводы оборудуются системой контроля состояния тепловой изоляции, что позволяет своевременно и с большой точностью определять места утечек теплоносителя и, соответственно, участки разрушения элементов тепловой сети. Система теплоснабжения характеризуется такой величиной, как ремонтопригодность, заключающимся в приспособленности системы к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путем проведения технического обслуживания и ремонтов. Основным показателем ремонтопригодности системы теплоснабжения является время восстановления ее отказавшего элемента. При малых диаметрах трубопроводов системы теплоснабжения данного населенного пункта время ремонта теплосети меньше допустимого перерыва теплоснабжения, поэтому резервирование не требуется.

Применение в качестве запорной арматуры шаровых кранов для бесканальной установки также повышает надежность системы теплоснабжения. Запорная арматура, установленная на ответвлениях тепловых сетей и на подводящих трубопроводах к потребителям, позволяет отключать аварийные участки с охранением работоспособности других участков системы теплоснабжения.

Для обеспечения надежности системы теплоснабжения на источнике предусматривается установка двух котлов, производительность которых выбрана из расчета покрытия максимальных тепловых нагрузок в режиме наиболее холодного месяца (январь t=-11,1 оС) при выходе одного котла из строя. Так же на источнике предусматривается обработка подпиточной воды для снижения коррозийной активности теплоносителя и увеличения срока службы оборудования и трубопроводов.

Живучесть системы теплоснабжения обеспечивается наличием спускной арматуры, позволяющей опорожнить аварийный участок теплосети с целью исключения размораживания трубопроводов. Также при проектировании реконструкции тепловых сетей необходимо предусмотреть устройство пригрузов для бесканальных тепловых сетей при возможном затоплении. При проектировании должна быть обеспечена возможность компенсации тепловых удлинений трубопроводов.

Глава 10.  ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Финансирование работ предполагается из различных источников в зависимости от видов работ и собственности объектов.

Работы по реконструкции тепловых сетей, центральных котельных, предлагается финансировать из местного, областного и федерального бюджетов (при вхождении в соответствующие программы).

Глава 11.  ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении».

В настоящее время ООО «Владимиртеплогаз»» отвечает требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО).

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в постановлении Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации», на основании поступившей заявки от ООО «Владимиртеплогаз» о присвоении им статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации на территории муниципального образования города Киржач присвоен:

-  ООО «Владимиртеплогаз» в зоне действия: центральная часть г. Киржач, микрорайон Шелковый комбинат, район «Мебельной фабрики», микрорайон Красный октябрь.

12.  РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Возможность поставки тепла потребителям от различных источников тепловой энергии в настоящий момент отсутствует, и в перспективе создание такой возможности не предусматривается.

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Основы регулирования отношений потребителей и субъектов теплоснабжения

1.1.1. Потребители, подключенные к системе теплоснабжения, заключают с единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) договоры теплоснабжения и приобретают тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель по регулируемым ценам (тарифам) или по ценам, определяемым соглашением сторон договора теплоснабжения, в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством.

1.1.2. В соответствии с договором теплоснабжения  единая теплоснабжающая организация (ЕТО) обязуется подавать потребителю теплоэнергоресурсы, соответствующие количественным и качественным параметрам, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения, а также обеспечить готовность нести указанную в договоре тепловую нагрузку, а потребитель обязуется оплачивать полученную тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель и обеспечивать соблюдение установленного договором режима потребления и надлежащую эксплуатацию принадлежащих ему теплопотребляющих установок, используемых для получения теплоэнергоресурсов по данному договору.

1.1.3. Договор теплоснабжения является публичным для единой теплоснабжающей организации. Единая теплоснабжающая организация не вправе отказать потребителю тепловой энергии в заключение договора теплоснабжения при условии соблюдения указанным потребителем выданных ему в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям принадлежащих ему объектов капитального строительства (далее - технические условия).

1.1.4. Потребители тепловой энергии, в том числе застройщики, планирующие подключение к системе теплоснабжения, заключают договоры о подключении к системе теплоснабжения и вносят плату за подключение к системе теплоснабжения в установленном законодательством порядке.

1.1.5. Потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности и оплачивают указанные услуги по регулируемым ценам (тарифам) или по ценам, определяемым соглашением сторон договора, в случаях, и в порядке, предусмотренных законодательством.

1.1.6. Запрещается подключение к системам теплоснабжения тепловых сетей, на которые не предоставлена гарантия качества в отношении работ по строительству и примененных материалов на срок не менее чем десять лет.

2. Обязательства субъектов теплоснабжения

2.1. Теплоснабжающая организация и теплосетевые организации, осуществляющие свою деятельность в одной системе теплоснабжения, ежегодно до начала отопительного периода обязаны заключать между собой соглашение об управлении системой теплоснабжения в соответствии с правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

2.2. Предметом соглашения является порядок взаимных действий по обеспечению непрерывного взаимосвязанного технологического процесса, обеспечивающего качественное функционирование систем теплоснабжения города Киржач Киржачского района.

2.3. Условиями соглашения являются:

- определение соподчиненности диспетчерских служб организаций и порядок их взаимодействия;

- порядок организации наладки и регулирования работы системы теплоснабжения;

- порядок обеспечения доступа сторон для осуществления наладки и регулирования работы системы теплоснабжения;

- оптимизированный по стоимости тепловой энергии график тепловых нагрузок и режимов работы тепловых сетей, составленный исходя из условий договоров теплоснабжения в отопительный период и в летний период (режимная карта), являющийся приложением к соглашению;

- порядок взаимодействия организаций в чрезвычайных и аварийных ситуациях.

2.4. ЕТО и теплоснабжающие организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, обязаны заключить договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения. Договор поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя заключается в порядке и на условиях, которые предусмотрены  Федеральным законом «О теплоснабжении» для договоров теплоснабжения, с учетом особенностей, установленных правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

2.5. Теплоснабжающие организации, осуществляющие свою деятельность в одной системе теплоснабжения, обязаны заключить договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии и (или) теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче. Затраты на обеспечение передачи тепловой энергии и (или) теплоносителя по тепловым сетям включаются в состав тарифа на тепловую энергию, реализуемую теплоснабжающей организацией потребителям тепловой энергии, в порядке, установленном основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации

2.6. Местом исполнения обязательств теплоснабжающей организации является точка поставки, которая располагается на границе балансовой принадлежности теплопотребляющей установки или тепловой сети потребителя и тепловой сети теплоснабжающей организации или теплосетевой организации либо в точке подключения к бесхозяйной тепловой сети.

2.7. Содержание и обслуживание выявленных бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляет теплосетевая организация.

2.8. Теплоснабжающая организация, осуществляющая поставку тепловой энергии потребителям, обязана раскрывать информацию в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации стандартами раскрытия информации субъектами естественных монополий.

2.9. Порядок ограничения и прекращения подачи тепловой энергии потребителям в случае невыполнения ими своих обязательств по оплате тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя определяется договором оказания услуг по передаче тепловой энергии, заключенным в соответствии с правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

3. Организация коммерческого учета

3.1. Количество тепловой энергии, реализуемой по договору теплоснабжения или передаваемой по договору оказания услуг по передаче тепловой энергии, подлежит коммерческому учету.

3.2. Коммерческий учет тепловой энергии осуществляется путем измерений приборами учета, установленными на границе смежных тепловых сетей, принадлежащих различным субъектам теплоснабжения и (или) потребителям, если договором теплоснабжения или оказания услуг по передаче тепловой энергии не установлено иное.

3.3. Осуществление коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя расчетным путем допускается в следующих случаях:

1) отсутствие в точках учета приборов учета;

2) неисправность приборов учета;

3) нарушение установленных договором теплоснабжения сроков представления показаний приборов учета, являющихся собственностью потребителя.

3.4. Ввод в эксплуатацию источников тепловой энергии и подключение теплопотребляющих установок новых потребителей без оборудования точек учета приборами учета согласно правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя не допускаются. Приборы учета устанавливаются собственниками вводимых в эксплуатацию источников тепловой энергии или теплопотребляющих установок и эксплуатируются ими самостоятельно либо по договору оказания услуг коммерческого учета, заключенному со специализированной организацией. Приборы учета во вводимых в эксплуатацию многоквартирных домах устанавливаются застройщиками за свой счет до получения разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию.

3.5. Владельцы источников тепловой энергии, тепловых сетей и не имеющие приборов учета потребители обязаны организовать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя с использованием приборов учета в порядке и в сроки, которые определены законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

3.6. Сроки предоставления показаний приборов учета, установленных у потребителей устанавливаются договором теплоснабжения.

4. Организация распределения и сбыта тепловой энергии

4.1. Единая теплоснабжающая организация (ЕТО), приобретающая у теплоснабжающих организаций тепловую энергию и на безальтернативной основе поставляющая тепловую энергию потребителям, обязана осуществлять распределение, и сбыт всей полезной отпущенной тепловой энергии потребителям поселка.

4.2. Распределение и сбыт всей отпущенной тепловой энергии потребителям осуществляется по показаниям приборов учета тепловой энергии, установленным в соответствии с п. 3.2.

4.3. Распределение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в системе теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данных системах теплоснабжения, осуществляется администрацией города, путем внесения ежегодно изменений в схему теплоснабжения.

4.4. Для распределения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии все теплоснабжающие организации, владеющие источниками тепловой энергии в данной системе теплоснабжения, обязаны представить в администрацию города Киржач, заявку, содержащую сведения:

1) о количестве тепловой энергии, которую единая теплоснабжающая организация обязуется поставлять потребителям и теплоснабжающим организациям в данной системе теплоснабжения;

2) об объеме мощности источников тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поддерживать;

3) о действующих тарифах в сфере теплоснабжения и прогнозных удельных переменных расходах на производство тепловой энергии, теплоносителя и поддержание мощности.