ПРОЕКТ

Приложение к постановлению

от   _________   №   _______

# Схемы теплоснабжения

# города Киржач

# Киржачского района Владимирской  области

на 2021год

- ВВЕДЕНИЕ

1. Общие указания

Развитие систем теплоснабжения поселений в соответствии с требованиями Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении» необходимо для удовлетворения спроса на тепловую энергию и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом, внедрения энергосберегающих технологий. Развитие системы теплоснабжения осуществляется на основании схемы теплоснабжения.

Схема теплоснабжения города Киржач разработана администрацией города Киржач.

Предусматривается разработка схемы теплоснабжения для центральной части города Киржач, микрорайона Шелковый комбинат, микрорайона Красный Октябрь, улицы Добровольского, Микрорайона  Мебельной фабрики.

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ И КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

По характеру рельефа территория города Киржач  представляет собой переход от возвышенных отрогов Клинско-Дмитровской гряды (абсолютные высоты 170-200 метров над уровнем моря) к Киржачской зандровой равнине (абсолютные высоты 140-150 метров над уровнем моря).

Поверхность города наклонена с севера на юг к долине р. Клязьмы.

Северная часть по геоморфологическим признакам определяется как морено-эрозионная Дубнинско-Нерлинская равнина, приурочена к восточному склону Клинско-Дмитровской гряды и отличается увалисто-холмистым рельефом с ярко-выраженной овражно-балочной сетью.

Киржачская зандровая равнина отличается слабо-волнистым рельефом поверхности, значительной заболоченностью.

Долины рек извилистые, склоны умеренные, местами крутые, слабо расчлененные неглубокими оврагами и долинами притоков. Заболоченные территории находятся в юго-западной части района.

Климат умеренно-континентальный. Средняя температура наиболее теплого месяца – июля +18 0С, холодного периода – января -16 0С. Длительность безморозного периода в среднем составляет 115-125 дней. Абсолютно минимальная температура воздуха  - 48 0С. Средняя температура наиболее холодной пятидневки  -32 0С.

Расчетная температура наружного воздуха -28оС,

Расчетная температура наружного воздуха за отопительный период -3,5оС.

Продолжительность отопительного периода -213 суток.

Устойчивый снежный покров образуется в конце ноября, начинает разрушаться в первой половине апреля.

Максимальная высота снежного покрова 43-80 см.

Относительная влажность воздуха в холодный период года (январь) составляет 83%, а тёплый (май) - 48%. Среднемноголетняя относительная влажность воздуха 67-74%.

Среднегодовое количество осадков – 510-560 мм, из которых 70-75% выпадает в теплый период, с температурой выше 10 0С (280 мм). В конце зимы и начале осени нередки продолжительные дождевые периоды. Ветры преобладают южных и юго-западных румбов. Скорость ветра в среднем 4,4 м/с. По теплообеспеченности (сумме температур выше +10 0С, условиям увлажненности) район относится к 3 агроклиматической зоне, охватывающей западную часть области. Продолжительность вегетационного периода около 170 дней.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРОДА КИРЖАЧ

Численность населения по статистическим данным на 1 января  2019 г. составляет – 26 375 человек.

Теплоснабжение  города  осуществляется  от  отопительных и  промышленных   котельных.  Отопительные  котельные  различных  ведомств в  основном мелкие, оборудованы  котлами  малой  мощности.

Система  теплоснабжения города Киржач  реализована  в    закрытой системе. Теплоснабжение   населения,  значимых  социальных объектов,  организаций  города осуществляется от 20 источников тепловой энергии:

Таблица № 1

| № п/п | Котельные, отапливающие социально значимые объекты и население | Собственник | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ООО «Владимиртеплогаз» Модульная котельная ул. Магистральная д. 13/1 | Администрация города Киржач | Природный газ |
|  | ЛИК АО «НИИ парашютостроения» | ЛИК АО «НИИ парашютостроения» | Природный газ |
|  | ООО «РЕСУРС СЕРВИС» котельная № 1 г.Киржач, ул.Мичурина, дом 33/2 | ООО «РЕСУРС СЕРВИС» | Природный газ |
|  | ООО «РЕСУРС СЕРВИС» котельная № 2 г.Киржач, ул.Десантников, дом 13/2 | ООО «РЕСУРС СЕРВИС» | Природный газ |
|  | ООО «РЕСУРС СЕРВИС» котельная № 3 г.Киржач, ул. Метленкова, дом 2 | ООО «РЕСУРС СЕРВИС» | Природный газ |
|  | ООО «Владимиртеплогаз» Квартальная котельная № 9, 1-й проезд | ООО «Владимиртеплогаз» | Природный газ |
|  | ООО «Владимиртеплогаз» Котельная ул. Метленкова, д. 16 (модуль) | ООО «Владимиртеплогаз» | Природный газ |
|  | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 1 ул. Советская, д. 51 | Администрация города Киржач | Природный газ |
|  | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 2 ул. Дзержинского, д. 4/3 | Администрация города Киржач | Природный газ |
|  | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 3 ул. Юбилейная, д. 20 стр. 3 | Администрация города Киржач | Природный газ |
|  | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 4 ул. Больничный проезд, д. 11а стр.13 | ООО «Владимиртеплогаз» | Природный газ |
|  | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 5 ул. М.Расковой, д. 14б | ООО «Владимиртеплогаз» | Природный газ |
|  | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 6 ул. Шелковиков, д. 11а | ООО «Владимиртеплогаз» | Природный газ |
|  | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 7 ул. Привокзальная, д. 4б | ООО «Владимиртеплогаз» | Природный газ |
|  | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 8 ул. Заводская, д. 6а | Администрация города Киржач | Природный газ |
|  | ООО «Владимиртеплогаз» Электро-кот. по ул. Кирова | ООО «Владимиртеплогаз» | Электроэнергия |
|  | ООО «Владимиртеплогаз» Блочно-модульная котельная №13, ул.Калинина, дом 61 | Администрация города Киржач | Природный газ |
|  | ООО «Владимиртеплогаз» котельная №14, ул.Северная, дом 5 | Администрация города Киржач | Природный газ |
|  | Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улиц Свобода, Пугачева. | Администрация города Киржач | Природный газ |
| 20 | ООО ИЦ «Теплосфера» Блочно-модульная котельная ул. Лесная м-н Красный Октябрь | ООО ИЦ «Теплосфера | Природный газ |

Наряду с  перечисленными   основными  источниками   тепловой  энергии,  используемыми  в  настоящее  время для  обеспечения  тепловой  энергией  потребителей  города,  часть  потребителей частного  сектора,  офисных  зданий  и  промышленных  предприятий  используют  собственные  локальные  источники  тепловой  энергии.

II. СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1.

ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И  ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ  (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА

Площадь строительных фондов и прирост площади строительных фондов, объемы потребления тепловой мощности и приросты теплопотребления по расчетным элементам, как в существующем положении, так и в перспективе с выделением первой очереди и к расчетному сроку приведены в нижеследующей таблице.

Таблица № 2

| № п/п | Наименование | Существующее положение 2016 год | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь строительных фондов, (м2) в том числе | 323012,32 | 294300,91 | 294300,91 |
|  | - жилой фонд | 288045,32 | 270847,91 | 270847,91 |
|  | - общественные здания | 92818 | 81304 | 81304 |
| 2 | Объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 55,32 | 40,15 | 40,15 |
| 1. Котельная ООО «Владимиртеплогаз» модульная котельная ул. Магистральная д. 13/1 |
|  | - жилой фонд | 8196,42 | 8196,42 | 8196,42 |
|  | - общественные здания | 894,1 | 894,1 | 894,1 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 1,023 | 1,023 | 1,023 |
| 2.Котельная ЛИК АО «НИИ парашютостроения» |
|  | - жилой фонд | 8105,15 | 8105,15 | 8105,15 |
|  | - общественные здания | 0 | 0 | 0 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 2 | 2 | 2 |
| 3.Котельная № 1, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач, ул.Мичурина, дом 33/2 |
|  | - жилой фонд | 6955,4 | 6955,4 | 6955,4 |
|  | - общественные здания | 0 | 0 | 0 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
| Котельная № 2,ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач, ул.Десантников, дом 13/2 |
|  | - жилой фонд | 5926,4 | 5926,4 | 5926,4 |
|  | - общественные здания | 0 | 0 | 0 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
| Котельная № 3, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач, ул.Метленкова, дом 2 |
|  | - жилой фонд | 3593,4 | 3593,4 | 3593,4 |
|  | - общественные здания | 0 | 0 | 0 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» Квартальная котельная № 9 |
|  | - жилой фонд | 16147 | 16147 | 16147 |
|  | - общественные здания | 22386 | 22386 | 22386 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 10,018 | 10,018 | 10,018 |
| Блочно-модульная котельная ООО «Владимиртеплогаз» ул. Калинина, дом 61 |
|  | - жилой фонд | 54333.29 | 54333.29 | 54333.29 |
|  | - общественные здания | 5871,52 | 5871,52 | 5871,52 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 5,412 | 5,412 | 5,412 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. ул. Метленкова |
|  | - жилой фонд | 3803,71 | 3803,71 | 3803,71 |
|  | - общественные здания | 172,9 | 172,9 | 172,9 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 0,793 | 0,793 | 0,793 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 1 ул. Советская, д. 51 |
|  | - жилой фонд | 32241,65 | 32241,65 | 32241,65 |
|  | - общественные здания | 27278 | 27278 | 27278 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 7,443 | 7,443 | 7,443 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 2 ул. Дзержинского, д. 4/3 |
|  | - жилой фонд | 115982,15 | 115982,15 | 115982,15 |
|  | - общественные здания | 23397 | 23397 | 23397 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 14,514 | 14,514 | 14,514 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 3 ул. Юбилейная, д. 20 стр. 3 |
|  | - жилой фонд | 6691,3 | 6691,3 | 6691,3 |
|  | - общественные здания | - | - | - |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 0,6225 | 0,6225 | 0,6225 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 4 ул. Больничный проезд, д. 11а стр.13 |
|  | - жилой фонд | 12120,2 | 12120,2 | 12120,2 |
|  | - общественные здания | 5357 | 5357 | 5357 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 2,596 | 2,596 | 2,596 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 5 ул. М.Расковой, д. 14б |
|  | - жилой фонд | 3735,2 | 3735,2 | 3735,2 |
|  | - общественные здания | 90 | 90 | 90 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 0,4304 | 0,4304 | 0,4304 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 6 ул. Шелковиков, д. 11а |
|  | - жилой фонд | 3043,3 | 3043,3 | 3043,3 |
|  | - общественные здания | - | - | - |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 0,313 | 0,313 | 0,313 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 7 ул. Привокзальная, д. 4б |
|  | - жилой фонд | 5808,5 | 5808,5 | 5808,5 |
|  | - общественные здания | 662 | 662 | 662 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 0,563 | 0,563 | 0,563 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 8 ул. Заводская, д. 6а |
|  | - жилой фонд | 15456,8 | 15456,8 | 15456,8 |
|  | - общественные здания | 1067 | 1067 | 1067 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 1, 68 | 1, 68 | 1, 68 |
| Электрокотельная ООО «Владимиртеплогаз» по ул. Кирова |
| - жилой фонд (площадь, м.кв.) | 653,99 | 653,99 | 653,99 |
| - общественные здания | 0 | 0 | 0 |
| - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 0,0861 | 0,0861 | 0,0861 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» по ул. Северная д.5 |
| - жилой фонд (площадь, м.кв.) | 834,47 | 834,47 | 834,47 |
| - общественные здания | 0 | 0 | 0 |
| - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 0,113 | 0,113 | 0,113 |
| 19.Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улиц Свобода, Пугачева |
| - жилой фонд (площадь, м.кв.) | 22 387,34 | 22 387,34 | 22 387,34 |
| - общественные здания |  |  |  |
| - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| 20.Блочно-модульная котельная ООО ИЦ «Теплосфера» ул. Лесная м-н Красный Октябрь |
| - жилой фонд (площадь, м.кв.) | 119,3 | 119,3 | 119,3 |
| - общественные здания | 10 865,8 | 10 865,80 | 10 865,80 |
| - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 0,4 | 0,4 | 0,4 |

РАЗДЕЛ 2.

СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

Перспективные балансы тепловой мощности централизованного источника тепла приведены ниже в таблице № 3.

Таблица № 3

| №п/п | Наименование | На первую очередь до 2020 г. | На расчетный срок до 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.ООО «Владимиртеплогаз» Модульная котельная ул. Магистральная д. 13/1 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 1,38 | 1,38 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 1,023 | 1,023 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,357 | 0,357 |
| 2.Котельная ЛИК АО «НИИ парашютостроения» |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 4,3 | 4,3 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 2 | 2 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 2,3 | 2,3 |
| 3.Котельная № 1, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач, ул.Мичурина, дом 33/2 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 0,366 | 0,366 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,082 | 0,082 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,284 | 0,284 |
| 4.Котельная № 2, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач, ул.Десантников, дом 13/2 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 0,355 | 0,355 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,082 | 0,082 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,273 | 0,273 |
| 5.Котельная № 3, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач, ул.Метленкова, дом 2 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 0,289 | 0,289 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,096 | 0,096 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,193 | 0,193 |
| 6.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» Квартальная котельная |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 12,87 | 12,87 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 12,87 | 12,87 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | нет | нет |
| 7.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. ул. Метленкова |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 0,86 | 0,86 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,793 | 0,793 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,067 | 0,067 |
| 8.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 1 ул. Советская, д. 51 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 12,8 | 12,8 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 7,443 | 7,443 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 5,357 | 5,357 |
| 9.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 2 ул. Дзержинского, д. 4/3 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 28,8 | 28,8 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 14,514 | 14,514 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 14,286 | 14,286 |
| 10.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 3 ул. Юбилейная, д. 20 стр. 3 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 1,9 | 1,9 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,62 | 0,62 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 1,28 | 1,28 |
| 11.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 4 ул. Больничный проезд, д. 11а стр.13 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 2,86 | 2,86 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 2,596 | 2,596 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,264 | 0,264 |
| 12.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 5 ул. М.Расковой, д. 14б |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 0,86 | 0,86 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,43 | 0,43 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,43 | 0,43 |
| 13.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 6 ул. Шелковиков, д. 11а |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 0,43 | 0,43 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,313 | 0,313 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,117 | 0,117 |
| 14.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 7 ул. Привокзальная, д. 4б |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 0,86 | 0,86 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,563 | 0,563 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,297 | 0,297 |
| 15.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 8 ул. Заводская, д. 6а |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 2,17 | 2,17 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 1,68 | 1,68 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,49 | 0,49 |

| 16.Электрокотельная ООО «Владимиртеплогаз» по ул. Кирова |
| --- |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 0,7 | 0,7 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,09 | 0,09 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,08 | 0,08 |
| 17.ООО «Владимиртеплогаз» Блочно-модульная котельная №13, ул.Калинина, дом 61 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 6,45 | 6,45 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 5,412 | 5,412 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 1,038 | 1,038 |
| 18.ООО «Владимиртеплогаз» Котельная №14, ул.Северная, дом 5 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 0,166 | 0,166 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,113 | 0,113 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,053 | 0,053 |
| 19. Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улиц Свобода, Пугачева |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 3.44 | 3.44 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 2.87 | 2.87 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0.57 | 0.57 |
| 20.Блочно-модульная котельная ООО «ИЦ Теплосфера» |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 1,0 | 1,0 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,316 | 0,316 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,684 | 0,684 |

Существенным  резервом мощности  располагают котельная № 1 (ул. Советская д.51), котельная № 2 (ул. Дзержинского д.4а), дефицит мощности прослеживается в квартальной котельной ООО «Владимиртеплогаз» (1,004 Гкал/час).

При  развитии  города  в  основном  предполагается  строительство  малоэтажной  застройки,  где  предполагаются  дома  с  индивидуальным отоплением.

Для  повышения   качества, надежности  и  доступности  теплоснабжения  на  территории  города  необходимо  предусмотреть  оптимизацию схемы теплоснабжения с целью наиболее полной загрузки имеющихся мощностей, исключения из схемы нерентабельных и морально устаревших источников тепловой энергии с заменой на более современные блочно-модульные котельные.

РАЗДЕЛ 3.

СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ.

Перспективные балансы расхода теплоносителя, производительности водоподготовительных установок приведены в  таблице № 4

Таблица № 4

| № п/п | Наименование | Существующие | Перспективные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.ООО «Владимиртеплогаз» модульная котельная ул. Магистральная, д. 13/1 |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 41,0 | 41,0 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,211 | 0,211 |
| 2.Котельная ЛИК АО «НИИ парашютостроения» |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 79,7 | 79,7 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,52 | 0,52 |
| 3.Котельная № 1, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач, ул.Мичурина, дом 33/2 |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,02 | 0,02 |
| 4.Котельная № 2, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач, ул.Десантников, дом 13/2 |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,02 | 0,02 |
| 5.Котельная № 3, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач, ул.Метленкова, дом 2 |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,03 | 0,03 |
| 6.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» Квартальная котельная |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 397,38 | 397,38 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 1,306 | 1,306 |
| 7.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. ул. Метленкова |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 17,1 | 17,1 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,11 | 0,11 |
| 8.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 1 ул. Советская, д. 51 |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 258,4 | 258,4 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 1,15 | 1,15 |
| 9.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 2 ул. Дзержинского, д. 4/3 |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 549,9 | 549,9 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 3,61 | 3,61 |
| 10.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 3 ул. Юбилейная, д. 20 стр. 3 |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 33,5 | 33,5 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,22 | 0,22 |
| 11.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 4 ул. Больничный проезд, д. 11а стр.13 |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 52,6 | 52,6 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,35 | 0,35 |
| 12.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 5 ул. М.Расковой, д. 14б |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 12 | 12 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,08 | 0,08 |
| 13.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 6 ул. Шелковиков, д. 11а |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 6,4 | 6,4 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,04 | 0,04 |
| 14.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 7 ул. Привокзальная, д. 4б |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 6,4 | 6,4 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,067 | 0,067 |
| 15.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 8 ул. Заводская, д. 6а |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 19,1 | 19,1 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,21 | 0,21 |
| 16.Электрокотельная ООО «Владимиртеплогаз» по ул. Кирова |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | - | - |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | - | - |
| 17.ООО «Владимиртеплогаз» Блочно-модульная котельная №13, ул.Калинина, дом 61 |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 209,12 | 209,12 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 1,08 | 1,08 |
| 18.ООО «Владимиртеплогаз» Котельная №14, ул.Северная, дом 5 |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 1,57 | 1,57 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,012 | 0,012 |
| 19. Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улиц Свобода, Пугачева |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 140 | 140 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,37 | 0,37 |
| 20. Блочно-модульная котельная ООО «ИЦ Теплосфера» |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 20,0 | 20,0 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,12 | 0,12 |

Объем подпитки определен в соответствии с СНиП  41-02-2003 п. 6.16 и 6.18.

Таблица № 5

|  | Сведения о подключенных тепловых нагрузках потребителей № п/п Наименование потребителя Котельная Максимальная нагрузка на отопление Тр=28 °С, Гкал/час Нагрузка на горячее водоснабжение, Гкал/час ООО «Владимиртеплогаз» Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ) 2,595604 1 Больничный проезд, 1, ( Жилой дом ), Жилой дом Больничный пр.,1 Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ) 0,066406 2 Больничный проезд, 11, ( Жилой дом ), Жилой дом Больничный пр.11 Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ) 0,240425 3 Больничный проезд, 11А, ( ЦРБ ), бухгалтерия (4), ул. Больничный пр., д.11 Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ) 0,023755 4 Больничный проезд, 11А, ( ЦРБ ), гараж (6), ул. Больничный пр., д.11 Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ) 0,02382 5 Больничный проезд, 11А, ( ЦРБ ), диспетчерская (3), ул. Больничный пр., д.11 Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ) 0,004537 6 Больничный проезд, 11А, ( ЦРБ ), здание районной больницы (1), ул. Больничный пр., д.11 Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ) 0,481154 7 Больничный проезд, 11А, ( ЦРБ ), инфекционное отделение (2), ул. Больничный пр., д.11 Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ) 0,096423 8 Больничный проезд, 11А, ( ЦРБ ), Кухня (7), ул. Больничный пр., д.11 Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ) 0,015105 9 Больничный проезд, 11А, ( ЦРБ ), Морг (8), ул. Больничный пр., д.11 Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ) 0,018238 10 Больничный проезд, 11А, ( ЦРБ ), Роддом (10), ул. Больничный пр., д.11А Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ) 0,276 11 Больничный проезд, 11А, ( ЦРБ ), Роддом (11), ул. Больничный пр., д.11А Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ) 0,117 12 Больничный проезд, 11А, ( ЦРБ ), Роддом (9), ул. Больничный пр., д.11А Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ) 0,1691 13 Больничный проезд, 11А, ( ЦРБ ), гараж (5), ул. Больничный пр., д.11 Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ) 0,052784 14 Больничный проезд, 3, ( Жилой дом ), Жилой дом Больничный пр.,3 Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ) 0,059113 15 Больничный проезд, 5, ( Жилой дом ), Жилой дом Больничный пр.,5 Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ) 0,070835 16 Больничный проезд, 7, ( Жилой дом ), Жилой дом Больничный пр.,7 Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ) 0,073352 17 Больничный проезд, 7б, ( Магазин (Елена ООО) ), Магазин Больничный пр.7б Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ) 0,004347 18 Больничный проезд, 9/2, ( магазин-склад ), магазин-склад Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ) 0,002132 19 Больничный проезд, 9а, ( Жилой дом ), Жилой дом Больничный пр.,9 а Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ) 0,111721 20 Больничный проезд, 9б, ( Магазин (Алексеев С.В. ИП) ), Магазин Больничный пр., 9б Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ) 0,004708 21 Гастелло ул, 9, ( Здание горсетей + гаражи ), Гараж* ул. Гастелло, д.9 Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ) 0,030938 22 Гастелло ул, 9, ( Здание горсетей + гаражи ), Гараж ул. Гастелло, д.9 Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ) 0,010209 23 Гастелло ул, 9, ( Здание горсетей + гаражи ), Здание горсети ул. Гастелло, д.9 Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ) 0,061863 24 Ленинградская ул, 108, ( Жилой дом + (аптека Варюшина Е.Ю.) ), Ветеринарная аптека, ул.Ленинградская,108 Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ) 0,004456 25 Ленинградская ул, 108, ( Жилой дом + (аптека Варюшина Е.Ю.) ), Жилой дом Ленинградская,108 Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ) 0,081663 26 Свобода ул, 113, ( Жилой дом ), Жилой дом Свобода,113 Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ) 0,145794 27 Свобода ул, 113А, ( Жилой дом ), Жилой дом Свобода,113А Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ) 0,108769 28 Свобода ул, 115, ( Жилой дом ), Жилой дом Свобода,115 Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ) 0,108739 29 Свобода ул, 120, ( Жилой дом ), Жилой дом Свобода,120 Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ) 0,132218 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 14,513591 30 40 лет Октября ул, 13, ( Жилой дом ), Жилой дом 40 лет Октября,13 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,133593 31 40 лет Октября ул, 13, ( Жилой дом ), Магазин, Анна ООО Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,007379 32 40 лет Октября ул, 13, ( Жилой дом ), ООО"Медилон-Фармимэкс" Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,008592 33 40 лет Октября ул, 13, ( Жилой дом ), отделение миграционной службы, ул. 40 лет Октября,13 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,014578 34 40 лет Октября ул, 13, ( Жилой дом ), Почтовое отделение, ул. 40 лет Октября,13 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,006393 35 40 лет Октября ул, 13, ( Жилой дом ), Орехов А.В. Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,006269 36 40 лет Октября ул, 13Б, ( Монолит ), ЖЭУ-2 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,011707 37 40 лет Октября ул, 13Б, ( Монолит ), Мастерские ЖЭУ-2 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,004552 38 40 лет Октября ул, 15, ( Жилой дом ), Жилой дом 40 лет Октября,15 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,20912 39 40 лет Октября ул, 15, ( Жилой дом ), Квартира №9 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,003218 40 40 лет Октября ул, 17, ( Средняя школа №5 ), средняя школа №5, ул.40 лет Октября, д.17 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,273408 41 40 лет Октября ул, 25А, ( Детский сад 11 ясли ), детский сад №11(здание 2), ул. 40 лет Октября, д.25А Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,058566 42 40 лет Октября ул, 25А, ( Детский сад 11 ясли ), детский сад №11(здание 2), ул. 40 лет Октября, д.25А Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,003957 43 40 лет Октября ул, 26, ( Жилой дом ), Жилой дом 40 лет Октября,26 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,252092 44 40 лет Октября ул, 26а, ( Жилой дом ), Жилой дом 40 лет Октября,26а Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,228074 45 40 лет Октября ул, 28, ( Жилой дом ), Жилой дом 40 лет Октября,28 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,213929 46 40 лет Октября ул, 30, ( Жилой дом ), Жилой дом 40 лет Октября,30 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,089938 47 40 лет Октября ул, 30а, ( Жилой дом ), Магазин "Продукты" ул. 40 лет Октября, д.30а Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,002406 48 40 лет Октября ул, 30а, ( Жилой дом ), Магазин "Продукты" ул. 40 лет Октября, д.30а Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,002466 49 40 лет Октября ул, 32, ( Жилой дом ), Жилой дом 40 лет Октября,32 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,140834 50 40 лет Октября ул, 34, ( Жилой дом ), Жилой дом 40 лет Октября,34 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,117664 51 40 лет Октября ул, 34, ( Жилой дом ), Магазин ул. 40 лет Октября,34 (Лопатников) Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,005293 52 40 лет Октября ул, 34, ( Жилой дом ), Магазин ул. 40 лет Октября,34 (Шурухин) Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,014985 53 40 лет Октября ул, 34, ( Жилой дом ), Магазин ул. 40 лет Октября,34 (Ионова) Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,005161 54 40 лет Октября ул, 34, ( Жилой дом ), Магазин, ул.40 лет Октября,34 (Демидова) Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,015935 55 40 лет Октября ул, 36, ( Жилой дом ), Аптека, ул.40 лет Октября,36 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,007992 56 40 лет Октября ул, 36, ( Жилой дом ), Жилой дом 40 лет Октября,36 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,149035 57 40 лет Октября ул, 36, ( Жилой дом ), магазин детских товаров, ул. 40 лет Октября,36 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,00721 58 40 лет Октября ул, 36, ( Жилой дом ), Телемастерская, ул.40 лет Октября,36 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,009123 59 40 лет Октября ул, 38, ( Жилой дом ), Жилой дом 40 лет Октября,38 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,399095 60 40 лет Октября ул, 38, ( Жилой дом ), Адм. помещение(Самодуров А.А.), ул. 40 лет Октября,38 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,007805 61 40 лет Октября ул, 40, ( Жилой дом ), Жилой дом 40 лет Октября,40 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,349289 62 40 лет Октября ул, 5а, ( Стоматология ), Адм. здание (стоматология), ул.40 лет Октября, д.5а Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,011814 63 40 лет Октября ул, 5б, ( Магазин ), Магазин "Продукты", ул. 40 лет Октября, д.5 Б Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,003664 64 40 лет Октября ул, 7, ( Жилой дом ), Парикмахерская, ул.40 лет Октября,7 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,004481 65 40 лет Октября ул, 7, ( Жилой дом ), Жилой дом 40 лет Октября,7 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,154715 66 40 лет Октября ул, 7, ( Жилой дом ), Стоматология, ул. 40 лет Октября,7 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,006999 67 Гайдара ул, 12, ( Жилой дом ), Жилой дом Гайдара,12 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,016573 68 Гайдара ул, 30, ( Жилой дом ), Жилой дом Гайдара,30 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,361405 69 Гайдара ул, 30 а, ( Социальная аптека ), ООО"Социальная аптека", ул.. Гайдара, д.30 А Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,004293 70 Гайдара ул, 35, ( Жилой дом ), Жилой дом Гайдара,35 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,330198 71 Гайдара ул, 37, ( Жилой дом ), Жилой дом Гайдара,37 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,073044 72 Гайдара ул, 39, ( Жилой дом ), Жилой дом Гайдара,39 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,074068 73 Гайдара ул, 41, ( Жилой дом ), Жилой дом Гайдара,41 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,076638 74 Десантников ул, 11, ( Жилой дом + магазин (Удача 000) ), Жилой дом Десантников,11 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,224366 75 Десантников ул, 11, ( Жилой дом + магазин (Удача 000) ), магазин, ул.Десантников, д.11 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,008641 76 Десантников ул, 7, ( Жилой дом ), Жилой дом Десантников,7 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,245541 77 Десантников ул, 9, ( Жилой дом + магазин + библиотека ), библиотека, ул. Десантников,9 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,008365 78 Десантников ул, 9, ( Жилой дом + магазин + библиотека ), Жилой дом Десантников,9 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,439544 79 Десантников ул, 9, ( Жилой дом + магазин + библиотека ), Магазин "Алина", ул.Десантников,9 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,003552 80 Десантников ул, 9, ( Жилой дом + магазин + библиотека ), Магазин Магнит(АО Тандер), ул. Десантников,9 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,031847 81 Дзержинского ул, 1, ( Поликлинника ЦРБ ), Поликлинника, ул. Дзержинского, д.1 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,052666 82 Дзержинского ул, 1б, ( Гаражи ), Гараж*, ул. Дзержинского, д.1Б Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,002267 83 Дзержинского ул, 1б, ( Гаражи ), Гараж, ул. Дзержинского, д.1Б Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,006027 84 Дзержинского ул, 1б, ( Гаражи ), Гараж ул. Дзержинского, д.1б Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,004371 85 Дзержинского ул, 2а, ( Адм.часть (Террако-Индустрия ООО) ), Адм.часть, ул. Дзержинского, д.2а Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,586711 86 Дзержинского ул, 2а, ( Адм.часть (Террако-Индустрия ООО) ), Административно хозяйственный корпус (пристройка) Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,000595 87 Дзержинского ул, 2а, ( Адм.часть (Террако-Индустрия ООО) ), Административно хозяйственный корпус Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,008372 88 Дзержинского ул, 3, ( Жилой дом + магазин ), Жилой дом Дзержинского,3 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,257385 89 Дзержинского ул, 3, ( Жилой дом + магазин ), Магазин, пристроенный к ж. дому ул. Дзержинского,3 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,003276 90 Дзержинского ул, 3Г, ( Производственное помещение ), Производственное помещение, ул. Дзержинского, д.3Г Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,311926 91 Дзержинского ул, 4, ( Адм.помещение ), помещ. оборот наркотиков, ул. Дзержинского, д.4 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,006501 92 Дзержинского ул, 4, ( Адм.помещение ), помещение статистики, ул. Дзержинского, д.4 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,006398 93 Дзержинского ул, 4, ( Адм.помещение ), помещение исполнение наказаний, ул.Дзержинского, д.4 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,016054 94 Дзержинского ул, 4, ( частный дом Дзержинского,4-1 (Завьялова Олеся Владимировна) ), Частный дом ОБЩИЙ Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,008178 95 Дзержинского ул, 4, ( Адм.помещение ), помещ.приставов, ул. Дзержинского, д.4 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,048876 96 Мичурина ул, 19, ( Магазин (ИКС 5 Недвижимость ЗАО) ), Магазин "Пятерочка" ул. Мичурина, д.19 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,065689 97 Мичурина ул, 4, ( КМК ), Учебный корпус, ул. Мичурина, д.4 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,17571 98 Мичурина ул, 4, ( КМК ), Спортзал, ул. Мичурина, д.4 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,081058 99 Мичурина ул, 6, ( Жилой дом ), Жилой дом Мичурина,6 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,069972 100 Островского ул, 16, ( Магазин ), Магазин, ул.Островского, д.16 А Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,003569 101 Островского ул, 18, ( Жилой дом ), Жилой дом Островского,18 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,340559 102 Островского ул, 18а, ( Магазин смешанных товаров ), Магазин смешанных товаров ул. Островского, д.18а Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,005448 103 Островского ул, 19, ( Жилой дом ), Жилой дом Островского,19 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,306377 104 Островского ул, 20, ( Жилой дом ), Жилой дом Островского,20 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,070494 105 Островского ул, 21, ( Жилой дом ), Жилой дом Островского,21 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,064933 106 Островского ул, 23, ( Жилой дом ), Жилой дом Островского,23 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,064257 107 Островского ул, 32, ( дом народного творчества+помещ.дома творчества ), дом народного творчества, ул. Островского, д.32 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,064865 108 Островского ул, 32, ( дом народного творчества+помещ.дома творчества ), Помещ.дома творчества, ул.Островского, д.32 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,002468 109 Островского ул, 5, ( Жилой дом ), Жилой дом Островского,5 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,182126 110 Островского ул, 7, ( Жилой дом ), Жилой дом Островского,7 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,194567 111 Прибрежный кв-л, 1, ( Жилой дом ), Жилой дом Прибрежный,1 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,332828 112 Прибрежный кв-л, 2, ( Жилой дом ), Жилой дом Прибрежный,2 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,498637 113 Прибрежный кв-л, 2А, ( детский сад №11(здание 1) ), детский сад №11(здание 1), ул. Прибрежная квартал, д.2А Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,094198 114 Прибрежный кв-л, 3, ( Жилой дом ), Жилой дом Прибрежный,3 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,33465 115 Прибрежный кв-л, 4, ( Жилой дом ), Жилой дом Прибрежный,4 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,656677 116 Прибрежный кв-л, 5, ( Жилой дом ), Жилой дом Прибрежный,5 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,32889 117 Прибрежный кв-л, 7, ( Жилой дом ), Жилой дом Прибрежный,7 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,332872 118 Прибрежный кв-л, 7а, ( Жилой дом+Магазин "Продукты" ), Магазин "Продукты" ул. Прибрежная, д.7а Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,018719 119 Прибрежный кв-л, 7а, ( Жилой дом+Магазин "Продукты" ), Жилой дом Прибрежный,7а Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,072254 120 Прибрежный кв-л, 9, ( Жилой дом ), Жилой дом Прибрежный,9 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,336595 121 Садовая ул, 10, ( Жилой дом ), Жилой дом Садовая,10 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,056147 122 Садовая ул, 12, ( Жилой дом ), Жилой дом Садовая,12 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,05562 123 Садовая ул, 14, ( Жилой дом ), Жилой дом Садовая,14 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,088689 124 Садовая ул, 2, ( Жилой дом ), Жилой дом Садовая,2 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,015788 125 Садовая ул, 6, ( частный дом ), частный дом Садовая,6 (Масловская Елена Геннадьевна) Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,004865 126 Садовая ул, 8, ( Жилой дом ), Жилой дом Садовая,8 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,055794 127 Текстильщиков ул, 11, ( Стационар ), стационар, ул. Текстильщиков, д.11 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,029631 128 Текстильщиков ул, 12, ( Жилой дом ), Жилой дом Текстильщиков,12 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,066344 129 Текстильщиков ул, 14, ( Жилой дом ), Жилой дом Текстильщиков,14 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,075556 130 Текстильщиков ул, 16, ( Жилой дом ), Жилой дом Текстильщиков,16 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,272515 131 Текстильщиков ул, 16, ( Жилой дом ), магазин, ул. Текстильщиков, д.16 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,008061 132 Текстильщиков ул, 18, ( Детский садик №12 ), детский сад №12 "Березка", ул. Текстильщиков, д.18 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,013677 133 Текстильщиков ул, 18, ( Детский садик №12 ), детский сад №12 "Березка", ул. Текстильщиков, д.18 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,149592 134 Текстильщиков ул, 5, ( Жилой дом ), Жилой дом Текстильщиков,5 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 1,245592 135 Текстильщиков ул, 7, ( Жилой дом ), Жилой дом Текстильщиков,7 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,044873 136 Текстильщиков ул, 9, ( Жилой дом ), Жилой дом Текстильщиков,9 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,327428 137 Текстильщиков ул, 9, ( Жилой дом ), Магазин, ул.Текстильщиков, д.9 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,025184 138 Чайкиной ул, 2а, ( ОД 1/8 ), (Б) штрафной изолятор, ул. Чайкиной, д.2а Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,05552 139 Чайкиной ул, 2а, ( ОД 1/8 ), (В) столовая спецконт., ул. Чайкиной, д. 2а Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,068836 140 Чайкиной ул, 2а, ( ОД 1/8 ), (Д) контрольнопропуск.пункт со штабом, ул. Чайкиной, д.2а Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,088338 141 Чайкиной ул, 2а, ( ОД 1/8 ), (И) бойлерная, ул. Чайкиной, д.2а Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,006075 142 Чайкиной ул, 2а, ( ОД 1/8 ), (К) здание деж.части, пост, надз.контр.части, ул. Чайкиной, д.2а Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,024771 143 Чайкиной ул, 2а, ( ОД 1/8 ), (Л) СТОС, ул. Чайкиной, д.2а Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,047874 144 Чайкиной ул, 2а, ( ОД 1/8 ), (З) Храм Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,009594 145 Чайкиной ул, 2а, ( ОД 1/8 ), (Р) Баня Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,030441 146 Чайкиной ул, 2а, ( ОД 1/8 ), (А) общежитие спецконт, ул. Чайкиной, д.2а Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,311568 147 Чайкиной ул, 2б, ( ОД 1/8 ), (Б)* здание пекарни, ул. Чайкиной, д.2б Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,025848 148 Чайкиной ул, 2б, ( ОД 1/8 ), (В)* склад и гаражи, ул. Чайкиной, д.2б Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,032139 149 Чайкиной ул, 2б, ( ОД 1/8 ), (А)* здание воинской части, ул. Чайкиной, д.2б Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,070095 150 Чайкиной ул, 4, ( Жилой дом ), Жилой дом Чайкиной,4 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,053717 151 Чайкиной ул, 4а, ( Жилой дом ), Жилой дом Чайкиной,4а Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,120681 152 Чайкиной ул, 6, ( Жилой дом (общежитие) ), Жилой дом Чайкиной,6 (общежитие) Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,172352 153 Чайкиной ул, 6, ( Жилой дом (общежитие) ), Жилой дом Чайкиной,6 (общежитие) ком. 1 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,001774 154 Чайкиной ул, 6, ( Жилой дом (общежитие) ), Жилой дом Чайкиной,6 (общежитие) ком. 6 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,001191 Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ) 1,689886 155 Владимирская ул, 29, ( Жилой дом ), Жилой дом Владимирская,29 Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ) 0,067618 156 Владимирская ул, 31, ( Жилой дом ), Жилой дом Владимирская,31 Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ) 0,076672 157 Владимирская ул, 33, ( Жилой дом + магазин (Константа ООО) ), Жилой дом Владимирская,33 Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ) 0,073986 158 Владимирская ул, 33, ( Жилой дом + магазин (Константа ООО) ), Магазин, ул. Владимирская,33 Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ) 0,013402 159 Владимирская ул, 35, ( Жилой дом ), Жилой дом Владимирская,35 Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ) 0,124195 160 Денисенко ул, 13, ( Жилой дом ), Жилой дом Денисенко,13 Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ) 0,064972 161 Денисенко ул, 15, ( Жилой дом ), Жилой дом Денисенко,15 Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ) 0,061453 162 Денисенко ул, 17, ( Жилой дом ), Жилой дом Денисенко,17 Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ) 0,052393 163 Денисенко ул, 24, ( Жилой дом ), Жилой дом Денисенко,24 Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ) 0,047752 164 Денисенко ул, 30, ( Жилой дом ), Жилой дом Денисенко,30 Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ) 0,040318 165 Денисенко ул, 32, ( Жилой дом ), Жилой дом Денисенко,32 Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ) 0,048502 166 Заводская ул, 12, ( Жилой дом ), Жилой дом Заводская,12 Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ) 0,082716 167 Заводская ул, 14А, ( Прогимназия ), Прогимназия, ул.Заводская, д.14а Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ) 0,102057 168 Заводская ул, 2, ( Жилой дом ), Жилой дом Заводская,2 Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ) 0,074254 169 Заводская ул, 4, ( Жилой дом ), Жилой дом Заводская,4 Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ) 0,079201 170 Заводская ул, 6, ( Жилой дом ), Жилой дом Заводская,6 Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ) 0,065962 171 Первомайская ул, 20, ( Жилой дом ), Жилой дом Первомайская,20 Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ) 0,082305 172 Первомайская ул, 22, ( Жилой дом ), Жилой дом Первомайская,22 Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ) 0,046778 173 Первомайская ул, 24, ( Жилой дом ), Жилой дом Первомайская,24 Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ) 0,043591 174 Приозерная ул, 1А, ( Жилой дом ), Жилой дом Приозерная,1а Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ) 0,055418 175 Приозерная ул, 1Б, ( Жилой дом ), Жилой дом Приозерная,1Б Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ) 0,05259 176 Приозерная ул, 1В, ( Жилой дом ), Жилой дом Приозерная,1В Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ) 0,032043 177 Приозерная ул, 2А, ( Жилой дом ), Жилой дом Приозерная,2А Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ) 0,085979 178 Совхозная ул, 1, ( Жилой дом ), Жилой дом Совхозная,1 Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ) 0,056414 179 Совхозная ул, 2, ( Жилой дом ), Жилой дом Совхозная,2 Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ) 0,056134 180 Совхозная ул, 2, ( Жилой дом ), Жилой дом Совхозная,2 кв. 6 Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ) 0,005678 181 Совхозная ул, 2а, ( Магазин (Степанов А.В, ИП) ), Магазин, ул.Совхозная, д.2а Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ) 0,001477 182 Совхозная ул, 4, ( Жилой дом ), Жилой дом Совхозная,4 Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ) 0,044784 183 Совхозная ул, 5, ( Жилой дом ), Жилой дом Совхозная,5 Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ) 0,051242 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 5,412061 184 Больничный проезд, 2, ( магазин ), Магазин, мкр. Красный октябрь, ул. Больничный пр. 2 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,003679 185 Калинина ул, 55, ( Жилой дом ), Жилой дом Калинина, 55 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,327179 186 Калинина ул, 57, ( Жилой дом ), Жилой дом Калинина, 57 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,067925 187 Калинина ул, 59, ( Жилой дом ), Жилой дом Калинина, 59 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,063236 188 Калинина ул, 62, ( Жилой дом ), Жилой дом Калинина, 62 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,318014 189 Калинина ул, 62, ( Жилой дом ), Служеб/квар. Автосвет, мкр. Красный Октябрь, ул. Калинина 62-1 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,004659 190 Калинина ул, 64, ( Жилой дом ), Жилой дом Калинина, 64 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,2805 191 Калинина ул, 66, ( Жилой дом ), Служебная квартира, КМК, мкр. Красный Октябрь,Калинина 66-60 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,003539 192 Калинина ул, 66, ( Жилой дом ), Жилой дом Калинина, 66 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,260927 193 Калинина ул, 66а, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Калинина, 66А Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,036538 194 Комсомольская ул, 54, ( Жилой дом ), Жилой дом Комсомольская, 54 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,201774 195 Комсомольская ул, 56, ( Жилой дом ), Жилой дом Комсомольская, 56 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,139927 196 Октябрьская ул, 1, ( Столовая ), Столовая, мкр. Красный Октябрь, ул. Октябрьская 1 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,020626 197 Октябрьская ул, 14, ( Ровестник ), Ровестник мкрн Красный Октябрь, ул. Октябрьская 14 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,049077 198 Октябрьская ул, 2, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Октябрьская, 2 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,057473 199 Октябрьская ул, 2, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Октябрьская, 2 кв. 2 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,005452 200 Октябрьская ул, 3, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Октябрьская, 3 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,033329 201 Октябрьская ул, 4, ( Дикси Юг ), Магазин, мкр. Красный Октябрь, ул. Октябрьская 4 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,035447 202 Октябрьская ул, 5, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Октябрьская, 5 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,039193 203 Октябрьская ул, 6, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Октябрьская, 6 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,039853 204 Октябрьская ул, 7, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Октябрьская, 7 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,028734 205 Октябрьская ул, 8, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Октябрьская, 8 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,025238 206 Первомайская ул, 1, АйПиДжи Клима, мкрн Красный Октябрь, ул. Первомайская, д.1 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,053802 207 Первомайская ул, 12, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Первомайская, 12 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,040517 208 Первомайская ул, 14, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Первомайская, 14 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,100935 209 Первомайская ул, 14а, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Первомайская, 14А Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,086576 210 Первомайская ул, 16, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Первомайская, 16 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,009962 211 Первомайская ул, 1б, ( КОВОДСТОК ), КОВОДСТОК, мкрн Красный Октябрь, ул. Первомайская, д.1б Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,020723 212 Первомайская ул, 3, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Первомайская, 3 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,169502 213 Первомайская ул, 4, ( Дом культуры ), Дом культуры объект1 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,004232 214 Первомайская ул, 4, ( Дом культуры ), Дом культуры Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,056077 215 Первомайская ул, 4, ( Дом культуры ), Дом культуры объект2 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,006086 216 Первомайская ул, 5, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Первомайская, 5 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,039745 217 Первомайская ул, 6, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Первомайская, 6 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,037162 218 Первомайская ул, 6б, ( ДШИ Кр.Ок. ), ДШИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА, мкрн Красный Октябрь, ул. Первомайская, д.6б Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,064652 219 Первомайская ул, 7, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Первомайская, 7 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,039745 220 Пушкина ул, 1, ( Больница №2+ гараж ), Больница № 2 мкрн Красный Октябрь, ул. Пушкина 1 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,110994 221 Пушкина ул, 1, ( Больница №2+ гараж ), Гараж, мкрн Красный Октябрь, ул. Пушкина 1 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,004416 222 Пушкина ул, 10а, ( Жилой дом ), Жилой дом, Пушкина ул, 10а Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,0807 223 Пушкина ул, 3, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 3 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,238823 224 Пушкина ул, 3а, ( Магазин ), Магазин, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 3а Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,025036 225 Пушкина ул, 3б, ( Аптека Ларионова Н.Л ), Аптека, мкрн Красный Октябрь, ул. Пушкина 3б Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,004961 226 Пушкина ул, 4, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 4 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,069021 227 Пушкина ул, 4а, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 4А Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,052548 228 Пушкина ул, 4б, ( Магазин+Фотостудия+Автозапчасти ), Фотостудия, мкрн Красный Октябрь, ул. Пушкина 4б Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,012128 229 Пушкина ул, 4б, ( Магазин+Фотостудия+Автозапчасти ), Магазин цветы, мкр. Красный октябрь, ул. Пушкина, 4б Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,006064 230 Пушкина ул, 4б, ( Магазин+Фотостудия+Автозапчасти ), Автозапчасти, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 4б Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,004894 231 Пушкина ул, 5, ( Общежитие ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 5 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,160805 232 Пушкина ул, 5, ( Общежитие ), Пушкина д.5 ком.105А(КТОС- МКУ Управление городским хозяйством) Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,003781 233 Свердлова ул, 1, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Свердлова ул, 1 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,03202 234 Свердлова ул, 12, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Свердлова ул, 12 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,238385 235 Свердлова ул, 1а, ( Зоомагазин ), Зоомагазин, мкрн Красный Октябрь, ул. Свердлова, 1а Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,001524 236 Свердлова ул, 1б, ( Продуктовый магазин ), Продуктовый магазин, мкр. Красный Октябрь, ул. Свердлова, 1б Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,004996 237 Свердлова ул, 2, ( Автозапчасти+Почта+Аптека+Библиотека ), Городская библиотека, г. мкрн Красный Октябрь, ул. Свердлова, 2 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,025657 238 Свердлова ул, 2, ( Автозапчасти+Почта+Аптека+Библиотека ), Автозапчасти, мкр. Красный Октябрь, ул. Свердлова, 2 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,002791 239 Свердлова ул, 2, ( Автозапчасти+Почта+Аптека+Библиотека ), Почта Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,007234 240 Свердлова ул, 2, ( Автозапчасти+Почта+Аптека+Библиотека ), Аптека, мкрн Красный Октябрь, ул. Свердлова, 2 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,022373 241 Свердлова ул, 2, ( Автозапчасти+Почта+Аптека+Библиотека ), Магазин Автозапчасти, мкр. Красный Октябрь, ул. Свердлова, 2 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,009325 242 Свердлова ул, 3, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Свердлова ул, 3 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,027692 243 Свердлова ул, 4, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Свердлова ул, 4 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,04166 244 Свердлова ул, 5, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Свердлова, 5 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,025131 245 Свердлова ул, 6, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Свердлова, 6 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,045511 246 Свердлова ул, 7, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Свердлова, 7 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,025372 247 Свердлова ул, 9, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Свердлова, 9 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,243062 248 Свердлова ул, 9, ( Жилой дом ), Салон красоты Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,008609 249 Фрунзе ул, 1, ( Жилой дом ), Жилой дом, Фрунзе ул, 1 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,018 250 Фрунзе ул, 2, ( администр.зд ВОЭК ), ВОЭК административное, мкр. Красный октябрь, ул. Фрунзе, д. 2 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,007988 251 Фрунзе ул, 2, ( Жилой дом ), Жилой дом, Фрунзе ул, 2 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,0353 252 Фрунзе ул, 3, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Фрунзе, 3 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,0401 253 Фурманова ул, 35, ( Жилой дом ), Жилой дом, Фурманова ул, 35 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,311 254 Фурманова ул, 37, ( Магазин ), Магазин, мкр. Красный Октябрь, ул. Фурманова, 37 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,006342 255 Фурманова ул, 37, ( Магазин ), Магазин, мкр. Красный Октябрь, ул. Фурманова, 37 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,005867 256 Фурманова ул, 39, ( Жилой дом ), Жилой дом, Фурманова ул, 39 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,0731 257 Фурманова ул, 4, ( Общижите+Такси+Парихмахерская ), Такси(Ефимова), мкр. Красный октябрь, ул. Фурманова 4 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,0007 258 Фурманова ул, 4, ( Общижите+Такси+Парихмахерская ), Жилой дом Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,1664 259 Фурманова ул, 4, ( Общижите+Такси+Парихмахерская ), Такси(Артамонова), мкр. Красный октябрь, ул. Фурманова 4 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,001166 260 Фурманова ул, 4, ( Общижите+Такси+Парихмахерская ), Парихмахерская мкр. Красный Октябрь, ул. Фурманова, 4 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,001041 261 Фурманова ул, 41, ( Жилой дом ), Жилой дом, Фурманова ул, 41 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,0737 262 Фурманова ул, 43, ( Жилой дом ), Жилой дом, Фурманова ул, 43 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,0759 263 Фурманова ул, 45, ( Жилой дом ), Жилой дом, Фурманова ул, 45 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,0676 264 Фурманова ул, 47, ( Жилой дом ), Жилой дом, Фурманова ул, 47 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,0699 265 Фурманова ул, 49, ( Жилой дом ), Жилой дом, Фурманова ул, 49 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,0712 266 Фурманова ул, 51, ( Жилой дом ), Жилой дом, Фурманова ул, 51 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,0726 267 Фурманова ул, 57, ( Магазин ), Магазин, мкр. Красный октябрь, ул. Фурманова 57 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,006609 М.Расковой ул, 14Б, ( Котельная №5 ) 0,430559 268 М.Расковой ул, 10, ( Частный дом ), частный дом Расковой,10 ОБЩИЙ М.Расковой ул, 14Б, ( Котельная №5 ) 0,009855 269 М.Расковой ул, 11, ( Жилой дом ), Жилой дом Расковой,11 М.Расковой ул, 14Б, ( Котельная №5 ) 0,015203 270 М.Расковой ул, 13, ( Частный дом ), частный дом Расковой,13 ОБЩИЙ М.Расковой ул, 14Б, ( Котельная №5 ) 0,020224 271 М.Расковой ул, 16, ( Жилой дом ), Жилой дом Расковой,16 М.Расковой ул, 14Б, ( Котельная №5 ) 0,019427 272 М.Расковой ул, 17, ( Жилой дом ), Жилой дом Расковой,17 М.Расковой ул, 14Б, ( Котельная №5 ) 0,076083 273 М.Расковой ул, 18, ( Жилой дом ), Жилой дом Расковой,18 М.Расковой ул, 14Б, ( Котельная №5 ) 0,089748 274 М.Расковой ул, 19, ( Жилой дом ), Жилой дом Расковой,19 М.Расковой ул, 14Б, ( Котельная №5 ) 0,084889 275 М.Расковой ул, 21, ( Жилой дом ), Жилой дом Расковой,21 М.Расковой ул, 14Б, ( Котельная №5 ) 0,078175 276 М.Расковой ул, 7, ( Частный дом ), частный дом Расковой,7-1 (Чугунова Ольга Анатольевна) М.Расковой ул, 14Б, ( Котельная №5 ) 0,012215 277 М.Расковой ул, 8, ( ул. Расковой,8 ), Магазин, ул. Расковой, д.8 М.Расковой ул, 14Б, ( Котельная №5 ) 0,007913 278 М.Расковой ул, 8, ( ул. Расковой,8 ), Проходная ул. Расковой, д.8 М.Расковой ул, 14Б, ( Котельная №5 ) 0,003523 279 М.Расковой ул, 8, ( ул. Расковой,8 ), частный дом Расковой,8 (Швецова Н.С) М.Расковой ул, 14Б, ( Котельная №5 ) 0,005025 280 М.Расковой ул, 9, ( Частный дом ), частный дом Расковой,9-1 (Никулина Людмила Николаевна) ОБЩИЙ М.Расковой ул, 14Б, ( Котельная №5 ) 0,008279 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 10,017918 3,9755056 281 Труда ул, 1, ( Ресторан - Престиж ), Ресторан - Престиж, мкр. Красный Октябрь, пл. Труда, 1 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,025094 0,0000242 282 Труда ул, 3, ( Касса - Экспресс ), Касса - ООО Экспресс, мкр. Красный Октябрь, пл. Труда, 3 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,001004 283 1-й проезд, 2, ( Жилой дом ), Жилой дом 1-й проезд, 2 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,007945 0,0252868 284 1-й проезд, 4, ( Гараж ), Гараж, мкр. Красный Октябрь, ул. 1-ый Проезд 4 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,000752 285 Калинина ул, 55, ( Жилой дом ), Жилой дом Калинина, 55 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,127457 286 Калинина ул, 62, ( Жилой дом ), Жилой дом Калинина, 62 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,1281808 287 Калинина ул, 62, ( Жилой дом ), Служеб/квар. Автосвет, мкр. Красный Октябрь, ул. Калинина 62-1 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,0007238 288 Калинина ул, 64, ( Жилой дом ), Жилой дом Калинина, 64 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,1108008 289 Калинина ул, 66, ( Жилой дом ), Служебная квартира, КМК, мкр. Красный Октябрь,Калинина 66-60 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,000682 290 Калинина ул, 66, ( Жилой дом ), Жилой дом Калинина, 66 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,1165934 291 Калинина ул, 66а, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Калинина, 66А мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,0006996 292 Калинина ул, 75, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Калинина, 75 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,07964 0,0133452 293 Калинина ул, 90, ( Дикси + Подольский ), Магазин Дикси мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,050371 0,0033704 294 Калинина ул, 90, ( Дикси + Подольский ), Магазин, Подольский мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,010994 295 Комсомольская ул, 54, ( Жилой дом ), Жилой дом Комсомольская, 54 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,1028346 296 Комсомольская ул, 56, ( Жилой дом ), Жилой дом Комсомольская, 56 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,038632 297 Комсомольская ул, 72, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Комсомольская д.72 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,075739 0,0140492 298 Октябрьская ул, 10, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Октябрьская, 10 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,023499 0,0076142 299 Октябрьская ул, 11, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Октябрьская, 11 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,232303 0,0738672 300 Октябрьская ул, 11а, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Октябрьская, 11А мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,298346 0,1441132 301 Октябрьская ул, 12, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Октябрьская, 12 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,023871 0,0041536 302 Октябрьская ул, 13, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Октябрьская, 13 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,226585 0,0883498 303 Октябрьская ул, 13, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Октябрьская, 13 кв. 25 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,002441 0,0007238 304 Октябрьская ул, 15, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Октябрьская, 15 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,347541 0,1325258 305 Октябрьская ул, 16, ( Детский сад №25 ), детский сад №25 мкр Красный Октябрь, ул. Октябрьская д.16 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,0107 0,009075 306 Октябрьская ул, 16, ( Детский сад №25 ), детский сад №25 мкрн Красный Октябрь, ул. Октябрьская д.16 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,073963 307 Октябрьская ул, 18, ( Детский сад №14 ), детский сад №14 мкр Красный Октябрь,ул. Октябрьская д.18 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,013243 0,0001518 308 Октябрьская ул, 18, ( Детский сад №14 ), детский сад №14 мкрн Красный Октябрь,ул. Октябрьская д.18 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,068846 309 Октябрьская ул, 20, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Октябрьская, 20 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,119295 0,033715 310 Октябрьская ул, 9, ( Торпедо ), мкр. Кр.Октябрь, ул. Октябрьская, 9 (АДМИНИСТ.ЗДАНИЕ) мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,033783 0,0001518 311 Октябрьская ул, 9, ( Торпедо ), мкр. Кр.Октябрь, ул. Октябрьская, 9 (СПОРТИВН.ТРЕН.КОМПЛ.) мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,016554 0,0009086 312 Первомайская ул, 12, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Первомайская, 12 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,0006996 313 Первомайская ул, 14, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Первомайская, 14 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,0203698 314 Первомайская ул, 14а, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Первомайская, 14А мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,0006996 315 Первомайская ул, 20, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Первомайская, 20 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,070563 0,0006996 316 Первомайская ул, 22, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Первомайская, 22 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,074106 0,0006996 317 Первомайская ул, 24, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Первомайская, 24 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,070247 0,0006996 318 Первомайская ул, 3, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Первомайская, 3 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,0006996 319 Первомайская ул, 5, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Первомайская, 5 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,0006996 320 Первомайская ул, 7, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Первомайская, 7 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,0006996 321 Пушкина ул, 25а, ( Магазин ), Магазин мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,001512 322 Пушкина ул, 11, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 11 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,10076 323 Пушкина ул, 12, Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 12 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,040306 324 Пушкина ул, 12, Помещение офиса (Кр. Окт.) Пушкина, 12 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,004234 325 Пушкина ул, 13, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 13 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,038905 326 Пушкина ул, 14, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 14 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,041332 327 Пушкина ул, 15, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 15 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,040915 328 Пушкина ул, 16, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 16 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,051522 329 Пушкина ул, 17, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 17 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,055447 330 Пушкина ул, 18, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 18 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,064547 331 Пушкина ул, 19, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 19 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,066548 332 Пушкина ул, 20, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 20 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,066606 0,0152262 333 Пушкина ул, 21, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 21 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,061965 0,0006996 334 Пушкина ул, 22, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 22 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,073592 0,0006996 335 Пушкина ул, 23, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 23 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,06496 0,0006996 336 Пушкина ул, 24, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 24 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,073029 0,0006996 337 Пушкина ул, 24, ( Жилой дом ), Аптека - ООО Медилон-Фармимэкс, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 24 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,004725 0,0000308 338 Пушкина ул, 25, ( Жилой дом ), Хозяйственный магазин, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 25 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,003939 339 Пушкина ул, 25, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 25 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,053903 0,0006996 340 Пушкина ул, 26, ( Жилой дом ), Продуктовый магазин, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 26 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,082452 0,0003938 341 Пушкина ул, 26, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 26 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,126223 0,0340362 342 Пушкина ул, 26а, ( Магазин,Рыбаков ), Хозяйственный магазин, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 26а мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,004285 343 Пушкина ул, 26а, ( Магазин,Рыбаков ), Хозяйственный магазин, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 26а мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,001899 344 Пушкина ул, 26а, ( Магазин,Рыбаков ), Хозяйственный магазин, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 26а мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,001336 345 Пушкина ул, 26а, ( Магазин,Рыбаков ), Хозяйственный магазин, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 26а мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,005177 346 Пушкина ул, 27, ( Средняя школа №6 ), средняя школа №6 мкр Красный Октябрь, ул. Пушкина 27 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,029359 0,0000176 347 Пушкина ул, 27, ( Средняя школа №6 ), средняя школа №6 мкрн Красный Октябрь, ул. Пушкина 27 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,221639 348 Пушкина ул, 27а, ( Жилой дом ), МУП Тепловые сети , мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 27а мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,006236 0,0007238 349 Пушкина ул, 27а, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 27А мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,338859 0,1209384 350 Пушкина ул, 27а/1, ( Пристройка ), Пристройка к дому мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,0000308 351 Пушкина ул, 28, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 28 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,200602 0,0811096 352 Пушкина ул, 28, ( Жилой дом ), Магазин, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 28 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,026375 0,0003938 353 Пушкина ул, 28, ( Жилой дом ), Магазин мебельный, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 28 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,026935 354 Пушкина ул, 29, ( КМК (Красный Октябрь) ), Учебный корпус №2, мкрн Красный Октябрь ул.Пушкина,29 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,005094 355 Пушкина ул, 29, ( КМК (Красный Октябрь) ), Учебный корпус №2, мкрн Красный Октябрь ул.Пушкина,29 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,000878 356 Пушкина ул, 29, ( КМК (Красный Октябрь) ), Учебный корпус №2, мкрн Красный Октябрь ул.Пушкина,29 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,01155 357 Пушкина ул, 29, ( КМК (Красный Октябрь) ), Произв.спортивный, мкрн Красный Октябрь ул.Пушкина,29 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,096355 358 Пушкина ул, 29, ( КМК (Красный Октябрь) ), Произв.спортивный, мкрн Красный Октябрь ул.Пушкина,29 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,015487 359 Пушкина ул, 29, ( КМК (Красный Октябрь) ), Произв.спортивный, мкрн Красный Октябрь ул.Пушкина,29 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,012152 360 Пушкина ул, 29, ( КМК (Красный Октябрь) ), Произв.спортивный, мкрн Красный Октябрь ул.Пушкина,29 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,012504 361 Пушкина ул, 29, ( КМК (Красный Октябрь) ), Произв.спортивный, мкрн Красный Октябрь ул.Пушкина,29 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,002934 362 Пушкина ул, 29, ( КМК (Красный Октябрь) ), Произв.спортивный, мкрн Красный Октябрь ул.Пушкина,29 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,005868 363 Пушкина ул, 29, ( КМК (Красный Октябрь) ), Учебный корпус №2, мкр Красный Октябрь ул.Пушкина,29 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,019219 0,0001826 364 Пушкина ул, 29, ( КМК (Красный Октябрь) ), Учебный корпус №2, мкрн Красный Октябрь ул.Пушкина,29 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,02664 365 Пушкина ул, 29, ( КМК (Красный Октябрь) ), Учебный корпус №2, мкрн Красный Октябрь ул.Пушкина,29 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,170296 366 Пушкина ул, 3, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 3 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,075867 367 Пушкина ул, 30, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 30 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,250855 0,1115246 368 Пушкина ул, 3а, ( Магазин ), Магазин, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 3а мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,0003938 369 Пушкина ул, 4, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 4 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,0006996 370 Пушкина ул, 4а, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 4А мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,0159192 371 Пушкина ул, 6, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 6 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,030058 372 Пушкина ул, 8, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 8 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,026347 373 Пушкина ул, 8б, ( Администрация Кр.Ок. ), Администрация мкрн Красный Октябрь, ул. Пушкина 8б мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,048077 374 Свердлова ул, 1, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Свердлова ул, 1 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,0006996 375 Свердлова ул, 12, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Свердлова ул, 12 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,1064558 376 Свердлова ул, 3, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Свердлова ул, 3 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,0006996 377 Свердлова ул, 4, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Свердлова ул, 4 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,0006996 378 Свердлова ул, 5, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Свердлова, 5 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,0006996 379 Свердлова ул, 6, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Свердлова, 6 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,0006996 380 Свердлова ул, 7, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Свердлова, 7 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,0006996 381 Свердлова ул, 7а/1, ( Магазин Тирас ), Магазин (А), мкр. Красный Октябрь, ул. Свердлова, д. 7а/1 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,001303 382 Свердлова ул, 7а/1, ( Магазин Тирас ), Осн.пристройка (А1), мкр. Красный Октябрь, ул. Свердлова, д. 7а/1 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,000633 383 Свердлова ул, 7а/1, ( Магазин Тирас ), Осн.пристройка (А2), мкр. Красный Октябрь, ул. Свердлова, д. 7а/1 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,000845 384 Свердлова ул, 7б, ( Магазин Лето ), Магазин (А), мкр. Красный Октябрь, ул. Свердлова 7б мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,002605 385 Свердлова ул, 7б, ( Магазин Лето ), Осн.пристройка (А1), мкр. Красный Октябрь, ул. Свердлова 7б мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,002838 386 Свердлова ул, 7б, ( Магазин Лето ), Осн.пристройка (А2), мкр. Красный Октябрь, ул. Свердлова 7б мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,005914 387 Свердлова ул, 9, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Свердлова, 9 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,0782122 388 Солнечный кв-л, 1, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Солнечный квартал д.1 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,221289 0,0861784 389 Солнечный кв-л, 2, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Солнечный квартал д.2 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,226583 0,1035584 390 Солнечный кв-л, 3, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Солнечный квартал д.3 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,204764 0,0753148 391 Солнечный кв-л, 4, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Солнечный квартал д.4 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,22936 0,0890758 392 Солнечный кв-л, 5, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Солнечный квартал д.5 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,226991 0,0883498 393 Солнечный кв-л, 6, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Солнечный квартал д.6 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,225885 0,0905234 394 Солнечный кв-л, 7, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Солнечный квартал д.7 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,246565 0,0984896 395 Солнечный кв-л, 7а, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Солнечный квартал д.7А мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,229519 0,0811096 396 Солнечный кв-л, 8, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Солнечный квартал д.8 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,214014 0,074591 397 Солнечный кв-л, 8а, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Солнечный квартал д.8А мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,209803 0,0948684 398 Фрунзе ул, 3, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Фрунзе, 3 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,0167266 399 Фурманова ул, 10, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Фурманова, 10 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,08443 0,0006996 400 Фурманова ул, 16, ( Жилой дом ), Жилой дом, Фурманова ул, 16 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,0556 401 Фурманова ул, 18, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Фурманова, 18 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,065686 0,0006996 402 Фурманова ул, 20, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Фурманова, 20 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,063144 0,0006996 403 Фурманова ул, 22, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Фурманова, 22 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,071 0,0228404 404 Фурманова ул, 24, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Фурманова, 24 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,062353 0,0124586 405 Фурманова ул, 24, ( Жилой дом ), Магазин, мкр. Красный Октябрь, ул. Фурманова, 24-3 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,004329 0,0000308 406 Фурманова ул, 35, ( Жилой дом ), Жилой дом, Фурманова ул, 35 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,1151458 407 Фурманова ул, 39, ( Жилой дом ), Жилой дом, Фурманова ул, 39 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,01661 408 Фурманова ул, 4, ( Общижите+Такси+Парихмахерская ), Парихмахерская мкр. Красный Октябрь, ул. Фурманова, 4 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,000308 409 Фурманова ул, 41, ( Жилой дом ), Жилой дом, Фурманова ул, 41 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,0152262 410 Фурманова ул, 43, ( Жилой дом ), Жилой дом, Фурманова ул, 43 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,017996 411 Фурманова ул, 45, ( Жилой дом ), Жилой дом, Фурманова ул, 45 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,01661 412 Фурманова ул, 47, ( Жилой дом ), Жилой дом, Фурманова ул, 47 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,0159192 413 Фурманова ул, 49, ( Жилой дом ), Жилой дом, Фурманова ул, 49 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,017303 414 Фурманова ул, 51, ( Жилой дом ), Жилой дом, Фурманова ул, 51 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,0207636 415 Фурманова ул, 53, ( Рынок ), Магазин, мкр. Красный Октябрь, Тычинкин мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,076114 416 Фурманова ул, 53, ( Рынок ), Парихмахерская, мкр. Красный Октябрь, Долгова мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,055802 417 Фурманова ул, 53, ( Рынок ), Магазин Одежды, мкр. Красный Октябрь, Лерер мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,012104 418 Фурманова ул, 53, ( Рынок ), Аптека, мкрн Красный Октябрь, Ларионова мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,006314 419 Фурманова ул, 53а, Магазин, мкр. Красный Октябрь, ул. Фурманова, 53 а мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,002958 420 Фурманова ул, 53а, Магазин*, мкр. Красный Октябрь, ул. Фурманова, 53 а мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,001109 421 Фурманова ул, 53б, ( Магазин, мкр. Красный Октябрь, ул. Фурманова, 53 б ), Магазин, мкр. Красный Октябрь, ул. Фурманова, 53 б мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,00834 422 Фурманова ул, 8, ( Жилой дом ), (Жилой дом , Фурманова ул, 8 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,0406 423 Южный кв-л, 1, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) кв. Южный, 1 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,294108 0,1064558 424 Южный кв-л, 2, ( Детский сад №30 ), детский сад № 30 мкр Красный Октябрь, кв-л Южный 2 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,000369 0,0001518 425 Южный кв-л, 2, ( Детский сад №30 ), детский сад № 30 мкрн Красный Октябрь, кв-л Южный 2 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,135181 426 Южный кв-л, 3, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) кв. Южный, 3 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,300643 0,1368708 427 Южный кв-л, 4, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) кв. Южный, 4 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,318112 0,1180432 428 Южный кв-л, 5, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) кв. Южный, 5 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,225846 0,0948684 429 Южный кв-л, 5а, ( Магазин лето ), Магазин, мкр. Красный Октябрь, кв-л Южный 5а мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,027471 430 Южный кв-л, 6, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) кв. Южный, 6 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,317564 0,1339734 431 Южный кв-л, 7, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) кв. Южный, 7 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,301304 0,1470106 432 Южный кв-л, 8, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) кв. Южный, 8 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,317394 0,1303544 433 Южный кв-л, 9, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) кв. Южный, 9 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,225846 0,0818334 434 Южный кв-л, 9а, ( Океан ресторан ), Ресторан ОКЕАН, мкр. Красный Октябрь, кв-л Южный 9а мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,023423 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная ул. Кирова ) 0,086141 435 Кирова ул, 1б, ( Жилой дом ), Жилой дом Кирова, 1Б мкр. Красный Октябрь, ( Котельная ул. Кирова ) 0,043223 436 Кирова ул, 1в, ( Жилой дом ), Жилой дом Кирова, 1В мкр. Красный Октябрь, ( Котельная ул. Кирова ) 0,042918 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ) 1,02271 437 50 лет Октября ул, 10, ( Жилой дом ), Жилой дом 50 лет Октября, 10 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ) 0,036158 438 50 лет Октября ул, 10а, ( Жилой дом ), Жилой дом 50 лет Октября, 10а мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ) 0,016525 439 50 лет Октября ул, 12, ( Жилой дом ), Жилой дом 50 лет Октября, 12 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ) 0,015553 440 50 лет Октября ул, 2, ( Жилой дом ), Жилой дом 50 лет Октября, 2 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ) 0,008806 441 50 лет Октября ул, 4, ( Жилой дом ), Жилой дом 50 лет Октября, 4 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ) 0,006543 442 50 лет Октября ул, 6, ( Жилой дом ), Жилой дом 50 лет Октября, 6 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ) 0,006867 443 50 лет Октября ул, 7, ( Жилой дом ), Жилой дом 50 лет Октября, 7 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ) 0,04914 444 50 лет Октября ул, 8, ( Жилой дом ), Жилой дом 50 лет Октября, 8 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ) 0,067991 445 50 лет Октября ул, 9, ( Жилой дом ), Жилой дом 50 лет Октября, 9 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ) 0,04612 446 Магистральная ул, 10, ( Жилой дом ), Жилой дом Магистральная, 10 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ) 0,010551 447 Магистральная ул, 11, ( Жилой дом ), Жилой дом Магистральная, 11 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ) 0,054497 448 Магистральная ул, 12, ( Жилой дом ), Жилой дом Магистральная, 12 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ) 0,010523 449 Магистральная ул, 14, ( Жилой дом ), Жилой дом Магистральная, 14 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ) 0,022767 450 Магистральная ул, 18, ( Жилой дом ), Жилой дом Магистральная, 18 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ) 0,098293 451 Магистральная ул, 21, ( Жилой дом ), Жилой дом Магистральная, 21 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ) 0,009092 452 Магистральная ул, 22, ( Жилой дом ), Жилой дом Магистральная, 22 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ) 0,040099 453 Магистральная ул, 27, ( Жилой дом ), Жилой дом Магистральная, 27 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ) 0,007741 454 Магистральная ул, 33, ( Жилой дом ), Жилой дом Магистральная, 33 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ) 0,02354 455 Магистральная ул, 4, ( Жилой дом ), Жилой дом Магистральная, 4 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ) 0,10902 456 Магистральная ул, 6, ( Жилой дом ), Жилой дом Магистральная, 6 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ) 0,108686 457 Магистральная ул, 7, ( Жилой дом ), Жилой дом Магистральная, 7 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ) 0,00901 458 Магистральная ул, 8, ( Жилой дом ), Жилой дом Магистральная, 8 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ) 0,10001 459 Магистральная ул, 9, ( Жилой дом ), Жилой дом Магистральная, 9 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ) 0,020569 460 Юбилейная ул, 1, ( Жилой дом ), Жилой дом Юбилейная, 1 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ) 0,006727 461 Юбилейная ул, 10, ( Жилой дом ), Жилой дом Юбилейная, 10 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ) 0,026526 462 Юбилейная ул, 14, ( Жилой дом ), Жилой дом Юбилейная, 14 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ) 0,008629 463 Юбилейная ул, 16, ( Жилой дом ), Жилой дом Юбилейная, 16 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ) 0,001568 464 Юбилейная ул, 17, ( Жилой дом ), Жилой дом Юбилейная, 17 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ) 0,005589 465 Юбилейная ул, 5, ( Жилой жом ), Жилой дом Юбилейная, 5 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ) 0,007047 466 Юбилейная ул, 7, ( Жилой дом ), Жилой дом Юбилейная, 7 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ) 0,007729 467 Юбилейная ул, 8, ( Жилой дом ), Жилой дом Юбилейная, 8 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ) 0,011109 468 Юбилейная ул, 9, ( Жилой дом ), Жилой дом Юбилейная, 9 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ) 0,010182 469 мкр. Красный Октябрь, ( Детский сад №8 ), детский сад №8* , г. Киржач, ул. Магистральная д.13 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ) 0,035913 470 мкр. Красный Октябрь, ( Детский сад №8 ), детский сад №8 , г. Киржач, ул. Магистральная д.13 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ) 0,02359 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Метленкова ) 0,792507 471 40 лет Победы ул, 2, ( Жилой дом ), Жилой дом мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Метленкова ) 0,166231 472 Метленкова ул, 1, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Метленкова 1 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Метленкова ) 0,097229 473 Метленкова ул, 1а, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Метленкова 1А мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Метленкова ) 0,076498 474 Метленкова ул, 4, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Метленкова 4 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Метленкова ) 0,078945 475 Полевая ул, 10а, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Полевая, 10А мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Метленкова ) 0,097964 476 Полевая ул, 2, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Полевая, 2 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Метленкова ) 0,125607 477 Полевая ул, 2, ( Жилой дом ), Прдовольственный магазин, мкр. Красный Октябрь, ул. Полевая, д. 2 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Метленкова ) 0,015826 478 Полевая ул, 2а, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Полевая, 2А мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Метленкова ) 0,125607 479 Полевая ул, 4, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Полевая, 4 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Метленкова ) 0,0086 Привокзальная ул, 4Б, ( Котельная №7 ) 0,563194 480 Большая Московская ул, 1а, ( Жилой дом ), Жилой дом Б.Московская,1а Привокзальная ул, 4Б, ( Котельная №7 ) 0,090872 481 Большая Московская ул, 2а, ( Жилой дом ), Жилой дом Б.Московская,2а Привокзальная ул, 4Б, ( Котельная №7 ) 0,090801 482 Привокзальная ул, 1, ( Жилой дом ), Жилой дом Привокзальная,1 Привокзальная ул, 4Б, ( Котельная №7 ) 0,053546 483 Привокзальная ул, 10, ( Жилой дом ), Жилой дом Привокзальная,10 Привокзальная ул, 4Б, ( Котельная №7 ) 0,06244 484 Привокзальная ул, 11, ( Жилой дом + адм.помещение (Украинцев В.И.) ), адм.помещение, ул. Привокзальная, д.11 Привокзальная ул, 4Б, ( Котельная №7 ) 0,003984 485 Привокзальная ул, 11, ( Жилой дом + адм.помещение (Украинцев В.И.) ), Жилой дом Привокзальная,11 Привокзальная ул, 4Б, ( Котельная №7 ) 0,056672 486 Привокзальная ул, 1А, ( Жилой дом ), Жилой дом Привокзальная,1А Привокзальная ул, 4Б, ( Котельная №7 ) 0,061845 487 Привокзальная ул, 3, ( Жилой дом ), Жилой дом Привокзальная,3 Привокзальная ул, 4Б, ( Котельная №7 ) 0,056109 488 Привокзальная ул, 9, ( Жилой дом ), Жилой дом Привокзальная,9 Привокзальная ул, 4Б, ( Котельная №7 ) 0,086925 Северная ул, 5, ( Модульная котельная №14 ) 0,112649 489 Северная ул, 1, ( Жилой дом ), Жилой дом, Северная ул, 1 Северная ул, 5, ( Модульная котельная №14 ) 0,0175 490 Северная ул, 5, ( Жилой дом ), Жилой дом, Северная ул, 5 Северная ул, 5, ( Модульная котельная №14 ) 0,0864 491 Северная ул, 5, ( Пожарное депо ), Пожарное депо Северная ул, 5, ( Модульная котельная №14 ) 0,008749 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 7,443385 492 Гагарина ул, 15, ( Баня ), Баня 1 (город), ул. Гагарина, д.15 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,035883 493 Гагарина ул, 15, ( Баня ), Баня 2(город), ул. Гагарина, д.15 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,060432 494 Гагарина ул, 15, ( Баня ), Баня 3(город), ул. Гагарина, д.15 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,051961 495 Гагарина ул, 15А, ( Магазин ), Магазин (мансарда), ул.Гагарина, д.15А Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,007842 496 Гагарина ул, 15А, ( Магазин ), Магазин (подвал), ул.Гагарина, д.15А Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,002966 497 Гагарина ул, 15А, ( Магазин ), Магазин, ул.Гагарина, д.15А Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,006523 498 Гагарина ул, 19, ( Частный дом ), частный дом Гагарина,19-1(Шиголева Валентина Николаевна) Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,006804 499 Гагарина ул, 22, ( Дом культуры ), Дом культуры, ул. Гагарина, д. 22 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,117425 500 Гагарина ул, 23, ( Гостиница Шерна ), пом. банка Партнер, ул. Гагарина,23 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,018038 501 Гагарина ул, 23, ( Гостиница Шерна ), Помещение банка МИНБ, ул. Гагарина, д. 23 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,041762 502 Гагарина ул, 23, ( Гостиница Шерна ), Гостиница Шерна, ул. Гагарина,23 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,167793 503 Гагарина ул, 24, ( Жилой дом ), Жилой дом Гагарина,24 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,111405 504 Гагарина ул, 24, ( Жилой дом ), Магазин, ул. Гагарина,24 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,06738 505 Гагарина ул, 25, ( Средняя школа №2 ), средняя школа* №2, ул. Гагарина, д.25 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,152177 506 Гагарина ул, 25, ( Средняя школа №2 ), средняя школа №2 спортзал, ул. Гагарина, д.25 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,131097 507 Гагарина ул, 26, ( Досуговый центр+централизованная бухгалтерия ), централиз.бухгалтерия, ул.Гагарина, д.26 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,014154 508 Гагарина ул, 26, ( Досуговый центр+централизованная бухгалтерия ), Досуговый центр, ул. Гагарина, д.26 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,00928 509 Гагарина ул, 28, ( Сиднева О.Н. ), Магазин "Аленушка" ул. Гагарина, 28 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,004286 510 Гагарина ул, 28а, ( Склад-магазин (Шаваддинов) ), Склад-магазин, ул.Гагарина, д. 28 А Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,009382 511 Гагарина ул, 28а, ( Типография ), (В) дом Мараева Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,026607 512 Гагарина ул, 28а, ( Типография ), (В 1) дом Мараева (пристройка) Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,002302 513 Гагарина ул, 29, ( Магазины ), Магазин "Все для дома" (Чесвен) Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,003483 514 Гагарина ул, 29, ( Магазины ), Магазин "Криста" (Рыбаков) Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,010746 515 Гагарина ул, 29, ( Магазины ), Магазин "Меркурий"(Комис) Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,01434 516 Гагарина ул, 29, ( Магазины ), Магазин Карат, ул.Гагарина, д.29 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,011253 517 Гагарина ул, 29, ( Магазины ), Магазин торг.ряды(Контакт), ул.Гагарина, д.29 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,011518 518 Гагарина ул, 29, ( Магазины ), Магазин (Колос) Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,006935 519 Гагарина ул, 29, ( Магазины ), ООО "Социальная аптека", ул. Гагарина, д. 29 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,005749 520 Гагарина ул, 29, ( Магазины ), Павильон "Уралочка" (Овощи) Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,003134 521 Гагарина ул, 29, ( Магазины ), Подвал, (Комис) Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,003223 522 Гагарина ул, 31, ( Рыбаков В.Ю. ), Магазины ул. Гагарина, д.31 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,060812 523 Гагарина ул, 32, ( Детский чад №6 ), детский сад №6, ул. Гагарина, д.32 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,076681 524 Гагарина ул, 33, ( Жилой дом+ 2 юрика ), Админ. здание, ул. Гагарина,33 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,005048 525 Гагарина ул, 33, ( Жилой дом+ 2 юрика ), Администр.помеш., ул.Гагарина,33 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,005877 526 Гагарина ул, 33, ( Жилой дом+ 2 юрика ), Жилой дом Гагарина,33 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,033772 527 Гагарина ул, 34, ( Типография ), Гаражи(бокс 2), ул.Гагарина, д.34 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,001833 528 Гагарина ул, 34, ( Типография ), гаражи ( Соц.обслуж.), ул. Гагарина, д.34 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,001774 529 Гагарина ул, 34, ( Типография ), Административное здание, ул. Гагарина, д.34 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,020115 530 Гагарина ул, 34, ( Типография ), Гараж (бокс 1) ул. ул. Гагарина, д.34 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,00266 531 Гагарина ул, 34, ( Типография ), Гараж (бокс 4) ул. Гагарина, д.34 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,001834 532 Гагарина ул, 36, ( Типография ), Производственные цеха ул. Гагарина, д.36 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,025466 533 Гагарина ул, 36, ( Типография ), Административное помещение ул. Гагарина, д.36 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,031291 534 Гагарина ул, 37, ( Центр нар. Культуры ), Художеств.салон, ул. Гагарина, д.37 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,024966 535 Гагарина ул, 8, ( Дом быта ), адм.помещ. (ЗАГС), ул. Гагарина, д.8 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,017542 536 Гагарина ул, 8, ( Дом быта ), адм.помещ. (Кр.Знамя), ул.Гагарина, д.8 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,014171 537 Гагарина ул, 8, ( Дом быта ), адм.помещ. (КУМИ), ул.Гагарина, д.8 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,014092 538 Гагарина ул, 8, ( Дом быта ), адм.помещ. (нотариус), ул.Гагарина, д.8 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,011877 539 Гагарина ул, 8, ( Дом быта ), адм.помещ. (архив), ул. Гагарина, д.8 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,012857 540 Гагарина ул, 8, ( Дом быта ), адм.помещ. (библиотека), ул.Гагарина, д.8 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,01858 541 Гагарина ул, 8, ( Дом быта ), адм.помещ. (ДАООБ), ул. Гагарина, д.8 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,024402 542 Гагарина ул, 8, ( Дом быта ), адм.помещ. (Владимирстат), ул.Гагарина, д.8 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,002 543 Гагарина ул, 8, ( Дом быта ), адм.помещ.(МФЦ), ул.Гагарина д.8 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,013269 544 Ленинградская ул, 1, ( Жилой дом +магазин+Стоматологический кабинет ), Стоматологический кабинет, ул. Ленинградская,1 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,00266 545 Ленинградская ул, 1, ( Жилой дом +магазин+Стоматологический кабинет ), Жилой дом Ленинградская,1 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,192934 546 Ленинградская ул, 1, ( Жилой дом +магазин+Стоматологический кабинет ), Магазин ателье, ул.Ленинградская,1 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,008316 547 Ленинградская ул, 1, ( Жилой дом +магазин+Стоматологический кабинет ), Магазин, ул. Ленинградская, д.1 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,00511 548 Ленинградская ул, 19, ( Гараж ), Гараж, ул.Ленинградская, д.19 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,008862 549 Ленинградская ул, 32, ( Админ.помещение+Милиция общ.безопастности ), Милиция общ.безопастности, ул. Ленинградская, д.32 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,022609 550 Ленинградская ул, 34, ( Военный комиссариат), Админ.помещение, ул.Ленинградская, д.34 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,056316 551 Ленинградская ул, 51, ( начальная школа №1 ), начальная школа №1, ул.Ленинградская, д.51 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,095865 552 Ленинградская ул, 53, ( средняя школа №1 ), средняя школа №1, ул.Ленинградская, д.53 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,254747 553 Ленинградская ул, 55, ( Коррекционная школа ), спец.(кор.) школа-инт.VIII вида, ул. Ленинградская,д. 55 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,109157 554 Ленинградская ул, 55, ( Коррекционная школа ), спотивно-бытовой комплекс, ул.Ленинградская, д.55 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,079342 555 Ленинградская ул, 55, ( Коррекционная школа ), швейная мастрская, ул.Ленинградская, д.55 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,012514 556 Ленинградская ул, 92, ( Учебный корпус №1,№2 ), Учебный корпус №1, ул.Ленинградская, д.92 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,087895 557 Ленинградская ул, 92, ( Учебный корпус №1,№2 ), Учебный корпус №1 , ул.Ленинградская, д.92 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,05879 558 Ленинградская ул, 92, ( Учебный корпус №1,№2 ), Учебный корпус №2, ул. Ленинградская, д.92 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,046829 559 Ленинградская ул, 94, ( Жилой дом ), Жилой дом Ленинградская,94 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,067157 560 Морозовская ул, 89, ( детский сад №8 ), детский сад №8, ул.Морозовская, д.89 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,098509 561 Морозовская ул, 91, ( Здание прокуратуры+гараж ), Здание прокуратуры, ул. Морозовская, д.91 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,034746 562 Морозовская ул, 91, ( Здание прокуратуры+гараж ), Гараж, ул. Морозовская, д.91 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,008257 563 Морозовская ул, 93, ( детский сад №37 ), детский сад №37, ул. Морозовская, д. 93 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,092571 564 Некрасовская ул, 11, ( Жилой дом ), Жилой дом Некрасовская,11-1 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,002066 565 Некрасовская ул, 18 , ( Административное здание+гараж ), Гараж, ул.Некрасовская, д.18 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,010778 566 Некрасовская ул, 18 А, ( Административное здание+гараж ), Административное здание, ул. Некрасовская, д.18 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,086209 567 Некрасовская ул, 26, ( детский сад №6 ), детский сад №6, ул. Некрасовская, д.26 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,022734 568 Пугачева ул, 2, ( Жилой дом+магазины+Сбербанк ), Жилой дом Пугачева,2 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,462135 569 Пугачева ул, 2, ( Жилой дом+магазины+Сбербанк ), Магазин промышленные товары (кв.1), ул. Пугачева, д. 2 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,007047 570 Пугачева ул, 2, ( Жилой дом+магазины+Сбербанк ), Магазин промышленные товары (кв.2), ул. Пугачева, д. 2 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,005044 571 Пугачева ул, 2, ( Жилой дом+магазины+Сбербанк ), ООО "Социальная аптека" (кв. 17), ул. Пугачева,2 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,005928 572 Пугачева ул, 2, ( Жилой дом+магазины+Сбербанк ), Сбербанк, ул. Пугачева,2 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,046632 573 Пугачева ул, 2б, ( Админ. здание ), Админ. здание, ул. Пугачева, д. 2 Б Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,010474 574 Серегина ул, 10, Районная библиотека, ул. Серегина,, д.10 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,02948 575 Серегина ул, 10, Школа искусств, ул.Серегина, д.10 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,147618 576 Серегина ул, 10, Административное помещ., ул.Серегина, д.10 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,044678 577 Серегина ул, 10а, ул.Серегина, д.10а Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,004262 578 Серегина ул, 11, ( Жилой дом ), Административное помещение, ул. Серегина,11 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,003654 579 Серегина ул, 11, ( Жилой дом ), Жилой дом Серегина,11 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,159668 580 Серегина ул, 11, ( Жилой дом ), Нотариус Киржачского нотариального округа, ул. Серегина,11 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,008826 581 Серегина ул, 11, ( Жилой дом ), Магазин, ул. Серегина,11 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,011902 582 Серегина ул, 12, ( Здание Киржачского районого Суда ), Здание Киржачского районого Суда, ул.Серегина, д.12 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,104357 583 Серегина ул, 14, ( магазин (АО Тандер) ), магазин (АО Тандер), ул. Серегина, д.14 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,033578 584 Серегина ул, 16, ( Городской туалет ), Городской туалет, ул.Серегина, д.16-т Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,013359 585 Серегина ул, 16, ( Магазин ), Магазин Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,154848 586 Серегина ул, 16а, ( РОВД ), Адм.здание РОВД, ул. Серегина, д.16а Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,092282 587 Серегина ул, 16а, ( РОВД ), ИВС, ул. Серегина, д.16а Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,026075 588 Серегина ул, 16а, ( РОВД ), Гаражи, ул. Серегина, д.16а Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,039566 589 Серегина ул, 3, ( начальная школа №2 ), начальная школа №2, ул.Серегина, д.3 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,067586 590 Серегина ул, 7, ( Хозяйственно-транспортное управление администрации ), Администр.здание, ул. Серегина, д.7 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,146878 591 Серегина ул, 7, ( Хозяйственно-транспортное управление администрации ), гараж отдела культуры, ул. Серегина, д.7 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,005765 592 Серегина ул, 7, ( Хозяйственно-транспортное управление администрации ), Гаражи, ул. Серегина, д.7 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,005765 593 Советская ул, 1, ( отдел социальной защиты ), администр.помещ. ул.Советская, д.1 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,001838 594 Советская ул, 1, ( отдел социальной защиты ), отдел социальной защиты, ул.Советская, д.1 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,025311 595 Советская ул, 10а, ( частный дом ), частный дом Советская,10 (Григорьева Ксения Кондратьевна) Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,008047 596 Советская ул, 12, ( Мастерская+торговые помещения ), мастерская, ул. Советская,12 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,003698 597 Советская ул, 12, ( Мастерская+торговые помещения ), Торговые помещения, ул.Советская, д.12 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,171011 598 Советская ул, 12, ( Мастерская+торговые помещения ), Мастерская, ул. Советская, д. 12 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,004178 599 Советская ул, 12а, ( Торговые помещения ), Торговые помещения, ул. Советская, д.12а Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,096825 600 Советская ул, 1г, ( Жилой дом ), Жилой дом Советская 1-г Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,002273 601 Советская ул, 2а, ( Адм.здание ), адм.помещ. ул.Советская, д.2а (Владимиртеплогаз) Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,019115 602 Советская ул, 2а, ( Адм.здание ), адм.помещ. ул.Советская, д.2а (Газпром) Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,011599 603 Советская ул, 2а, ( Адм.здание ), адм.помещ. ул.Советская, д.2а (Россельхозбанк) Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,030825 604 Советская ул, 3, ( Админ.здание+гараж ), Админ. здание, ул. Советская, д.3 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,032257 605 Советская ул, 3, ( Админ.здание+гараж ), Гараж, ул. Советская, д.3 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,002718 606 Советская ул, 32, ( частный дом ), частный дом Советская,32-1 (Синюгин Григорий Иванович) Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,005549 607 Советская ул, 33, ( Жилой дом ), Жилой дом Советская,33 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,094054 608 Советская ул, 6, ( частным дом ), частный дом Советская,6 (Сульжинская Зинаида Алексеевна) Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,010385 609 Советская ул, 64, ( частный дом ), частный дом Советская,64-1(Сибиркина Светлана Николаевна) Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,003402 610 Советская ул, 8, ( частный дом ), частный дом Советская,8 (Васина Лидия Николаевна) Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,005094 611 Советская ул, 82, ( частный дом ), частный дом Советская,82-2(Перфильева Татьяна Рудолфовна) Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,006275 612 Чехова ул, 1, ( Жилой дом ), Жилой дом Чехова,1 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,384979 613 Чехова ул, 2, ( Жилой дом ), Жилой дом Чехова,2 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,502428 614 Чехова ул, 3, ( Жилой дом ), Жилой дом Чехова,3 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,380179 615 Чехова ул, 4, ( Жилой дом ), Жилой дом Чехова,4 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,502572 616 Чехова ул, 5, ( Жилой дом ), Жилой дом Чехова,5 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,499594 617 Ленинградская ул,16, ( 4-х квартирный жилой дом ), Жилой дом Ленинградская,16 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,0179 618 Ленинградская ул,20, ( жилой дом ), Жилой дом Ленинградская, 20 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,0081 619 Ленинградская ул,26 ( жилой дом ), Жилой дом Ленинградская, 26 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,0087 620 Ленинградская ул,28, ( жилой дом ), Жилой дом Ленинградская, 28 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) ,0111 Шелковиков ул, 11А, ( Котельная №6 ) 0,312778 621 Шелковиков ул, 11, ( Жилой дом ), Жилой дом Шелковиков,11 Шелковиков ул, 11А, ( Котельная №6 ) 0,071346 622 Шелковиков ул, 13, ( Жилой дом ), Жилой дом Шелковиков,13 Шелковиков ул, 11А, ( Котельная №6 ) 0,082894 623 Шелковиков ул, 14, ( Жилой дом ), Жилой дом Шелковиков,14 Шелковиков ул, 11А, ( Котельная №6 ) 0,085691 624 Шелковиков ул, 15, ( Жилой дом ), Жилой дом Шелковиков,15 Шелковиков ул, 11А, ( Котельная №6 ) 0,072847 Юбилейная ул, 20/3, ( Котельная №3 ) 0,622522 625 Павловского ул, 22, ( Частный дом ), Частный дом Павловского,22-3 (Ларионова Людмила Михайловна) Юбилейная ул, 20/3, ( Котельная №3 ) 0,004303 626 Павловского ул, 24, ( Жилой дом ), Жилой дом Павловского,24 Юбилейная ул, 20/3, ( Котельная №3 ) 0,024694 627 Павловского ул, 26, ( Жилой дом ), Жилой дом Павловского,26 Юбилейная ул, 20/3, ( Котельная №3 ) 0,089118 628 Павловского ул, 28, ( Жилой дом ), Жилой дом Павловского,28 Юбилейная ул, 20/3, ( Котельная №3 ) 0,080481 629 Павловского ул, 32, ( Жилой дом ), Жилой дом Павловского,32 Юбилейная ул, 20/3, ( Котельная №3 ) 0,079989 630 Павловского ул, 34, ( Жилой дом ), Жилой дом Павловского,34 Юбилейная ул, 20/3, ( Котельная №3 ) 0,149877 631 Павловского ул, 34, ( Жилой дом ), Жилой дом Павловского,34 кв.28 Юбилейная ул, 20/3, ( Котельная №3 ) 0,005248 632 Павловского ул, 36, ( Жилой дом ), Жилой дом Павловского,36 Юбилейная ул, 20/3, ( Котельная №3 ) 0,188812 Итого 45,615505 3,9755056 Котельная МУП ВКХ «Водоканал» 633 Административное здание, ул.Фрунзе,д.2а 0,049 634 Здание ГИБДД, ул.Фрунзе,д.2 0,024 ИТОГО: 0,073 |
| --- | --- |
| Сведения о полезном отпуске тепловой энергии на 2021 год |
| Котельная | ресурс | ПО на год |
| кот №1 | отопление Гкал | 11 398,546 |
|  | гвс Гкал | 0,000 |
|  | технологические нужды | 0,000 |
|  | всего теплоэнергия Гкал | 11 398,546 |
|  | всего горячая вода куб.м | 0,000 |
| кот №2 | отопление Гкал | 21 856,067 |
|  | гвс Гкал | 0,000 |
|  | технологические нужды | 0,000 |
|  | всего теплоэнергия Гкал | 21 856,067 |
|  | всего горячая вода куб.м | 0,000 |
| кот №3 | отопление Гкал | 1 172,039 |
|  | гвс Гкал | 0,000 |
|  | технологические нужды | 0,000 |
|  | всего теплоэнергия Гкал | 1 172,039 |
|  | всего горячая вода куб.м | 0,000 |
| кот №4 | отопление Гкал | 4 890,115 |
|  | гвс Гкал | 295,329 |
|  | технологические нужды | 0,000 |
|  | всего теплоэнергия Гкал | 4 890,115 |
|  | всего горячая вода куб.м | 295,329 |
| кот №5 | отопление Гкал | 700,824 |
|  | гвс Гкал | 0,000 |
|  | технологические нужды | 0,000 |
|  | всего теплоэнергия Гкал | 700,824 |
|  | всего горячая вода куб.м | 0,000 |
| кот №6 | отопление Гкал | 470,458 |
|  | гвс Гкал | 0,000 |
|  | технологические нужды | 0,000 |
|  | всего теплоэнергия Гкал | 470,458 |
|  | всего горячая вода куб.м | 0,000 |
| кот №7 | отопление Гкал | 971,514 |
|  | гвс Гкал | 0,000 |
|  | технологические нужды | 0,000 |
|  | всего теплоэнергия Гкал | 971,514 |
|  | всего горячая вода куб.м | 0,000 |
| кот №8 | отопление Гкал | 2 810,592 |
|  | гвс Гкал | 0,000 |
|  | технологические нужды | 0,000 |
|  | всего теплоэнергия Гкал | 2 810,592 |
|  | всего горячая вода куб.м | 0,000 |
| Квартальная | отопление Гкал | 19 536,112 |
|  | гвс Гкал | 8 504,567 |
|  | технологические нужды | 0,000 |
|  | всего теплоэнергия Гкал | 19 536,112 |
|  | всего горячая вода куб.м | 136 144,05 |
| Магистральная | отопление Гкал | 1 564,015 |
|  | гвс Гкал | 0,000 |
|  | технологические нужды | 0,000 |
|  | всего теплоэнергия Гкал | 1 564,015 |
|  | всего горячая вода куб.м | 0,000 |
| Метленкова | отопление Гкал | 944,408 |
|  | гвс Гкал | 0,000 |
|  | технологические нужды | 0,000 |
|  | всего теплоэнергия Гкал | 944,408 |
|  | всего горячая вода куб.м | 0,000 |
| Кирова | отопление Гкал | 100,850 |
|  | гвс Гкал | 0,000 |
|  | технологические нужды | 0,000 |
|  | всего теплоэнергия Гкал | 100,850 |
|  | всего горячая вода куб.м | 0,000 |
| БМК Калинина №13 | отопление Гкал | 10 215,975 |
|  | гвс Гкал | 0,000 |
|  | технологические нужды | 0,000 |
|  | всего теплоэнергия Гкал | 10 215,975 |
|  | всего горячая вода куб.м | 0,000 |
|  | отопление Гкал | 275,708 |
| Котельная № 14 | гвс Гкал | 0,000 |
| ул.Северная 5 | технологические нужды | 0,000 |
|  | всего теплоэнергия Гкал | 275,708 |
|  | всего горячая вода куб.м | 0,000 |
| Блочно-модульная | отопление Гкал | 6 437,195 |
| котельная для отопления потребителей | гвс Гкал | 0 |
| с централизованным | технологические нужды | 0 |
| отоплением улиц | всего теплоэнергия Гкал | 6 437,195 |
| Свобода, Пугачева | всего горячая вода куб.м | 0 |
| ООО ИЦ «Теплосфера» | отопление Гкал | 1 180,654 |
|  | гвс Гкал | 0,00 |
|  | технологические нужды | 0,00 |
|  | всего теплоэнергия Гкал | 1 180,654 |
|  | всего горячая вода куб.м | 0,00 |
| Итого | отопление Гкал | 90 093,789 |
|  | гвс Гкал | 8 799,896 |
|  | технологические нужды | 0,000 |
|  | всего теплоэнергия Гкал | 90 093,789 |
|  | всего горячая вода куб.м | 142 834,908 |

РАЗДЕЛ 4.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.

Основной проблемой организации качественного и надежного теплоснабжения  является износ  тепловых сетей.

Проектом схемы теплоснабжения предусматриваются следующие  варианты развития системы  теплоснабжения города Киржач:

проводить  замену изношенных  участков тепловых сетей, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс;

Перевод  потребителей на индивидуальное  отопление :

- квартир  домов 22, 27 ул. Морозовская, г.Киржач;

- жилых домов  № 16, 20,26,28 ул.Ленинградская, г.Киржач.

Целью является улучшение обеспечения нормального температурного режима в жилых помещениях.

РАЗДЕЛ 5.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ  И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.

Котельная ЛИК АО «НИИ парашютостроения»

Уведомление исх. № 24/136 от 07.09.2016 г. о принятии решения о дальнейшей эксплуатации центральной котельной с продолжением оказания услуг по теплоснабжению жилого фонда по улице Томаровича.

Таблица № 6

| № п/п | Адрес объекта теплоснабжения | Этажность | Количество квартир |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жилой дом ул. Томаровича, 1 | 2 | 22 |
| 2. | Жилой дом ул. Томаровича, 3 | 2 | 24 |
| 3. | Жилой дом ул. Томаровича, 5 | 2 | 22 |
| 4. | Жилой дом ул. Томаровича, 7 | 3 | 36 |
| 5. | Жилой дом ул. Томаровича, 9 | 3 | 36 |
| 6. | Жилой дом ул. Томаровича, 26 | 1 | 2 |
| 7. | Жилой дом ул. Томаровича, 28 | 1 | 2 |
| 8. | Жилой дом ул. Томаровича, 30 | 3 | 9 |
| ИТОГО | 8 домов |  | 153 |

Строительство блочно-модульной котельной для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением  улиц Свобода, Пугачева, г.Киржач.

Перевод на централизованное    отопления потребителей с централизованным теплоснабжением  улиц Свобода, Пугачева, г.Киржач мощностью 4,0 МВт.

От указанной котельной будут отапливаться двадцать три многоквартирных дома  и бюджетные учреждения (МБДОУ Детский сад №5 комбинированного вида, МБОУ «СОШ № 3»).

Строительство модульной котельной  для  потребителей  с централизованным теплоснабжением  улиц Свобода, Пугачева, г.Киржач:

-  в 2018 году разработка проектно-сметной документации;

-  в 2019 -2020 гг. строительство новой блочно-модульной котельной.

Перспектива:

Перевод  на  индивидуальное  теплоснабжение к отопительному периоду 2020-2022 года  частный  жилой дом №50, кв.1, кв.2 по ул.Свобода, многоквартирные дома  по ул. Морозовская: дом 22, дом 27;  жилые дома № 16, 20,26,28 по ул.Ленинградская  г.Киржач.

Строительство блочно-модульной котельной для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улицы  Томаровича,  г.Киржач

Таблица № 7

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Консервация котельной № 1 по ул. Советская, д. № 51 | 1 шт. |
| 2 | Строительство блочно-модульных котельных | 1 шт. |
| 3 | Техническое перевооружение (модернизация) блочно-модульной котельной ул. Метленкова , д. № 16 (Замена модуля 1 МВт) | 1 шт. |
| 4 | Замена электрокотлов в котельной Кирова на менее мощные | 2 шт. |
| 5 | Замена котлов КСВа-0,63Гн в котельной №8 на ул.Заводская д.6а | 2 шт. |
| 6 | Техническое перевооружение (модернизация) квартальной котельной г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Первый проезд д.7 с установкой дополнительного теплоэнергетического оборудования,с 2020 года; | 1 шт. . |

Оптимизация схемы теплоснабжения города Киржач

Таблица № 8

| № п/п | Котельные, отапливающие социально значимые объекты и население | Собственник | Мероприятия по оптимизации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Владимиртеплогаз» Модульная котельная мкр. Мебельная фабрика | Администрация города Киржач | Без изменений |  |
| 2 | ЛИК АО «НИИ парашютостроения» | ЛИК АО «НИИ парашютостроения» | Без изменений |  |
| 3 | ООО «РЕСУРС СЕРВИС» котельная № 1 | ООО «РЕСУРС СЕРВИС» | Без изменений |  |
| 4 | ООО «РЕСУРС СЕРВИС» Котельная № 2 | ООО «РЕСУРС СЕРВИС» | Без изменений |  |
| 5 | ООО «РЕСУРС СЕРВИС» Котельная № 3 | ООО «РЕСУРС СЕРВИС» | Без изменений |  |
| 6 | ООО «Владимиртеплогаз» Квартальная котельная №9, 1-й проезд | ООО «Владимиртеплогаз» | Техническое перевооружение (модернизация) | Техническое перевооружение (модернизация) квартальной котельной г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Первый проезд, д. 7 с 2020 года. |
| 7 | ООО «Владимиртеплогаз» кот. ул. Метленкова, д. 16 (модуль) | ООО «Владимиртеплогаз» | Реконструк-ция | Техническое перевооружение (модернизация) БМК ул. Метленкова, д. 1-Б (замена модуля 1 МВт) с 2021 года. |
| 8 | ООО «Владимиртеплогаз» Электрокотельная по ул. Кирова 1б,1в | ООО «Владимиртеплогаз» | Реконструк-ция | Замена котлов |
| 9 | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 1 ул. Советская, д. 51 | Администрация города Киржач | Подлежит консервации в 2026 году | Строительство 2-х блочно-модульных котельных в центральной части г. Киржача в 2025-2026 гг. |
| 10 | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 4 ул. Больничный проезд, д. 11а стр.13 | ООО «Владимиртеплогаз» | Без изменений |  |
| 11 | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 5 ул. М.Расковой, д. 14б | ООО «Владимиртеплогаз» | Без изменений |  |
| 12 | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 6 ул. Шелковиков, д. 11а | ООО «Владимиртеплогаз» | Без изменений |  |
| 13 | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 7 ул. Привокзальная, д. 4б | ООО «Владимиртеплогаз» | Без изменений |  |
| 14 | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 8 ул. Заводская, д. 6а | Администрация города Киржач | Реконструкция | Замена 2-х котлов КСВа-0,63Гн |
| 15 | ООО «Владимиртеплогаз» Блочно-модульная котельная №13, ул.Калинина, дом 61 | Администрация города Киржач | Без изменений |  |
| 16 | ООО «Владимиртеплогаз» Котельная №14, ул.Северная, дом 5 | Администрация города Киржач | Запущена в 2017 году |  |
| 17 | Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улиц Свобода, Пугачева | Администрация города Киржач | Запуск в 2020 году |  |
| 18 | ООО «ИЦ Теплосфера», блочно-модульная котельная ул. Лесная м-н Красный Октябрь | ООО «ИЦ Теплосфера» | Без изменений |  |
| 19 | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 2 ул. Дзержинского, д. 4/3 | Администрация города Киржач | Без изменений |  |
| 20 | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 3 ул. Юбилейная, д. 20 стр. 3 | Администрация города Киржач | Без изменений |  |

РАЗДЕЛ 6.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ  И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ.

В городе Киржач на первоначальном этапе, до 2020 года предлагается сохранение существующей системы централизованного теплоснабжения.

Модернизация тепловой сети от котельной №3 по ул. Юбилейная, д.20, стр.3 до ТК у дома №26, протяженностью 152 м.

Перевести на централизованное или на индивидуальное отопление частный  жилой дом №82 по ул.Советская от котельной №1 в 2018-2019 гг..

Перевести на централизованное или  индивидуальное отопление частные  жилые дома № 6 и 8 по ул.Советская от котельной №1 в 2021-2023 гг..

Перевести на  индивидуальное  теплоснабжение к отопительному периоду 2020-2022 года  частный  жилой дом №50, кв.1, кв.2 по ул.Свобода, многоквартирные дома  по ул. Морозовская: дом 22, дом 27;  жилые дома № 16, 20,26,28 по ул.Ленинградская  г.Киржач.

Строительство блочно-модульной котельной для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улицы  Томаровича,  г.Киржач

Ресурсоснабжающая организация - ООО «Владимиртеплогаз»

Таблица № 9

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
|  | Реконструкция тепловой сети по ул. Советская Ду 273 | 400 м |
|  | Модернизация участка тепловой сети и ГВС от ТК -71 по ул. Свердлова до ТК-93 по Больничный пр. с 2019 года. (котельная №13) | 1126 м |
|  | Модернизация тепловой сети ГВС и отопления от ТК-39 до ж.д. Октябрьская,15 г. Киржача (котельная № 9) с 2019 года. | 1252 м |
|  | Вынос трубопровода ГВС по ул. Свердлова мкр. Красный Октябрь по инженерным конструкциям наружного трубопровода теплоснабжения. | 77 м |
|  | Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК 27 по кв. Прибрежный до ж.д. № 9 ул. Текстильщиков (котельная № 2) | 370 м |
|  | Модернизация тепловых сетей от ТК 18, ТК 22 до д. № 17 по ул. Юбилейная, с 2020 года | 817,8 м |
|  | Модернизация тепловой сети по ул. Магистральная | 464 м |
|  | Модернизация тепловых сетей от ТК 7 до ТК 12 по ул. 50 лет Октября с 2021 года | 300 м |
|  | Модернизация тепловой сети от ТК6 до ТК7 по ул. Островского г. Киржач | 223,4 м |
|  | Модернизация тепловой сети от У-3 до ТК27 квартал Прибрежный г. Киржач | 116 м |
|  | Модернизация тепловой сети от ТК 6 до ТК 54 от котельной № 2, ул. Дзержинского | 420 м |
|  | Модернизация тепловой сети от У-1до ТК-14 по ул. Пугачева | 70 м |
|  | Модернизация тепловой сети от точки врезки 27 до ТК 22 по ул. 40 лет Октября | 90 м |
|  | Модернизация тепловой сети от угла здания по ул. Советская 2а до ТК по ул. Гагарина, у жилого дома № 33 | 170 м |

5.1. Резервирование систем теплоснабжения.

Нормативная надежность тепловых сетей в соответствии с СНиП  41-02-2003 составляет РТС=0,9. Для ее достижения предусматривается применение для устройства тепловых сетей современных материалов – трубопроводов и фасонных частей с заводской изоляцией из пенополиуретана с полиэтиленовой оболочкой. Трубопроводы оборудуются системой контроля состояния тепловой изоляции, что позволяет своевременно и с большой точностью определять места утечек теплоносителя и, соответственно, участки разрушения элементов тепловой сети. Система теплоснабжения характеризуется такой величиной, как ремонтопригодность, заключающимся в приспособленности системы к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путем проведения технического обслуживания и ремонтов. Основным показателем ремонтопригодности системы теплоснабжения является время восстановления ее отказавшего элемента. При малых диаметрах трубопроводов системы теплоснабжения данного населенного пункта время ремонта теплосети меньше допустимого перерыва теплоснабжения, поэтому резервирование не требуется.

Применение в качестве запорной арматуры шаровых кранов для бесканальной установки также повышает надежность системы теплоснабжения. Запорная арматура, установленная на ответвлениях тепловых сетей и на подводящих трубопроводах к потребителям, позволяет отключать аварийные участки с охранением работоспособности других участков системы теплоснабжения.

Для обеспечения надежности системы теплоснабжения на источнике предусматривается установка двух котлов, производительность которых выбрана из расчета покрытия максимальных тепловых нагрузок в режиме наиболее холодного месяца (январь t=-11,1 оС) при выходе одного котла из строя. Так же на источнике предусматривается обработка подпиточной воды для снижения коррозийной активности теплоносителя и увеличения срока службы оборудования и трубопроводов.

Живучесть системы теплоснабжения обеспечивается наличием спускной арматуры, позволяющей опорожнить аварийный участок теплосети с целью исключения размораживания трубопроводов. Также при проектировании реконструкции тепловых сетей необходимо предусмотреть устройство пригрузов для бесканальных тепловых сетей при возможном затоплении. При проектировании должна быть обеспечена возможность компенсации тепловых удлинений трубопроводов.

Резервирование систем теплоснабжения ни одним из вариантов не предусматривается.

РАЗДЕЛ 7.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

Схема теплоснабжения  на территории города Киржач – закрытая.

РАЗДЕЛ 8.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Расход топлива на первую очередь и на перспективу приведен в следующей таблице.

Таблица № 10

| № п/п | Наименование | Вид топлива | Ед. изм. | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.«Владимиртеплогаз» модульная котельная ул. Магистральная, д. 13/1 |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | м3/ч | 91,63 | 91,63 |
| 2 | Итого |  | 91,63 | 91,63 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | Тыс.м3 | 171,108 | 171,108 |
| 2 | Итого |  | 171,108 | 171,108 |
| 2.Котельная ЛИК АО «НИИ парашютостроения» |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | м3/ч | 250 | 250 |
| 2 | Итого |  |  | 250 | 250 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | Тыс.м3 | 584,886 | 584,886 |
| 2 | Итого |  | 584,886 | 584,886 |
| 3.Котельная № 1, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | м3/ч | 10,25 | 10,25 |
| 2 | Итого |  | 10,25 | 10,25 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | Тыс.м3 | 41,096 | 41,096 |
| 2 | Итого |  | 41,096 | 41,096 |
| 4.Котельная № 2, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | м3/ч | 10,25 | 10,25 |
| 2 | Итого |  |  | 10,25 | 10,25 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | Тыс.м3 | 40,789 | 40,789 |
| 2 | Итого |  | 40,789 | 40,789 |
| 5.Котельная №3, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | м3/ч | 11,99 | 11,99 |
| 2 | Итого |  | 11,99 | 11,99 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | Тыс.м3 | 33,52 | 33,52 |
| 2 | Итого |  | 33,52 | 33,52 |
| 6.Котельная «Владимиртеплогаз» Квартальная котельная, 1- й проезд |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | м3/ч | 870,43 | 870,43 |
| 2 | Итого |  |  | 870,43 | 870,43 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | Тыс.м3 | 5187,8 | 5187,8 |
| 2 | Итого |  | 5187,8 | 5187,8 |
| 7.Котельная «Владимиртеплогаз» котельная ул. Метленкова |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | м3/ч | 54,35 | 54,35 |
| 2 | Итого |  |  | 54,35 | 54,35 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | Тыс.м3 | 277,86 | 277,86 |
| 2 | Итого |  | 277,86 | 277,86 |
| 8.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 1 ул. Советская, д. 51 |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | м3/ч | 474,96 | 474,96 |
| 2 | Итого |  | 474,96 | 474,96 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | Тыс.м3 | 2196,211 | 2196,211 |
| 2 | Итого |  | 2196,211 | 2196,211 |
| 9.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 2 ул. Дзержинского, д. 4/3 |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | м3/ч | 1725,06 | 1725,06 |
| 2 | Итого |  |  | 1725,06 | 1725,06 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | Тыс.м3 | 4196,824 | 4196,824 |
| 2 | Итого |  | 4196,824 | 4196,824 |
| 10.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 3 ул. Юбилейная, д. 20 стр. 3 |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | м3/ч | 105 | 105 |
| 2 | Итого |  | 105 | 105 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | Тыс.м3 | 207,359 | 207,359 |
| 2 | Итого |  | 207,359 | 207,359 |
| 12.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 4 ул. Больничный проезд, д. 11а стр.13 |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | м3/ч | 164,98 | 164,98 |
| 2 | Итого |  |  | 164,98 | 164,98 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | Тыс.м3 | 740,547 | 740,547 |
| 2 | Итого |  | 740,547 | 740,547 |
| 12.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 5 ул. М.Расковой, д. 14б |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | м3/ч | 37,5 | 37,5 |
| 2 | Итого |  | 37,5 | 37,5 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | Тыс.м3 | 166,717 | 166,717 |
| 2 | Итого |  | 166,717 | 166,717 |
| 13.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 6 ул. Шелковиков, д. 11а |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | м3/ч | 20 | 20 |
| 2 | Итого |  |  | 20 | 20 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | Тыс.м3 | 113,673 | 113,673 |
| 2 | Итого |  | 113,673 | 113,673 |
| 14.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 7 ул. Привокзальная, д. 4б |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | м3/ч | 45,2 | 45,2 |
| 2 | Итого |  | 45,2 | 45,2 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | Тыс.м3 | 231,075 | 231,075 |
| 2 | Итого |  | 231,075 | 231,075 |
| 15.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 8 ул. Заводская, д. 6а |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | м3/ч | 60 | 60 |
| 2 | Итого |  |  | 60 | 60 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | тыс.м3 | 612,650 | 612,650 |
| 2 | Итого |  |  | 612,650 | 612,650 |
| 16.Электрокотельная ООО «Владимиртеплогаз» по ул. Кирова |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Электроэнергия | кВт | 45,48 | 45,48 |
| 2 | Итого |  |  | 45,48 | 45,48 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | электроэнергия | тыс.кВт | 232,535 | 232,535 |
| 2 | Итого |  |  | 232,535 | 232,535 |
| 17.ООО «Владимиртеплогаз» Блочно-модульная котельная №13, ул.Калинина, дом 61 |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | м3/ч | 448,5 | 448,5 |
| 2 | Итого |  |  | 448,5 | 448,5 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | тыс.м3 | 2293,034 | 2293,034 |
| 2 | Итого |  |  | 2293,034 | 2293,034 |
| 18.ООО «Владимиртеплогаз» котельная №14, ул.Северная, дом 5 |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | м3/ч | 10,6 | 10,6 |
| 2 | Итого |  |  | 10,6 | 10,6 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | тыс.м3 | 54,221 | 54,221 |
| 2 | Итого |  |  | 54,221 | 54,221 |
| 19. Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улиц Свобода, Пугачева 1 -общественные здания и жилой фонд Природ-ный газ м3/ч 812,45 812,456 2 Итого 812,45 812,45 Годовой расход топлива 1 -общественные здания и жилой фонд Природ-ный газ тыс.м3 2006,48 2006,48 2 Итого 2006,48 2006,48 20.Блочно-модульная котельная ООО «ИЦ Теплосфера» 1 -общественные здания и жилой фонд Природ-ный газ м3/ч 26 26 2 Итого 26 26 Годовой расход топлива 1 -общественные здания и жилой фонд Природ-ный газ тыс.м3 300,4 300,4 2 Итого 300,4 300,4 |

РАЗДЕЛ 9.

ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ.

Финансирование работ предполагается из различных источников в зависимости от видов работ и собственности объектов.

Работы по реконструкции тепловых сетей, центральных котельных, перевод жилищного фонда на автономное теплоснабжение предлагается финансировать из местного, областного и федерального бюджетов (при вхождении в соответствующие программы).

Источники тепловой энергии

Таблица 11

| №п/п | Наименование | Коли-чество | Тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Консервация котельной № 1 по ул. Советская, д. № 51 | 1 шт. | 1000,0 |
|  | Строительство блочно-модульных котельных в центральной части г. Киржач | 2 шт. | 69000,0 |
|  | Техническое перевооружение (модернизация) блочно-модульной котельной ул. Метленкова, д. № 1б (Замена модуля 1 МВт) | 1 шт. | 9850,0 |
|  | Замена электрокотлов в котельной Кирова на менее мощные | 2 шт. | 500,0 |
|  | Замена котлов КСВа-0,63Гн в котельной №8 на ул. Заводская д.6а | 2 шт. | 900,0 |
|  | ВСЕГО: |  | 78 400,0 |

| № п/п | Наименование | Количество | Тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Реконструкция тепловой сети по ул. Советская Ду 273 | 400,0 м | 15400,00 |
|  | Реконструкция отопления и ГВС от компенсатора у д. № 1 квартал Солнечный до ТК15 у д. № 2 квартала Солнечный. L = 150 м, 4х труб d - 150-80м, 100-70м; d - 100-80м, 80-70м. (выполнено 2017г.) | 150,0 м | 3418,00 |
|  | Строительство сети горячего водоснабжения к многоквартирному дому № 10 а ул. Пушкина от тепловой камеры № 99 | 180 м | 3500,00 |
|  | Модернизация участка тепловой сети и ГВС от ТК -71 по ул. Свердлова до ТК-93 по Больничный пр. с 2019 года. (котельная №13) | 1126 м | 8627,98 |
|  | Модернизация участка тепловой сети от модульной котельной № 10 по ул. Магистральная до ТК-18, на ул. Юбилейная и узла 14 по ул. Магистральная д.14 с 2019 года. | 492 м | 3367,40 |
|  | Модернизация тепловой сети ГВС и отопления от ТК-39 до ж.д. Октябрьская,15 г. Киржача (котельная № 9) с 2019 года. | 1252 м | 8897,32 |
|  | Модернизация участка тепловой сети в районе дома творчества по ул. Островского до дома № 20 по ул. Островского, г. Киржач в 2018 г. | 186 м | 1950,00 |
|  | Модернизация участка тепловой сети в районе дома творчества по ул. Островского до домов № 9 и № 11 по ул. Десантников, г. Киржач в 2018 г. | 140 м | 1659,91 |
|  | Вынос транзитного трубопровода из цокольного этажа дома № 9 по ул. Десантников от точки врезки до узла учета тепловой энергии в доме. | 46 м | 600,00 |
|  | Вынос трубопровода ГВС по ул. Свердлова мкр. Красный Октябрь по инженерным конструкциям наружного трубопровода теплоснабжения. | 77 м | 122,00 |
|  | Модернизация тепловой сети от ТК6 до ТК7 по ул. Островского г. Киржач | 223,4 м | 7720,61 |
|  | Модернизация тепловой сети от У-3 до ТК27 квартал Прибрежный г. Киржач | 116 м | 2800,00 |
|  | Модернизация тепловой сети от ТК 6 до ТК 54 от котельной № 2, ул. Дзержинского | 420 м | 10000,00 |
|  | Модернизация тепловой сети от У-1до ТК-14 по ул. Пугачева | 70 м | 951,02 |
|  | Модернизация тепловой сети от точки врезки 27 до ТК 22 по ул.40 лет Октября | 90 м | 2300,00 |
|  | Модернизация тепловой сети от угла здания по ул. Советская 2а до ТК по ул. Гагарина, у жилого дома №33 | 170 м | 5214,00 |
|  | Модернизация тепловых сетей от ТК 18, ТК 22 до д.№17 по ул. Юбилейная, с 2020 года | 817,8 м | 5069,3 |
|  | Модернизация тепловой сети по ул. Магистральная | 464 м | 3070,7 |
|  | Модернизация тепловых сетей от ТК 7 до ТК 12 по ул.50 лет Октября с 2024 года | 300 м | 2400 |
|  | ВСЕГО: |  | 86 923,71 |

Таблица № 12

| №п/п | Параметры | Год начала реализации | Проект возможен к принятию Допустимый период окупаемости (7 лет) | Проект не соответствует критерию окупаемости |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ |
| 1 | Выручка (расшифровка на лист 1.Выручка) | 1 793 | 8 954 | 12 326 | 14 801 | 15 168 | 11 803 | 10 579 | 7 796 | 7 087 | 7 067 | 7 053 | 3 031 |
| 2 | Расходы (расшифровка на лист 2.Расходы), ставится со знаком " - " | -8 474 | -12 552 | -11 854 | -10 705 | -9 254 | -7 682 | -6 270 | -5 178 | -4 460 | -3 939 | -3 856 | 0 |
| 3 | Прибыль до налогообложения | -6 681 | -3 597 | 473 | 4 095 | 5 914 | 4 121 | 4 309 | 2 618 | 2 627 | 3 127 | 3 198 | 3 031 |
| 4 | Налог на прибыль | 0 | 0 | -95 | -819 | -1 183 | -824 | -862 | -524 | -525 | -625 | -640 | -606 |
| 5 | Чистая прибыль | -6 681 | -3 597 | 378 | 3 276 | 4 732 | 3 297 | 3 447 | 2 094 | 2 101 | 2 502 | 2 558 | 2 425 |
| БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ |
| I | Денежный поток от операционной деятельности | 1 326 | 8 010 | 10 770 | 12 292 | 12 347 | 9 513 | 8 280 | 5 908 | 5 915 | 6 315 | 6 372 | 2 425 |
| 1.1 | Поступления от операционной деятельности | 1 793 | 8 954 | 12 326 | 14 801 | 15 168 | 11 803 | 10 579 | 7 796 | 7 087 | 7 067 | 7 053 | 3 031 |
| 1.1.1. | за счет средств заложенных в тарифе | 1 793 | 8 954 | 12 326 | 14 801 | 15 168 | 11 803 | 10 579 | 7 796 | 7 087 | 7 067 | 7 053 | 3 031 |
| 1.2 | Расходы от операционной деятельности | -467 | -944 | -1 557 | -2 509 | -2 821 | -2 290 | -2 299 | -1 888 | -1 172 | -751 | -681 | -606 |
| 1.2.1. | налоги и т.п. | -419 | -797 | -808 | -1 448 | -1 728 | -1 286 | -1 239 | -817 | -735 | -751 | -681 | -606 |
| 1.2.2. | Проценты по операционным кредитам | -48 | -147 | -749 | -1 061 | -1 093 | -1 004 | -1 059 | -1 070 | -437 | 0 | 0 | 0 |
| II | Денежный поток от инвестиционной деятельности существующий | -46 142 | -7 794 | -6 578 | -5 202 | -3 802 | -2 403 | -1 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Поступления от инвестиционной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1 | За счет финансирования из бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | За счет продажи обьекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | иные доходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Расходы от инвестиционной деятельности | -46 142 | -7 794 | -6 578 | -5 202 | -3 802 | -2 403 | -1 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1 | Затраты на реализацию ИП | -38 136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | % по кредиту инвестиционному | -8 007 | -7 794 | -6 578 | -5 202 | -3 802 | -2 403 | -1 020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| III | Денежный поток от финансовой деятельности | 44 912 | -288 | -4 180 | -7 036 | -8 613 | -7 082 | -7 212 | -5 900 | -4 600 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Займы и кредиты полученные инвестиционные | 45 000 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Займы и кредиты полученные операционные | 500 | 6 300 | 9500 | 10000 | 9000 | 9400 | 10500 | 4600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Возврат кредитов (Инвестиционные и операционные) | -588 | -6 588 | -13 680 | -17 036 | -17 613 | -16 482 | -17 712 | -10 500 | -4 600 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Остаток задолженности | 44 912 | 44 624 | 40 444 | 33 408 | 24 794 | 17 712 | 10 500 | 4 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | Свободный денежный поток | -44 817 | 216 | 4 192 | 7 090 | 8 545 | 7 111 | 7 260 | 5 908 | 5 915 | 6 315 | 6 372 | 2 425 |
| 4.1 | Свободный денежный поток накопительно | -44 817 | -44 600 | -40 409 | -33 319 | -24 774 | -17 663 | -10 403 | -4 495 | 1 420 | 7 736 | 14 107 | 16 532 |
|  | Денежные средства на конец периода | 95 | 24 | 35 | 89 | 20 | 49 | 97 | 105 | 1 420 | 7 736 | 14 107 | 16 532 |
| ИЗМЕНЕНИЕ БАЛАНСА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (на 31 декабря) |
|  | АКТИВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основные средства | 38 136 | 34 322 | 30 508 | 26 695 | 22 881 | 19 068 | 15 254 | 11 441 | 7 627 | 3 814 | 0 | 0 |
|  | Денежные средства | 95 | 24 | 35 | 89 | 20 | 49 | 97 | 105 | 1 420 | 7 736 | 14 107 | 16 532 |
|  | БАЛАНС | 38 231 | 34 346 | 30 544 | 26 784 | 22 902 | 19 117 | 15 352 | 11 546 | 9 047 | 11 549 | 14 107 | 16 532 |
|  | ПАССИВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прибыль/убыток | -6 681 | -10 278 | -9 900 | -6 624 | -1 892 | 1 405 | 4 852 | 6 946 | 9 047 | 11 549 | 14 107 | 16 532 |
|  | Заемные средства | 44 912 | 44 624 | 40 444 | 33 408 | 24 794 | 17 712 | 10 500 | 4 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | БАЛАНС | 38 231 | 34 346 | 30 544 | 26 784 | 22 902 | 19 117 | 15 352 | 11 546 | 9 047 | 11 549 | 14 107 | 16 532 |
|  | Дисбаланс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Критерии эффективности |
|  | Чистый дисконтированный доход (NPV), тыс.руб. | -40 593,7 | -40 394 | -37 034 | -32 252 | -27 732 | -24 936 | -22 909 | -21 809 | -21 015 | -20 001 | -19 148 | -18 877 |
|  | Внутренняя норма доходности (IRR) | No chance | No chance | No chance | No chance | -22% | -13% | -6% | -2% | 1% | 3% | 5% | 5% |
|  | Окупаемость (PBP) | 8,8 | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расчет срока окупаемости | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | полных лет | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | неполных лет | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 10,40% | 10,46% | 11,36% | 12,88% | 14,73% | 16,25% | 17,80% | 19,07% | 20,06% | 20,06% | 20,06% | 20,06% |

Как видно из вышеприведенных данных, срок окупаемости проекта составляет 8,8 года, что превышает рекомендуемый максимальный срок окупаемости (7 лет). Длительный срок окупаемости делает невозможным привлечение кредитных средств.

Сводные данные по проекту при условии предоставления финансовой поддержки Фонда и бюджетного софинансирования приведены в таблице № 15.

Таблица 13

| п/п | Параметры | Год начала реализации | Проект возможен к принятию Допустимый период окупаемости (15 лет) | Проект не соответсвует критерию окупаемости (возможен к принятию в исключительном случае) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|  | ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выручка (расшифровка на лист 1.Выручка) | 1 793 | 7 484 | 8 299 | 7 213 | 7 187 | 7 161 | 7 129 | 7 129 | 7 087 | 7 067 | 7 053 | 3031,268 | 3122,916 | 3197,479 | 3270,585 | 3347,731 | 3426,197 | 0 |
| 2 | Расходы (расшифровка на лист 2.Расходы), ставится со знаком " - " | -2 501 | -2 902 | -1 764 | -1 392 | -1 308 | -1 224 | -1 140 | -1 056 | -972 | -889 | -805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Прибыль до налогообложения | -708 | 4 582 | 6 536 | 5 821 | 5 879 | 5 937 | 5 989 | 6 073 | 6 115 | 6178 | 6249 | 3031 | 3123 | 3197 | 3271 | 3348 | 3426 | 0 |
| 4 | Налог на прибыль | 0 | -916 | -1 307 | -1 164 | -1 176 | -1 187 | -1 198 | -1 215 | -1 223 | -1 236 | -1 250 | -606 | -625 | -639 | -654 | -670 | -685 | 0 |
| 5 | Чистая прибыль | -708 | 3 666 | 5 229 | 4 657 | 4 704 | 4 749 | 4 791 | 4 858 | 4 892 | 4 942 | 4 999 | 2 425 | 2 498 | 2 558 | 2 616 | 2 678 | 2 741 | 0 |
| БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ |
| I | Денежный поток от операционной деятельности | 1 373 | 5 676 | 6 184 | 5 419 | 5 466 | 5 512 | 5 554 | 5 621 | 5 654 | 5 705 | 5 762 | 2 425 | 2 498 | 2 558 | 2 616 | 2 678 | 2 741 | 0 |
| 1.1 | Поступления от операционной деятельности | 1 793 | 7 484 | 8 299 | 7 213 | 7 187 | 7 161 | 7 129 | 7 129 | 7 087 | 7 067 | 7 053 | 3 031 | 3 123 | 3 197 | 3 271 | 3 348 | 3 426 | 0 |
| 1.1.1. | за счет средств заложенных в тарифе | 1 793 | 7 484 | 8 299 | 7 213 | 7 187 | 7 161 | 7 129 | 7 129 | 7 087 | 7 067 | 7 053 | 3 031 | 3 123 | 3 197 | 3 271 | 3 348 | 3 426 | 0 |
| 1.2 | Расходы от операционной деятельности | -419 | -1 809 | -2 115 | -1 793 | -1 721 | -1 649 | -1 575 | -1 508 | -1 433 | -1 361 | -1 292 | -606 | -625 | -639 | -654 | -670 | -685 | 0 |
| 1.2.1 | налоги и т.п. | -419 | -1 714 | -2 020 | -1 793 | -1 721 | -1 649 | -1 575 | -1 508 | -1 433 | -1 361 | -1 292 | -606 | -625 | -639 | -654 | -670 | -685 | 0 |
| 1.2.2 | Проценты по операционным кредитам |  | -95 | -95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Денежный поток от инвестиционной деятельности существующий | -9 708 | -1 247 | -193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Поступления от инвестиционной деятельности | 30 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1 | За счет финансирования из бюджета | 30 508 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | За счет продажи обьекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | иные доходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Расходы от инвестиционной деятельности | -40 217 | -1 247 | -193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1 | Затраты на реализацию ИП | -38 136 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Проценты по кредитам | -2 081 | -1 247 | -193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.3 | Иные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Денежный поток от финансовой деятельности | 9 000 | -5 022 | -3 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 3.1 | Займы и кредиты полученные инвестиционные | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Займы и кредиты полученные операционные |  | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Возврат кредитов, в т.ч. | 0 | -6 022 | -3 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Инвестиционные | 0 | -6 022 | -2 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | Операционные |  |  | -1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | % по кредиту, в т.ч. | -2 081 | -1 342 | -288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.8 | Инвестиционные | -2 081 | -1 247 | -193 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Операционные | 0 | -95 | -95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.10 | Остаток задолженности | 9 000 | 3 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | Свободный денежный поток | -6 254 | 5 676 | 6 184 | 5 419 | 5 466 | 5 512 | 5 554 | 5 621 | 5 654 | 5 705 | 5 762 | 2 425 | 2 498 | 2 558 | 2 616 | 2 678 | 2 741 | 0 |
| 4.1 | Свободный денежный поток накопительно | -6 254 | -578 | 5 606 | 11 025 | 16 492 | 22 004 | 27 557 | 33 178 | 38 833 | 44 538 | 50 300 | 52 725 | 55 223 | 57 781 | 60 397 | 63 076 | 65 817 | 65 817 |
|  | Денежные средства на конец периода | 665 | 72 | 2 085 | 7 504 | 12 970 | 18 482 | 24 036 | 29 657 | 35 312 | 41 017 | 46 778 | 49 203 | 51 702 | 54 260 | 56 876 | 59 554 | 62 295 | 62 295 |
| ИЗМЕНЕНИЕ БАЛАНСА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (на 31 декабря) |
|  | АКТИВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основные средства | 38 136 | 34 322 | 30 508 | 26 695 | 22 881 | 19 068 | 15 254 | 11 441 | 7 627 | 3 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Денежные средства | 665 | 72 | 2 085 | 7 504 | 12 970 | 18 482 | 24 036 | 29 657 | 35 312 | 41 017 | 46 778 | 49 203 | 51 702 | 54 260 | 56 876 | 59 554 | 62 295 | 62 295 |
|  | БАЛАНС | 38 800 | 34 394 | 32 593 | 34 199 | 35 852 | 37 550 | 39 290 | 41 098 | 42 939 | 44 830 | 46 778 | 49 203 | 51 702 | 54 260 | 56 876 | 59 554 | 62 295 | 62 295 |
|  | ПАССИВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прибыль/убыток | -708 | 2 958 | 8 186 | 12 843 | 17 547 | 22 296 | 27 087 | 31 945 | 36 837 | 41 780 | 46 778 | 49 203 | 51 702 | 54 260 | 56 876 | 59 554 | 62 295 | 62 295 |
|  | Заемные средства | 9 000 | 3 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Доходы будущих периодов | 30 508 | 27 458 | 24 407 | 21 356 | 18 305 | 15 254 | 12 203 | 9 153 | 6 102 | 3 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | БАЛАНС | 38 800 | 34 394 | 32 593 | 34 199 | 35 852 | 37 550 | 39 290 | 41 098 | 42 939 | 44 830 | 46 778 | 49 203 | 51 702 | 54 260 | 56 876 | 59 554 | 62 295 | 62 295 |
|  | Дисбаланс | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Критерии эффективности |
|  | Чистый дисконтированный доход (NPV), тыс.руб. | -5 640,5 | -1 058 | 3 223 | 6 570 | 9 561 | 12 235 | 14 624 | 10 512 | 24 353 | 26 570 | 27 335 | 27 953 | 28 520 | 29 035 | 29 531 | 29 953 | 30 357 | 30 414 |
|  | Внутренняя норма доходности (IRR) | No chance | 0 | 55% | 75% | 84% | 88% | 90% | 91% | 91% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% |
|  | Окупаемость (PBP) | 2,1 | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расчет срока окупаемости | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | полных лет | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | неполных лет | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средневзвешенная стоимость капитала (WACCt) | 10,88% | 11,96% | 12,81% | 12,81% | 12,81% | 12,81% | 12,81% | 12,81% | 12,81% | 12,81% | 12,81% | 12,81% | 12,81% | 12,81% | 12,81% | 12,81% | 12,81% | 12,81% |
|  | WACCt(E(t)+D(t)) | 979 | 1 076 | 1 153 | 1 153 | 1 153 | 1 153 | 1 153 | 1 153 | 1 153 | 1 153 | 1 153 | 1 153 | 1 153 | 1 153 | 1 153 | 1 153 | 1 153 | 1 153 |
|  | (E(t)+D(t) | 9 000 | 9 000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
|  | Средневзвешенная стоимость капитала проекта модернизации за период (WACC(Т)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,65% |  |

Расчет чистого дисконтированного дохода NPV произведен по формуле:

где:

Т – прогнозный период (Т=Т1 при расчете эффективности проекта без предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда; от 0 до Т2 при расчете эффективности проекта при предоставлении финансовой поддержки за счет средств Фонда);

FCF0 – чистый денежный поток на начало реализации проекта модернизации;

FCFt – свободный денежный поток в периоде t;

В каждом периоде FCF (расчетные данные приведены в таблице 2, строка IV):

где:

OCFt – чистый операционный денежный поток проекта модернизации в периоде t;

ICFt – чистый инвестиционный денежный поток в периоде t, в чистый инвестиционный денежный поток не включаются средства Фонда и бюджета субъекта Российской Федерации и (или) муниципального образования;

it – величина выплачиваемых процентов по кредиту в периоде t.,

WACCi – средневзвешенная стоимость капитала проекта модернизации на начало периода t, в годовом исчислении ( расчетные данные приведены в таблице №2);

.

Расчет средневзвешенной стоимости капитала WACC произведен по формуле:

где:

rfd– требуемая доходность средств Фонда и бюджета субъекта Российской Федерации и (или) муниципального образования. В целях расчета финансовой эффективности проекта модернизации rfd принимается равной 1/2 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент подачи Заявки;

rte– стоимость собственного капитала проекта модернизации на начало периода t;

rte = rtk+ rtp,

где:

rtk – ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации, действующая на момент подачи Заявки;

rtp – премия за риск инвестирования в собственный капитал регулируемых организаций. Величина премии за риск инвестирования определяется органами регулирования и не может быть ниже 6 % в первый долгосрочный период регулирования;

rtd – средневзвешенная стоимость заемных источников капитала d проекта модернизации на начало периода t;

Et – величина собственного капитала, инвестируемого в проект модернизации, на начало периода t;

Dt – величина  кредитных средств, инвестируемых в проект, на начало периода t;

Df – величина поддержки за счет средств Фонда и бюджета субъекта Российской Федерации и (или) муниципального образования;

Tn– ставка налога на прибыль.

Исходные данные для расчета показателей по критерию 6 приведены в таблицах №2 и №3, результаты расчета и сравнение их с контрольными показателями указаны в таблице №4.

Таблица № 14

| Параметры | Год начала реализации | Проект возможен к принятию Допустимый период окупаемости (15 лет) | Проект не соответсвует критерию окупаемости (возможен к принятию в исключительном случае) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| Ключевая ставка Банка России, r(k) | 11,00% | 11,00% | 11,00% | 11,00% | 11,00% | 11,00% | 11,00% | 11,00% | 11,00% | 11,00% | 11,00% | 11,00% | 11,00% | 11,00% | 11,00% | 11,00% | 11,00% | 11,00% |
| премия за риск инвестирования в собственный капитал, r(p) | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% |
| Стоимость собственного капитала, r(e) | 17,00% | 17,00% | 17,00% | 17,00% | 17,00% | 17,00% | 17,00% | 17,00% | 17,00% | 17,00% | 17,00% | 17,00% | 17,00% | 17,00% | 17,00% | 17,00% | 17,00% | 17,00% |
| величина кредитных средств, инвестируемых в проект,D(t) | 9 000 | 3 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| величина собственного капитала, E(t) | 0 | 5 022 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| величина поддержки за счет Фонда и бюджета, D(f) | 30 508 | 30 508 | 30 508 | 30 508 | 30 508 | 30 508 | 30 508 | 30 508 | 30 508 | 30 508 | 30 508 | 30 508 | 30 508 | 30 508 | 30 508 | 30 508 | 30 508 | 30 508 |
| ставка налога на прибыль, T(n) | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% |

| Наименование параметра | Принятый критерий | критерий по проекту | соответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Окупаемость (PBP), лет | <=15 | 2,09 | соответствует |
| Внутренняя норма доходности (IRR) | ≥WACC(T) | 91,81% | соответствует |
| Чистый дисконтированный доход ИП (NPV) на горизонте 7 лет | >0 | 30357,2 | соответствует |
| Средневзвешенная стоимость капитала проекта модернизации (WACC(T)) на горизонте 7 лет |  | 12,65% | соответствует |

Как видно из приведенной таблицы, все расчетные показатели соответствуют контрольным, в том числе окупаемость проекта составляет 2,09 года, внутренняя норма доходности больше средневзвешенной стоимости капитала при расчете на горизонте 15 лет, чистый дисконтированный доход проекта за период 15 лет является положительным и составляет 30357,2 тыс. руб.

Таким образом, реализация инвестиционного проекта возможна только при предоставлении финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и бюджетного софинансирования.

РАЗДЕЛ 10.

РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации», на основании поступившей заявки от ООО «Владимиртеплогаз» о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации на территории города  Киржач  в центральной части г. Киржач, микрорайон Шелковый комбинат, Мебельной фабрики, в микрорайоне Красный Октябрь в зоне деятельности (централизованное теплоснабжение) – присвоен ООО «Владимиртеплогаз».

РАЗДЕЛ 11.

РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.

Возможность поставки тепла потребителям от различных источников тепловой энергии в настоящий момент отсутствует, и в перспективе создание такой возможности не предусматривается.

Технологические связи между собой котельные не имеют.

РАЗДЕЛ 12.

РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ.

Участки тепловых сетей, относящиеся к  категории бесхозяйных, на территории города Киржач не обнаружены. В случае выявления таких сетей, их следует оформить в установленном порядке.

РАЗДЕЛ 13.

СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ.

Территория города Киржач газифицирована. Проблем организации  газоснабжения источников тепловой энергии отсктствуют. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной  программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки  электрической и тепловой энергии, на территории города Киржач, не намечается.

Все котельные на территории города подключены к центральному водоснабжению и водоотведению.

РАЗДЕЛ 14.

ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.

Индикаторами развития системы теплоснабжения являются:

повышение качества услуг теплоснабжения;

снижения вероятности возникновения аварийных ситуаций;

снижение количества прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях и на источниках тепловой энергии;

снижение потерь тепла при транспортировке по тепловым сетям;

повышение эффективности использования газового топлива топлива.

Основными направлениями развития систем теплоснабжения являются:

- Проведение осмотров, текущих и плановых ремонтов котельного оборудования;

- Содержание в чистоте наружных и внутренних поверхностей нагрева котлоагрегатов;

- Устранение присосов воздуха в газоходах и обмуровках через трещины и неплотности;

- Теплоизоляция наружных поверхностей котлов и теплопроводов, уплотнение клапанов и тракта котлов (температура на поверхности обмуровки не должна превышать 55 °С);

- Установка систем учета тепла у потребителей;

- Поддержание оптимального водно-химического режима источников теплоснабжения. Несоблюдение ведения водно-химического режима на источниках теплоснабжения приводит к загрязнению поверхностей нагрева котлов, точечной коррозии тепловых сетей, перерасходу топлива на выработку тепловой энергии, увеличению гидравлического сопротивления котлов и, как следствие увеличение расхода электрической энергии и топлива;

- Снижение потерь теплоносителя, в связи с несанкционированным водоразбором из тепловой сети.

- РАЗДЕЛ 15.

ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ.

Основным направлением развития системы централизованного теплоснабжения выбрана реализация мероприятий по сохранению существующей системы, с проведением работ по модернизации устаревшего оборудования и заменой ветхих участков тепловых сетей.

Реализация рекомендуемых мероприятий позволит сократить потери тепловой энергии, повысить надежность эффективность использования топлива, а также повысить надежность теплоснабжения потребителей.

Ш. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Глава 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1.1. Функциональная структура теплоснабжения

В городе Киржач проживает  26 643 человек.

Имеющаяся многоквартирная застройка, а также административные здания, здания общественного назначения снабжаются теплом от газовых котельных.
Частный сектор снабжается теплом от газовых котельных и от поквартирных источников тепла.

1.2. Источники тепловой энергии

Система теплоснабжения города Киржач реализована в форме закрытой системы. Централизованное теплоснабжение осуществляется 20 основными источниками тепловой энергии.

Характеристики источников тепловой энергии города Киржач

1. ООО «Владимиртеплогаз» Модульная котельная ул. Магистральная, д. 13/1

2. Котельная ЛИК АО «НИИ парашютостроения»

3. Котельная № 1 ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач.

4. Котельная № 2 ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач.

5. Котельна № 3 ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач.

6. Котельная ООО «Владимиртеплогаз» Квартальная котельная

7.  Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. ул. Метленкова

8. Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот.  № 1 ул. Советская, д. 51

9. Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот.  № 2 ул. Дзержинского, д. 4/3

10. Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот.  № 3 ул. Юбилейная, д. 20 стр. 3

11. Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот.  № 4 ул. Больничный проезд, д. 11а стр.13

12. Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот.  № 5 ул. М.Расковой, д. 14б

13. Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот.  № 6 ул. Шелковиков, д. 11а

14. Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот.  № 7 ул. Привокзальная, д. 4б

15. Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот.  № 8 ул. Заводская, д. 6а

16. Котельная ООО «Владимиртеплогаз» электрокот. Ул. Кирова, 1б,1в

17.Блочно-модульная котельная №13 ул.Калинина, дом 61,

ООО «Владимиртеплогаз».

18. Котельная ООО «Владимиртеплогаз» № 14 ул.Северная д.5

19.Блочно-модульная котельная № 15 для отопления потребителей с   централизованным теплоснабжением  улиц Свобода, Пугачева.

20.Котельная ООО «ИЦ Теплосфера», ул. Лесная микрорайон Красный Октябрь

Едиными теплоснабжающими организациями являются:

- центральная часть города Киржач, мкр. Шелковый комбинат, мкр. Мебельная фабрика, мкр. Красный Октябрь – ООО «Владимиртеплогаз»;

Технические характеристики основных котельных установок представлены в таблице .

Технические характеристики основных котельных установок

Таблица № 15

| Наименование котельной | Марка котла | Мощность МВт (Гкал/ч) | Вид топлива | Срок службы, лет | КПД % | Подключенная нагрузка МВт, (Гкал/ч) | Режим работы котла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Владимиртеплогаз» модульная котельная ул. Магистральная, д. 13/1 | Турбомер- 800 (2 шт.) | 1,6 1,38 | газ | 4 | 91 | 1,023 | водогрейный |
| ЛИК АО «НИИ парашютостроения» | КСВа-2,5 Гс (2 шт.) | 2,15 | газ | 14 | 91 | 2,0 | водогрейный |
| Котельная № 1, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач | Хопер-100 (5 шт.) | 0,1 | газ | 15 | 90,6 | 0,082 | водогрейный |
| Котельная № 2, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач, | Хопер-100 (4 шт.) | 0,1 | газ | 15 | 90,6 | 0,082 | водогрейный |
| Котельная № 3, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач, | Хопер-100 (3 шт.) | 0,14 | газ | 17 | 90,3 | 0,096 | водогрейный |
| ООО «Владимиртеплогаз» Квартальная котельная, 1-й проезд | ДКВР 6,5/13 (3 шт.) | 14,96 (12,87) | газ | 49 | 89 | 12,87 | водогрейные |
| ООО «Владимиртеплогаз» кот. ул. Метленкова, д. 16 (модуль) | ЗИОСАБ-500 (2 шт.) | 1,0 0,86 | газ | 15 | 88 | 0,793 | водогрейный |
| ООО «Владимиртеплогаз» Электрокотельная по ул. Кирова, д.1б, 1в | ЭПЗ-100 – 2 шт. | 0,172 | электроэнергия | 9 | 90,9 | 0,086 | электрический |
| ООО «Владимиртеплогаз»» кот. № 1 ул. Советская, д. 51 | КЕ 10-14 (2 ед.) | 14,9 12,8 | газ | 28 | 85 | 7,443 | паровой |
| ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 2 ул. Дзержинского, д. 4/3 | ДЕ 25-14ГМ – 1 шт. ДКВР 20-30 (п) – 1 шт. | 33,5 28,8 | газ газ | 33 46 | 85 85 80 | 14,514 | паровой |
| ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 3 ул. Юбилейная, д. 20 стр. 3 | Турботерм 1100 Турботерм 1100 | 2,2 1,9 | газ газ | 13 3 | 85 85 | 0,623 | водогрейный |
| ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 4 ул. Больничный проезд, д. 11а стр.13 | Турботерм-750 (2 шт.) Турботерм-800-1 шт. Турботерм-500 – 2 шт. | 3,3 (2,86) | газ газ | 21 14 8 | 85 85 | 2,596 | водогрейный |
| ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 5 ул. М.Расковой, д. 14б | Super RAC-520 (2 шт.) | 1,0 (0,86) | газ | 15 | 85 | 0,43 | водогрейный |
| ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 6 ул. Шелковиков, д. 11а | Super RAC-290 (2 шт.) | 0,5 (0,43) | газ | 15 | 85 | 0,313 | водогрейный |
| ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 7 ул. Привокзальная, д. 4б | Super RAC-290 | 1,0 (0,86) | газ | 15 | 85 | 0,563 | водогрейный |
| ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 8 ул. Заводская, д. 6а | КСВаУ-0,63Гн (4 шт.) | 2,5 (2,17) | газ | 16 | 85 | 1,68 | Водогрейный |
| ООО «Владимиртеплогаз» Блочно-модульная котельная №13, ул.Калинина, дом 61 | Турботерм Оптима 2500 – 3 шт. | 7,5 (6,45) | газ | 3 | 0 | 5,412 | Водогрейный |
| ООО «Владимиртеплогаз» котельная №14, ул. Северная, дом 5 | ХОПЕР-100А (2шт.) | 0,1934 (0,166) | газ | 2 | 92 | 0,113 | Водогрейный |
| Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улиц Свобода, Пугачева. |  | 4,0 (3,44) | газ |  |  |  | Водогрейный |
| ООО «ИЦ Теплосфера» блочно-модульная котельная ул. Лесная м-н Красный Октябрь | Logano SK 755-2 шт | 1,0 | газ | 15 | 85 | 0,4 | Водогрейный |

Наряду с  перечисленными   основными  источниками   тепловой  энергии,  используемыми  в  настоящее  время для  обеспечения  тепловой  энергией  потребителей  города,  часть  потребителей частного  сектора,  офисных  зданий  и  промышленных  предприятий  используют  собственные  локальные  источники  тепловой  энергии.

1.3. Тепловые сети

      - ООО «Владимиртеплогаз»  модульная котельная ул. Магистральная, д. 13/1

Вся протяженность тепловых сетей  от котельной составляет 6782 м.п.

Тепловые сети проложены подземно / надземно.

Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют.

Эксплуатирующей организацией является ООО «Владимиртеплогаз».

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.

      - Котельная  ЛИК АО «НИИ парашютостроения»

Вся протяженность тепловых сетей  от котельной для снабжения жилого фонда составляет 1275 м.п.

Тепловые сети проложены подземно.

Данные о количестве аварий за последние 5 лет отсутствуют.

Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют.

Эксплуатирующей организацией является  ООО «Владимиртеплогаз».

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.

3. Котельная № 1, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач,

ул. Мичурина, дом 33/2

Вся протяженность тепловых сетей  от котельной составляет 268 м.п.

Тепловые сети проложены подземно / надземно.

Данные о количестве аварий за последние 5 лет отсутствуют.

Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют.

Эксплуатирующей организацией является ООО «РЕСУРС СЕРВИС» .

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы.

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.

4.Котельная № 2, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач, ул.Десантников, дом 13/2

Вся протяженность тепловых сетей  от котельной составляет 134 м.п.

Тепловые сети проложены подземно / надземно.

Данные о количестве аварий за последние 5 лет отсутствуют.

Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют.

Эксплуатирующей организацией является ООО «РЕСУРС СЕРВИС» .

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.

5.Котельная № 3, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач,

ул.Метленкова, дом 2

Вся протяженность тепловых сетей  от котельной составляет  50 м.п.

Тепловые сети проложены подземно / надземно.

Данные о количестве аварий за последние 5 лет отсутствуют.

Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют.

Эксплуатирующей организацией является ООО «РЕСУРС СЕРВИС» .

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.

6. Котельная ООО «Владимиртеплогаз» Квартальная котельная

Вся протяженность тепловых сетей  от котельной составляет 25 554 м.п.

Тепловые сети проложены подземно / надземно.

Данные о количестве аварий за последние 5 лет отсутствуют.

Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют.

Эксплуатирующей организацией является ООО «Владимиртеплогаз».

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.

- Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. ул. Метленкова

Вся протяженность тепловых сетей  от котельной составляет 2230 м.п.

Тепловые сети проложены подземно / надземно.

Данные о количестве аварий за последние 5 лет отсутствуют.

Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют.

Эксплуатирующей организацией является МУП ООО «Владимиртеплогаз».

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.

- Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот.  № 1 ул. Советская, д. 51

Вся протяженность тепловых сетей  от котельной составляет 14690 м.п.

Тепловые сети проложены подземно / надземно.

Данные о количестве аварий за последние 5 лет отсутствуют.

Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют.

Эксплуатирующей организацией является ООО «Владимиртеплогаз».

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.

Протяженность аварийных участков

Ду 150- 60м в 2-х трубном           ТК 22   ТК 23

Ду 80- 12м   в 2-х трубном          ТК 23 до ж.д. № 3

Ду50- 24м   в 2-х трубном          ТК 20 до д. № 6 оптика.

Теплотрасса вспомогательной школы.

Ду50 - 136 м в 2-х трубном           ТК 47 до входа в здание

Ду100 - 127 м в 2-х трубном          ТК 40 до входа во все здания.

- Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот.  № 2 ул. Дзержинского, д. 4а

Вся протяженность тепловых сетей  от котельной составляет 12470 м.п.

Тепловые сети проложены подземно / надземно.

Данные о количестве аварий за последние 5 лет отсутствуют.

Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют.

Эксплуатирующей организацией является ООО «Владимиртеплогаз».

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.

Протяженность аварийных участков

Замена старой трассы на зону (ОД-1/8) Ду150 - 1000 м в 2-х трубном.

- Котельная ООО «Владимиртеплогаз»  кот.  № 3 ул. Юбилейная, д. 20 стр. 3

Вся протяженность тепловых сетей  от котельной составляет 892 м.п.

Тепловые сети проложены подземно / надземно.

Данные о количестве аварий за последние 5 лет отсутствуют.

Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют.

Эксплуатирующей организацией является ООО «Владимиртеплогаз».

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.

Протяженность аварийных участков

Замена всей трассы. ( протяженность в 2-х трубном исполнении)

Ду125 - 345м,    Ду100 - 16 м,    Ду65 - 70 м,     Ду50 - 74 м,   Ду40 - 6 м, Ду25 - 23 м.

- Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот.  № 4 ул. Больничный проезд, д. 11а стр.13

Вся протяженность тепловых сетей  от котельной составляет 4612 м.п.

Тепловые сети проложены подземно / надземно.

Данные о количестве аварий за последние 5 лет отсутствуют.

Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют.

Эксплуатирующей организацией является ООО «Владимиртеплогаз».

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.

Протяженность аварийных участков

Теплотрасса бывшей котельной № 8. Ду100 - 338 м в 2-х трубном

- Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот.  № 5 ул. М.Расковой, д. 14б

Вся протяженность тепловых сетей  от котельной составляет 1780 м.п.

Тепловые сети проложены подземно / надземно.

Данные о количестве аварий за последние 5 лет отсутствуют.

Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют.

Эксплуатирующей организацией является ООО «Владимиртеплогаз».

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.

Протяженность аварийных участков

Замена всей теплотрассы.   Протяженность в 2-х трубном исполнении.

Ду150 - 19м,   ДуО - 170м,    Ду80 -277м,    Ду 50 - 86м, Ду40 - 54м, Ду25 - 174м .

- Котельная ООО «Владимиртеплогаз»  кот.  № 6 ул. Шелковиков, д. 11а

Вся протяженность тепловых сетей  от котельной составляет 708 м.п.

Тепловые сети проложены подземно / надземно.

Данные о количестве аварий за последние 5 лет отсутствуют.

Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют.

Эксплуатирующей организацией является ООО «Владимитеплогаз».

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.

Протяженность аварийных участков

Требуется замена всей трассы – 443м.п.

- Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот.  № 7 ул. Привокзальная, д. 4б

Вся протяженность тепловых сетей  от котельной составляет 1293 м.п.

Тепловые сети проложены подземно / надземно.

Данные о количестве аварий за последние 5 лет отсутствуют.

Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют.

Эксплуатирующей организацией является .

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.

Протяженность аварийных участков

Замена всей трассы. Протяженность в 2-х трубном исполнении.

Ду125 - 25м, ДуЮО - 21м,     Ду80 - 182м,    Ду50 - 372м.

- Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот.  № 8 ул. Заводская, д. 6а

Вся протяженность тепловых сетей  от котельной составляет 4108 м.п.

Тепловые сети проложены подземно / надземно.

Данные о количестве аварий за последние 5 лет отсутствуют.

Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют.

Эксплуатирующей организацией является ООО «Владимитеплогаз».

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы

Протяженность аварийных участков

Замена всей трассы. Протяженность в 2-х трубном исполнении.

Ду150 - 216м, Ду125 - 136м, ДуЮО - 700м, Ду80 - 124м, Ду65 - 335м,

Ду50 - 192м, Ду40 - 199м, Ду 25 - Зм.

16. Блочно-модульная котельная №13, ул.Калинина,  дом 61, котельная

ООО «Владимиртеплогаз»

Вся протяженность тепловых сетей  от котельной составляет  13210,4 м.п.

Тепловые сети проложены подземно / бесканально, надземно.

Данные о количестве аварий за последние 5 лет отсутствуют.

Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют.

Эксплуатирующей организацией является ООО «Владимитеплогаз».

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы

17. Котельная ООО «Владимиртеплогаз» Электрокотельная ул. Кирова

Вся протяженность тепловых сетей  от котельной составляет 40 м.п.

Тепловые сети проложены подземно / бесканально.

Данные о количестве аварий за последние 5 лет отсутствуют.

Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют.

Эксплуатирующей организацией является ООО «Владимитеплогаз».

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы

18. Котельная ООО «Владимиртеплогаз» котельная ул. Северная д.5

Вся протяженность тепловых сетей  от котельной составляет 648 м.п.

Тепловые сети проложены подземно / бесканально и  надземно.

Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют.

Эксплуатирующей организацией является ООО «Владимитеплогаз».

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы.

19. Котельная ООО «ИЦ Теплосфера» котельная, ул. Лесная, мкр. Красный Октябрь

Вся протяженность тепловых сетей  от котельной составляет 60 м.п.

Тепловые сети проложены подземно / бесканально.

Данные о количестве аварий за последние 5 лет отсутствуют.

Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют.

Эксплуатирующей организацией является ООО «ИЦ Теплосфера».

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы.

- Блочно-модульная котельная  для отопления  потребителей с централизованным теплоснабжением улиц Свобода,Пугачева

Вся протяженность тепловых сетей  от котельной составляет 60 м.п.

Тепловые сети проложены подземно / бесканально.

Данные о количестве аварий за последние 5 лет отсутствуют.

Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют.

Эксплуатирующей организацией является ООО «Владимиртеплогаз».

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы.

| Протяженность тепловых сетей в однотрубном исполнении | 92 502,4 п.м |
| --- | --- |
| Протяженность аварийных тепловых сетей в однотрубном исполнении | п.м. |

  - Зоны действия источников тепловой энергии

Таблица № 16

| №№ | Наименование котельной | Адрес потребителей |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Владимиртеплогаз» модульная котельная ул. Магистральная, д. 13/1 | ул. 50 лет Октября, д. 1,2,4,6,7-12 ул. Магистральная, д. 4,6,7,8,8а,9,10,11, 12,14,15,16,18,21,22,23,27,29,33 ул. Юбилейная, д. 1-14,16,17 Д/сад № 38 |
| 2 | ЛИК АО «НИИ парашютостроение» | ул. Томаровича, д. 1,3,5,7,9 26,28,30 |
| 3 | ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач | ул. Мичурина, д.33 ул. Мичурина, д. 33/1 |
| 4 | ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач | ул. Метленкова, д.2 ул. Метленкова, д. 16М |
| 5 | ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач | ул. Десантников, д.13/1 |
| 6 | ООО «Владимиртеплогаз» Квартальная котельная, 1-й проезд | Квартал Южный 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Квартал Солнечный 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а ул.Пушкина 6, 8, 10,11, 12, 13, 14, 15,16, 17,18, 19,20, 21, 22, 23, 24, 25,26, 28, 30, 27а ул. Фурманова 24,22,20,18,16, 10,8 ул. Октябрьская 8, 10, 11, 12, 13, 15, 11а, 20 ул. Первомайская 20, 22, 24 ул. Калинина 75 ул. Комсомольская 72 ул. Первый проезд 2 СОШ №6 КМК Дет сад. № 14,25,30 Стадион «Торпедо» ул. Калинина 90 ул. Фурманова 53, 53б, 57 ул. Южный квартал 5а, 9а ул. Первый проезд 1 ул. Труда 1 ул. Пушкина 8б дома с ГВС: ул. Пушкина № 3 ,4, 4а ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26, 27а, 28, 30; ул. Фурманова № 4,10,18 ,20 ,22 ,24 ,35 ,39 ,41 ,43 ,45 ,47 ,49 ,51; ул. Первомайская № 3 ,5 ,7 ,12 ,14,14а, 20, 22, 24; Квартал Солнечный № 1, 2, 3, 4 ,5 ,6 ,7 ,7а ,8 ,8а; ул. Калинина № 55, 62 ,64 ,66 ,66-а ,75; Квартал Южный № 1, 3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ; ул. Октябрьская № 10, 11, 11а,12 ,13 ,15 ,20 ; ул. Фрунзе № 3; ул. Свердлова № 1, 3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,9 ,12 ; ул. Комсомольская № 54, 56, 72 ; ул. Первый проезд № 2 ; |
| 7 | ООО «Владимиртеплогаз» кот. ул. Метленкова, д. 16 (модуль) | ул. Метленкова 1,1а,4 ул. Полевая 1,2,2а,4,10а ул. 40лет Победы 2 |
| 8 | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 1 ул. Советская, д. 51 | ул.Гагарина: д.6,8,15а,19,22,23,24,25,26,27,28,28а,29,29а,31,32,33,34,35,36,37 ул. Красноармейская д. 42, улЛенинградская: 1,19,30,32,51,53,55,92,94 ул. Морозовская: д.89,91,93 ул. Некрасовская: д. 9б,11,18,26,26а ул. Серегина:3,5,7,10,11, 12,14,16 ул. Советская:1,1а,1г,10,6,7,8, 32,33,64,82 ул. Чехова:1,2,3,4,5 Школа №2,школа №1,школа №1(начальная); д/с №6,8,37; дом культуры, гостиница «Шерна», школа искусств |
| 9 | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 2 ул. Дзержинского, д. 4/3 | ул.40 лет Октября:5а,5б,7,13, 13б,15,17,25а,26,26а,28,30,30а,32,34,36,38,40 ул. Гайдара:12,30,30а,35,37,39,41 ул. Десантников:7,9,11. ул. Дзержинского:1,1б,2,2а,3,3г,4,5 ул. Мичурина:4,6,19. ул. Островского:5,7,16а,18, 18а,19,20,21,23,32 ул. Молодежная,7 Прибрежный квартал:1,2,3,4,5,7,7а,9,2а ул. Садовая:2,6,8,10,12,14 ул. Текстильщиков:5,7,9,12, 14, 16,18 ул. Чайкиной:2а,4,4а6 Нач.шк.№ 5,СОШ № 5, д/с № 12, д/с № 12 |
| 10 | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 3 ул. Юбилейная, д. 20 стр. 3 | ул. Павловского:22,24,26,28,32,34,36 |
| 11 | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 4 ул. Больничный проезд, д. 11а стр.13 | ул. Больничный проезд: 1,3, 5,7, 7б,9,9а,9б,11 ул. Ленинградская:108 ул. Свобода:113,113а,115,120 ул. Гастелло:9 |
| 12 | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 5 ул. М.Расковой, д. 14б | ул. Расковой:7, 9, 8, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 21, |
| 13 | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 6 ул. Шелковиков, д. 11а | ул. Шелковиков д.11, 13,14,15 |
| 14 | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 7 ул. Привокзальная, д. 4б | ул. Привокзальная:1,1а,3,3а,4а,9,10,11,12,12а. |
| 15 | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 8 ул. Заводская, д. 6а | ул. Владимирская:29,31,33,35 ул. Денисенко:13,15,17,24,30,32 ул. Заводская:2,4,6,12,14а ул. Первомайская:20,22,24 ул. Приозерная:1а,1б,1в,2а ул. Совхозная:1,2,2а,4,5 Прогимназия |
| 16 | ООО «Владимиртеплогаз» Электрокот. ул. Кирова | ул. Кирова 1б, 1в |
| 17 | ООО «Владимиртеплогаз» Блочно-модульная котельная №13, ул. Калинина, дом 61 | ДШИ Дом культуры Поликлиника ул. Октябрьская 1 ул. Свердлова 1а, 1б, 2, 7а, 7б ул. Пушкина 3а, 4б ул. Фурманова 37 ул. Больничный пр.2 ул. Октябрьская 2,3,4,5,6,7 ул. Пушкина 3,4,4а,5,10а ул. Фрунзе 1,2,3 ул. Первомайская 3, 5, 6, 7, 12, 14, 14а, 16, 18 ул. Свердлова 1, 3, 4,5, 6, 7, 9, 12 ул. Калинина 55, 57, 59,62, 64, 66, 66а ул. Комсомольская 54,56 ул. Фурманова 4, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51 |
| 18 | ООО «Владимиртеплогаз» котельная № 14, ул. Северная, д. 5 | ул.Северная д. 1,5 |
| 19 | Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улиц Свобода, Пугачева. | ул. Октябрьская, д.6 ул. Пролетарская, д.17 ул. Пугачева, д.6,14 ул. Свобода, д.5,14,16,18 ул.Свобода, д. 2А ООО «Тандем» ул. Чехова, д.12 ЗАО «Киржачский инструмент» МБДОУ Детский сад №5 ул.Серегина, д.24 РОСТО МБОУ СОШ №3 |
| 20 | ООО «ИЦ Теплосфера» котельная, ул. Лесная, м-н Красный октябрь | ул. Лесная ДОУ № 40, СОШ № 7, |

1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Часовые расходы тепла на отопление приняты на основании данных, представленных ресурсоснабжающими организациями.

Перечень потребителей, обслуживаемых централизованной системой теплоснабжения с указанием часовой тепловой нагрузки, приведен в таблице № 17

Таблица № 17

| № пп | Наименование потребителя | Расход тепла,Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1. ООО «Владимиртеплогаз» модульная котельная ул. Магистральная, д. 13/1 |
|  | Итого: | 1,023 |
| Котельная ЛИК АО «НИИ парашютостроения» |
|  | Итого: | 2 |
| 3.Котельная № 1, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач |
|  | Итого: | 0,082 |
| 4.Котельная № 2, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач |
|  | Итого: | 0,082 |
| 5.Котельная № 3, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач |
|  | Итого: | 0,096 |
| 6.Котельная ООО «Владимиртеплогаз»» Квартальная котельная |
|  | Итого: | 12,87 |
| 7.ООО «Владимиртеплогаз» Блочно-модульная котельная №13, ул.Калинина, дом 61 |
|  | Итого: | 5,412 |
| 8.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. ул. Метленкова |
|  | Итого: | 0,793 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 1 ул. Советская, д. 51 |
|  | Итого: | 7,443 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 2 ул. Дзержинского, д. 4/3 |
|  | Итого: | 14,514 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 3 ул. Юбилейная, д. 20 стр. 3 |
|  | Итого: | 0,623 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 4 ул. Больничный проезд, д. 11а стр.13 |
|  | Итого: | 2,596 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 5 ул. М.Расковой, д. 14б |
|  | Итого: | 0,43 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 6 ул. Шелковиков, д. 11а |
|  | Итого: | 0,313 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 7 ул. Привокзальная, д. 4б |
|  | Итого: | 0,563 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 8 ул. Заводская, д. 6а |
|  | Итого: | 1,68 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» электрокот. ул. Кирова |
|  | Итого: | 0,086 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» №14, Северная, д.5 |
|  | Итого: | 0,113 |
| Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улиц Свобода, Пугачева. |
|  | Итого | 6,5 |
| 20.Котельная ООО «ИЦ Теплосфера», ул. Лесная м-н Красный Октябрь |
|  | Итого: | 0,4 |

Данные по расходу на горячее водоснабжение отсутствуют.

1.6. Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой нагрузки

Часовая производительность котельных на существующий период, а также соответствующие тепловые нагрузки указаны в ниже приведенной таблице.

Таблица № 18

| №п/п | Наименование | Сущ. положение |
| --- | --- | --- |
| ООО «Владимиртеплогаз» модульная котельная ул. Магистральная, д. 13/1 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 1,38 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 1,023 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,357 |
| Котельная ЛИК АО «НИИ парашютостроения» |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 4,3 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 2 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 2,3 |
| Котельная №1, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач, |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 0,366 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,082 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,284 |
| Котельная№ 2, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач, |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 0,355 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,082 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,273 |
| Котельная № 3, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач, |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 0,289 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,096 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,193 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» Квартальная котельная |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 12,87 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 12,87 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | нет |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. ул. Метленкова |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 0,86 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,793 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,067 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 1 ул. Советская, д. 51 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 12,8 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 7,443 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 5,357 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 2 ул. Дзержинского, д. 4/3 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 28,8 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 14,514 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 14,286 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 3 ул. Юбилейная, д. 20 стр. 3 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 1,9 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,623 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 1,277 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 4 ул. Больничный проезд, д. 11а стр.13 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 2,86 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 2,596 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,264 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 5 ул. М.Расковой, д. 14б |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 0,86 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,431 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,429 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 6 ул. Шелковиков, д. 11а |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 0,43 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,313 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,117 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 7 ул. Привокзальная, д. 4б |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 0,86 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,563 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,297 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 8 ул. Заводская, д. 6а |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 2,17 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 1,68 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,49 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» Электрокот. ул. Кирова |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 0,7 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,09 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,61 |
| ООО «Владимиртеплогаз» Блочно-модульная котельная №13, ул.Калинина, дом 61 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 6,45 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 5,412 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 1,038 |
| ООО «Владимиртеплогаз» котельная №14, ул. Северная, дом5 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 0,166 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,113 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,053 |
| Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улиц Свобода, Пугачева |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 8 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 6,5 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 1,5 |
| Котельная ООО «ИЦ Теплосфера», ул. Лесная м-н Красный Октябрь |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 1,0 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,4 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,6 |

В результате гидравлического расчета установлено, что пропускная способность трубопроводов существующих тепловых сетей соответствует подключенной нагрузке.

1.7. Балансы теплоносителя

Расходы теплоносителя, а также расходы воды на подпитку приведены в нижеследующей таблице.

Таблица № 19

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.ООО «Владимиртеплогаз» модульная котельная, ул. Магистральная, д. 13/1 |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 41,0 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,08 |
| 2.Котельная ЛИК АО «НИИ парашютостроения» |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 79,7 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 1,13 |
| Котельная № 1, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 3,3 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,05 |
| Котельная № 2, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 3,3 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,05 |
| Котельная № 3, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 3,8 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,05 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» Квартальная котельная, 1-й проезд |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 397,38 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,74 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. ул. Метленкова |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 17,1 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,11 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 1 ул. Советская, д. 51 |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 258,4 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,48 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 2 ул. Дзержинского, д. 4/3 |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 549,9 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 3,61 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 3 ул. Юбилейная, д. 20 стр. 3 |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 33,5 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,22 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 4 ул. Больничный проезд, д. 11а стр.13 |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 52,6 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,35 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 5 ул. М.Расковой, д. 14б |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 12 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,08 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 6 ул. Шелковиков, д. 11а |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 6,4 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,04 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 7 ул. Привокзальная, д. 4б |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 6,4 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,04 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 8 ул. Заводская, д. 6а |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 19,1 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,13 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» Электрокот. ул. Кирова |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | - |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | - |
| ООО «Владимиртеплогаз» Блочно-модульная котельная №13, ул.Калинина, дом 61 |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 209,12 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,39 |
| ООО «Владимиртеплогаз» котельная №14, ул. Северная, дом 5 |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч |  |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч |  |
| 19.Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улиц Свобода, Пугачева |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 259 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 3,69 |
| 20. Котельная ООО «ИЦ Теплосфера», ул. Лесная м-н Красный Октябрь |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 20,0 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,3 |

Объем подпитки определен в соответствии с СНиП  41-02-2003 п. 6.16 и 6.18.

1.8. Топливный баланс источников тепловой энергии

Вид и количество используемого топлива котельными приведены в нижеследующей таблице.

Таблица № 20

|  | Наименование | Вид топлива | Ед. изм. | Часовой расход |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Владимиртеплогаз» модульная котельная ул. Магистральная, д. 13/1 | Природный газ | м3/ч | 91,69 |
| 2 | Котельная ЛИК АО «НИИ парашютостроения» | Природный газ | м3/ч | 250 |
| 3 | Котельная № 1, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач, | Природный газ | м3/ч | 10,25 |
| 4 | Котельная № 2, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач, | Природный газ | м3/ч | 10,25 |
| 5 | Котельная № 3, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач, | Природный газ | м3/ч | 11,99 |
| 6 | Котельная ООО «Владимиртеплогаз» Квартальная котельная | Природный газ | м3/ч | 870,43 |
| 7 | Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. ул. Метленкова | Природный газ | м3/ч | 54,35 |
| 8 | Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 1 ул. Советская, д. 51 | Природный газ | м3/ч | 474,96 |
| 9 | Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 2 ул. Дзержинского, д. 4/3 | Природный газ | м3/ч | 1725,06 |
| 10 | Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 3 ул. Юбилейная, д. 20 стр. 3 | Природный газ | м3/ч | 105 |
| 11 | Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 4 ул. Больничный проезд, д. 11а стр.13 | Природный газ | м3/ч | 164,98 |
| 12 | Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 5 ул. М.Расковой, д. 14б | Природный газ | м3/ч | 37,5 |
| 13 | Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 6 ул. Шелковиков, д. 11а | Природный газ | м3/ч | 20 |
| 14 | Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 7 ул. Привокзальная, д. 4б | Природный газ | м3/ч | 45,2 |
| 15 | Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 8 ул. Заводская, д. 6а | Природный газ | м3/ч | 60 |
| 16 | ООО «Владимиртеплогаз» Блочно-модульная котельная №13, ул.Калинина, дом 61 | Природный газ | м3/ч | 448,5 |
| 17 | ООО «Владимиртеплогаз» Котельная №14, ул.Северная, дом 5 | Природный газ | м3/ч | 10,6 |
| 18 | Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улиц Свобода, Пугачева | Природный газ | м3/ч | 812,45 |
| 19 | Котельная ООО «Владимиртеплогаз» электрокотел ул.Кирова 1б, 1в | Природный газ | м3/ч | 10,8 |
| 20 | Котельная ООО «ИЦ Теплосфера», ул. Лесная м-н Красный Октябрь | Природный газ | м3/ч | 26,0 |

1.9. Безопасность и надежность теплоснабжения

При полном прекращении теплоснабжения от котельных все потребители будут обеспечены тепловой энергией. Котельные будут подключены к резервным источникам электроснабжения.

Данные по количеству аварий на источниках тепла и на тепловых сетях отсутствуют.

1.10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

ООО «Владимиртеплогаз»

Таблица № 21

| Показатели | Единица измерения | 2020 г. |
| --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 122382 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 120800 |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе | Гкал | 25403 |
| Котельная №1 | Гкал | 3487 |
| Котельная №2 | Гкал | 2911 |
| Котельная №3 | Гкал | 220 |
| Котельная №4 | Гкал | 999 |
| Котельная №5 | Гкал | 356 |
| Котельная №6 | Гкал | 83 |
| Котельная №7 | Гкал | 252 |
| Котельная №8 | Гкал | 522 |
| Котельная №9 | Гкал | 9280 |
| Котельная №10 | Гкал | 604 |
| Котельная №11 | Гкал | 424 |
| Котельная №12 | Гкал | 6 |
| Котельная №13 | Гкал | 2969 |
| Котельная №14 | Гкал | 134 |
| Блочно-модульная котельная №15 ул. Свободы,2Б | Гкал | 361 |
| Удельный расход топлива | кгут/Гкал | 157,08 |

1.11. Тарифы на тепловую энергию

Тарифы на тепловую энергию приведены в нижеследующей таблице.

Таблица № 22

| Организация | Тариф руб./Гкал с 01.07.2018 | Тариф руб./Гкал с 01.07.2019 |
| --- | --- | --- |
| ЛИК АО «НИИ парашютостроения» | 1601,75 | 1639,97 |
| ОАО «Киржачагропромстрой» | 1840,60 | 1756,15 |
| ООО «Владимиртеплогаз» | 3628,62 | 3810,05 |
| ООО «Владимиртеплогаз» ( мкр. Красный Октябрь) | 2401,21 | 2401,21 |
| Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улиц Свобода, Пугачева |  |  |
| ООО ИЦ «Теплосфера» (мкр.Красный Октябрь) | 3 956,96 | 4224,78 |

1.12. Описание существующих технических и технологических проблем  в     системе теплоснабжения.

Котельная ООО «Владимиртеплогаз»  № 1 ул. Советская, д. 51

Котельная № 1 по улице Советская д. 51 располагает существенным резервом мощности в размере 5,36 Гкал в час., т.е. загружена на 49 %. Эксплуатация котельной нерентабельна, котельную необходимо консервировать.

Квартальная котельная ООО «Владимиртеплогаз»

В котельной имеется 5 котлов ДКВР 6,5/13. Все котлы установлены в 1970 году при вводе квартальной  и  эксплуатируются  более 46 лет.

Два котла находятся в нерабочем состоянии, подлежат демонтажу и списанию. В настоящее время в котельной выработку тепловой энергии обеспечивают 3 котла ДКВР 6,5/13. В связи с длительностью срока эксплуатации используемое оборудование морально и физически изношено и требует срочной замены. Также имеется дефицит тепловой мощности.  Необходимо произвести замену 2-х нерабочих котлов.

Изношенность тепловых сетей в микрорайоне Красный Октябрь составляет 85 %. Необходимо планомерно осуществлять капитальный ремонт. На первоначальном этапе подлежит капитальному ремонту 250м. сетей отопления и  219м. сетей горячего водоснабжения по ул. Пушкина мкр. Красный октябрь. За 2014 год на указанном участке сетей произошло 11 технологических отказов, связанных с изношенностью данного участка, устранение прорывов производилось наложением хомутов и частичной заменой неисправных участков.

Котельная ЛИК АО «НИИ парашютостроения»

Уведомление исх. № 24/136 от 07.09.2016 г. о принятии решения о дальнейшей эксплуатации центральной котельной с продолжением оказания услуг по теплоснабжению жилого фонда по улице Томаровича.

Блочно-модульная котельная №13, ул.Калинина, дом 61

Необходимость замены неисправной арматуры  к домам 19, 21, 23, 25 ул.Пушкина, мкр.Красный Октябрь, г.Киржач,  что  обеспечит бесперебойную подачу теплоносителя в вышеуказанные дома.

Глава 2. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Данные базового уровня потребления тепловой энергии, прогноз приростов площади строительных фондов по видам потребителей тепла, прироста объемов теплопотребления по городу приведены в ниже следующей таблице.

Таблица № 23

| № п/п | Наименование | Существующее положение 2015 год | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь строительных фондов, (м2) в том числе | 323012,32 | 294300,91 | 294300,91 |
|  | - жилой фонд | 288045,32 | 270847,91 | 270847,91 |
|  | - общественные здания | 92818 | 81304 | 81304 |
| 2 | Объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 55,32 | 40,15 | 40,15 |
| ООО «Владимиртеплогаз» модульная котельная ул. Магистральная, д. 13/1 |
|  | - жилой фонд | 8196,42 | 8196,42 | 8196,42 |
|  | - общественные здания | 894,1 | 894,1 | 894,1 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 1,023 | 1,023 | 1,023 |
| Котельная ЛИК АО «НИИ парашютостроения» |
|  | - жилой фонд | 8105,15 | 8105,15 | 8105,15 |
|  | - общественные здания | 0 | 0 | 0 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 2 | 2 | 2 |
| Котельная № 1, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач |
|  | - жилой фонд | 6955,4 | 6955,4 | 6955,4 |
|  | - общественные здания | 0 | 0 | 0 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
| Котельная № 2, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач |
|  | - жилой фонд | 5926,4 | 5926,4 | 5926,4 |
|  | - общественные здания | 0 | 0 | 0 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
| Котельная № 3, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач |
|  | - жилой фонд | 3593,4 | 3593,4 | 3593,4 |
|  | - общественные здания | 0 | 0 | 0 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» Квартальная котельная |
|  | - жилой фонд | 16147 | 16147 | 16147 |
|  | - общественные здания | 23560 | 23560 | 23560 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 10,018 | 10,018 | 10,018 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» Электрокот. ул. Кирова |
|  | - жилой фонд | 653,99 | 653,99 | 653,99 |
|  | - общественные здания | 0 | 0 | 0 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. ул. Метленкова |
|  | - жилой фонд | 3803,71 | 3803,71 | 3803,71 |
|  | - общественные здания | 172,9 | 172,9 | 172,9 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 1 ул. Советская, д. 51 |
|  | - жилой фонд | 32241,65 | 32241,65 | 32241,65 |
|  | - общественные здания | 27278 | 27278 | 27278 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 6,46 | 7,44 | 0 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 2 ул. Дзержинского, д. 4/3 |
|  | - жилой фонд | 115982,15 | 115982,15 | 115982,15 |
|  | - общественные здания | 23397 | 23397 | 23397 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 14,51 | 14,51 | 14,51 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 3 ул. Юбилейная, д. 20 стр. 3 |
|  | - жилой фонд | 6691,3 | 6691,3 | 6691,3 |
|  | - общественные здания | - | - | - |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 4 ул. Больничный проезд, д. 11а стр.13 |
|  | - жилой фонд | 12120,2 | 12120,2 | 12120,2 |
|  | - общественные здания | 5357 | 5357 | 5357 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 2,59 | 2,59 | 2,59 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 5 ул. М.Расковой, д. 14б |
|  | - жилой фонд | 3735,2 | 3735,2 | 3735,2 |
|  | - общественные здания | 90 | 90 | 90 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 6 ул. Шелковиков, д. 11а |
|  | - жилой фонд | 3043,3 | 3043,3 | 3043,3 |
|  | - общественные здания | - | - | - |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 7 ул. Привокзальная, д. 4б |
|  | - жилой фонд | 5808,5 | 5808,5 | 5808,5 |
|  | - общественные здания | 662 | 662 | 662 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 8 ул. Заводская, д. 6а |
|  | - жилой фонд | 15456,8 | 15456,8 | 15456,8 |
|  | - общественные здания | 1067 | 1067 | 1067 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
| ООО «Владимиртеплогаз» Блочно-модульная котельная №13, ул.Калинина, дом 61 |
|  | - жилой фонд | 54333.29 | 54333.29 | 54333.29 |
|  | - общественные здания | 5871,52 | 5871,52 | 5871,52 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 5,412 | 5,412 | 5,412 |
| ООО «Владимиртеплогаз» котельная №14, ул.Северная, дом 5 |
|  | - жилой фонд | 830,800 | 830,800 | 830,800 |
|  | - общественные здания | 123,4 | 123,4 | 123,4 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| 19.Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улиц Свобода, Пугачева |
|  | - жилой фонд | 22 387,34 | 22 387,34 | 22 387,34 |
|  | - общественные здания |  |  |  |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| 20. Котельная ООО «ИЦ Теплосфера», ул. Лесная м-н Красный Октябрь |
|  | - жилой фонд | 119,3 | 119,3 | 119,3 |
|  | - общественные здания | 10 865,8 | 10 865,8 | 10 865,8 |

Глава 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.

Так как численность населения в населенных пунктах менее 100000 человек, то разработка электронной схемы не требуется.

Глава 4.  ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ.

При централизованном теплоснабжении сохраняется существующий температурный график теплоносителя (вода) – 95-70 оС.

Проектом предлагается сохранение существующей системы централизованного теплоснабжения. При этом предполагается реконструкция существующих котельных. Часть потребителей переводится на индивидуальные системы отопления. Часовая производительность котельных на, первую очередь и расчетный срок, а также соответствующие тепловые нагрузки указаны в ниже приведенной таблице.

Таблица № 24

| №п/п | Наименование | Сущ. положение | На первую очередь до 2020 г. | На расчетный срок до 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Владимиртеплогаз» модульная котельная ул. Магистральная, д. 13/1 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 1,023 | 1,023 | 1,023 |
| Котельная ЛИК АО «НИИ парашютостроения» |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 2 | 2 | 2 |
| Котельная №1, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 0,366 | 0,366 | 0,366 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
| Котельная №2, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 0,355 | 0,355 | 0,355 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
| Котельная №3,ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 0,289 | 0,289 | 0,289 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» Квартальная котельная |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 12,87 | 12,87 | 12,87 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 12,87 | 12,87 | 12,87 |
| ООО «Владимиртеплогаз» Блочно-модульная котельная №13, ул.Калинина, дом 61 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 6,45 | 6,45 | 6,45 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 5,412 | 5,412 | 5,412 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз»кот. ул. Метленкова |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,793 | 0,793 | 0,793 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 1 ул. Советская, д. 51 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 12,8 | 12,8 | - |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 7,443 | 7,443 | - |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 2 ул. Дзержинского, д. 4/3 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 28,8 | 28,8 | 28,8 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 14,514 | 14,514 | 14,514 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 3 ул. Юбилейная, д. 20 стр. 3 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,623 | 0,623 | 0,623 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 4 ул. Больничный проезд, д. 11а стр.13 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 2,86 | 2,86 | 2,86 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 2,596 | 2,596 | 2,596 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 5 ул. М.Расковой, д. 14б |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 6 ул. Шелковиков, д. 11а |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,313 | 0,313 | 0,313 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 7 ул. Привокзальная, д. 4б |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,563 | 0,563 | 0,563 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 8 ул. Заводская, д. 6а |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 2,17 | 2,17 | 2,17 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» Электрокот. ул. Кирова |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» №14 ул. Северная, д. 5 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 0,166 | 0,166 | 0,166 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,113 | 0,113 | 0,113 |
| Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улиц Свобода, Пугачева |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 8 | 8 | 8 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Котельная ООО «ИЦ Теплосфера», ул. Лесная м-н Красный Октябрь |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,4 | 0,4 | 0,4 |

Глава 5.  ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ И В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

При централизованном теплоснабжении сохраняется существующий температурный график теплоносителя (вода) – 95-70 оС.

Расходы теплоносителя, а также расходы воды на подпитку приведены в нижеследующей таблице.

Таблица № 25

| № п/п | Наименование | Сущ. положение | Первая очередь -2020г. | Расчетный срок-2030 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Владимиртеплогаз» модульная котельная ул. Магистральная, д. 13/1 |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 41,0 | 41,0 | 41,0 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т | 3400 | 3400 | 3400 |
| Котельная ЛИК АО «НИИ парашютостроения» |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 79,7 | 0 | 0 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,52 | 0 | 0 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т | 2688 | 0 | 0 |
| Котельная ООО № 1, «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т | 110 | 110 | 110 |
| Котельная № 2, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т | 110 | 110 | 110 |
| Котельная № 3, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т | 129 | 129 | 129 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» Квартальная котельная, 1-й проезд |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 397,38 | 397,38 | 397,3 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т | 5107 | 5107 | 5107 |
| ООО «Владимиртеплогаз» Блочно-модульная котельная №13, ул.Калинина, дом 61 |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 209,12 | 209,12 | 209,12 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т | 5100 | 5100 | 5100 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. ул. Метленкова |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 35,6 | 35,6 | 35,6 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т | 578 | 578 | 578 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 1 ул. Советская, д. 51 |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 258,4 | 258,4 | - |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,99 | 0,99 | - |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т | 5107 | 5107 | - |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 2 ул. Дзержинского, д. 4/3 |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 492,4 | 492,4 | 492,4 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 3,61 | 3,61 | 3,61 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т | 18547 | 18547 | 18547 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 3 ул. Юбилейная, д. 20 стр. 3 |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 24,8 | 24,8 | 24,8 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т | 1129 | 1129 | 1129 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 4 ул. Больничный проезд, д. 11а стр.13 |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 104,4 | 104,4 | 104,4 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т | 1774 | 1774 | 1774 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 5 ул. М.Расковой, д. 14б |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 17,2 | 17,2 | 17,2 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т | 403 | 403 | 403 |
| 14.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 6 ул. Шелковиков, д. 11а |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т | 215 | 215 | 215 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 7 ул. Привокзальная, д. 4б |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 25,2 | 25,2 | 25,2 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т | 215 | 215 | 215 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 8 ул. Заводская, д. 6а |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 74,8 | 74,8 | 74,8 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т | 645 | 645 | 645 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» Электрокотельная ул. Кирова |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т |  |  |  |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» котельная №14, ул. Северная д.5 |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т |  |  |  |
| 19. Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улиц Свобода, Пугачева |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 259 | 259 | 259 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т | 8735 | 8735 | 8735 |
| 20.Котельная ООО «ИЦ Теплосфера», ул. Лесная м-н Красный Октябрь |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т | 613 | 613 | 613 |

Объем подпитки определен в соответствии с СНиП  41-02-2003 п. 6.16 и 6.18.

Глава 6.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Котельная ЛИК АО «НИИ парашютостроения»

Уведомление исх. № 24/136 от 07.09.2016 г. о принятии решения о дальнейшей эксплуатации центральной котельной с продолжением оказания услуг по теплоснабжению жилого фонда по улице Томаровича.

Таблица № 27

| № п/п | Адрес объекта теплоснабжения | Этажность | Количество квартир |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жилой дом ул. Томаровича, 1 | 2 | 22 |
| 2. | Жилой дом ул. Томаровича, 3 | 2 | 24 |
| 3. | Жилой дом ул. Томаровича, 5 | 2 | 22 |
| 4. | Жилой дом ул. Томаровича, 7 | 3 | 36 |
| 5. | Жилой дом ул. Томаровича, 9 | 3 | 36 |
| 6. | Жилой дом ул. Томаровича, 26 | 1 | 2 |
| 7. | Жилой дом ул. Томаровича, 28 | 1 | 2 |
| 8. | Жилой дом ул. Томаровича, 30 | 3 | 9 |
| ИТОГО | 8 домов |  | 153 |

ООО «Владимиртеплогаз»

Таблица № 28

| №п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Консервация котельной № 1 по ул. Советская, д. № 51 | 1 шт. |
| 2 | Строительство блочно-модульных котельных | 2 шт. |
| 3 | Реконструкция Блочно-модульной котельной ул. Метленкова, д. № 16 (Замена модуля 1 МВт) | 1 шт. |
| 4 | Установка ЧП - частотников на дымососы и вентиляторы котлов ДКВР 6,5/13 № 2,4,5 Квартальной котельной,1-й проезд | 3 шт. |
| 5 | Техническое перевооружение (модернизация) квартальной котельной г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Первый проезд д.7, с 2020 года; | 1 шт. |
| 6 | Приобретение и установка пластинчатых теплообменников мощностью по 3 МВт для ГВС | 2 шт. |

Глава 9. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.

Нормативная надежность тепловых сетей в соответствии с СНиП  41-02-2003 составляет РТС=0,9. Для ее достижения предусматривается применение для устройства тепловых сетей современных материалов – трубопроводов и фасонных частей с заводской изоляцией из пенополиуретана с полиэтиленовой оболочкой. Трубопроводы оборудуются системой контроля состояния тепловой изоляции, что позволяет своевременно и с большой точностью определять места утечек теплоносителя и, соответственно, участки разрушения элементов тепловой сети. Система теплоснабжения характеризуется такой величиной, как ремонтопригодность, заключающимся в приспособленности системы к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путем проведения технического обслуживания и ремонтов. Основным показателем ремонтопригодности системы теплоснабжения является время восстановления ее отказавшего элемента. При малых диаметрах трубопроводов системы теплоснабжения данного населенного пункта время ремонта теплосети меньше допустимого перерыва теплоснабжения, поэтому резервирование не требуется.

Применение в качестве запорной арматуры шаровых кранов для бесканальной установки также повышает надежность системы теплоснабжения. Запорная арматура, установленная на ответвлениях тепловых сетей и на подводящих трубопроводах к потребителям, позволяет отключать аварийные участки с охранением работоспособности других участков системы теплоснабжения.

Для обеспечения надежности системы теплоснабжения на источнике предусматривается установка двух котлов, производительность которых выбрана из расчета покрытия максимальных тепловых нагрузок в режиме наиболее холодного месяца (январь t=-11,1 оС) при выходе одного котла из строя. Так же на источнике предусматривается обработка подпиточной воды для снижения коррозийной активности теплоносителя и увеличения срока службы оборудования и трубопроводов.

Живучесть системы теплоснабжения обеспечивается наличием спускной арматуры, позволяющей опорожнить аварийный участок теплосети с целью исключения размораживания трубопроводов. Также при проектировании реконструкции тепловых сетей необходимо предусмотреть устройство пригрузов для бесканальных тепловых сетей при возможном затоплении. При проектировании должна быть обеспечена возможность компенсации тепловых удлинений трубопроводов.

Глава 10.  ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Финансирование работ предполагается из различных источников в зависимости от видов работ и собственности объектов.

Работы по реконструкции тепловых сетей, центральных котельных, предлагается финансировать из местного, областного и федерального бюджетов (при вхождении в соответствующие программы).

Глава 11.  ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении».

В настоящее время ООО «Владимиртеплогаз»» отвечает требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО).

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в постановлении Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации», на основании поступившей заявки от ООО «Владимиртеплогаз» о присвоении им статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации на территории муниципального образования города Киржач присвоен:

-  ООО «Владимиртеплогаз» в зоне действия: центральная часть г. Киржач, микрорайон Шелковый комбинат, район «Мебельной фабрики», микрорайон Красный октябрь.

12.  РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Возможность поставки тепла потребителям от различных источников тепловой энергии в настоящий момент отсутствует, и в перспективе создание такой возможности не предусматривается.

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Основы регулирования отношений потребителей и субъектов теплоснабжения

1.1.1. Потребители, подключенные к системе теплоснабжения, заключают с единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) договоры теплоснабжения и приобретают тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель по регулируемым ценам (тарифам) или по ценам, определяемым соглашением сторон договора теплоснабжения, в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством.

1.1.2. В соответствии с договором теплоснабжения  единая теплоснабжающая организация (ЕТО) обязуется подавать потребителю теплоэнергоресурсы, соответствующие количественным и качественным параметрам, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения, а также обеспечить готовность нести указанную в договоре тепловую нагрузку, а потребитель обязуется оплачивать полученную тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель и обеспечивать соблюдение установленного договором режима потребления и надлежащую эксплуатацию принадлежащих ему теплопотребляющих установок, используемых для получения теплоэнергоресурсов по данному договору.

1.1.3. Договор теплоснабжения является публичным для единой теплоснабжающей организации. Единая теплоснабжающая организация не вправе отказать потребителю тепловой энергии в заключение договора теплоснабжения при условии соблюдения указанным потребителем выданных ему в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям принадлежащих ему объектов капитального строительства (далее - технические условия).

1.1.4. Потребители тепловой энергии, в том числе застройщики, планирующие подключение к системе теплоснабжения, заключают договоры о подключении к системе теплоснабжения и вносят плату за подключение к системе теплоснабжения в установленном законодательством порядке.

1.1.5. Потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности и оплачивают указанные услуги по регулируемым ценам (тарифам) или по ценам, определяемым соглашением сторон договора, в случаях, и в порядке, предусмотренных законодательством.

1.1.6. Запрещается подключение к системам теплоснабжения тепловых сетей, на которые не предоставлена гарантия качества в отношении работ по строительству и примененных материалов на срок не менее чем десять лет.

2. Обязательства субъектов теплоснабжения

2.1. Теплоснабжающая организация и теплосетевые организации, осуществляющие свою деятельность в одной системе теплоснабжения, ежегодно до начала отопительного периода обязаны заключать между собой соглашение об управлении системой теплоснабжения в соответствии с правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

2.2. Предметом соглашения является порядок взаимных действий по обеспечению непрерывного взаимосвязанного технологического процесса, обеспечивающего качественное функционирование систем теплоснабжения города Киржач Киржачского района.

2.3. Условиями соглашения являются:

- определение соподчиненности диспетчерских служб организаций и порядок их взаимодействия;

- порядок организации наладки и регулирования работы системы теплоснабжения;

- порядок обеспечения доступа сторон для осуществления наладки и регулирования работы системы теплоснабжения;

- оптимизированный по стоимости тепловой энергии график тепловых нагрузок и режимов работы тепловых сетей, составленный исходя из условий договоров теплоснабжения в отопительный период и в летний период (режимная карта), являющийся приложением к соглашению;

- порядок взаимодействия организаций в чрезвычайных и аварийных ситуациях.

2.4. ЕТО и теплоснабжающие организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, обязаны заключить договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения. Договор поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя заключается в порядке и на условиях, которые предусмотрены  Федеральным законом «О теплоснабжении» для договоров теплоснабжения, с учетом особенностей, установленных правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

2.5. Теплоснабжающие организации, осуществляющие свою деятельность в одной системе теплоснабжения, обязаны заключить договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии и (или) теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче. Затраты на обеспечение передачи тепловой энергии и (или) теплоносителя по тепловым сетям включаются в состав тарифа на тепловую энергию, реализуемую теплоснабжающей организацией потребителям тепловой энергии, в порядке, установленном основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации

2.6. Местом исполнения обязательств теплоснабжающей организации является точка поставки, которая располагается на границе балансовой принадлежности теплопотребляющей установки или тепловой сети потребителя и тепловой сети теплоснабжающей организации или теплосетевой организации либо в точке подключения к бесхозяйной тепловой сети.

2.7. Содержание и обслуживание выявленных бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляет теплосетевая организация.

2.8. Теплоснабжающая организация, осуществляющая поставку тепловой энергии потребителям, обязана раскрывать информацию в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации стандартами раскрытия информации субъектами естественных монополий.

2.9. Порядок ограничения и прекращения подачи тепловой энергии потребителям в случае невыполнения ими своих обязательств по оплате тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя определяется договором оказания услуг по передаче тепловой энергии, заключенным в соответствии с правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

3. Организация коммерческого учета

3.1. Количество тепловой энергии, реализуемой по договору теплоснабжения или передаваемой по договору оказания услуг по передаче тепловой энергии, подлежит коммерческому учету.

3.2. Коммерческий учет тепловой энергии осуществляется путем измерений приборами учета, установленными на границе смежных тепловых сетей, принадлежащих различным субъектам теплоснабжения и (или) потребителям, если договором теплоснабжения или оказания услуг по передаче тепловой энергии не установлено иное.

3.3. Осуществление коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя расчетным путем допускается в следующих случаях:

1) отсутствие в точках учета приборов учета;

2) неисправность приборов учета;

3) нарушение установленных договором теплоснабжения сроков представления показаний приборов учета, являющихся собственностью потребителя.

3.4. Ввод в эксплуатацию источников тепловой энергии и подключение теплопотребляющих установок новых потребителей без оборудования точек учета приборами учета согласно правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя не допускаются. Приборы учета устанавливаются собственниками вводимых в эксплуатацию источников тепловой энергии или теплопотребляющих установок и эксплуатируются ими самостоятельно либо по договору оказания услуг коммерческого учета, заключенному со специализированной организацией. Приборы учета во вводимых в эксплуатацию многоквартирных домах устанавливаются застройщиками за свой счет до получения разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию.

3.5. Владельцы источников тепловой энергии, тепловых сетей и не имеющие приборов учета потребители обязаны организовать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя с использованием приборов учета в порядке и в сроки, которые определены законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

3.6. Сроки предоставления показаний приборов учета, установленных у потребителей устанавливаются договором теплоснабжения.

4. Организация распределения и сбыта тепловой энергии

4.1. Единая теплоснабжающая организация (ЕТО), приобретающая у теплоснабжающих организаций тепловую энергию и на безальтернативной основе поставляющая тепловую энергию потребителям, обязана осуществлять распределение, и сбыт всей полезной отпущенной тепловой энергии потребителям поселка.

4.2. Распределение и сбыт всей отпущенной тепловой энергии потребителям осуществляется по показаниям приборов учета тепловой энергии, установленным в соответствии с п. 3.2.

4.3. При временном отсутствии приборов учета у потребителя (кроме многоквартирных домов и общежитий) определение количества потребленной потребителем тепловой энергии и теплоносителя производится в соответствии с п. 11.3.3.

4.4. Распределение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в системе теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данных системах теплоснабжения, осуществляется администрацией города, путем внесения ежегодно изменений в схему теплоснабжения.

4.5. Для распределения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии все теплоснабжающие организации, владеющие источниками тепловой энергии в данной системе теплоснабжения, обязаны представить в администрацию города Киржач, заявку, содержащую сведения:

1) о количестве тепловой энергии, которую единая теплоснабжающая организация обязуется поставлять потребителям и теплоснабжающим организациям в данной системе теплоснабжения;

2) об объеме мощности источников тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поддерживать;

3) о действующих тарифах в сфере теплоснабжения и прогнозных удельных переменных расходах на производство тепловой энергии, теплоносителя и поддержание мощности.